РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

Градоначелник

II Број 404-38/18

11.05.2018. године

У ж и ц е

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку обавештава сва заинтересована лица у поступку да је извршена измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку број II 404-38/18 - Радови на реконструкцији ОШ « Стари Град « у Ужицу – ИО Турица

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Извршена је измена Обрасца XII. Предмер и предрачун – образац структуре цене са упуством

У делу Б . ГРАЂЕВИНСКО – ЗАНАТСКИ  РАДОВИ

IX  Браварски радови  до XI Керамички радови, се бришу ( од стране 65-72 конкурсне документације ) и даје се нови предмер за ове радове који гласи

Образац XII.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН -ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

|  | GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IX | Bravarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada i montaža čelične konstrukcije fasade (stubovi, podužne rigle,ukrućenja i dr.). Konstrukciju minizirati u radionici i po završenoj montaži, a zatim bojiti dva puta u tonu po izboru projektanta. Obračun po kg namontirane konstrukcije | kg | 18.414,00 |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka materijala ,izrada i ugradnja prozora od čeličnih profila,zastakljena staklom d=5mmm,Otvaranje na ventus. Prozori: štok od čeličnih profila, krilo prozora od čelične konstrukcije, zastakljeno staklom debljine 5mm, otvaranje na ventus sa ruckom na horizontali prozora. Dimenzije i raspored prozora na fasadi kao i postojeći (7 prozora dimenzija 70/110cm). Boja završnog sloja- RAL 5013. Dimenzija 70/100cm | kom | 7,00 |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka materija,izrada i ugradnja spoljnih dvokrilnih vrata od čeličnih profila,dvostrano obložena limom d=1,0mm. U krila se ugrađuju prostrujne rešetke, dimenzija 800x40cm (prema grafičkom prilogu, donja rešetka na 30 cm od poda). Dimenzije i raspored vrata na fasadi kao i postojeći ( otvor 210/219cm) s tim, što se zbog rasporeda projektovanih stubova širina jednog krila sponjnih vrata umanjuje za 30 cm. Boja završnog sloja- RAL 7005. | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka materijala,izrada i ugradnja unutrašnjih protivpožarnih vrata dimenzija 90/210 . Unutrašnja protivpožarna vrata koja dele suterenski deo objekta od stepenišnog prostora. Štok je od čeličnih profila a krilo vrata je od čelične konstrukcije sa ispunom od sloja otporne termoizolacije, a obostrano su obložena čeličnim limom debljine do 1.2mm. Dihtovanje vrata izvršeno protivpožarnim gumenim dihtunzima i termo ekspandirajućom trakom. Boje se osnovnom bojom , kao zaštitom od korozije, nakon čega se nanosi boja za metal. Boja završnog sloja- RAL 7005..Obračun po kom. | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i ugradnja unutrašnjih vrata od čeličnih profila sa jednostarnom ispunom od čeiličnog lima d=1mm dim 90/219 . Dimenzije i rapored u prostorijama kao i postojeći (troja vrata dimenzija 90x219cm). Boja završnog sloja -RAL 7005.. | kom | 3,00 |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka materijala,izrada i ugradnja unutrašnjih vrata od aluminijumskih profila d=42mm i ispunom od Al panela . Unutrašnja vrata dovratnik od Al profila 5.8mm, krilom od aluminijumskog profila 4.2 i ispunom od Al panela. Dimenzije i raspored vrata kao i postojeći (vrata dimenzija 70/205cm i vrata dimenzija 90/205cm). Boja završnog sloja -RAL 7005. |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 70/205 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka materijala i ugrdnja novih rešetki na prozore od kutijastih profila | kg | 561,00 |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka materijala,izrada i ugradnja PVC prozora od šestokomornih profila,visokootpornih na starenje,udare,hemikalije,vremenske i temperaturne uticaje (od -40C do +80C).Minimalna ugradnja dubina profila je 80mm. Svi PVC prozori imaju usrafljene horiontalne resetke kutijastg profila 30x30mm,plastificirane svetlosivom bojom, u svemu prema crtzu. |  |  |  |  |  |  |
|  | Prozori su izrađeni pd tvrdog PVC materijala, visokpotpprnog na starost, udare, hemikalije, vremenske i temperaturne uticaje (od -40°C dp + 80°C ). PVC prpfil koji se ugrađuje mora biti najmalje šestokomorni sa 3 diht gume i minimum ugradne dubine 80 mm i moraju posedovati dobre zvučne i termičke karakteristike koje se dokazuju izveštajima o ispitivalju ili izjavama. Spojevi treba da budu urađeni prema preporukama proizvođača , a profili su u svetlosivoj boji. |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis predviđenog materijala |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre ugradnje elemenata izvođač je dužana da dostavi sertifikate proizvođača za PVC profile, staklo, okov i ostale proizvode koje je koristio za komplatiranje pozicije. |  |  |  |  |  |  |
|  | Primenjeni materijal i izrađeni elementi treba da su u skladu sa svime što je dato u projektu-šemama stolarije i elaboratu građevinske fizike (u skladu sa SRPS ISO 13789). |  |  |  |  |  |  |
|  | Ako projektom nije dofinisano drugačije elementi treba da zadovolje sledeće zahteve: |  |
|  | Ninimalna zvučna izolacija 26db |  |  |  |  |  |  |
|  | Protivrovalna zaštita : do klase odgovornosti 2 prema ENV 1627 |  |  |  |  |
|  | Propusnost vazduha: klasa 4 prema EN 12207 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zaptivanje a udare kiše: klase 9A prema EN 12208 |  |  |  |  |  |
|  | PVC profili: |  |  |  |  |  |  |
|  | Profili su najmanje sestokomorni, koeficijent prolaza toplote profila ne treba da je veći od 1.3 W/m2K (termičke karakteristike profila treba da su parem 30% povoljnije od koeficijenata ispune od stakla). Ukoliko se koriste profili u boji treba da su bojeni u masi. |  |  |  |  |  |  |
|  | Za armiranje PVC profila koriste se toplocinkovani čelični profili pravougaonog ili "U" preseka, debljine po uputstvima proizvođača, a ne manje od 1.2mm za bele profile i 1.5mm za profile u boji. Kod manjih elemenata od belih PVC profila je dozvoljeno da se ne armiraju profili po obimu elementa ili krila koje se otvara (dužine do 700mm), akonje to u skladu sa preporukama proizvođača. |  |  |  |  |  |  |
|  | Za elemente veće površine od 9m2 ili ako je dužina najkraće strane veća od 2m ili ako su ostakljena krila na vratima i prozorima veća od 2,5m2 za element od belih profila (2.2.n2 za element od obojenih profila) ili ako su krila vrata ili prozora teža od 80kg za profile bele boje (60kg za obojene profile) izvođač treba da dostavi statički proračun. Za elemente većih dimenzija predvideti i temperaturne dilatacije. |  |  |  |  |  |  |
|  | Na gradilište se elementi isporučuju sa profilima koji su zaštićeni samolepljivom trakom. |
|  | Ispune od stakla |  |  |  |  |  |  |
|  | Staklo treba u svemu da odgovaraju opisu u šemama. |  |  |  |  |  |
|  | Distanceri u termopan staklima treba da su perforirani aluminijumski, napunjeni visokoaktivnim sredstvom za sušenje (molekular) koje osigurava niski nivo vlage između stakala. Izolacija međuprostora između dva stakla je dvoslojna - unutrašnja (butil) i spoljašnja (polisulfid - tiokol, noliuretan ili silikon). Nanošenje unutrašnjeg materijala na obe bočne strane distancera mora biti neprekinuto. Spoljašnji materijal mora prekrivati poleđinu distancera u debljini najmanje 3mm, od ivice do ivice stakala. |  |  |  |  |  |  |
|  | Okov: |  |  |  |  |  |  |
|  | Okov treba da odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13126. Boja i završna obrada vidljivih delova treba da je u skladu sa opisom u crtežima (šemama) ili po zahtevu naručioca. Okov mora biti otporan na koroziju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ankeri za fiksiranje: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ankeri za fiksiranje elemenata su čelični, pocinkovani. prečnika u skladu sa uputstvima proizvođača, ali ne manje od 4,5mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Način izvođenja radova |  |  |  |  |  |  |
|  | Izrada: |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre početka radova izvođač mora da proveri dimenzije otvora. Položaj ugrađenih elemenata treba daje u skladu sa projektom (detaljima). Proveriti da li eventualno ima problema za ugradnju i korišćenje elementa u eksploataciji (otvaranje, položaj prema fasadnim elementima, položaj prema instalacijama u prostoriji itd.). Ukoliko izvođač utvrdi da stanje na objektu ne odgovara projektovanom, o tome treba pre početka radova obavestiti Nadzor. |  |  |  |  |  |  |
|  | Prilikom izrade i ugradnje elemenata voditi računa o temperaturnom širenju profila (~1.8.mm/m za bele profile i ~2.6mm/m za profile u boji). Minimalna razlika u dimenzijama elementa i otvora u koji se element ugrađuje (sa svake strane) zavisi od dimenzija elementa i kreće se, za bele profile, u granicama od 10mm (za otvore širune 1,5m) do 25mm (za otvore širine do 4.5m). Kod profila u boji širina spojnica treba daje za 5mm veća. |  |  |  |  |  |  |
|  | PVC profili se na uglovima spajaju varenjem, spoj mora biti hermetično zatvoren. Na varovima se ne dopuštaju promene boje, nezavareni delovi i pukotine. Središnji profili između dva polja elementa (impost) dodatno se fiksiraju metalnim elementima. Na spojevima uglova balkonskih vrata širine 800mm i više, koristiti kao ojačanje pvc umetke koji se vijcima fiksiraju za metalno ojačanje profila. |  |  |  |  |  |  |
|  | Svako polje elementa na najnižem horizontalnom profilu treba da ima najmanje dva otvora za odvod kondenza ili vlage, minimalnih dimenzija 5μ20mm. Rastojanje između otvora ne treba da je veće od 600mm. Svako ostakljeno polje treba takođe da ima sistem otvora u falcevima za ugradnju stakla, ø8mm ili 5μ10mm, za odvod vlage i kondeza. Otvori ne smeju biti pokriveni podloškama za fuksiranje stakla. |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimenzije stakla treba da su barem sa svake strane manje od okvira u koji se ugrađuje. Sistem ugradnje stakla treba da je takav da ono ne može da se demontira sa spoljašnje strane. |  |  |  |  |  |  |
|  | Izabrani okov mora da odgovara očekivanim opterećenjima. Rastojanje između šarki i mesta blokiranja prozora ili vrata u zatvorenom položaju ne treba daje veće od 800mm. Ukoliko se ne zahteva drugačije, visina ručki u prostoriji treba da je jednaka na svim elementima. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugradnja: |  |  |  |  |  |  |
|  | Nije predviđeno da se elementi čuvaju na gradilištu do ugradnje, već da se isporučeni elementi ugrađuju istog dana po dovoženju iz radionice izvođača. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukoliko nije drugačije definisano projektom, ugrađeni elementi moraju biti u vertikalnom položaju. Dozvoljeno odstupanje elementa od vertikalnog položaja je 1.5mm na 1m visine, ali ne više od 3mm na ukupnu visinu elementa. Dozvoljeno odstupanje profila od ravni elementa je 1mm na 1m dužine (na uglovima. T spojevima i odstupanja u pravcu samog profila). Dozvoljeno odstupanje lučih delova od projektovane geometrijeje 1.5mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Elementi se fiksiraju na nosećim umetcima (od tvrdog PVC-a) koji ne smeju da narušavaju izgled spoljašnje i unutrašnje spojnice. Dužina nosećih oslonaca treba da je 100-120mm, rastojanje između oslonaca je ~300mm. Rastojanje oslonaca od uglova (uključujući i unutrašnjih uglova) je maks. 150mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | Voditi računa da ivice stakala ne budu izložene dejstvu UV zraka, pre i posle ugradnje (ako nisu ivice zapunjene masom otpornom na dejstvo UV zraka - silikonima). |  |  |  |  |  |  |
|  | Termopan stakla se ugrađuju na podloške od tvrdog PVC-a. Podloške treba da obezbede slobodan prostor između stakla i žleba zbog izjednačenja pritiska pare i od voda kondenza. Nije dozvoljeno da staklo dodiruje falc pvc profila. Širina podloški treba da je min.2mm šira od širine stakla, dužina 80-100mm. Na svakoj strani stakla ne treba ugrađivati više od dve podloške. Rastojanje podloške od ugla staklopaketa je 50-80mm, za staklo šire od 1.5mm- do 150m. |  |  |  |  |  |  |
|  | Prihvatanje elementa od strane nadzora ne oslobađa izvođača od odgovornosti ako se u toku eksploatacije pokažu skriveni nedostaci. |  |  |  |  |  |  |
|  | Način vršenja kontrole i merenja |  |  |  |  |  |  |
|  | Proveriti da li su ugrađeni svi delovi okova. Kod većih krila koja se otvaraju proveriti da li je ugrađeno tzv. „leđno zatvaranje“, deo okova koji omogućava pribijanje krila na strani gde su šarke, Prekontrolisati da li je u profile ugrađeno metalno ojačanje (ako jeste, na profilima se vide vijci kojima je fiksirano metalno ojačanje). |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre pregleda ugrađenih prozora i vrata zahtevati da se uklone sve zaštitne trake. Utvrditi da li je element čvrsto fiksiran za objakat i da li je postavljen vertikalno, ukoliko projektom nije predviđeno drugačije. Proveriti da li se prozor ili vrata pravilno otvaraju (oko vertikalne ose, na kip itd.), otvoreno krilo mora da ostane u položaju u kome je ostavljeno, nije dozvoljeno da se krilo samo kreće ka potpuno otvrorenom ili zatvorenom položaju. |  |  |  |  |  |  |
|  | Proveriti da li su pravilno obrađene spojnice elementa sa fasadnim i unutrašnjim zidom i da li je pravilno ugarđena okapnica (spolja) i prozorska klupica (unutra). |  |  |  |  |  |  |
|  | Pozicija se obračunava po komadu ugrađenog elementa, ostakljenog i sa ugrađenim okovom i obrađenim spojnicama. |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 114/180 cm -poz 1 | kom | 59,00 |  |  |  |  |
|  | dim 114/180 cm-peskareno staklo-poz1" | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | dim 91.8/180 cm-poz 2 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | dim 114/60 cm-poz3 | kom | 12,00 |  |  |  |  |
|  | dim 104/60 cm -poz 4 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | dim 67/60 cm -poz 5 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | dim 104/180 cm -poz 6 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i ugradanja unutrašnjih vrata, koja bez obzira da li se ugradjuju u zid od opeke ili drveni panel imaju dovratnik od aluminijumskih profila,koji se može prilagoditi debljini svakog zida.Spoljašnji profil dovratnika je vidljive debljine 70mm.Ram krila vrata je izradjen od Al profila debljine min .42mm vidljive širinemin.68mm, svemu prema šemama. Plot je obostrano izradjen od furnirane MDF debljine 6mm, lakiran bezbojnom mat lakom i ispunom od ekstrudirane iverice. Vrata na kabinetu za informatiku imaju sigurnosnu rešetku |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 101/256cm-poz7 | kom | 8,00 |  |  |  |  |
| - | dim 101/256cm-poz8 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
| - | dim 101/256cm-poz9 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| - | dim 101/201 cm -poz 10 | kom | 2,00 |  |  |  |  |
| - | dim 101/201 cm -poz 11 |  | 1,00 |  |  |  |  |
| - | dim 91/ 256 cm-poz 12 |  | 1,00 |  |  |  |  |
| - | dim 91/256cm-poz13 |  | 1,00 |  |  |  |  |
| - | dim 91/201cm-poz14 |  | 2,00 |  |  |  |  |
| - | dim 91/201cm-poz15 |  | 1,00 |  |  |  |  |
| - | dim 91/201-poz16 |  | 3,00 |  |  |  |  |
|  | dim91/201-poz16" |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | dim 81/201-poz17 |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | dim 71/206-poz19 |  | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada ulaznih i vetrobranskih portala, u istim dimenzijama kao postojeći, vrši se ugradnjom novih- fiksni elementi sa dvokrilnim vratima . Aluminijumski profili od kojih su napravljene sve vertikalni i horizontalni elementi, poseduju termički prekid sa tri komore, koje se formiraju poliamidnim trakama.Svi delova portala su zastakljeni izo staklom ( staklo debljine min. 4mm i ispuna argonom), čime se obezbeđuje koeficijent k = 1,8-2,44 W/m2K. Ulazni portali –zastakljene pregrade u istim dimenzijama kao postojeći , boje se RAL 5013. |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 289.3/296-poz 20 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | dim 289.3/296-poz 21 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | dim 222/296 -poz 22 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | dim 222/296-poz 23 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | dim222/296-poz 24 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | dim 222/296-poz25 | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada vrata za sportsku salu, u dimenzijama na semi . Aluminijumski profili od kojih su napravljene svi vertikalni i horizontalni elementi, ne poseduju termički prekid . Dvokrilna vrata se ugrađuju umesto postojećih panela 11 u okviru njihovih dimenzija i formiraju ulaz u fiskulturnu salu. Vrata su dvokrilna (2x75), sa fiksnim bočnim delovima portala obloženih gipskartonskim pločama. Krila su zastakljena. |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 150/206- poz 26 | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Postavljanje modularnih sanitarnih pregrada u mokrim čvorovima i garderobama: konstrukcija od aluminijumskih profila min.23 i 27mm, ispuna bočnih pregrada je od aluminijumskih sendvič panela debljine min. 19mm, dok su ispune vrata od univera debljine 19mm u aluminijumskom ramu. U prostorijama 10, 8, 17 i 24, u blokovima wc kabina, samo je zid naspramno od vrata obložen keramičkim pločicama. Pregrade su odignute od poda oko 25cm, naslonjene na aluminijumske nožice. Boja sanitarnih pregrada: bočne pregrade od aluminijumskih sendvič panela u svetlosivoj boji , a vrata od univera u aluminijumskom ramu- Amber urban oak (Kronospan) ili ekvivalent. |  |  |  |  |  |  |
|  | dim 144 x (25+185) fiksni | kom | 7,00 |  |  |  |  |
|  | dim 106,5 (25+185) sa vratima širine 75cm | kom | 2,00 |  |  |  |  |
|  | dim 83 x(25+185) sa vratima širine 70cm | kom | 3,00 |  |  |  |  |
|  | dim 138 x (25+185) fiksni | kom | 4,00 |  |  |  |  |
|  | dim 90 x(25+185) sa vratima širine 70cm | kom | 3,00 |  |  |  |  |
|  | dim 122x (25+185) fiksni | kom | 3,00 |  |  |  |  |
|  | dim 86 x(25+185) sa vratima širine 70cm | kom | 2,00 |  |  |  |  |
|  | dim 90 x(25+185) sa vratima širine 70cm | kom | 2,00 |  |  |  |  |
|  | dim 132 x(25+185) sa vratima širine 70cm | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | dim 228 x(25+185) sa vratima širine 70cm | kom | 1,00 |  |  |  |  |
|  | Stolarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| X | Nabavka materijala i izrad klupa od hrastovih talpi 5x8 cm lakiranih i pričvrženi za metalnu konstrukciju. | m2 | 16,61 |  |  |  |  |