- Pitanje:U okviru opisa pozicije 8. Boja PVC prozora je Ral 110-3, a u šemama stolarije je bela. S obzirom da se PVC prozori ne plastificiraju po Ral karti, prozori mogu da budu sivi ali nijansa boje je različita za različite proizvođače profila. Molimo Vas da definišete boju PVC prozora.

Ogovor: PVC prozori su u svetlosivoj boji.

- Pitanje:U okviru opisa pozicije 8. PVC prozori, u jednom pasusu se navodi da su prozori šestokomorni minimalne širine 80 mm da bi u kasnijem tekstu pisalo da su prozori izrađeni od najmanje trokomornih profila, molimo za pojašnjenje.

Odgovor: PVC prpfili koji se ugrađuju moraju biti najmanje šestokomorni sa 3 diht gume i minimum ugradne  dubine  80mm i  moraju posedovati dobre zvučne i termičke karakteristike.

- Pitanje: Da li se prozori koji se otvaraju na ventus otvaraju ručkom koja je na dohvat ruke ili ručkom koja je na gornjoj horizontali prozora?

Odgovor: Rucka je na gornjoj horizontali prozora.

- Pitanje: U okviru opisa pozicije 6. za unutrašnja vrata navedeno je da je plot od duplošperovanog furniranog medijapana ili univer ploče u Al ramu. S obzirom na značajnu razliku u ceni molimo Vas da precizirate šta je ispuna.

Odgovor: Sva unutrašnja vrata, bez obzira da li su ugrađena u zid od opeke ili drveni panel, imaju dovratnik od aluminijumskih profila, koji se, može prilagoditi debljini svakog zida u koji se ugrađuje.  Spoljašnji profil dovratnika  je vidljive debljine min. 7cm. Ram krila vrata je napravnjen od aluminijumskog profila  debljine min. 42mm i vidljive širine min. 68mm. Plot je obostrano izradjen od  furnirane MDF  debljine 6mm i lakiran bezbojnim mat lakom i  ispunom od ekstrudirane iverice.

- Pitanje:Molimo Vas za pojašnjenje iz kog razloga unutrašnja vrata treba da zadovolje klasu 9A propuštanje vode, klasu 4 propuštanje vazduha i otpornost prema opterćenju od vetra po SRPS EN 12210 klasa 4.

Odgovor: greskom su uneti pogresni podaci, tako da nakon ispravke glasi:

„Zamena ulaznih i vetrobranskih zastakljenih portala, u istim dimenzijama kao postojeći, vrši se ugradnjom novih - fiksnih elementa sa  dvokrilnim vratima. Aluminijumski profili od kojih su napravljene svi vertikalni i horizontalni elementi, poseduju termički prekid sa  tri komore, koje se formiraju poliamidnim trakama, čime se obezbeđuje koeficijent k = 1,8-2,44 W/m2K. Svi  delova portala  su zastakljeni  izo staklom ( staklo debljine min. 4mm i ispuna argonom). Ulazni portali – zastakljene pregrade  u istim dimenzijama kao postojeći, boje se  RAL 5013.“

- U okviru opisa pozicije 6. kod unutrašnjih vrata dimenzija 294x300 i 221x300 navedeno je da su vrata rotirajuća. Da li je potrebno da ta vrata budu rotirajuća ili se mislilo na klatna vrata (otvaranje za 180°).

Odgovor: vrata nisu rotirajuca, otvaraju se na spoljnu stranu.

- Kod pozicije 6. za unutrašnja i spolašnja vrata dimenzija 294x300 i 221x300 navedeno je da su plotovi od duplošperovanog furniranog medijapana ili univer ploče u Al ramu. S obzirom da se radi o ulaznim i vetrobranskim vratima praktičnije, funkcionalnije, a i logičnije je da predmetna vrata budu sa staklom pa Vas molim da definišete vrstu stakla za jedna i druga vrata i shodno tome prilagodite opise u predmeru.

Odgovor: Aluminijumski profili od kojih su napravljeni svi vertikalni i    horizontalni elementi portala, poseduju termički prekid sa  tri komore, koje se formiraju poliamidnim trakama, čime se obezbeđuje koeficijent k = 1,8-2,44 W/m2K. Svi  delova portala  su zastakljeni  izo staklom ( staklo debljine min. 4mm i ispuna argonom).

- U okviru pozicije 7. za spoljna vrata nije navedeno da li su Al profili, od kojih se izrađuju vrata, sa termoprekidom. Takođe opis koji je dat u predmeru je opis za unutrašnja, a ne za spoljašnja vrata, pa Vas molimo za pojašnjenje i dopunu opisa.

Odgovor: Zamena ulaznih i vetrobranskih zastakljenih portala, u istim dimenzijama kao postojeći, vrši se ugradnjom novih - fiksnih elementa sa  dvokrilnim vratima. Aluminijumski profili od kojih su napravljeni svi vertikalni i horizontalni elementi, poseduju termički prekid sa  tri komore, koje se formiraju poliamidnim trakama,  čime se obezbeđuje koeficijent k = 1,8-2,44 W/m2K. Svi  delovi portala  su zastakljeni  izo staklom ( staklo debljine min. 4mm i ispuna argonom),

- Da li sanitarne pregrade pozicija 8. mogu da se rade u beloj ili sivoj eloksaži (jer su to standardne boje) ili moraju u RAL 1015 kao je to navedeno u opisu pozicije, s obzirom da postoji značajna razlika u ceni  navedenih (traženih) boja u odnosu na standardne boje.

Odgovor: Boja sanitarnih pregrada: bočne pregrade od aluminijumskih sendvič panela  u svetlosivoj boji, a vrata od univera u aluminijumskom ramu - Amber urban oak (Kronospan) ili ekvivalent.

- Količine prozora i vrata u predmeru se ne slažu sa količinama u šemama pa Vas molimo za pojašnjenje i proveru sta je ispravno.

Odgovor: Uočene su jasne razlike i neslaganja u podacima. U prilogu vam dostavljamo ispravljeni deo predmera.  Pogledati izmenu KD

Pitanje: U opisu pozicije  radova XIII, strana 79/136 navedena je klasična ventilisana fasada sa vodonepropusnom , paropropusnom folijom sa karakteristikama koje je materijal, kamena vuna, potrebno da ispuni. Tražene karakteristike kamene vune odgovaraju vuni koja je namenjena za ravne krovove, 150-185Kg/m3. To se takođe može zaključiti i u delu opisa gde se kaže “Ukoliko se koriste dva sloja termoizolacionih ploča, gornji sloj debljine 40-50mm je…” Kod fasade ne može biti gornji sloj.

Za ventilisane fasade namenjena je vuna Ventirock Duo (115/40kg/m3) Rockwool. Molimo za korekciju opisa u skladu sa svim navedenim.

Odgovor: namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara i ventilisanih fasada.

Kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine  spada u polutvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Karakteristike: Toplotna izolacija -  Niska vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti λD = 0.035 W/mK, Zaštita od požara - Klasa reakcije na požar A1 - negoriv materijal, Zvučna izolacija - Odlična zvučna izolacija zbog guste, vlaknaste strukture materijala.

Tehnicke Karakteristike kamene vune u ventilisanoj fasadi: kao NaturBoard VENTI „Knauf”  ili ekvivalent.

PITANJE: Molim Vas za pojašnjenje pozicije u delu XIII fasadersk iradovi, Koja je fasada u pitanju? Kontaktna ili ventilisana? Kontaktna fasada se ne lepi i nema paropropusnu-vodonepropusnu foliju. Tehnički list za kamenu vunu koji zahtevate ne postoji sa onim karakteristikama koje ste naveli. Molim vas zapojašnjenje.

ODGOVOR:  Na projektovanu celicnu konstrukciju objekta postavlja se ventilisana fasada. Kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine  spada u polutvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan. Karakteristike: toplotna izolacija - Niska vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti λD = 0.035 W/mK, zaštita od požara - Klasa reakcije na požar A1 - negoriv materijal, zvučna izolacija - odlična zvučna izolacija zbog guste, vlaknaste strukture materijala.

Tehnicke karakteristike kamene vune u ventilisanoj fasadi:kao NaturBoard VENTI „Knauf”  ili ekvivalent.