VIII број 404-119/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

ЈАВНА НАБАВКА – МЗ КРЕМНА-ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ЈАВНА НАБАВКА VIII број 404-119/18 (радови)

мај, 2018. године

На основу чл. 34. и 61. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке VIII број 404-119/18 од 31.05.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку VIII број 404-119/18 од 31.05.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за другу фазу квалификационог поступка за јавну набавку – МЗ КРЧАГОВО-ПУТНА ИНФРСТРУКТУРА (радови)

VIII број 404-119/18

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 13. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 14. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 15. |
| VI | Модел уговора | 28. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 38. |

Конкурсна документација садржи укупно 45 страна.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке VIII број 404-119/18 су радови на изградњи путне инфраструктуре  у МЗ Крчагово

Назив и ознака из општег речника набавке: : радови на изградњи путева- 45233120-2

2. Партије

Предметна јавна набавка није обликован по партијама.

|  | II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ ПРЕДМЕР РАДОВА МЗ. КРЧАГОВО ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА А. Крак Петра Лековића од бр.5 до бр.21 л ≈ 205 м. ; ш = 2,50 м асфалт Редни број Опис радова Јединица мере Количина Цена Износ 1 Набавка, транспорт и уградња камене јаловине ради стабилизације постељице на делу пута и израде банкина (обрачуната количина у уграђеном стању) м³ 10.00 2 Израда постељице местимично на oштећеним деловима пута (овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење и сабијање до прописане збијености у свему према техн. прописима за ову врсту радова) м² 260.00 3 Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0/60мм у тампонски слој просечне дебљине д= 15 цм (обрачуната количина у уграђеном стању) м³ 100.00 4 Израда асфалтног застора од асфалта АБ 11 дебљине 5цм. Позиција обухвата набавку материјала, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала у једном слоју константне дебљине . м² 510.00 Напомена:Све позиције из предмера су обрачунате у збијеном стању. УКУПНО ( A ): Обавеза MЗ.- мештана је ископ земљаних канала поред пута , прскање тоталом корова и траве никлог у трупу пута, израда потребних ивичњака и гредица, намештање шахтова, израда пропуста и обезбеђење имовинско -правних односа. Б. крак Петра Лековића од бр.27 до бр.33 л ≈ 136 м. ; ш = 2,5 м асфалт Редни број Опис радова Јединица мере Количина Цена Износ 1 Машински ископ земље IV категорије са утоваром и превозом на градску депонију м³ 25.00 2 Набавка, транспорт и уградња камене јаловине ради стабилизације постељице на делу пута и израде банкина (обрачуната количина у уграђеном стању) м³ 7.00 3 Израда постељице местимично на oштећеним деловима пута (овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење и сабијање до прописане збијености у свему према техн. прописима за ову врсту радова) м² 350.00 4 Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0/60мм у тампонски слој просечне дебљине д= 15-20 цм (обрачуната количина у уграђеном стању) м³ 80.00 5 Израда асфалтног застора од асфалта АБ 11 дебљине 5цм. Позиција обухвата набавку материјала, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала у једном слоју константне дебљине . м² 320.00 Напомена:Све позиције из предмера су обрачунате у збијеном стању. УКУПНО ( Б ): Обавеза MЗ.- мештана је кошење зеленила у ширини мин.4,50 м., прскање тоталом корова и траве никлог у трупу пута, ископ земљаних канала поред пута ,померање ограда ,издизање капија , раскресивање крошњи стабала поред трасе у ширини мин. 4,50 м. и обезбеђење имовинско -правних односа. В. крак Танаска Рајића л ≈ 240 м. ; ш = 3 м асфалт Редни број Опис радова Јединица мере Количина Цена Износ 1 Набавка, транспорт и уградња камене јаловине ради стабилизације постељице на делу пута и израде банкина (обрачуната количина у уграђеном стању) м³ 12.00 2 Израда постељице местимично на oштећеним деловима пута (овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење и сабијање до прописане збијености у свему према техн. прописима за ову врсту радова) м² 300.00 3 Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0/60мм у тампонски слој просечне дебљине д= 10-15 цм (обрачуната количина у уграђеном стању) м³ 110.00 4 Израда асфалтног застора од асфалта АБ 11 дебљине 5цм. Позиција обухвата набавку материјала, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала у једном слоју константне дебљине . м² 750.00 Напомена:Све позиције из предмера су обрачунате у збијеном стању. УКУПНО ( В ): Обавеза MЗ.- мештана је кошење зеленила у ширини мин.4,50 м., прскање тоталом корова и траве никлог у трупу пута, ископ земљаних канала поред пута ,померање ограда ,издизање капија , раскресивање крошњи стабала поред трасе у ширини мин. 4,50 м. и обезбеђење имовинско -правних односа. Г. Улица IV Пук од бр.8 до бр.6ц л ≈35 м. ; ш = 3 м асфалт Редни број Опис радова Јединица мере Количина Цена Износ 1 Машински ископ земље IV категорије са утоваром и превозом на градску депонију м³ 30.00 2 Набавка, транспорт и уградња камене јаловине ради стабилизације постељице на делу пута и израде банкина (обрачуната количина у уграђеном стању) м³ 5.00 2 Израда постељице местимично на oштећеним деловима пута (овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење и сабијање до прописане збијености у свему према техн. прописима за ову врсту радова) м² 120.00 3 Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0/60мм у тампонски слој просечне дебљине д= 15-20 цм (обрачуната количина у уграђеном стању) м³ 20.00 4 Набавка и уградња ивичњака сиве боје 18/22 цм, на слоју бетона са обрадом спојева м 15.00 5 Израда асфалтног застора од асфалта АБ 11 дебљине 5цм. Позиција обухвата набавку материјала, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала у једном слоју константне дебљине . м² 95.00 Напомена:Све позиције из предмера су обрачунате у збијеном стању. Радови се изводе 70 % ручно. УКУПНО ( Г ): Обавеза MЗ.- мештана је израда кишне канализације - решетке , издизање сокли ,кошење зеленила у ширини мин.4,0 м., прскање тоталом корова и траве никлог у трупу пута, ископ земљаних канала поред пута ,померање ограда ,издизање капија , раскресивање крошњи стабала поред трасе у ширини мин. 4,50 м. и обезбеђење имовинско -правних односа. Д. Ул. Врела ка Кимпину л ≈ 140 м. ; ш = 2,5 м асфалт Редни број Опис радова Јединица мере Количина Цена Износ Ископ ручни , постојеће подлоге ( бетон и асфалт) , пикамером , утовар и одвоз на депонију м³ 9 3 Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0/32мм у тампонски слој просечне дебљине д= 10 цм (обрачуната количина у уграђеном стању) м³ 85.00 4 Израда асфалтног застора од асфалта АБ 11 дебљине 5цм. Позиција обухвата набавку материјала, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала у једном слоју константне дебљине . м² 330.00 Напомена:Све позиције из предмера су обрачунате у збијеном стању. УКУПНО ( Д ): Обавеза MЗ.- мештана је израда кишне канализације , издизање сокли ,кошење зеленила у ширини мин.4,0 м., прскање тоталом корова и траве никлог у трупу пута, ископ земљаних канала поред пута ,померање ограда ,издизање капија , раскресивање крошњи стабала поред трасе у ширини мин. 4,50 м. и обезбеђење имовинско -правних односа. Ђ. Ул. Орловац ка Раонићима л ≈ 170м. ; ш = 2,5 м асфалт Редни број Опис радова Јединица мере Количина Цена Износ 1 Набавка, транспорт и уградња камене јаловине ради стабилизације постељице на делу пута и израде банкина (обрачуната количина у уграђеном стању) м³ 10.00 2 Израда постељице местимично на oштећеним деловима пута (овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење и сабијање до прописане збијености у свему према техн. прописима за ову врсту радова) м² 525.00 3 Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0/60мм у тампонски слој просечне дебљине д= 15-20 цм (обрачуната количина у уграђеном стању) м³ 110.00 4 Израда асфалтног застора од асфалта АБ 11 дебљине 5цм. Позиција обухвата набавку материјала, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала у једном слоју константне дебљине . м² 405.00 Напомена:Све позиције из предмера су обрачунате у збијеном стању. УКУПНО ( Ђ ): Обавеза MЗ.- мештана је израда кишне канализације , издизање сокли ,кошење зеленила у ширини мин.4,0 м., прскање тоталом корова и траве никлог у трупу пута, ископ земљаних канала поред пута ,померање ограда ,издизање капија , раскресивање крошњи стабала поред трасе у ширини мин. 4,50 м. и обезбеђење имовинско -правних односа. Е. Ул. Ада од бр. 4 до бр.10 л ≈ 30м. ; ш = 3м асфалт Редни број Опис радова Јединица мере Количина Цена Износ 1 Ручно ( пикамером) рушење подлоге од асфалта и бетона са утоваром у трактор и превозом на депонију. Дубина рушења до 15 цм. м² 50.00 2 Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0/32мм у тампонски слој просечне дебљине д= 10 цм (обрачуната количина у уграђеном стању) -ручно м³ 4.00 3 Набавка и ручна уградња асфалта АБ8 ради попуњавања неравнина са претходним премазивањем емулзијом м² 25.00 4 Израда ручно асфалтног застора од асфалта АБ 11 дебљине 5цм. Позиција обухвата набавку материјала, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала у једном слоју константне дебљине . м² 90.00 Напомена:Све позиције из предмера су обрачунате у збијеном стању. УКУПНО ( Е ): Обавеза MЗ.- померање ограда ,издизање капија , раскресивање крошњи стабала поред трасе у ширини мин. 4,50 м. и обезбеђење имовинско -правних односа. УКУПНО А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е= МП П О Н У Ђ А Ч ___________________ III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију и планове. |
| --- | --- |

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи период важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти период важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- Образац 1

- Образац понуде.

- Образац 2

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни.

- Образац 3

- Образац трошкова припреме понуде.

- Образац 4

- Образац изјаве о независној понуди.

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ___________ од __________________ за јавну набавку VIII број 404-119/18 „МЗ Крчагово-путна инфраструктура“

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – МЗ Крчагово-путна инфраструктура

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Словима: |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу документа који испоставља понуђач привремена/окончана ситуација, а којим је потврђено извршење услуга. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. |
| Рок важења понуде | дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуда (уписати) |
| Рок за извођење радова | _______ дана (не дужи од 30 дана од дана увођења у посао) (уписати) |
| Гарантни рок | ______(не краћи од 2 (две) године) (уписати) |
| Место извођења радова | МЗ Крчагово |

Датум 					              Понуђач

_____________________________		М.П.	________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

МЗ Кремна -путна инфраструктура

| Предмет јн МЗ Крчагово-путна инфраструктура | Јед. мере | количина | Јединична цена без пдв-а | Јединична цена са пдв-ом | Укупна цена без пдв-а | Укупна цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А Крак Петра Лековића од бр.5 до бр. 21 л= 205м ш=2,50 м |  |  |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и уградња камене јаловине ради стабилизације постељице на делу пута и израде банкина (обрачуната количина у уграђеном стању) | М3 | 10 |  |  |  |  |
| Израда постељице местимично на oштећеним деловима пута (овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење и сабијање до прописане збијености у свему према техн. прописима за ову врсту радова) | М2 | 260 |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0/60мм у тампонски слој просечне дебљине д= 15 цм (обрачуната количина у уграђеном стању) | М3 | 100 |  |  |  |  |
| Израда асфалтног застора од асфалта АБ 11 дебљине 5цм. Позиција обухвата набавку материјала, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала у једном слоју константне дебљине. | М2 | 510 |  |  |  |  |
| Б Крак Петра Лековића од бр. 27до бр. 33 л= 136м ш=2,50 м |  |  |  |  |  |  |
| Машински ископ земље IV категорије са утоваром и превозом на градску депонију | М3 | 25 |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и уградња камене јаловине ради стабилизације постељице на делу пута и израде банкина (обрачуната количина у уграђеном стању) | М3 | 7 |  |  |  |  |
| Израда постељице местимично на oштећеним деловима пута (овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење и сабијање до прописане збијености у свему према техн. прописима за ову врсту радова) | М2 | 350 |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0/60мм у тампонски слој просечне дебљине д= 15-20 цм (обрачуната количина у уграђеном стању) | М3 | 80 |  |  |  |  |
| Израда асфалтног застора од асфалта АБ 11 дебљине 5цм. Позиција обухвата набавку материјала, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала у једном слоју константне дебљине . | М2 | 320 |  |  |  |  |
| В Крак Танаска Рајића л=240м ш=3м асфалт |  |  |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и уградња камене јаловине ради стабилизације постељице на делу пута и израде банкина (обрачуната количина у уграђеном стању) | М3 | 12 |  |  |  |  |
| Израда постељице местимично на oштећеним деловима пута (овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење и сабијање до прописане збијености у свему према техн. прописима за ову врсту радова) | М2 | 300 |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0/60мм у тампонски слој просечне дебљине д= 10-15 цм (обрачуната количина у уграђеном стању) | М3 | 110 |  |  |  |  |
| Израда асфалтног застора од асфалта АБ 11 дебљине 5цм. Позиција обухвата набавку материјала, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала у једном слоју константне дебљине . | М2 | 750 |  |  |  |  |
| Г Улица IV Пук од бр. 8 до бр. 6ц л=35м ш=3м асфалт |  |  |  |  |  |  |
| Машински ископ земље IV категорије са утоваром и превозом на градску депонију | М3 | 30 |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и уградња камене јаловине ради стабилизације постељице на делу пута и израде банкина (обрачуната количина у уграђеном стању) | М3 | 5 |  |  |  |  |
| Израда постељице местимично на oштећеним деловима пута (овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење и сабијање до прописане збијености у свему према техн. прописима за ову врсту радова) | М2 | 120 |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0/60мм у тампонски слој просечне дебљине д= 15-20 цм (обрачуната количина у уграђеном стању) | М3 | 20 |  |  |  |  |
| Набавка и уградња ивичњака сиве боје 18/22 цм, на слоју бетона са обрадом спојева | М | 15 |  |  |  |  |
| Израда асфалтног застора од асфалта АБ 11 дебљине 5цм. Позиција обухвата набавку материјала, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала у једном слоју константне дебљине . | М2 | 95 |  |  |  |  |
| Д Ул. Врела ка Кимпину л=140 м ш=2,5м асфалт |  |  |  |  |  |  |
| Ископ ручни , постојеће подлоге (бетон и асфалт) , пикамером , утовар и одвоз на депонију | М3 | 9 |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0/32мм у тампонски слој просечне дебљине д= 10 цм (обрачуната количина у уграђеном стању) | М3 | 85 |  |  |  |  |
| Израда асфалтног застора од асфалта АБ 11 дебљине 5цм. Позиција обухвата набавку материјала, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала у једном слоју константне дебљине . | М2 | 330 |  |  |  |  |
| Ђ Ул. Орловац ка Раонићима л=170м ш=2,5м асфалт |  |  |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и уградња камене јаловине ради стабилизације постељице на делу пута и израде банкина (обрачуната количина у уграђеном стању) | М3 | 10 |  |  |  |  |
| Израда постељице местимично на oштећеним деловима пута (овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење и сабијање до прописане збијености у свему према техн. прописима за ову врсту радова) | М2 | 525 |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0/60мм у тампонски слој просечне дебљине д= 15-20 цм (обрачуната количина у уграђеном стању) | М3 | 110 |  |  |  |  |
| Израда асфалтног застора од асфалта АБ 11 дебљине 5цм. Позиција обухвата набавку материјала, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала у једном слоју константне дебљине . | М2 | 405 |  |  |  |  |
| Е Ул. Ада бр.4 до бр.10 л=30м ш=3м асфалт |  |  |  |  |  |  |
| Ручно ( пикамером) рушење подлоге од асфалта и бетона са утоваром у трактор и превозом на депонију. Дубина рушења до 15 цм. | М2 | 50 |  |  |  |  |
| Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0/32мм у тампонски слој просечне дебљине д= 10 цм (обрачуната количина у уграђеном стању) -ручно | М3 | 4 |  |  |  |  |
| Набавка и ручна уградња асфалта АБ8 ради попуњавања неравнина са претходним премазивањем емулзијом | М2 | 25 |  |  |  |  |
| Израда ручно асфалтног застора од асфалта АБ 11 дебљине 5цм. Позиција обухвата набавку материјала, уградњу и збијање асфалтне мешавине по врућем поступку од минералног материјала у једном слоју константне дебљине . | М2 | 90 |  |  |  |  |
| УКУПНО А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е : |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке; на крају уписати укупну цену без ПДВ-а,

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке, на крају уписати укупну цену са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке „МЗ Крчагово-путна ифраструктура“, VIII број 404-119/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНЕ:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Чланови 2а. и 2б. модела уговора, биће унети у садржину Уговора, у колико за то буде имало основа – у зависности од понуде Извођача.

Потребно је да понуђач попуни, овери печатом и потпише модел уговора.

УГОВОР О ИЗГРАДЊИ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У МЗ КРЕМНА

1.Град Ужице, Градска управа за инфраструктуру и развој, улица Д. Туцовића бр. 52, коју заступа начелник г-дин Милоје Марић, дипл.ецц.

ПИБ : 101503055

МБ: 07157983

Број рачуна: 840-11640-31

Назив банке: Трезор

(у даљем тексту: Наручилац)

и

2._____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

(у даљем тексту Извођач)

(све попуњава понуђач)

и

МЗ Крчагово, коју заступа председник Татомир Савић

ПИБ:101624717

МБ:07156120

(у даљем тексту Суинвеститор)

Уговорне стране су се сагласиле о следећем:

Уводне одредбе

Члан 1.

Наручилац је на основу члaна 34 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12,14/15, 68/15) и одлуке о покретању број VIII 404-119/18 од дана 31.05.2018. године, спровео  II фазу квалификационог поступка за јавну  набавку (ЈН бр. VIII 404-119/18).

Извођач је на основу позива упућеног кандидатима са ажуриране листе кандидата којима је у 1. фази квалификационог поступка (ЈН.бр. 14) призната  квалификација и објављеног истовремено на Порталу јавних  набавки и  интернет страници наручиоца дана ___.  ___. 201_. године, доставио понуду број:         од дана ___  ___ 201__ .године. (попуњава Наручилац).

Наручилац  је на основу Извештаја  Комисије  о стручној  оцени понуда и Одлуке о додели  уговора, бр._______ од  __   __ 201__. године,  изабрао понуду извођача ____________ за јавну набавку „МЗ Крчагово путна инфраструктура“.

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет Уговора су радови, који обухватају набавку, транспорт и уградњу камене јаловине, дробљеног каменог агрегата, израду асфалтног застора, постељице и други радови, у свему према одредбама овог Уговора, опису Наручиоца и понуди  Извођача број:  ____.од ____.201__. године, која је саставни део овог Уговора.

(попуњава извођач).

Члан 2а.

Извођач ће извршење уговорених послова, у складу са Понудом, делимично уступити подизвођачу: ________________________.

Проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће  извршити  подизвођач  је: ___%, а део предмета набавке који ће извршити подизвођач је:_____________ (попуњава Наручилац у складу са Обрасцом Понуде)

Извођач који је извршење  уговорених  радова, у складу са Понудом,  делимично уступио

подизвођачу, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Члан 2б.

Уговорене  послове,  у складу са Понудом  и Споразумом,  бр. ____ од _______,

заједнички  извршава група извођача, коју чине:

• ______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• ______________  (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• _______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

(    све уписује наручилац у  складу са Обрасцом понуде)

Извођачи који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу за извршење предметног уговора.

Члан 3.

Понуђач се обавезује  да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са својом понудом, важећим позитивним прописима и одредбама овог уговора.

Финансијска вредност Уговора

Члан 4.

Уговорена вредност према усвојеној понуди и спецификацији  уговорених радова износи _________________ (_______________________________________), која понуђена вредност увећана за припадајући ПДВ, укупно износи ____________ (___________________________) динара.(попуњава извођач)

Наручилац плаћање 67 % уговореног износа, што је __________ (___________) динара без пдв-а, односно_____________(__________) динара са пдв-ом, по динамици  наведеној у члану 7. овог уговора.

МЗ Крчагово врши плаћање 33% уговореног износа, што је __________ (___________) динара без пдв-а, односно _____________(__________) динара са пдв-ом.

(попуњава Наручилац)

- Крак улице Петра Лековића од бр. 5 до бр. 21, вредност уговорених радова износи ________без пдв-а, односно ___________ са пдв-ом.

- Крак улице Петра Лековића од бр. 27 до бр. 33, вредност уговорених радова износи ________без пдв-а, односно ___________ са пдв-ом.

- Крак улице Танаска Рајића, вредност уговорених радова износи ________без пдв-а, односно ___________ са пдв-ом.

- Улица IV Пук од бр. 8 до бр. 6ц, вредност уговорених радова износи ________без пдв-а, односно ___________ са пдв-ом.

- Улица Врела ка Кимпину вредност уговорених радова износи ________без пдв-а, односно ___________ са пдв-ом.

- Улица Орловац ка Раонићима вредност уговорених радова износи ________без пдв-а, односно ___________ са пдв-ом.

- Улица Ада од бр. 4 до бр. 10 вредност уговорених радова износи ________без пдв-а, односно ___________ са пдв-ом.

(попуњава извођач)

Цена

Члан 5.

Наручилац и Извођач су сагласни да су јединичне цене из Понуде фиксне и да се не могу мењати ни под каквим условима.

Члан 6.

Изричито се захтева да Наручилац буде хитно обавештен о сваком питању које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације или програма радова. Радови везани за ту околност се обустављају док Наручилац не донесе одлуку како ће се поступати.

Извођач прихвата да Наручилац може одустати од извођења појединих позиција, односно врста радова уговорених основним Уговором, а да се уговорене цене осталих радова не мењају.

Плаћање

Члан 7.

Наручилац ће плаћање изведених радова ивршити на основу фактуре-рачуна/ привремене и окончане ситуације Извођача .

Наручилац ће фактуру-рачун/ привремену и окончану ситуацију, оверене од стране Надзорног органа, прегледати, оверити и неспорну вредност исплатити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема ситуације, када и настаје дужничко поверилачки однос.

Фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација се испоставља у 6 (шест) примерака почетком  месеца, а најкасније до 5-ог у месецу за изведене  радове у претходном месецу.

Вредност извршених радова по фактури-рачуну/ привременој и окончаној ситуацији, утврђује се на основу података о извршеним количинама радова из Грађевинске књиге уз примену јединичних цена из Понуде.

Као дан пријема, сматра се дан када је фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација, предата на писарници Наручиоца.

Наручилац неће вршити плаћање на име набављеног, али не уграђеног материјала без обзира да ли је материјал испоручен и ускладиштен на градилишту.

Наручилац има право да оспори фактуру-рачун/ привремену и окончану ситуацију, у погледу  цене, количина, врсте радова, пенала,  рокова  и  другог. О спорном и разлозима оспоравања, Наручилац је дужан обавестити извођача у року одређеном за плаћање.

Увођење у посао

Члан 8.

Наручилац се обавезује да обезбеди овлашћене Надзорне органе и да организује дневни надзор над извођењем радова о свом трошку.

Наручилац се обавезује да одмах по потписивању овог Уговора уведе Извођача у посао.

Сматра се да је Извођач уведен у посао, када се изврши званично техничко отварање градилишта у присуству представника Наручиоца и преда Извођачу 1 (један) комплет техничке документације,  или пак цртеже и техничку спецификацију.

Датум из претходног става ће се констатовати заједно у грађевинском дневнику и од тада ће тећи рок грађења.

Тек након  преузимања градилишта, Извођач може набављати материјал, обављати припремне радове и излагати се другим трошковима у вези са извршењем Уговора.

Уколико приликом преузимања градилишта, упркос настојањима Наручиоца да обезбеди Извођачу најпрецизније могуће податке и повољен услове за извршење радова, Уговорне стране дођу до нових сазнања због којих уопште није могуће отпочети радове, или је потребно знатно изменити пројекте или описе, Наручилац има право да одустане од Уговора. У том случају, свака од Уговорних страна сама сноси своје трошкове које је до тог тренутка имала.

Рокови

Члан 9.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора  изведе у потпуности и преда  Наручиоцу на употребу у року  од  ______   (_________) календарских дана, од дана увођења у посао. (попуњава извођач)

Дан увођења у посао, констатоваће се у Грађевинском дневнику.

Уговорени рок обухвата и време припреме Извођача за извођење радова.

Члан 10.

Сматра се да се Извођач пре давања Понуде упознао са климатским и другим условима рада, набавке материјала и ангажовања радне снаге, организацијом рада на градилишту и другим условима који утичу на рок и цену грађења. Одступање од уговорених рокова градње може бити само у следећим случајевима:

а) обостраним  писменим споразумом

б) дејством више силе

Број  дана на који се продужује рок почетка и завршетка радова, због случајева а) и б) из претходног параграфа овог члана, констатоваће се Грађевинским дневником, у тренутку настанка и престанка узрока продужења рока, уз потпис уговорних страна и анексом овог Уговора, којим ће се дефинисати нови услови плаћања.

Извођач нема право на продужење рока почетка и завршетка радова због случајева а) и б), ако су они настали по истеку уговореног рока за извођење радова.

Ако Извођач својом кривицом доведе у питање завршетак радова у уговореном року или од стране Наручиоца, продуженом року, Наручилац  има право да део преосталих неизвршених  радова одузме Извођачу из овог уговора, без његове посебне сагласности, као и да их уступи на извођење другом извођачу по најповољнијим тржишним условима.

Евентуалне разлике између уговорених цена одузетих радова и цена уговорених са другим извођачем, сноси Извођач из овог Уговора.

Поред обавезе из претходног става, Извођач би био у обавези да Наручиоцу надокнади штету коју претрпи због раскида Уговора

Контрола квалитета

Члан 11.

У току извршења радова по закљученом Уговору, Извођач је дужан вршити  лабораторијска испитивања квалитета грађевинског материјала и изведених радова по свим  фазама, преко стручно оспособљених и  регистрованих организација за делатност испитивања материјала и конструкција и од истих обезбедити доказе (атесте) о квалитету.

Обим испитивања мора одговарати техничким прописима, захтевима техничке  документације.

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити испитивање, односно са којих ће се узети контролни узорак.

Сви налази извршених испитивања морају се ставити на увид  Надзорном органу.

Атести  произвођача бетона нису меродавни,  већ атести узорака узетих са градилишта.

Атестна документација мора бити сложена у облилку елабората и предата Наручиоцу, пре техничког прегледа објеката и радова.

Надзорни орган је обавезан, да по добијању Атеста о испитивању, врши преглед и анализу, након чега даје Извођачу писмено одобрење за употребу атестираног грађевинског материјала и наставак извођења започетих позиција радова.

Уколико резултати  испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведених  радова не одговара захтевима и условима, Надзорни орган дужан је да изда налог Извођачу да неквалитетан материјал замени квалитетним и да радове доведе у исправно стање.

Извођач је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа.

Сви налази и и спитивања (Атести) морају бити уписани у Грађевински дневник.

Све трошкове  испитивања материјала, радова и конструкција сноси Извођач радова.

Члан 12.

Наручилац може вршити допунска контролна испитивања.

Извођач је дужан да на захтев Надзорног органа, изврши потребна откривања извршених радова, узимање узорака ради накнадног прегледа и испитивања. После  обављених прегледа и испитивања, Извођач је дужан да места на којима су вршена откривања и испитивања санира, према упутству Надзорног органа.

Трошкове откривање, санирања и накнадних испитивања радова сноси уговорна страна чијом кривицом је настала потреба за откривањем односно накнадним испитивањем радова.

Експлотација објекта у току грађења

Члан 13.

Извођач је обавезан да све операције потребне за извођење главних и припремних  радова за извршење закљученог Уговора, изводи на начин којим се не спречава коришћење осталих објеката као и да не угрожава имовину власника или било коју другу имовину или лице.

Извођач је дужан да благовремено изради пројекат организације градилишта - извршња радова.

Извођач је обавезан пре почетка радова да достави динамички план извођења радова на сагласност Наручиоцу.

Уколико извођење радова захтева измену режима саобраћаја или ограничења у одвијању саобраћаја, Извођач радова је на основу Закона о безбедности саобраћаја РС дужан да изради Пројекат привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова и да по пројекту постави привремену саобраћајну сигнализацију.

Надзор и грађење

Члан 14.

Стручни надзор над извођењем предметних радова, Наручилац ће вршити преко и уз помоћ овлашћених стручњака.

Наручилац ће даном потписивања Уговора, решењем именовати одговорног Надзорног органа и доставити именовање Извођачу у моменту увођења у посао.

Извођач је дужан да пре почетка радова достави Наручиоцу име свог одговорног и овлашћеног представника на градилишту на сагласност.

Градилишна документација

Члан 15.

Извођач је дужан да уредно и по прописима који важе у седишту грађења води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима у 2 примерка, односно 1 примерак за Наручиоца, а 1 за Извођача. Ова документа морају бити редовно потписивана од надзорног органа и одговорног руководиоца радова Извођача, и то:

Грађевински дневник свакодневно, а Грађевинска књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених количина по свакој позицији рада, односно сваких 30 дана најмање.

Сва комуникација између уговорених страна сматраће се важећом само ако је у писаној форми и само уколико је директно прими овлашћено лице уговорене стране.

Накнада штете

Члан 16.

Извођач је обавезан предузети мере техничке зашите и друге мере за сигурност објеката и радова, радника и материјала,  пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима.

Извођач је дужан да предузме све мере заштите животне средине.

Члан 17.

Наручилац неће сносити одговорност за накнаду Извођачу, његовим радницима или трећим лицима у случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу проистећи из њиховог ангажовања на реализацији радова, који су предмет овог Уговора, или из саме њихове реализације.

Уговорне казне

Члан 18.

Ако Извођач без кривице Наручиоца не заврши радове у уговореном року, дужан је Наручиоцу платити на име уговорне казне пенале 2 (два) промила од укупне уговорене вредности радова за сваки дан прекорачења уговореног рока до завршетка радова, а највише до 5% (пет процената) од угворене вредности.

Уговорне стране овим Уговором искључују примену правног правила по коме је Наручилац дужан саопштити Извођачу по западању у доцњу да задржава право на уговорену казну (пенале), те се сматра да је самим падањем у доцњу Извођач дужан платити уговорну казну (пенале) без опомене, а Наручилац је  овлашћен да их наплати - одбије на терет Извођачевих  потраживања од Наручиоца, с тим  што је Наручилац о извршеној наплати - одбијању дужан обавестити Извођача.

Плаћање уговорне казне (пенала) не  ослобађа Извођача  обавезе да у целости заврши све уговорене радове.

Ако Наручиоцу настане штета због прекорачења уговореног рока завршетка радова у износу већем од уговорених и обрачунатих пенала, тада је Извођач дужан да плати Наручиоцу поред уговорене казне (пенала) и износ накнаде  штете која прелази висину уговорене казне.

Ако Извођач заврши радове пре уговореног рока стиче право на премију у износу 2 (два) промила од укупне уговорене вредности радова за сваки дан завршетка пре уговореног рока,а највише до 5% (пет процената) од угворене вредности.

Члан 19.

Извођач ће сносити и обавезан је да Наручиоцу надокнади све трошкове настале ангажовањем техничког надзора ради праћења обима и квалитета радова за сваки дан прекорачења уговореног рока завршетка радова, ако је до прекорачења уговореног рока дошло квивицом Извођача.

Основ за утврђивање накнаде из претходног става чини цена инжењер/дан односно, техничар/дан уз примену фактора 3,5 на бруто личне дохотке за сваки дан закашњења до пријема објекта.

Осигурање

Члан 20.

Извођач радова је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура све радове, објекте и раднике према важећим прописима о осигурању и да полису осигурања у свако доба стави Наручиоцу на увид.

Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и Извођач буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове вредности.

Поред основног осигурања радова из  Уговора, Извођач је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их изазвао Извођач.

Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

Гарантни рок

Члан 21.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова у року од најмање 2 (две ) године за грађевинске радове и занатске радове и 2 ( две ) године за инсталације и у грађену опрему, рачунајући од дана примопредаје радова, односно техничког пријема за радове које је изводио.

Извођач је дужан да о свом трошку  отклони све недостатке на изведеним радовима који се покажу у року гарантног рока, у року који му одреди Наручилац.

Уколико Извођач не поступи по захтевима Наручиоца, Наручилац има право да те недостатке отклони ангажовањем другог  извођача, на терет Извођача из овог Уговора,  уз наплату и на терет обезбеђења по овом уговору.

Технички преглед и коначни обрачун

Члан 22.

Технички преглед и пријем изведених радова вршиће се према важећим прописима.

Пре подношења захтева од стране Инвеститора за технички пријем, формираће се заједничка комисија састављена од стране представника Наручиоца и Извођача која ће утврдити испуњеност услова за технички пријем.

Комисија одлучује о испуњености услова једногласно а уколико има примедби оне морају бити образложене.

На основу одлуке комисије инвеститор подноси захтев надлежном органу за технички пријем.

Члан 23.

Извођач је дужан да поступи по примедбама комисије за технички преглед и то у року који му одреди комисија.

Трошкове накнадног техничког прегледа сноси Извођач, а трошкове Комисије за примопредају и Коначни обрачун свака   уговорна страна за своје представнике.

Члан 24.

По обављеном техничком прегледу и отклањању констатованих недостатака уговорне стране ће преко својих овлашћених представника у року од 10 дана извршити примопредају и Коначни обрачун изведених радова.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 25.

Извођач се обавезује да на дан потписивања уговора, а најкасније у року од 7 (седам ) дана од  дана закључења уговора,  достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:

- бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке добављача. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорених обавеза извођача, које су предмет обезбеђења.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од финансијске вредности уговора без пдв-а, у случају да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Саставни делови уговора

Члан 26.

Саставни делови овог Уговора су:

Прилог 1. - Понуда Извођача  број _________ од _________.201_. године.   .(попуњава извођач)

ЈН – бр. VIII 404-119/18

Члан 27.

Измене и допуне овог Уговора  могу се вршити у складу са чл.115. Закона о јавним набавкама.

Члан 28.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  све  евентуалне  спорове  који  настану  у  вези  с  овим Уговором,  решавају споразумно, у духу добрих пословних обичаја.

Одредбе Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других позитивно-правних прописа, примењиваће се на све што није регулисано овим Уговором.

Члан 29.

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће спор решити пред надлежним судом.

Члан 30.

Период важења уговора је од дана закључења, до 31.12.2018. године.

Члан 31.

Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених представника уговорних страна у 9 (девет) истоветних примерака од којих је по 3 (три) за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ                          СУИНВЕСТИТОР                                            НАРУЧИЛАЦ                      _______________                 ________________                            _____________________                                                                                                                                                                               Начелник

Милоје Марић дипл. ецц.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте  навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену

«Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза МЗ Крчагово-путна инфраструктура ЈН VIII Број 404119/18

- НЕ ОТВАРАТИ»

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.06.2018. године до 11:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде (Образац 1) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) - попуњен, оверен печатом и потписан (достављање овог обрасца уз понуду није обавезно)

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Модел уговора - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Предмер радова – попуњен, оверен печатом и потписан;

- Споразум – којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – „МЗ Крчагово-путна инфраструктура“ ЈН VIII Број 404-119/18- НЕ ОТВАРАТИ“

„Допуна понуде за јавну набавку  – „МЗ Крчагово-путна инфраструктура“ ЈН VIII Број 404-119/18-- НЕ ОТВАРАТИ“

„Опозив понуде – „МЗ Крчагово-путна инфраструктура“ ЈН VIII Број 404-119/18- НЕ ОТВАРАТИ“

На полеђини коверте или на кутији навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

У овом поступку могу учествовати кандидати са листе кандидата на начин на који им је призната квалификација.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити у роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу документа који испоставља понуђач фактура/рачун; привремена/окончана ситуација, а којим је потврђено извођење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока

Рок за извођење радова не може бити дужи од 30 (тридесет)  календарских дана од дана увођења у посао.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.3. Захтев у погледу гарантног рока

Гарнтни рок не може бити краћи од  2 (две ) године.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора, а најкасније у року од 7 (седам ) дана од  дана закључења уговора,  достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:

- бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке извођача. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорених обавеза извођача, које су предмет обезбеђења.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од финансијске вредности уговора без пдв-а, у случају да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

НАПОМЕНА:  Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије,  у складу са Одлуком о ближим условима, садржини  и  начину  вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011 и 80/2015).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Предметна набавка не садржи техничку документацију и  планове.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице (кандидат) може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице или електронске поште  на e-mail slavisa.projevic@uzice.rs или natasa.vukasinovic@uzice.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН VIII Број 404-119/18.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално

- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Свака исправка начињена од стране понуђача мора бити видљива, оверена печатом и потписом понуђача.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНAТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail slavisa.projevic@uzice.rs или natasa.vukasinovic@uzice.rs  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 динара; (висина таксе која се плаћа на поднети захтев зависи од процењене вредности оспорене набавке);

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице; јавна набавка VIII Број 404-119/18 уз навођење назива

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока заподношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Законa.

19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. Став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.