ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за инфраструктуру и развој

VIII Број 404-185/18

24.08.2018. године

У ж и ц е

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Kомисија за јавну набавку образована Решењем број VIII  број 404-185/18 од 01.08.2018. године, врши следеће

III ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

VIII број 404-185/18 (радови)

„Радови на реконструкцији старе школе „Алекса Дејовић“ у Севојну“

## У конкурсној документацији Образац 11 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Странa 102.

| E | MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А - МАШИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 1. Набавка и монтажа гасног апарата, са |  |  |  |  |
|  | припадајућим елементима: Комбиновани гасни |  |  |  |  |
|  | загрејач воде – конвенциони гасни котао Тип |  |  |  |  |
|  | ,,Vaillant” , или сличан других произвођача врста |  |  |  |  |
|  | Ц 3.3., називне снаге 35 kW, фасадни izvod | kom | 1 |  |  |
|  | 2 Набавка и монтажа кугласте славине за гас: |  |  |  |  |
|  | DN 20 ( 3/4" ) | kom | 1 |  |  |
|  | Набавка и монтажа савитљивог црева |  |  |  |  |
|  | ( SRPS M.E3.533 ) |  |  |  |  |
|  | Челично 3/4" x 800 | kom | 1 |  |  |
|  | Набавка и монтажа цеви бакарне: |  |  |  |  |
|  | Ф 22 x 1,0 | m | 5 |  |  |
|  | Набавка и монтажа заштитне цеви -за бакарне |  |  |  |  |
|  | цеви: |  |  |  |  |
|  | Ф 22 x 1,0 | m | 1 |  |  |
|  | 4. Помоћни материјал за монтажу бакарних цеви ( |  |  |  |  |
|  | фитинзи, држачи, електроде и др. ), заптивни |  |  |  |  |
|  | материјал и технички гасови. |  |  |  |  |
|  | пауш | pausal | 1 |  |  |
|  | 5. Пробијање( бушење ) зида, дебљине 30 цм., |  |  |  |  |
|  | • за пролаз гасовода и уградња заштитних цеви | kom | 1 |  |  |
|  | • за фасадни прикључак | kom | 1 |  |  |
|  | 6 Галванско премошћење навојних спојева, као и |  |  |  |  |
|  | повезивање комплетне инсталације са уземљењем |  |  |  |  |
|  | у згради - материјал и рад. | pausal | 1 |  |  |
|  | 7. Испитивање инсталације на чврстоћу и |  |  |  |  |
|  | непропусност (записник ) | pausal | 1 |  |  |
|  | 8. Преглед, испитивање и мерење електричне | pausal | 1 |  |  |
|  | инсталације ( извештај ) |  |  |  |  |
|  | 9. Пуштање гаса у инсталацију ( прописано ) и |  |  |  |  |
|  | прво сервисно паљење гасних апарата. | pausal | 1 |  |  |
|  | SVEGA A |  |  |  |  |
|  | Б- ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 1 Ископ земље и затрпавање рова на |  |  |  |  |
|  | постављању цеви за гас DN25 PE од |  |  |  |  |
|  | секударне гасне мреже и уградња гасног |  |  |  |  |
|  | вентила | pausal | 1 |  |  |
|  | 2 Испорука Мерно регулационог сета од стране |  |  |  |  |
|  | дистрибутера |  |  |  |  |
|  | 3 Остали администратини послови на добијању |  |  |  |  |
|  | решења за прикључње гаса на дистрибутивну |  |  |  |  |
|  | мрежу и пријему гасне инсталације |  |  |  |  |
|  |  | pausal | 1 |  |  |
|  | SVEGA B |  |  |  |  |
|  | UKUPNO A+B |  |  |  |  |

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

| E | MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А - МАШИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 1. Набавка и монтажа гасног апарата, са |  |  |  |  |
|  | припадајућим елементима: Комбиновани гасни |  |  |  |  |
|  | загрејач воде – конвенциони гасни котао Тип |  |  |  |  |
|  | ,,Vaillant” , или сличан других произвођача врста |  |  |  |  |
|  | Ц 3.3., називне снаге 35 kW, фасадни izvod | kom | 1 |  |  |
|  | 2 Набавка и монтажа кугласте славине за гас: |  |  |  |  |
|  | DN 20 ( 3/4" ) | kom | 1 |  |  |
|  | Набавка и монтажа савитљивог црева |  |  |  |  |
|  | ( SRPS M.E3.533 ) |  |  |  |  |
|  | Челично 3/4" x 800 | kom | 1 |  |  |
|  | Набавка и монтажа цеви бакарне: |  |  |  |  |
|  | Ф 22 x 1,0 | m | 5 |  |  |
|  | Набавка и монтажа заштитне цеви -за бакарне |  |  |  |  |
|  | цеви: |  |  |  |  |
|  | Ф 22 x 1,0 | m | 1 |  |  |
|  | 4. Помоћни материјал за монтажу бакарних цеви ( |  |  |  |  |
|  | фитинзи, држачи, електроде и др. ), заптивни |  |  |  |  |
|  | материјал и технички гасови. |  |  |  |  |
|  | пауш | pausal | 1 |  |  |
|  | 5. Пробијање( бушење ) зида, дебљине 30 цм., |  |  |  |  |
|  | • за пролаз гасовода и уградња заштитних цеви | kom | 1 |  |  |
|  | • за фасадни прикључак | kom | 1 |  |  |
|  | 6 Галванско премошћење навојних спојева, као и |  |  |  |  |
|  | повезивање комплетне инсталације са уземљењем |  |  |  |  |
|  | у згради - материјал и рад. | pausal | 1 |  |  |
|  | 7. Испитивање инсталације на чврстоћу и |  |  |  |  |
|  | непропусност (записник ) | pausal | 1 |  |  |
|  | 8. Преглед, испитивање и мерење електричне | pausal | 1 |  |  |
|  | инсталације ( извештај ) |  |  |  |  |
|  | 9. Пуштање гаса у инсталацију ( прописано ) и |  |  |  |  |
|  | прво сервисно паљење гасних апарата. | pausal | 1 |  |  |
|  | SVEGA A |  |  |  |  |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ МЕЊА ТАКО ШТО СЕ ПОЗИЦИЈА Б ОСТАЛИ РАДОВИ БРИШЕ

Прилог бр. 1.- Предмер и предрачун образац структуре понуђене цене (образац 11)

Понуђач је дужан да прилог потпише, овери и достави уз понуду.

Образац 11.

# ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН-OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ  ЦЕНЕ

| A | ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poz | opis radova | j.m. | količina | jed. cena | ukupno |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | OPŠTI OPIS: Svi razni radovi se moraju izvesti stručno, kvalitetno i precizno a u svemu prema standardima i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. MATERIJAL Materijali koji se upotrebljavaju za ove radove moraju odgovarati zahtevima standarda. Materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju posedovati ateste o kvalitetu. IZVOĐENJE Radovi se moraju izvesti u skladu sa standardima i tehničkim uslovima, a u svemu prema projektu, upustvima projektanta i opisima iz predračuna radova. OBRAČUN I MERENJE KOLIČINA Obračun se vrši prema jedinicama mera iz predračuna radova sa merenjem stvarno izvršenih radova. |  |
| 1 | Pažljiva demontaža unutrašnje drvene stolarije - vrata, sortiranje, prenos, skladištenje i prevoz na mesto koje odredi Investitor na daljini do 3 km. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | dimenzija |  |  |  |  |
|  | 100/207 | kom | 1 |  |  |
|  | 90/203 | kom | 1 |  |  |
|  | 116/219 | kom | 1 |  |  |
|  | 77/ 218 | kom | 1 |  |  |
|  | 133/230 | kom | 1 |  |  |
|  | 94/213 | kom | 1 |  |  |
|  | 115/215 | kom | 2 |  |  |
|  | 88/57 | kom | 1 |  |  |
|  | 115/217 | kom | 2 |  |  |
| 2 | Pažljiva demontaža spoljašnje drvene stolarije - vrata,prozori sortiranje, prenos, skladištenje i prevoz na mesto koje odredi Investitor na daljini do 3 km. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | dimenzija |  |  |  |  |
|  | 130/240 | kom | 16.00 |  |  |
|  | 131/145 | kom | 1.00 |  |  |
|  | 133/253 | kom | 1.00 |  |  |
|  | 150/313 | kom | 1.00 |  |  |
|  | 126/268 | kom | 1.00 |  |  |
|  | 134/338 | kom | 1.00 |  |  |
| 3 | Skidanje poda - brodski pod. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 68.00 |  |  |
| 4 | Skidanje poda od laminata do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 28.00 |  |  |
| 5 | Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 11.00 |  |  |
| 6 | Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 poda. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 11.00 |  |  |
| 7 | Pažljivo rušenje zidova od pune opeke, zajedno sa oblogom od keramičkih pločica u cementnom malteru, armirano betonskim serklažima, obostrano malterisanih, prikupljanje šuta, prenos, utovar u vozilo i prevoz na gradsku deponiju na daljini do 3 km. Obračun po m² površine zida. |  |  |  |  |
|  | debljina zida d=16 cm | m² | 42.00 |  |  |
|  | debljina zida d=23-39 cm | m3 | 8.00 |  |  |
|  | debljina zida d=50-65 cm | m3 | 15.50 |  |  |
| 8 | Pažljivo rušenje dimnjaka od pune cigle dimenzije 48 x 48cm, malterisanog, prikupljanje šuta, prenos, utovar u vozilo i prevoz na gradsku deponiju na daljini do 3 km. Obračun po m dimnajka. |  |  |  |  |
|  |  | m' | 24.00 |  |  |
| 9 | Skidanje poda od vinflexa, zajedno sa PVC lajsnama po obodu zidova. Vinflex skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 5 km. Obračun po m2 poda. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 2.00 |  |  |
| 10 | Rušenje tavanske drvene konstrukcije i plafona od trske sa malterom. Demontaža dvenih greda,letvi,daske žice i pomoćnog materijala, prikupljanje šuta, iznošenje, utovar i odvoz na gradsku deponiju na daljini do 3 km. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 225.56 |  |  |
| 11 | Rušenje plafona od lamperije prikupljanje šuta, iznošenje, utovar i odvoz na gradsku deponiju na daljini do 3 km. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 55.98 |  |  |
| 11 | Rušenje plafona od gips ploča. Demontaža pomoćnog materijala, prikupljanje šuta, iznošenje, utovar i odvoz na gradsku deponiju na daljini do 3 km. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 33.39 |  |  |
| 12 | Demontaža krovnog pokrivača od falcovanog crepa, prikupljanje šuta, iznošenje, utovar i odvoz na gradsku deponiju na daljini do 3 km. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 465.00 |  |  |
| 13 | Demontaža krovne konstrukcije od drvene gradje sa letvom i daskom, prikupljanje šuta, iznošenje, utovar i odvoz na gradsku deponiju na daljini do 3 km. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 371.00 |  |  |
| 14 | Demontaža oluka, olučnih vertikala, vodokotlića na ulivu u oluk - vertikalu, sampleha od pocinkovanog lima, opšivki prozora, dimnjaka i drugih elemenata. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na mesto koje odredi investitor udaljeno do 5 km. Obračun po m1 limarije. |  |  |  |  |
|  |  | m' | 120.00 |  |  |
| 15 | Obijanje maltera sa zidova untrašnjih i spoljašnjih, prikupljanje šuta, iznošenje, utovar i odvoz na gradsku deponiju na daljini do 3 km. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 1,061.00 |  |  |
| 16 | Montaža i demontaža cevaste metalne fasadne skele za radove prema važećim prpisima i merama HTZ-a. Skela mora biti statički stabilna i propisno uzemljenja. . Skelu prima i preko dnevnika daje nadzorni organ za upotrebu. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 369.00 |  |  |
| 17 | Ručni iskop zemlje III i IV kategorije radi pripreme podloge podova u objektu, iznos kolicima van objekta, utovar u kamion i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 5km | m3 | 15.00 |  |  |
| 18 | Nabavak i ugradnja tampona kao podloge podne ploče d=10cm | m3 | 7.00 |  |  |
| I | PRIPREMNI RADOVI | UKUPNO: |  |  |

| poz | opis radova | j.m. | količina | jed. cena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | OPŠTI OPIS: Cement upotrebljen za ove radove na zgradi mora biti potpuno svež i donešen na gradilište u originalnim vrećama. Cement se na gradilištu mora čuvati u prostorijama dobro zaštićenim od vode i vlage, prema uputstvima i propisima za beton i armirani beton. Svi betonski i armirano betonski radovi moraju se izvoditi prema opisima i statičkom proračunu i propisima za armirani beton. Šljunak za spravljanje betona mora biti rečni, sasvim čist od gline i mulja, a granuliran prema propisima za predvidjenu marku betona. Sve konstrukcije od betona moraju biti od marke betona predvidjene statičkim proračunom. Armatura mora biti dobro očišćena od rdje, blata i kreča, a savijena i dimenzionisana tačno prema detaljima. Za ugradjivanje betona mora se primeniti savremena mehanizacija. Pri betoniranju, beton se mora dobro nabijati, tako da popuni sve prostore izmedju armature i oplate i dobro obavije celu armaturu. Nikakvo betoniranje ne sme se početi pre nego što odgovorno lice ne pregleda armaturu i oplatu. |  |
|  | Po izvršenom betoniranju, u slučaju žega, beton pokriti džakovima i daskama i odrđavati u vlažnom stanju najmanje 7 dana polivanjem vodom, koje mora biti često ako je konstrukcija izložena suncu i ako je velika toplota. Skidanje oplate može se izvršiti samo po odobrenju odgovornog lica. Armatura svakog elementa sa uzengijama mora biti potpuno vezana. Isto to je obavezno i za serklaže. Mešanje betona mora se vršiti isključivo betonskom mešalicom. U slučaju izmene statičkog računa radi jačeg ili slabijeg terena no što je predvidjeno, izvodjač je dužan izvesti fundiranje u svemu po naknadnom statičkom proračunu, ali obračunaće se stvarno izvršena kubatura po pogodbenim cenama u datim pozicijama bez ikakvih prava na reklamacije. U slučaju konstruktivnih promena ili izmena, izvodjač je dužan takodje sve izvesti prema naknadnom statičkom računu i detaljima, a bez prava na promenu cena, već se plaća prema izvršenim količinama i pogodbenim cenama, izuzev ako za takav rad ne postoji tačka u predračunu. |  |
|  | Oplata i podupirači za sve betonske i armirano betonske radove ne plaćaju se posebno, obuhvaćeni su cenom betona. Sva oplata za betonske radove mora biti tačno i precizno izrađena prema nacrtima i detaljima. Ispravnost horizontalnog i vertikalnog položaja oplate, kao i osovine stubova moraju biti proverene i instrumentima od strane izvođača. Oplata za sva armirano betonske elemente treba da ima glatke unutrašnje ivice. |  |
|  | Podupirače treba dati u dovoljnom broju, tako da je izradjena oplata sposobna da podnese teret od betona bez sleganja, ili izvijanja u ma kom pravcu. Ukrućenje podupirača treba izvršiti u oba pravca. Unutrašnja strana oplate mora biti ravno izradjena. Ne smeju se za jednu površinu upotrebiti daske različite debljine. Oplata mora biti tako postavljena da se može lako i bez potresa skidati. Podupirači se ne smeju postavljati direktno na teren, ili medjuspratnu konstrukciju, već se ispod njih moraju postaviti talpe od 5 cm debljine. Oplata za delove armirano betonskih konstrukcija koji ostaju vidni, mora biti rendisana, a površine betona koje su oštećene moraju biti zakrpljene i pačokirane. Drvena građa upotrebljena za oplatu mora odgovarati postojećim tehničkim propisima za drvene konstrukcije, a dimenzije statičkom proračunu. Potrebna skela za betonske grede ne plaća se posebno, već je uračunata u cenu betona. Krojenje oplate i podupirača kao i izradu skela mora vršiti stručno i iskusno lice.Ovaj opis važi za sve pozicije betonskih i armirano betonskih radova. |  |
| 1 | Nabavka materijala i izrada armirano betonskih greda armiranim betonom MB30 u glatkoj oplati. Obračun po m3 betona zajedno sa oplatom. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 2.50 |  |  |
| 2 | Nabaka materijala i izrada AB sekrlaža po zidovima od opeke betonom MB 30 Obračun po m3 betona zajedno sa oplatom. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 10.00 |  |  |
| 3 | Nabavka materijala i izrada lako armirane betonske ploče d=10cm betonom MB 30 obračun po m2 betona zajedno sa oplatom |  |  |  |  |
|  |  | m² | 68.00 |  |  |
|  | UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
| III | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | OPŠTI OPIS |  |  |  |  |
|  | Sve armiračke radove izvesti sa odgovarajućom stručnom radnom snagom uz punu primenu savremenog alata i mehanizacije namenjene ovoj vrsti radova. Svi upotrebljeni materijali, betonski čelik, vezni materijal i sl, moraju biti propisanog kvaliteta, odnosno da poseduju ateste. Betonski čelik mora biti mašinski spravljen. Obrađen i ne sme da poseduje veće tragove korozije, niti bilo kakve tragove drugih materijala. Izvedeni radovi moraju biti kvalitetni, stopostotno povezani, da betonski čelik zauzima pravilan oblik, da je propisano udaljen od oplate i podloge, kako bi se dobio propisani zaštitni sloj.U tu svrhu obavezno koristiti odobrene odstojnike-podmetače. |  |
|  | Izgled i raspored betonskog čelika (armature) mora u svemu odgovarati uslovima tehničke dokumentacije. Obračun armiračkih radova se vrši po jedinici mere teoretske težine, naznačene kod svake pozicije radova. Jedinična cena obuhvata izradu kompletne pozicije rada, nabavka osnovnog i veznog materijala, podmetače, spoljni i unutrašnji transport, ugrađivanje-povezivanje, svi horizontalni i vertikalni prenosi do mesta ugradnje, neophodnu radnu skelu i ostale aktivnosti koje su neophodne za kvalitetno izvođenje radova. |  |
| 1 | Nabavka i ugradnja armature po specifikaciji |  |  |  |  |
|  | UKUPNO GA (kg): |  | 320.00 |  |  |
|  | UKUPNO RA (kg): |  | 850.00 |  |  |
|  | UKUPNO MA (kg): |  | 140.00 |  |  |
|  | UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| II | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |
| III | ARMIRAČKI RADOVI |  |
|  | GRAĐEVINSKO KONSTRUKTIVNI RADOVI | UKUPNO: |  |  |

| poz | opis radova | j.m | količina | jed.cena | ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | OPŠTI OPIS: Materijal upotrebljen za zidanje mora biti prvoklasan i mora odgovarati relevantnim standardima. opeka i ostali opekarski proizvodi: B.D1.011 do B.D1.015/79 , B.D1.022 i B.D1.030/79 , B.D1.016 i B.D1.017/84 kreč: B.C1.020/81 cement: B.C1.009 i B.C1.011/82 pesak: B.B8.040/82 i B.B8.042/84 gips: B.C1.030 Voda koja se upotrebljava za spravljanje maltera mora biti čista, bez ikakvih organskih sastojaka koji bi mogli štetno da utiču na kvalitet maltera, i mora odgovarati odredbama SRPS-a U.M1.058. Izrada mora biti stručna, sa kvalifikovanom radnom snagom i u svemu prema važećim tehničkim propisima i prosečnim normama u građevinarstvu. Zidanje opekom vršiti tačno po planu, sa pravilnim vezama u potpuno horizontalnim redovima bez sitnih komada manjih od 1/4 opeke, s tim da se izlomljene opeke i komadi ne smeju stavljati jedno do drugog u zid. Vertikalne i horizontalne spojnice moraju biti potpuno ispunjene malterom, tj. bez šupljina. Malter u spojnicama ne sme biti deblji od d=10 mm. Spoljne fuge ostaviti prazne do dubine od 15-20 mm radi bolje veze maltera pri malterisanju zidova. Iscureli malter iz spojnica okresati mistrijom dok je još svež. Povezivanje obzida sa unutrašnjim zidovima vršiti u svakom drugom redu betonsim gvožđem u Ø8 u svakomdrugom redu naizmenično na medjusobnom horizontalnom razmaku do max 50 cm. |  |
|  | U visini iznad vrata na cca 2,05 m od poda, kod zidova debljine d=7 cm, i zidova d=12 cm izraditi armiranobetonski serklaž visine h=150 mm , od betona klase MB30, armiran sa ±2Ø8 i uzengijama UØ6/120 mm. Za zidanje fasadnih zidova fasadnom opekom koja se ne malteriše upotrebiti samo odgovarajuću opeku oštrih, pravih i paralelnih ivica, i ujednačene boje Svu unutrašnju stolariju ugraditi suvom montažom. Prilikom zidanja na velikoj temperaturi opeku kvasiti - zamakati je u vodu. Kod zidanja u cementnom malteru opeku uvek obavezno kvasiti. Jediničnom cenom obuhvaćeni su sav rad, materijal, normalan rastur materijala, alat, spoljašnji i unutrašnji transport, pokretne zidarske skele, zarada, svi doprinosi i dažbine. Otvori za vrata, prozore i pregrade odbijaju se od kubature zidanja kompletno sa nadvratnom i natprozornom gredom, s tim što prozorski zupci ulaze u kubaturu zidanja po celoj debljini zida, po merama upisanim u planu. Malter za malterisanje mora odgovarati odredbama JUS-a U.M2.002 i U.M2.012/68. Pre početka malterisanja spojnice zidova očistiti i izdubiti do dubine od 1,5 cm radi boljeg prijanjanja maltera. Zidovi moraju biti čisti i suvi, odnosno dobro nakvašeni kod malterisanja cementnim malterom. Sve betonske površine, bilo da su livene ili zidane, bez obzira da li je u odgovarajućoj poziciji naglašeno, moraju se prethodno isprskati retkim cementnim malterom, što se neće posebno plaćati već ulazi u cenu pozicije. Malterisanje izvršiti u dva sloja ukupne debljine 2,0 do 2,5 cm i to: - prvi sloj raditi od maltera spravljenim sa grubim, oštrim prosejanim peskom, i - drugi - završni sloj od maltera sa finim peskom nakon što se prvi grubi sloj dobro osuši. |  |
|  | Za izradu drugog - završnog sloja malter mora biti prosejan kroz gusto sito. Površine posle malterisanja moraju biti ravne i glatke, bez talasa, udubljenja ili ispupčenja. Ivice mogu biti prave i oštre ili malo zaobljene - oborene, po zahtevu projektanta, a uglovi na sastavu zidova i zidova i plafona oštri i pravi. U svemu ostalom važe opšti uslovi za izvođenje građevinskih radova i opšti uslovi za zidarske radove. Cenom svih pozicija obuhvatiti i potrebnu skelu, koja se neće odvojeno plaćati. Obračun se vrši po m2 stvarno omalterisanih plafona i zidova po odbitku otvora, prema važećim prosečnim normama u građevinarstvu. |  |
| 1 | Zidanje pregradnih zidova debljine 12 cm šupljom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serklaža. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200 cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 12x15 cm. Marka betona je MB 30, a armatura serklaža 2Ø10, uzengije Ø 6/25. Prevez raditi na pola opeke, a vezu sa ostalim zidovima na pravilan način. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U cenu zida ulazi i izrada serklaža, armatura, oplata i pomoćna skela. Obračun po m2 zida, otvori se odbijaju. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 81.00 |  |  |
| 2 | Zaziđivanje otvora vrata opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidanje izvesti u pravilnom slogu, a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2 cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun po m3 otvora. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 0.61 |  |  |
| 3 | Malterisanje spoljašnjih zidova produžnim malterom R.1:3:9 u dva sloja sa izrdaom reljefnih struktura na fasadi radi vraćanja izgleda u orvobitno stanje. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i ''pregorevanja''. |  |  |  |  |
|  | Prvi sloj je sa prosejanim peskom „jedinicom“ i naneti na podlogu. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje perdaškama. U cenu ulazi i pomoćna skela. Raditi u svemu prema opštim uslovima za zidarske radove u celini, prema GN i pravilima struke. Obračun po m2 sa pomoćnom skelom. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 339.50 |  |  |
| 4 | Malterisanje unutrašnjih zidova produžnim malterom R.1:3:9 u dva sloja. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Malter kvasiti da ne dođe do brzog sušenja i ''pregorevanja''. |  |  |  |  |
|  | Prvi sloj je sa prosejanim peskom „jedinicom“ i naneti na podlogu. Drugi sloj spraviti sa sitnim čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje perdaškama. U cenu ulazi i pomoćna skela. Raditi u svemu prema opštim uslovima za zidarske radove u celini, prema GN i pravilima struke. Obračun po m2 sa pomoćnom skelom. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 808.60 |  |  |
| 5 | Nabavka materijala i izrada izravnavajućeg sloja u podu, cementne košuljice debljine d=4-5 cm. Košuljicu negovati dok ne očvrsne. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 237.00 |  |  |
| 6 | Čišćenje kamene sokle čeličnim četkama i ponovno dersovanje spojnica |  |  |  |  |
|  |  | m² | 65.00 |  |  |
| IV | UKUPNO ZIDARSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  |  |
| poz | opis radova | j.m | količina | jed.cena | ukupno |
| V | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Hidroizolacija poda |  |  |  |  |
|  | Opis pozicije Opis predviđenog materijala Jednokomponentni cementni malter modifikovan polimerima Od proizvođača treba da je deklarisan kao hidroizolacioni sloj koji: dobro prijanja na cementne košuljice, betonske i malterisane zidove i zidove od gips kartona; može da se ugrađuje na vertikalnim površinama može da premosti manje pukotine i deformacije u podlozi paropropusan, otporan na himisjke uticaje u sredini u kojoj se ugrađuje i mehaničke uticaje može da se ugrađuje na vlažnim podlogama Materijal treba da je klasifikovan kao klasa CM OP po standardu SRPS EN 14891 i da ispunjava sledeće zahteve: Inicijalna zatezna čvrstoća (posle 28 dana u laboratorijskim uslovima, test metod A.6.2) ≥0,5H/mm2 (Mna) - Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon kontakta sa vodom (A. 6. 3) ≥0,5H/mm2 (Mna) - Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon toplotnog starenja (A.6. 5) ≥0,5H/mm2 (Mna) - Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja (A.6. 6) ≥0,5H/mm2 (Mna) Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon kontakta sa krečnim mlekom (A. 6. 9) ≥0,5H/mm2 (Mna) Vodonepropusnost (1.5 bara na 7 dana, A.7) - nema prodora Sposobnost premošćavanja pukotina u standardnim uslovima (+ 23OC, A.8.2) ≥0,75mm |  |
|  | Materijal treba daje paropropusan u skladu sa SRPS EN ISO 7783, Klasa I Sd<5.m Svi primenjeni materijali za hidroizolaciju treba da su od istog proizvođača, tj. međusobno kompatibilni. Materijal za hidroizolaciju takođe treba da je kompatibilan sa lepkom za keraniku i masom za ispunu spojnica (fug masom), ako se keramika polaže direktno na hidroizolacioni sloj. Primenjeni materijali ne smeju da sadrže ili emituju štetne ili opasne materije. Način izvođenja radova Materijal skladištiti u suvoj i čistoj prostoriji. Proveriti datum na pakovanju materijala i rok upotrebe. Ugradnja materijala treba da je u cvemu po uputstvu proizvođača materijala. Pre početka hidroizolacionih radova proveriti da li su u prostoriji izvedene instalacije vodovoda i kanalizacije i ugrađeni podni snivnici. Podloga mora da bude čvrsta, bez pukotina, čista, bez prašine, masnih mrlja i premaza. Zid od opeke treba da je omalterisan. Vidljivu armaturu i mesta segregacije na betonskim zidovima popraviti reparaturnim malterom. Stare betonske podloge po potrebi čistiti mlazom vode pod visokim pritiskom (400 bara) ili ako je potrebno peskarenjem. Nove podloge oprati i usisati prašinu. Cementna košuljica treba da je stara min. 28 dana, ako nije u pitanju brzovezujuća košuljica ili ako proizvođač hidroizolacionog materijala ne propisuje drugačije. Temperatura u prostoriji u kojoj se izvode radovi i temperatura podloge treba daje između + 50C i +350C. Prostorija ne sme da bude direktno izložena suncu. Izbegavati veliku vlažnost u prostorijama. |  |
|  | Pre početka nanošenja hidroizolacije na spojevima pod-zid napraviti holkere i popuniti rupe oko prodora cevi vodovoda i kanalizacije kroz zidove, materijalom iz sistema ili po nrenoruci proizvođača hidroizolacionog materijala. Ako je potrebno navlažiti podlogu ali tako da nema stajaće vode. Polimercementni malter nanositi četkom, gleterom ili valjkom u najmanje dva sloja, Svaki pojedinačni sloj treba da se osuši pre nanošenja sledećeg. Debljina svakog sloja je 1-2mm, u skladu sa zahtevima u uputstvu proizvođača. Svaki sloj mora potpuno da prekrije površinu na koju se nanosi hidroizolacija. Na sastavima podova i zidova i spoju sa podnim slivnikom, ukoliko proizvođač tako nalaže, treba spoj lokalno armirati trakom od staklenog voala ili poliester tkanine. Armaturni materijal, minimalne širine10cm. utiskuje se u prvi sloj, a zatim se nanosi sledeći sloj. Hidroizolacioni sloj ne ravnati ravnjačom ili gleterom. Lokalne neravnine eventualno popraviti finom šmirglom nakon stvrdnjavanja. Visina hidroizolacije mora biti ne manje od 30cm iznad gornje ivice kade ili 75 cm od gornje ivice tuš kade. Po završetku radova zabraniti ulaz u prostoriju i obavljanje bilo kakvih radova dok ne budu završeni keramičarski radovi. Vreme očvršćavanja hidroizolacije je u skladu sa uputstvom proizvođača min. 2 dana. |  |
|  | Način vršenja kontrole i merenje Ako je podloga sumnjivog kvaliteta zahtevati testiranje "null off" testom. Minimalna površinska zatezna čvrstoća treba da je 1.5 N/mm2 ako proizvođač hidroizolacionog materijala ne zahteva drugačije. Proveriti kolika je dozvoljena vlažnost cementne košuljice i po potrebi zahtevati merenje vlažnostu podloge. Radovi se obračunavaju po m2 stvarno izvedene površine. Prekidi kod prodora instalacija se ne odbijaju. Obrada oko prodora instalacija i izrada holkera se ne obračunava posebno. |  |
| 1 | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije poda na tlu tipa "sika" 5mm preko arm.betonske ploče. Sa uračunatim ugaonim trakama.Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 237.00 |  |  |
| 2 | Nabavka i montaža paropropusne folije vodo nepropusne folije:Sd=0,02 m ;W1; To=+100°C ispo krovnog pokrivača | m² | 465.00 |  |  |
|  | TERMOIZOLACIJA |  |  |  |  |
|  | Opis predviđenog materijala PVC hidroizolaciona membrana treba da je armirana, elastična i vodonepropusna. Takođe treba da je UV otporna, otporna na starenje, na dejstvo mikroorganizama i otporna na prodor korenja. PVC membrana mora da zadovolji sledeće zahteve: Vodonepropusnost da je u skladu sa SRPS EN 1928 Da nema vidljiva oštećenja u skladu sa SRPS EN 1850-2. Da su karakteristike u skladu sa SRPS EN 1848-2 i 1849-2. Otpornost na dejstvo požara spolja po SRPS ENV 1187 Broof(Tl) Da je otpornost prema odvajanju spojeva po SRPS EN 12316-2 ≥300N/50mm Da je otpornost na smicanje spojeva po SRPS EN 12317-2 ≥500N/50mm Da je otpornost na istezanje po SRPS EN 12311-2≥1100N/50mm, istezanje ≥ 10% Otpornost prema udaru po SRPS EN 12691 ≥600mm Otpornost prema statičkom opterećenju po SRPS EN 12730 ≥20kg Da je u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN 1297 i SRPS EN 13948 Otpornost prema cepanju u skladu sa SRPS 12310.-2≥ 250N Dimenzionalna stabilnost po SRPS EN 11070≤1% Savitljivost pri niskoj temperaturi po SRPS EN 495-5 ≤ -20ºC Otpornost na grad po SRPS EN 13583 ≥25m/s Koeficijent paropropusnosti (μ) po SRPS EN 1931 treba da je 25.0.00 ± 5.000 |  |
|  | Način izvođenja radova : Pre početka izvođenja radova, za svaku pojedinačnu poziciju, uveriti se da su završene sve pozicije radova koje prethode ovim pozicijama (instalaterski radovi i ugradnja opreme, izvodi za slivnike, pomoćne konstrukcije, antene, dilatacije i sl). Površina na kojoj se izvode radovi treba da je suva, neoštećena, bez pukotina, očišćena od šuta, prašine, nepotrebnog materijala i alata i opreme. Proveriti da li su zakrpljeni svi nepotrebni otvori i obrađeni holkeri (holkeri treba da su u radijusu po zahtevima tehničkog uputstva za u/radlju parne brane). Rolne hidroizolacionog materijala skladištiti po preporuci proizvođača, do ugradnje treba da su zaštićene od direktnog uticaja sunca, kiše, snega, mehaničkih i hemijskih oštećenja. Zabranjeno je hodanje po materijalima za izolaterske radove u toku izvođenja radova i po njihovom završetku, dok materijali još uvek nisu zaštićeni, osim radnicima koji izvode radove. Na profilisani nosivi trapezasti čelični lim ili sloj za pad izveden preko armirano betonske ploče postaviti parnu branu. Preklopi narne brane treba da su 5cm, a preklope spojiti odgovarajućom lepljivom trakom za spajanje folije, a zatim postaviti ploče kamene mineralne vune. Ako se ploče termoizolacije polažu u dva sloja ploče gornjeg sloja moraju da budu smaknute za polovinu ploče u odnosu na ploče donjeg sloja, i po dužini i po širini, tj. spojevi ploča gornjeg i donjeg sloja ne smeju da se podudaraju . |  |
|  | Na ploče od kamene mineralne vune slobodo položiti horizontalno hidroizolacionu membranu sa preklopom 5 cm (ako se drugačije ne zahteva u uputstvu proizvođača), a zatim je mehanički pričvrstiti vijcima kroz ploče kamene mineralne vune i fiksirati za nosivi lim ili ab ploču, ako preko hidroizolacione membrane nije predviđen sloj za balast (šljunak, betonske ploče ili košuljica sa keramikom). Za tačkasto pričvršćivanje koristiti šrafove sa širokim, tanjirastim (pečurkastim) podloškama. Mesta na kojima je vršeno fiksiranje preklapaju se drugom membranom. Broj elemenata za fiksiranje ili težina sloja za balast zavisi od proračuna zaštite od sile vetra. Sve spojeve membrana zatvoriti toplim vazduhom. Ako se preko ploča termoizolacije izvodi sloj za pad, preko termoizolacije postaviti PE foliju sa preklopima 5cm. Spojeve PE folije zalepiti vodonepropusnom trakom. Sloj za pad raditi od betona marke MB15 armiranog fiber vlaknima. Preko sloja za pad a ispod hidroizolacione membrane položiti geotekstil 300 gr/m2. Kod polaganja hidroizolacione membrane, sa svim okolnim materijalima moraju da se ostvare čvrste, vodonepropusne i dugotrajne veze. Kvalitet vara treba da je takav da do kidanja membrane dolazi van zavarenog mesta. Hidroizolaciona membrana mora da bude fizički odvojena od svih nekompatibilnih materijala. |  |
| 2 | Nabavka i postavljanje ploča od mineralne vune, debljine 150mm. Ploče od mineralne vune postaviti kao termo i zvučnu izolaciju plafona i slično, po detaljima i uputstvu projektanta. Ispod mineralne vune postaviti PVC foliju a iznad parpropusnu vodonepropusnu foliju Obračun po m2 izvedene izolacije. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 232.00 |  |  |
| 3 | Nabavka i postavljanje kamene vune tvrde ploče d=10cm preko hidroizolacije u podu.Preko kamene vune postaviti PVC foliju. Obračun po m2 izvedene izolacije | m² | 232.00 |  |  |
| V | IZOLATERSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  |

| VI | TESARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka materijla i izrada četvorovodnog krova nadtsrešnica od drven čamove gradje II klase sa svim potrebni pomoćnim materijalom.u cenu uračunati i potrebnu skelu | m² |  |  |  |
|  |  |  | 371.00 |  |  |
| 2 | Nabavka i postavljanje OSB ploča, d=9mm, preko drvenih rogova krovne konstrukcije odnosno krovnih vezača. Obračun po m2 kose površine krova. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 465.00 |  |  |
| 3 | Nabavka i postavljanje podužne letve 5/5cm i letve po nosačima 5/3cm, za pokrivanje falcovanim crepom. Obračun po m2 kose površine krova. | m² | 465.00 |  |  |
| 4 | Nabavka materijala i izrada opšivke strhe od lamperije bojen saolinom u tonu po izboru projektanta.Obračun po m2 kose površine | m² | 90.50 |  |  |
| VI | TESRASKI RADOVI | UKUPNO: |  |  |

| VII | KROVO POKRIVAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka materijala i izrada krovnog pokrivača od falcovanog crepa. Crep se postavlja preko drvenih letvi koje se posebno obracunavaju.U cenu se uračunavaju i poklopci-slemenjaci na grbinama i slemenu.Obračun po m2 izvedene pozicije. | m² | 465.00 |  |  |
| VII | KROVO POKRIVAČKI RADOVI | UKUPNO: |  |  |

| VIII | LIMARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nabavka materijala i opšivanje prodora ventilacija plastificiranim čeličnim ravnim bojenim limom d=0,6, RŠ 60 cm. Obračun po m1. | m | 3.00 |  |  |
| 2 | Izrada i montaža ležećih oluka, u padu ka vertikalama od čeličnog plastificiranog ravnog bojenog lima d=0,6, širina oluka 22cm. Olučni držači se vezuju za krovnu konstrukciju. Obračun po m'. | m | 90.50 |  |  |
| 3 | Nabavka materijala, izrada i postavljanje olučnih vertikala prečnika 125mm, od plastificiranog ravnog čeličnog lima d=0,6. Vezivanje olučnih vertikala na fasadni zid na svaka 2m'. U cenu ulazi izrada vodokotlića na početku olučnih vertikala. Obračun po m1. | m | 26.00 |  |  |
| 4 | Nabavka materijala , izrada i ugradnja spoljašnje opšivke ispod prozora od bojenog plastificiranog lima d=0,6mm, RŠ 20 mm. Obrsčun po m1 izvedene pozicije | m | 26.00 |  |  |
| VIII | LIMARSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  |

| IX | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sva stolarija mora biti izvedena prema tehničkom opisu, specifikacijama, šemama i detaljima overenim od strane projektanta. Izvedena stolarija mora biti kvalitetna i u potpunosti mora odgovarati svojoj nameni kako u pogledu funkcionalnosti tako i u estetskom pogledu. Sva fasadna i unutrašnja stolarija mora biti izrađena od prvoklasne suve rezane zdrave građe, od tvrdog drveta bez crvotočina, naprslina i čvorova, sa max. vlažnošću 12% i mora kvalitetom zadovoljiti sledeće uslove: - nepropustljivost na udar vazduha i vode, - termičku zaštitu prema važećim propisima i - zaštitu od zvuka prema važećim propisima, a u svemu prema tehničkim uslovima iz elaborata za građevinsku fiziku. Unutrašnja stolarija se ugrađuje po sistemu suve montaže, preko slepog štoka u širini zida. Parapetnu dasku debljine d=30 mm uraditi od trvdog drveta, sa profilisanom unutrašnjom ivicom prema detalju, koja prelazi finalno obrađen parapet za 20 mm. ili prema detalju projektanta. Materijal za izradu štokova je od tvrdog drveta profila standardnih dimenzija po JUS-u, u svemu prema detalju. Štokovi se ugrađuju suvim postupkom, preko slepih ramova, šrafljenjem odgovarajućim holc- šrafovima kroz dvostepene otvore na dovratniku. Krila unutrašnjih vrata u svemu prema specifikaciji stolarije, detaljima arhitektonskog projekta i zahtevima projektanta. |  |
|  | Sva vrata i pregrade u masivu od tvrdog drveta biće bojene i lakirane, oblagani furnirom i slično, postupkom prema detaljima iz enterijera što ulazi u cenu komada pojedinačnog elementa stolarije, a prema zahtevima projektanta enterijera zajedno sa svim pripremnim radovima za ove vrste radova. Površinska obrada - bojenje stolarije - mora biti u svemu prema zahtevima iz projekta, a u zavisnosti od namene prostorije u koju se ugrađuje. Potrebno je atestom dokazati kvalitet boja. Sva zastakljivanja izvršiti termoizolovanim staklom 4+12+4mm., ili nekom drugom vrstom stakla po izboru i detalju projektanta. Zastakljivanje ulazi u cenu stolarije tako da se posebno ne obrađuje kroz pozicije, kao i posebni zahtevi projektanta u vezi zastakljivanja kao što su vitraži i slično. Sve pokrivne lajsne postaviti nakon završetka molerskih i keramičarskih radova. Izvođač radova dužan je da na osnovu projektne dokumentacije uradi radioničku dokumentaciju koju će dostaviti naručiocu na odobrenje. Izvođač je dužan da na gradilište donese prototip sa atestom koji će odobriti projektant. Stolarija koja nije atestirana ne sme se ugrađivati. |  |
|  | Ispitivanje valjanosti materijala mora se sprovesti po uslovima: što se prilikom primopredaje stolarije mora dokazati i potvrditi pravovaljanim dokumentom. Ispitivanje valjanosti unutrašnjih vrata vrši se po uslovišto se prilikom primopredaje mora dokazati i potvrditi pravovaljanim dokumentom. Svi materijali moraju biti smešteni pod nadstrešnicama, odvojeni od zemlje da bi se omogućio slobodan protok vazduha i zaštita od vlage. Svi elementi stolarskih radova moraju biti zaštićeni od vremena u toku prenosa i uskladišteni u suvom, čistom, ventiliranom i pokrivenom prostoru, pre i posle zaštitnog premazivanja. Vrata treba da budu lagerovana horizontalno. Nezavisno od toga da li je to posebno naglašeno, izvođač stolarskih radova obavezan je ugraditi gumene odbojnike u pod ili zid, bez posebnog plaćanja. |  |
| 1 | Nabavka materijala, izrada i ugradanja unutrašnjih vrata, koja imaju dovratnik od aluminijumskih profila,koji se može prilagoditi debljini svakog zida.Spoljašnji profil dovratnika je vidljive debljine 70mm.Ram krila vrata je izradjen od Al profila debljine 42mm vidljive širine 68mm,sa duplošperovanim plotom od furniranog medijapana u svemu prema šemama. |  |  |  |  |
|  | oznaka V dim.100/220 | kom | 2 |  |  |
|  | oznaka VI dim. 90/210 | kom | 6 |  |  |
| 2 | Nabavka materijala, izrada i ugradanja kliznih unutrašnjih vrata, sa krilima od medijapan ploče d=16mm ili kaljenog stakla d=12mm.Klizna šina se vezuje za zid iznad otvora vrata. Imaju vešajući klizni sistem (bez vodjica u podu) sa krilom bez ramova. Roleri su sakriveni unutar klizne šine (bez vidljivih okova) čije su dimenzije 46x49mm |  |  |  |  |
|  | oznaka 1 drvena dim. 140/230 | kom | 1 |  |  |
|  | oznaka 2 staklena dim. 130/230 | kom | 1 |  |  |
|  | oznaka 3 staklena dim. 140/230 | kom | 1 |  |  |
|  | oznaka 4 staklena dim. 140/230 | kom | 1 |  |  |
|  | Nabavka materijala, izrada i ugradnja prozora koja se izradjuju po ugledu na postojeća. Napravljeni su od kvalitetnog drveta (smrča, jela) čija vlažnost ne sm epreći 10%.Krila se zastakljuju sa termoizolacionim niskoemisionim staklom 4+18+4+18+4, punjenim argonom sa max Ug<1,5W/m2K. Okov je kvalitetan (Roto, Maco, AGB ili odgovarajućeg kvaliteta), okretno nagibni, sa dve dihtung gume i al okapnicama na donjem delu krila i štoku.Prozori su dvokrilni, dvodelni jednostruki sa štokom širine 12cm. Krila prozira se otvaraju po vertikalnoj osi. Sva stolarija se površinski štiti premazivanjem akrilnim premazom 3 puta u beloj boji. |  |  |  |  |
|  | dim 115/235 | kom | 18 |  |  |
| 3 | Nabavka materijala, izrada i ugradnja spoljašnjih vrata koja se izradjuju po ugledu na postojeća. Napravqeni su od kvalitetnog drveta (smrča, jela) čija vlažnost ne sm epreći 10%.Vrata su sa nadsvetlom koji se otvara na ventus.Kutija kod glavnih i bočnih vrata je širine zida, 50cm. Svi drveni elementi siu izradjeni od troslojno lameliranih elemenata. Nadsvetlo se zastakljuju sa termoizolacionim niskoemisionim staklom 4+18+4+18+4, punjenim argonom sa max Ug<1,5W/m2K. Okov je kvalitetan (Roto, Maco, AGB ili odgovarajućeg kvaliteta). Vrata su dvokrilna, a nek ajednokrilan.Sve raditi u skladu sa šemama. |  |  |  |  |
|  | oznaka II (dvokrilna-dvodelan)dim.130/235+63 | kom | 1 |  |  |
|  | oznaka III (jednokrilan-dvodelna) dim. 102/205+40 | kom | 1 |  |  |
|  | oznaka IV(dvokrilna-dvodelna) dim. 133/215+38 | kom | 1 |  |  |
| IX | STOLARSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  |

| X | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opšti opis: Ovi opšti uslovi su sastavni deo opisa po pojedinim pozicijama radova i odnose se na oblaganje zidova i podova svim vrstama keramičkih pločica u unutrašnjosti objekta i izvan njega. Keramičarski radovi moraju biti izvedeni kvalitetno, sa odgovarajućom kvalifikovanom radnom snagom, a u skladu sa važećim standardima i tehničkim propisima za izvođenje ove vrste radova. Sav materijal koji se ugrađuje u objekat mora biti nov - neupotrebljavan, osim ako pojedinačnim opisom radova nije predviđeno drugačije, i mora da odgovara postojećim JU standardima za kvalitet i dimenzije. Ukoliko određene pločice nisu po standardu, za iste se mora pribaviti atest nadležne ustanove, kojim se moraju potvrditi sledeće karakteristike: - da su ivice oštre, prave, paralelne i neoštećene - da pločice ne sadrže nikakve rastvorljive soli ili druge štetne sastojke - da im je vidna površina bez zareza i mehurića - da im je boja ujednačena - da im je upijanje vode u granicama predviđenim standardom za odgovarajuću vrstu pločica Vezivni materijal - cementni malteri i lepak moraju po kvalitetu da odgovaraju propisanim standardima i da poseduju ateste. |  |
|  | Cementni malter i lepak moraju biti naneti u normativima propisanoj ili prospektom deklarisanoj debljini tako da obezbeđuju potpuno i trajno prijanjanje keramike za podlogu, i ne smeju promeniti niti oštetiti podlogu. Voda mora biti čista, ne sme da sadrži nikakve sastojke koji bi štetno delovali na podlogu, keramičke pločice ili masu za zaptivanje. Lepak za lepljenje keramičkih pločica mora biti deklarisan za određenu vrstu radova i atestiran u ovlašćenoj ustanovi. Čvrstoća na smicanje za zidove mora biti min. 3 kp/cm2. Proizvođač mora dati detaljna uputstva za primenu lepila, kao i za potrebne predradnje kojih se izvođač mora striktno pridržavati. Za određivanje širine spojnica između keramičkih pločica upotrebiti PVC krstiće koji se pre fugovanja moraju obavezno izvaditi. |  |
|  | PRIPREMA PODLOGE Pre početka radova obezbediti da podloga bude pripremljena za prihvatanje vezivnog sredstva i obloge od keramičkih pločica. Kod oblaganja zidova pločicama u cementnom malteru betonske zidove prethodno orapaviti pikovanjem i isprskati cementnim mlekom, a kod zidova od opeke zidne spojnice izdubiti i površine isprskati retkim cementnim malterom od prosejanog šljunka granulacije do 4 mm, razmere 1:1. Kod oblaganja zidova pločicama na lepku obezbediti da podloga od cementnog maltera bude neoštećena, dovoljno ravna za prihvatanje vezivnog materijala, čista, oribana blagim rastvorom deterdženta da bi se uklonile sve nečistoće, dobro isprana čistom vodom i suva. Oblaganje zidova i podova u unutrašnjosti objekta započeti nakon što su prostorije omalterisane, postavljeni ramovi za stolarijui bravariju, a sve vrste instalacija sprovedene i ispitane. Oblaganje zidnih površina izvesti potpuno ravno i vertikalno, bez talasa, sa spojnicama min. 2mm širine. Horizontalne spojnice pratiti po celom obimu prostorije, a vertikalne izvesti pod visak. Sve ivice takođe moraju biti vertikalne. Oblaganje zidova u sanitarnim čvorovima vršiće se u cementnom malteru, ukoliko pojedinačnom pozicijom nije predviđeno drugačije. Oblaganje zidova u kuhinji vršiće se odgovarajućim lepkom preko omalterisane ili betonske podloge. Popločavanje podnih površina izvesti ravno, bez talasa i grabina, sa potpuno ravnim površinama ili u nagibu na mestima gde je to projektom predviđeno. U cilju zaštite podova zabranjen je svaki saobraćaj i kretanje ljudi u trajanju od najmanje tri dana od momenta završetka popločavanja. |  |
|  | Zidove i podove, nakon završenog polaganja pločica, fugovati belim cementom ako predračunom nije određeno drugačije. Pre početka radova izvođač je obavezan da projektantu i nadzornom organu dostavi uzorke materijala koji se ugrađuju, i njihove ateste na saglasnost. Izvođač je dužan da izvedene radove čuva od oštećenja do predaje investitoru, kao i da sva eventualno nastala oštećenja otkloni o svom trošku. Pod oštećenjem smatraće se svaka naprsla, izgrebana ili okrznuta pločica. OBRAČUN RADOVA Obračun se vrši po m2 za ivedene površine zida ili poda, odnosno po m1 za sokle. Stepeništa se obračunavaju po m2 obložene površine ili po m1, pri čemu se mora naznačiti razvijena širina čela i gazišta. Prozorski otvori veličine do 0,5 m2 se ne odbijaju, a oblaganje špaletni i banaka se ne obračunava posebno. Takođe, obrada i ukrajanje pločica oko prodora ili otvora u zidovima ili podovima se ne obračunava posebno, već ulaze u jediničnu cenu oblaganja zidova, odnosno podova. Jediničnom cenom obuhvaćen je sav rad, spoljašnji i unutrašnji transport, i isporuka potrebnog veznog, ugradbenog i pomoćnog materijala, davanje uzoraka i atesta, manje popravke podloge, potrebna pokretna skela, alati, zaštita izvedenih radova od oštećenja do predaje naručiocu, čišćenje, i sve ostale zakonske dažbine. |  |
| 1 | Oblaganje zidnih površina u sanitarnim čvorovima i čajnoj kuhinji keramičkim zidnim pločicama prve klase, cca dim. 20/30 cm, vrsta i boja zidnih pločica po izboru Investitora. Visina oblaganja do plafona, 300 cm, u sanitarnim čvorovima i 150cm u čajnoj kuhinji |  |  |  |  |
|  | Pločice se polažu u sloj lepka u slogu fuga na fugu. Po završenom polaganju pločica izvršiti fugovanje fugen antibakterijskom masom. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 obložene zidne površine, kompletno sa pripremom zidova koji se oblažu, fugovanjem i prelaznim poluobličastim unutrašnjim i spoljnim lajsnama. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 133.69 |  |  |
| 2 | Postavljanje podnih keramičkih pločica, u sanitarnim čvorovima dimenzija 30x30 cm. Pločice I klase lepiti lepkom za pločice, u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 poda. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 52.74 |  |  |
| 3 | Postavljanje podne granitne keramike dimenzija 40x40 cm. Pločice I klase lepiti lepkom za pločice, u slogu po izboru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti ravno. Postavljene pločice fugovati i pod očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m2 poda. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 73.50 |  |  |
| 4 | Postavljanje sokle od granitne keramike, visine do 15 cm. Pločice lepiti lepkom za pločice. Podloga mora biti ravna i pripremljena. Postavljene pločice fugovati i soklu očistiti. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m1 sokle. |  |  |  |  |
|  |  | m | 52.50 |  |  |
| 5 | Postavljanje sokle od podnih keramičkih pločica, visine do 15 cm. Pločice lepiti lepkom za pločice. Podloga mora biti ravna i pripremljena. Postavljene pločice fugovati i soklu očistiti. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun po m1 sokle. | m | 10.00 |  |  |
| X | KERAMIČARSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  |

| XI | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPŠTI OPIS: Ovim opštim opisom obuhvaćeni su radovi na izradi podne obloge od brodskog poda. Podne obloge moraju biti kvalitetno i stručno izvedene u svemu prema tehničkim propisima, normativima i standardima u prostorijama gde je to projektom predviđeno. Ovi radovi se imaju izvesti sa odgovarajućim alatom i materijalima koji takođe odgovaraju tehničkim propisima, normativima i standardima. U protivnom, izvođač je dužan da ih ukloni sa gradilišta. Izvođač je obavezan da pre početka radova dostavi naručiocu uzorke brodskog poda i ateste za sve materijale koje ugrađuje. Ugovaranje se vrši po m2, a obračun se vrši prema stvarno izvršenim količinama, prema merama iz projekta. Pre početka radova izvođač je dužan da ispita kvalitet podloge i njenu podobnost za oblaganje brodskim podom. |  |
|  | Podloga mora biti čvrsta, potpuno horizontalna, bez pukotina i oštećenja, suva, sa max. 3% vlage u momentu ugrađivanja brodskog poda, i čista, bez mehaničkih nečistoća i masnoća. Oblaganje podova se vrši lepljenjem obloge na pripremljenu podlogu odgovarajućim lepkom. Na podlogu naneti sloj lepila po celoj površini ozubljenom lopaticom i daske dobro utisnuti u lepilo i postaviti jednu do druge. Pera moraju da uđu u žljebove celom dužinom i da se dobro vežu. Pokrivne lajsne učvrstiti na svakih 300 mm razmaka, a na mestima sastava i na uglovima zaseći ih pod uglom od 45 stepeni. Hoblovanje može se izvesti posle potpunog vezivanja lepila. Za hoblovanje upotrebiti brusni papir br. 120 - 150. Lakiranje izvršiti odmah nakon hoblovanja, uz prethodno pedantno uklanjanje prašine sa poda. Lakiranje izvršiti tako da se dobije potpuno glatka i ravnomerna površina bez tragova četki i povlačenja. Lakiranje izvršiti u tri sloja nanošenjem četkom ili prskanjem, sa sušenjem od min. 12 časova između dva lakiranja. Brodski pod se može koristiti po isteku 48 časova od nanošenja trećeg - završnog sloja laka. |  |
|  | Procenat vlažnosti brodksog poda prilikom isporuke mora da bude u granicama dozvoljenim standardima. Lak za lakiranje mora da štiti gornju površinu od prljavštine, prodora vlage i drugih štetnih uticaja. Po izvršenom lakiranju ne sme se izmeniti izgled površine i strukture brodskog poda. Između brodskog poda i zida prilikom ugradnje , ostaviti spojnicu širine 10 mm. Oko prodora cevi centralnog grejanja izvođač je dužan da brodski pod čisto i pedantno ukroji tako da se prodor u potpunosti pokrije pokrivnom rozetom. Izvođač je dužan da izvedene radove drugih izvođača čuva od oštećenja prilikom izvođenja svojih radova. U protivnom, biće u obavezi da sva oštećenja dovede u ispravno stanje o svom trošku. Izvođač je dužan da svoje izvedene radove čuva od oštećenja do predaje naručiocu. |  |
| 1 | Izrada brodksog poda prve klase d=22 mm, dimenzija daščica i slog po izboru Investitora. Preko gotove prosušene cementne košuljice (čiji je procent vlažnosti do 3%) nanosi se masa za izravnanje, a zatim hladni lepak po celoj površini. U lepak se utiskuju daske brodskog poda. Kod spoja sa zidovima ostaviti dilatacioni prostor od 1 cm. Obračun po m2 postavljenog parketa. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 110.53 |  |  |
| XI | PODOPOLAGAČKI RADOVI | UKUPNO: |  |  |

| XII | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPŠTI OPIS: Sve pozicije molersko-farbarskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno, sa materijalima koji u svemu odgovaraju tehničkim propisima, normativima i važećim standardima, i to u onim prostorijama gde je to predviđeno izvođačkim projektom. Materijali se mogu ugrađivati i primenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko-hemijskim i mehaničkim osobinama i namenjeni. Materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju biti najboljeg kvaliteta i za ove materijale izvođač je dužan da dostavi ateste o izvršenom ispitivanju. Izvođač je obavezan da pre početka radova dostavi naručiocu ateste za sve materijale koje ugrađuje. Atesti moraju biti izdati od organizacija ovlašćenih za ovu vrstu poslova i ne smeju biti stariji od jedne godine, računajući od dana izdavanja atesta do dana početka izvođenja radova na objektu. Gotovi, fabrički proizvedeni materijali moraju se upotrebiti u svemu prema uputstvu proizvođača. Obojene površine moraju biti čiste, bez tragova četki i valjaka. Boja i ton moraju biti ujednačenog intenziteta, bez mrlja. Boja mora da prekrije podlogu u potpunosti, svi završeci obojenih površina moraju biti ravni i pravilni, kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl. Izvođač je obavezan da pre početka radova dobro očisti podlogu od mehaničkih nečistoća, prašine i masnoće. |  |
| 1 | Nabavka materijala i bojenje zidova akrilnim disperzivnim bojama sa gletovanjem. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Spojeve između starih zidova i gips kartonskih ploča i veće pukotine bandažirati trakama. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i presvući disperzivnim kitom 3x. Naneti podlogu i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti disperzivnom bojom 2x. Boja i ton po izboru Investitora i detaljima projekta enterijera. Obračun po m2 obojene površine sa gletovanjem. |  |  |  |  |
|  | ukupno: | m² | 674.91 |  |  |
| 2 | Nabavka materijala i bojenje plafona akrilnim disperzivnim bojama sa gletovanjem. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Spojeve između starih zidova i gips kartonskih ploča i veće pukotine bandažirati trakama. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i presvući disperzivnim kitom 3x. Naneti podlogu i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti disperzivnom bojom 2x. Boja i ton po izboru Investitora i detaljima projekta enterijera. Obračun po m2 obojene površine sa gletovanjem. |  |  |  |  |
|  |  | m² | 231.65 |  |  |
| 3 | Nabavka materijala i bojenje fasadnih zidova fasadnim bojama u tonu po izboru projektanta Površine obrusiti, očistiti i izvršiti premazivanje prajmerom. Boja i ton po izboru Investitora. Obračun po m2 obojene površine . |  |  |  |  |
|  |  | m² | 339.50 |  |  |
| XII | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  |

| XIII | GIPSARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPŠTI OPIS: Radovi na izradi spuštenih plafona i lakih pregrada moraju se izvesti stručno i kvalitetno. MATERIJAL Materijali koji se upotrebljavaju za ove radove moraju odgovarati zahtevima standarda. Materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju posedovati ateste o kvalitetu. IZVOĐENJE Radovi se moraju izvesti u skladu sa standardima i tehničkim uslovima, a u svemu prema projektu, upustvima projektanta i opisima iz predračuna radova. OBRAČUN I MERENJE KOLIČINA Obračun se vrši prema jedinicama mera iz predračuna radova sa merenjem stvarno izvršenih radova. |  |
| 1 | Nabavka i izrada spuštenog plafona, vlagootpornim gips - kartonskim pločama d=12,5mm,zajedno sa bandaž trakom, preko potrebne metalne podkonstrukcije . Obračun po m2 ugrađenog plafona. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 34.00 |  |  |
| 2 | Nabavka i izrada spuštenog plafona, gips - kartonskim pločama d=12,5mm,zajedno sa bandaž trakom, preko potrebne metalne podkonstrukcije . Obračun po m2 ugrađenog plafona. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 197.65 |  |  |
| XIII | GIPSARSKI RADOVI | UKUPNO: |  |  |

| XIV | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Završno čišćenje objekta sa pranjem svih podova, keramičkih pločica na zidovima, pranjem prozora i vrata i svih komunikacija i prostorija. Obračun po m2 neto površine. |  |  |  |  |
|  | U ukupnu površinu uračunato je i čišćenje stepeništa, prilaza i sl. i neće se posebno plaćati. | m² | 231.65 |  |  |
| XIV | RAZNI RADOVI | UKUPNO: |  |  |

| R E K A P I T U L A C I J A arhitektonsko građevinskih radova |
| --- |
| I | PRIPREMNI RADOVI |  |  |
| II | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |
| III | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |
| IV | ZIDARSKI RADOVI |  |  |
| V | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |
| VI | TESARKI RADOVI |  |  |
| VII | KROVO POKRIVAČKI RADOVI |  |  |
| VIII | LIMARSKI RADOVI |  |  |
| IX | STOLARSKI RADOVI |  |  |
| X | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |
| XI | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |
| XII | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |
| XIII | GIPSARSKI RADOVI |  |  |
| XIV | RAZNI RADOVI |  |  |
|  | UKUPNO : |  |

| B | HIDROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA |  |  |  |  |
| I | UNUTRAŠNJE INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE SA PRIKLJUČKOM VODOVODNE MREŽE I HIDRANTSKOM MREŽOM |  |  |  |  |
| I/1 | Građevinski radovi |  |  |  |  |
| 1 | Štemanje zidova, probijanje rupa i građevinsko krpljenje prodora oko postavljenih cevi sa postavljanjem hilzni ili sl. obezbeđenja prodora. Detalj usaglasiti sa nadzornim organom. |  |  |  |  |
|  | a) prodori kroz zidove, temelje i ploče | kom | 2.00 |  |  |
|  | b) štemanje šliceva duž zid | m1 | 35.00 |  |  |
| 2 | Demontaža postojećih sanitarnih uređaja, skidanje i predaja Investitoru. | kom | 6.00 |  |  |
|  | SVEGA GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| I/2 | Monterski radovi |  |  |  |  |
| A | VODOVOD |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i montaža PPR tip 3 vodovodnih cevi sa fazonskim komadima i zaptivnim materijalom. Tip Aquatherm - faser kompozitna PN20 za radne temprature do 90 C ili sličan tip po izboru Investitora. |  |  |  |  |
|  | Æ 20mm (1/2") | m | 22.00 |  |  |
|  | Æ 25mm (3/4") | m | 9.00 |  |  |
|  | Æ 32 mmm (1") | m | 4.00 |  |  |
|  | Æ ( 2") poc, za razvod hidrantske mreže | m | 20.00 |  |  |
| 2 | Nabavka i montaž propusnih ventila sa kapom ili kugla ventila u zavisnosti od projektantskog rešenja. |  |  |  |  |
|  | Æ (1/2") | kom | 3.00 |  |  |
|  | Æ (1") | kom | 2.00 |  |  |
| 3 | Nabavka i montaža ugaonih "EK-ventila" |  |  |  |  |
|  | Æ (1/2") | kom | 12.00 |  |  |
| 4 | Ispitivanje montirane vodovodne mreze na vododrzivost prema propisima i uputstvima nadzornog organa. |  |  |  |  |
|  |  | m | 55.00 |  |  |
| 5 | Ispiranje i dezinfekcija vodovoda sa upotrebom hlora. Dozu hlora treba da potpiše ovlašćeno lice sanitarne službe koja u celini odgovara za dezinfekciju. Nakon dezinfekcije mrežu treba isprati pitkom vodom. |  |  |  |  |
|  |  | m | 55.00 |  |  |
| 6 | Nabavka i montaža zidnih protivpožarnih hidranata-komplet hidrantski ventil DN 50 mm, spojka, trevira crevo dužine 15 m, mlaznica dužine 40 cm, u prohromskom ormariću. | kom | 2.00 |  |  |
| 7 | Nabavka i montaža HILTI sistema za kačenje cevovoda ispod plafona. Pozicija data u svemu prema tehničkim uputstvima proizvodjača. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2.00 |  |  |
|  | SVEGA VODOVOD: |  |  |  |  |
| B | KANALIZACIJA |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi sa potrebnim brojem fazonskih komada i zaptivnim materijalom. |  |  |  |  |
|  | Æ 110mm | m | 23.00 |  |  |
|  | Æ 75mm | m | 8.00 |  |  |
|  | Æ 50mm | m | 7.00 |  |  |
| 2 | Nabavka i montaža plastičnih podnih slivnika sa rešetkom od “Rosfraj”-a i vertikalnim priključkom na kanalizaciju. Proizvodjač HL sa suvim sifonom za sprečavanje vraćanja neprijatnih mirisa. |  |  |  |  |
|  | fi 75/50 mm | kom | 4.00 |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja ventilacione glave odgovarajućeg prečnika. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2.00 |  |  |
| 4 | Hidraulicko ispitivanje kanalizacione mreze na vodoodrzivost. |  |  |  |  |
|  |  | m | 38.00 |  |  |
|  | SVEGA KANALIZACIJA : |  |  |  |  |
| C | SANITARNI OBJEKTI |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i montaža umivaonika od sanitarnog porcelana sa hromiranim sifonom. | kom | 5.00 |  |  |
| 2 | Stojeća slavina za T/H vodu. | kom | 5.00 |  |  |
| 3 | Nabavka i montaža slavine za trokadero sa vodokotlićem iznad. | kom | 1.00 |  |  |
| 4 | Nabavka i montaža trokadera. | kom | 1.00 |  |  |
| 5 | Nabavka i montaža WC šolje od sanitarnog porcelana komplet sa sedalom i poklopcem od plastike. Vodokotlić je ugradni-zidni, tip Geberit DUOFIX ili sličan. |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4.00 |  |  |
| 6 | Nabavka i montaža električnog bojlera zapremine 80 L. Kazan bojlera je izrađen od prohroma, opremljen elektro i sa siguronosnim ventilom. | kom | 2.00 |  |  |
| 7 | Nabavka i montaža ogledala iznad umivaonika veličine u zavisnosti od umivaonika. | kom | 4.00 |  |  |
| 8 | Nabavka i montaža držača papirnih ubrusa konzolnih pokretnih. | kom | 4.00 |  |  |
| 9 | Nabavka i montaža zidnih dozera za tečni sapun iznad umivaonika | kom | 5.00 |  |  |
| 10 | Nabavka i montaža držača toalet papira. | kom | 4.00 |  |  |
| 11 | Nabavka i montaža dvodelne sudopere 80x60 komplet sa sifonom i baterijom za t/h vodu. | kom | 1.00 |  |  |
|  | SVEGA SANITARNI OBJEKTI: |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |
|  | MONTERSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | A. VODOVOD |  |  |  |  |
|  | B. KANALIZACIJA |  |  |  |  |
|  | C. SANITARNI OBJEKTI |  |  |  |  |
|  | SVE UKUPNO |  |  |  |  |

| C | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PREDMER I PREDRAČUN ELEKTRO INSTALACIJA JAKE STRUJE – za objekt Stara škola OŠ Aleksa Dejović, u Sevojnu, Heroja Dejovića 9, parceča broj 3824/1, K.O. Sevojno |
|  | OVAJ PREDMER I PREDRAČUN OBUHVATA: |  |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i skladištenje na gradilištu materijala, pribora i opreme, kako je dato u pojedinim pozicijama. |
|  | Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala, potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu instalacije. |
|  | Ugradjivanje i povezivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama u skladu sa važećim propisima i pravilima za kvalitetnu izradu |
|  | Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije. |
|  | Dovodjenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na već izvedenim radovima. |
|  | Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati važećim standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. |
|  | Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima za predmetne vrste radova. |
|  | U cenu se uračunava pored vrednosti sveg potrebnog materijala i potrebne radne snage i svi porezi na rad i materijal. |
|  | Cena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije. |
|  | Obračun je dat po jedinici mere kompletno urađene pozicije. |
|  | Završne radove i predaja instalacije investitoru. |
|  | NAPOMENA: Ovim projektom- predmerom radova nije obuhvaćen spoljni priključak objekta upravne zgrade i isti je predmet posebnog projekta. |
|  | OPIS | j.m. | kol. |  | j. cena |  | ukupno |
|  | A. NAPAJANJE OBJEKATA EL. ENERGIJOM I VODOVI GLAVNOG RAZVODA |
|  | A.1.GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  | j.m. | kol. |  | j.c. |  | ukupno |
| 1 | Trasiranje, mašinski i po potrebi ručni iskop rova za uzemljivač u zemljištu III i IV kategorije dimenzija 0,4x0,8 m (šxd). Komplet sa zatrpavanjem sa nabijanjem zemlje u slojevima i odvozom viška zemlje sa trase na najbližu deponiju udaljenosti do 5 km. Pre iskopa pribaviti snimke podzemnih instalacija. Prilikom iskopa obratiti posebnu pažnju na druge podzemne instalacije kako nebi došlo do njihovog oštećenje. U slučaju oštećenja sve troškove snosi Izvođač ovih radova. | m3 | 6 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO A.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | A.2. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Isporuka potrebnog materijala i polaganje napojnog kabla tipa PP00 4x95mm2. Kabal se polaže od Izmeštenog KPO do novopostavljenog KPO nastavljanjem i polaganjem kroz zemlju u dužini od cca 15m. U poziciju ulazi isporuka potrebnog materijala za izradu suvih kablovskih završnica i povezivanje kabla na oba kraja. Obračunava se po dužnom metru položenog kabla. | m | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Isporuka materijala i izrada spojnice na kablu PP00 4x95 mm2 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Isporuka potrebnog materijala, šemiranje i ožičenje IMO u svemu prema uslovima nadležne ED. U poziciju ulazi ugradnja osigurača, isporuka i ugradnja direktne merne grupe sa GPRS modemom, izdavanje atesta.Orman je slobodno stojeći na betonskom temelju | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka potrebnog materijala i polaganje napojnog kabla tipa PP00 4x16mm2. Kabal se polaže od novopostavljenog IMO do RT u objektu. Kabal se polaže kroz zemlju u PVC gibljivom crevu. Obračunava se po dužnom metru položenog kabla. | m | 15 | x |  |  |  |
| 3 | Troškovi nadležne "Elektrodistribucije" oko obezbeđivanja uslova za bezbedno izvođenje radova (rad u beznaponskom stanju). | ‚pauš | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Troškovi geodetskog snimanja i unošenja geodetskog snimka kabla u katastar podzemnih instalacija | kom | 1 |  |  |  |  |
|  | Ostalisitni i nepredviđeni radovi i materijal | pauš | 1 |  |  |  |  |
|  | UKUPNO A.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO A. |  |  |  |  |  |  |
|  | B. RT- UNUTRAŠNJE ELEKTRO INSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  |  |  |  |
|  | B.1. RAZVODNI ORMANI |  |  |  |  |  |  |
|  | RT - Razvodna tabla, ugradna, za 32 osigurača. ETI ECM36PO, ili slična tipu |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zaštitni uređaj diferencijalne struje - FID sklopka 40/0,5A | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Automatski osigurač ETI, 16A, 6 kA, 1P, B klasa, prema jednopolnoj šemi. | kom | 23 |  |  |  |  |
| 8 | Automatski osigurač ETI, 10A, 6 kA, 1P, B klasa, prema jednopolnoj šemi. | kom | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Sitni montažni materijal za instalaciju razvodne table: p/f žica, RST šina, kablovske hilzne, kablovske papučice, i slično... | pauš | 1 |  |  |  |  |
| 10 | RT, sa ugrađenom pobrojanom opremom, ostalim sitnim montažnim materijalom i priborom, i ugradnjom | kpl | 1 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO B.1. |  |  |  |  |  |  |
|  | B.2. UNUTRAŠNJI RAZVOD EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napojnog kabla za monofazne utičnice 16 A, i fiksne izvode, kablom tipa N2XH-Y 3x2,5 mm2. U poziciju ulazi izrada kablovskih završnica i povezivanje na oba kraja. Kabal se polaže po zidu ispod maltera. | m | 650 | x |  |  |  |
| 12 | Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napojnog kabla za instalaciju unutrašnjeg osvetljenja, kablom tipa tipa N2XH-Y 3x1,5 mm2. Kabal se polaže po zidu ispod maltera. | m | 710 | x |  |  |  |
| 13 | Isporuka potrebnog materijala i izrada instalacije napojnog kabla za instalaciju protiv paničnog osvetljenja, kablom tipa tipa N2XH-Y 3x1,5 mm2. Kabal se polaže po zidu ispod maltera. | m | 80 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO B.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | B.3. INSTALACIONI PRIBOR I ELEMENTI |  |  |  |  |  |  |
|  | Isporuka potrebnog materijala, ugradnja i povezivanje na instalaciju |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Modularni pribor: kutija, nosač i maska, 7M Legrand | kom | 3 | x |  |  |  |
| 15 | Modularni pribor: kutija, nosač i maska, 6M Legrand | kom | 2 | x |  |  |  |
| 16 | Modularni pribor: kutija, nosač i maska, 4M Legrand | kom | 37 | x |  |  |  |
| 17 | Modularni pribor: kutija, nosač i maska, 2M Legrand | kom | 19 | x |  |  |  |
| 18 | Utičnica modularna 2M, monofazna, Legrand | kom | 77 | x |  |  |  |
| 19 | Utičnica modularna 1M, monofazna, Legrand | kom | 1 | x |  |  |  |
| 20 | Prekidač modularni 1M, jednopolni, Legrand | kom | 51 | x |  |  |  |
| 21 | Prekidač modularni 1M, naizmenični Legrand | kom | 8 | x |  |  |  |
| 22 | Maskica slepa, bela, 1M, Legrand | kom | 5 | x |  |  |  |
| 23 | Instalaciona kutija, PVC, fi78 | kom | 46 | x |  |  |  |
| 24 | Instalaciona kutija, PVC, 100x100 | kom | 4 | x |  |  |  |
| 25 | Niskomontažni bojler, 10L, GORENJE TEG10U | kom | 3 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO B.3. |  |  |  |  |  |  |
|  | B.4. SVETILJKE |  |  |  |  |  |  |
|  | Isporuka, ugradnja i povezivanje svetiljki za unutrašnje osvetljenje, slične navedenim tipovima, komplet sa izvorima svetla: |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nadgradna svetiljka za montažu na spušteni plafon, LED panel 600x600 Philips RC125B W60L60 1xLED 34s/830 NOC, ili u svemu slična tipu, po izboru investitora | kom | 41 | x |  |  |  |
| 26 | Nadgradna svetiljka za montažu na plafon sa senzorom pokreta, Philips myliving MAUVE PIR 4x4W, ili u svemu slična tipu, po izboru investitora | kom | 3 | x |  |  |  |
| 27 | Nadgradna svetiljka za montažu na plafon sa senzorom pokreta, Philips myliving MAUVE PIR 4x1.5W, ili u svemu slična tipu, po izboru investitora | kom | 5 | x |  |  |  |
| 28 | Zidna spot lampa FG101-1, ili u svemu slična tipu, po izboru investitora | kom | 41 | x |  |  |  |
| 29 | LED sijalica Philips GU10, 4W | kom | 41 | x |  |  |  |
| 30 | Nadgradna svetiljka, LED reflektor sa senzorom za detekciju pokreta, OPTONICA FL 5222 30W, ili u svemu slična tipu, po izboru investitora | kom | 3 | x |  |  |  |
| 31 | Protiv panična LED svetiljka sa nezavisnim izvorom napajanja u slučaju nestanka el.energije. Philips, ili u svemu slična tipu, po izboru investitora | kom | 7 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO B.4. |  |  |  |  |  |  |
|  | B.5. ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA INSTALACIJA JS |  |  |  |  |  |  |
|  | B 5. TEMELJNI UZEMLJIVAČ I GROMOBRANSKA INSTALACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trasiranje, mašinski i po potrebi ručni iskop rova za uzemljivač u zemljištu III i IV kategorije dimenzija 0,4x0,8 m (šxd). Komplet sa zatrpavanjem sa nabijanjem zemlje u slojevima i odvozom viška zemlje sa trase na najbližu deponiju udaljenosti do 5 km. Pre iskopa pribaviti snimke podzemnih instalacija. Prilikom iskopa obratiti posebnu pažnju na druge podzemne instalacije kako nebi došlo do njihovog oštećenje. U slučaju oštećenja sve troškove snosi Izvođač ovih radova. | m | 100 |  |  |  |  |
| 42 | Isporuka i ugradnja štapne hvataljke sa ranim starom Prevectron S3.40 ili slična tipu, h=2m. | kom | 1 | x |  |  |  |
| 43 | Isporuka potrebnog materijala, polaganje i povezivanje čelične toplo pocinkovane trake Fe/Zn 25x4 mm2 SRPS N.B4.901Č u rov, formiranje uzemljivača. Obračunava se po metru ugrađene trake | m | 110 | x |  |  |  |
| 44 | Izrada spusnih provodnika trakom P25x4 SRPS N.B4.901Č, povezivanje na krovnu konstrukciju i izrada dozemnih spojeva (odvoda) trakom P25x4 SRPS N.B4.901Č ugrađenom u temelje. Obračunava se po metru. | m | 20 | x |  |  |  |
| 45 | Izrada gromobranske instalacije na krovu objekta trakom P25x4 SRPS N.B4.901Č, povezivanje na štapne hvataljke. Obračunava se po metru. | m | 11 | x |  |  |  |
| 46 | Izvesti ispitno merni spoj traka-traka na temeljnom uzemljivaču ukrsnim komadima SRPS N.B4.936. | kom | 2 | x |  |  |  |
|  | Isporuka i ugradnja zaštitnika trake posle ispitnog spoja pa do ulasku u zemlju.Zaštitnik od "L" profila . | kom | 2 |  |  |  |  |
| 47 | Merenje neprekidnosti gromobranske instalacije, vrednosti otpora rasprostiranja uzemljivača na svakom mernom spoju i izdavanje atesta o izvršenim merenjima i potvrdi ispravnosti od strane ovlašćene organizacije. | pauš | 1 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO B 5. |  |  |  |  |  |  |
|  | B.6. ZAVRŠNI RADOVI I PREDAJA UNUTRAŠNJIH INSTALACIJA JS |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Nakon završenog rada na izvođenju napred navedenih instalacija izvođač radova je dužan izvšiti: - adekvatno zatvaranje svih prodora nastalih prilikom izrade elektro instalacija. - otklanjanje eventualnih tehničkih i estetskih grešaka izvedenih instalacija u objektu - svakodnevno čiššćnje prostorija od otpadnog materijala i iznošenje istog van objekta. | pauš | 1 | x |  |  |  |
| 49 | Po završetku pregleda izvedenih radova izvršiti sva propisima predviđena merenja i ispitivanja kao: - merenje otpora izolacije kablova, elektro opreme i celokupno izvedene instalacije - ispitivanje fukcionalnosti pojedinih uređaja, opreme i sistema, kao i funkcionalnosti celokupne instalacije - ispitivanje zaštite od previsokog napona dodira u instalaciji - merenje padova napona na priključku najkritičnijih potrošača - merenje prelaznog otpora uzemljenja i sl. Nakon izvršenih merenja Izvođač će napraviti protokol i dostaviti Investitoru sve potrebne stručne nalaze-ateste uz overu dobijenih vrednosti, prema SRPS i PTN. kao i Uputstva za rukovanje instalacijama i opremom sa obukom Korisnika. Za sve izvedene radove i ugrađeni materijal koji je sam nabavio za potrebe izvođenja ove instalacije Izvođač je dužan dati pismenu garanciju u skladu sa važećim propisima i standardima SRPS i postojećim ugovornim obavezama. | pauš | 1 | x |  |  |  |
| 41 | Uraditi projekat izvedenog objekta na osnovu overenog primerka snimljenog za vreme izrade instalacija. Elaborat mora sadržati sve izmene koje su nastale za vreme izvođenja i mora biti overen od strane Odgovornog Izvođača radova zvaničnim pečatom radne organizacije koja je izvela potrebna snimanja kao i od strane Investitora. Za vreme montaže obavezno uneti sve izmene crvenim tušem u jedan primerak elaborata. Izmene moraju biti overene od strane izvođača i nadzornog organa. | pauš | 1 | x |  |  |  |
|  | UKUPNO B.6. |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO B. |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE |
|  | A. NAPAJANJE OBJEKATA EL. ENERGIJOM I VODOVI GLAVNOG RAZVODA |  |  |  |  |  |  |
|  | B. RT- UNUTRAŠNJE ELEKTRO INSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |

| D | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREDMER I PREDRAČUN Telekomunikacione i signalne instalacije |
|  | za OBJEKAT JAVNE NAMENE I POSLOVANJA (nekadašnji komandno – nastavni objekat vojske u okviru karasne ‚‚IV puk‚‚ u Krčagovu) na katastarskoj parceli KP 3820/9, K.O. Užice u Užicu |
| A1.PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA TK MREŽU |
| 1 | Trasiranje i mašinski iskop kabl rova, pripremljenom i očišćenom trasom, u zemljištu III i IV kategorije, dimenzije 0,4x0,8m sa ponovnim zatrpavanjem u slojevima od 10-20cm i dovođenjem površine u prvobitno stanje i odvozom viška zemlje na deponiju. | metara | 40 |  |  |
| 2 | Isporuka i ručno polaganje u već pripremljen kablovski rov, na posteljicu od peska ili sitno-zrnaste zemlje PE cevi prečnika 40mm, (postavljaju se dve cevi jedna za kabal pristupne TK mreže, druga za optički kabal). | metara | 100 |  |  |
| 3 | Isporuka i ručno polaganje u već pripremljen kablovski rov, na posteljicu od peska ili sitno-zrnaste zemlje kroz PE cev prečnika 40mm, kabla tip TK DSL(30) 59 5x2x0,6mm.Pozicija obuhvata isporuku, razvlačenje i polaganje kabla kao i povezivanje na oba kraja. | metara | 50 |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja izvodnog telefonskog ormana ITO u posebnoj prostoriji objekta sa izradom uzemljenja ormana | komada | 1 |  |  |
| 5 | Nabavka, Isporuka i polaganje kabla UTP cat. 6a sličnog tipu Draka čist bakar u zidu u cevima prečnika 40mm sa povezivanjem na oba kraja (polažu se tri kabla u cevi na delu od ITO ormana do REK-a). | metara | 15 |  |  |
| 6 | Nabavka, Isporuka i polaganje halogen free rebrastih cevi prečnika 40mm u zid (polažu se dve cevi).Plaća se po metru jednostruke cevi | metara | 20 |  |  |
| 7 | Geodetsko snimanje trase podzemnog kabla sa ucrtavanjem u katastar podzemnih instalacija | paušalno | 1 |  |  |
| 8 | Ostali sitan nespecificirani materijal i nepredvidjeni radovi. | paušalno | 1 |  |  |
|  | UKUPNO POZICIJA A1: |  |  |  |  |
| A3.STRUKTURNI KABLOVSKI SISTEM |
| 1 | Isporuka i ugradnja komplet REK ormana u elektro sobi 12U/19" rek orman na zid, staklena vrata sa bravom, dim 600x420x650mm, 2 fiksne police, 1 napojne letve sa 8 uticnih mesta. | komada | 1 |  |  |
| 2 | Isporuka i ugradnja u REK orman Patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 STP kat. 6 Fully Shielded, Krone LSA reglete, držač kablova sa zadnje strane sa buksnom za uzemljenje | kom | 1 |  |  |
| 3 | Isporuka i ugradnja u REK ormanu TP-Link TL-SG1016 / T2600G-28TS JetStream™ upravljiv svič 24-port Gigabit 10/100/1000Mb/s+ 4 x SFP Gigabit, Static Routing, IP-MAC-Port Binding | kom | 1 |  |  |
| 5 | Isporuka potrebnog materijala i izrada kompletne računarske instalacije (linije) od REK-a do utičnice 2xRJ45 na radnom mestu kablom FTP cat(dva FTP kabla). 6a sličnog tipu draka čist bakar položenim u halogen free rebrastim crevima fi 16,delom u zidu a delom na perforiranim nosačima. Prosečna dužina priključnog je 25m. | komada | 8 |  |  |
| 6 | Dvostruka računarska utičnica 2xRJ45 cat.6A, oklopljena, Alling modularni, moduli brandrex ili ekvivalentno | komada | 4 |  |  |
| 7 | Isporuka ugradnja i podešavanje Ubiquiti UniFI UAP AC Lite access pointa. | komada | 1 |  |  |
| 8 | Isporuka potrebnog materijala i izrada kompletne instalacije (linije) od REK-a do Ubiquiti UniFI UAP AC Lite access pointa. UTP cat. 6a sl. Tipu draka cist bakar delom u zidu a delom na perforiranim nosačima. Prosečna dužina priključnog je 25m. | komada | 1 |  |  |
| 9 | Ostali sitan nespecificirani materijal i nepredvidjeni radovi. | paušalno | 1 |  |  |
| 10 | Nadzor nad izvedenim radovima | paušalno | 1 |  |  |
| 11 | Završno ispitivanje, obuka korisnika i puštanje instalacije u rad | paušalno | 1 |  |  |
| 12 | Izrada projekta izvedenog stanja sa unešenim izmenama u toku građenja | paušalno | 1 |  |  |
|  | UKUPNO POZICIJA A3: |  |  |  |  |
| A4. INSTALACIJA VIDEO NADZORA |
| 1 | Isporuka potrebnog materijala i izrada kompletne instalacije (linije) od REK-a do kamere kablom UTP cat. 6a sličnog tipu draka čist bakar položenim u halogen free rebrastim crevima fi 16, delom u zidu a delom na perforiranim nosačima. Prosečna dužina priključnog je 25m. | komada | 7 |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža 2 MP Vandalootporna ONVIF DOME kamera; Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; Rezolucija: 1920x1080@25fps, 1280x720@25fps; ICR (Prava Dan/Noć funkcija); Integrisan fiksni objektiv 2.8mm@F2.0; Osetljivost 0.01lux@F1.2, 0 IR on; Kompresija: H.264/ MJPEG; Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; Funkcije: D-WDR, 3D DNR, BLC, ROI; Ugrađena IR rasveta dometa do 30m; Pametne funkcije: Detekcija upada u zonu, Prelazak preko zamišljene linije; Slot za micro SD karticu (do 128 GB); IK10, IP67; Napajanje 12Vdc/PoE | komada | 7 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža u REK NOVI 8 kanalni NVR, Maksimalna podržana rezolucija snimanja 8 MP; Kompresija H.265/ H.264/ H.264+/ MPEG4; Dual-Stream; Ulazni/Izlazni saobraćaj = 80/160 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (do 6 TB), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI video izlaz max rezolucije 4K (3840x2160)/ VGA; Audio ulaz/izlaz; Alarmni ulaz/izlaz 4/1; Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK Cloud P2P, bez HDD sl.tipu DS-7608NI-K2 ,HikVision | komada | 1 |  |  |
| 4 | Isporuka i ugradnja u REK orman SWITCH POE 8 port, za hikvision kamere | komada | 1 |  |  |
| 5 | Ostali sitan nespecificirani materijal i nepredvidjeni radovi.Pomoćni pribor (konektori,adapteri, releji) | paušalno | 1 |  |  |
| 6 | Nadzor nad izvedenim radovima | paušalno | 1 |  |  |
| 7 | Završno ispitivanje, obuka korisnika i puštanje instalacije u rad | paušalno | 1 |  |  |
| 8 | Izrada projekta izvedenog stanja sa unešenim izmenama u toku građenja | paušalno | 1 |  |  |
|  | UKUPNO POZICIJA A4: |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |
|  | A1.PRIKLJUČENJE OBJEKTA NA TK MREŽU |  |  |  |  |
|  | A3. INSTALACIJA STRUKTURNE MREŽE |  |  |  |  |
|  | A4. INSTALACIJA VIDEO NADZORA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 9AC |  |  |  |  |

| E | MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А - МАШИНСКИ И ЕЛЕКТРО РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 1. Набавка и монтажа гасног апарата, са |  |  |  |  |
|  | припадајућим елементима: Комбиновани гасни |  |  |  |  |
|  | загрејач воде – конвенциони гасни котао Тип |  |  |  |  |
|  | ,,Vaillant” , или сличан других произвођача врста |  |  |  |  |
|  | Ц 3.3., називне снаге 35 kW, фасадни izvod | kom | 1 |  |  |
|  | 2 Набавка и монтажа кугласте славине за гас: |  |  |  |  |
|  | DN 20 ( 3/4" ) | kom | 1 |  |  |
|  | Набавка и монтажа савитљивог црева |  |  |  |  |
|  | ( SRPS M.E3.533 ) |  |  |  |  |
|  | Челично 3/4" x 800 | kom | 1 |  |  |
|  | Набавка и монтажа цеви бакарне: |  |  |  |  |
|  | Ф 22 x 1,0 | m | 5 |  |  |
|  | Набавка и монтажа заштитне цеви -за бакарне |  |  |  |  |
|  | цеви: |  |  |  |  |
|  | Ф 22 x 1,0 | m | 1 |  |  |
|  | 4. Помоћни материјал за монтажу бакарних цеви ( |  |  |  |  |
|  | фитинзи, држачи, електроде и др. ), заптивни |  |  |  |  |
|  | материјал и технички гасови. |  |  |  |  |
|  | пауш | pausal | 1 |  |  |
|  | 5. Пробијање( бушење ) зида, дебљине 30 цм., |  |  |  |  |
|  | • за пролаз гасовода и уградња заштитних цеви | kom | 1 |  |  |
|  | • за фасадни прикључак | kom | 1 |  |  |
|  | 6 Галванско премошћење навојних спојева, као и |  |  |  |  |
|  | повезивање комплетне инсталације са уземљењем |  |  |  |  |
|  | у згради - материјал и рад. | pausal | 1 |  |  |
|  | 7. Испитивање инсталације на чврстоћу и |  |  |  |  |
|  | непропусност (записник ) | pausal | 1 |  |  |
|  | 8. Преглед, испитивање и мерење електричне | pausal | 1 |  |  |
|  | инсталације ( извештај ) |  |  |  |  |
|  | 9. Пуштање гаса у инсталацију ( прописано ) и |  |  |  |  |
|  | прво сервисно паљење гасних апарата. | pausal | 1 |  |  |
|  | SVEGA A |  |  |  |  |

| F | OPREMA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SISTEM ZA DOJAVU POŽARA - KONVENCIONALNI SISTEM |  |  |  |  |
| 1. | OPREMA |  |  |  |  |
| 1.1. | Mikroprocesorska konvencionalna centrala za dojavu požara tip SIGMA CP (Kentec) - 8 zona, sa kompletnom zvučnom i svetlosnom signalizacijom po zonama, 2 nadgledana izlaza za sirene, 3Amp napajanje, Dimenzije: 385mm(W) x 310mm(H) x 92mm(D) Sertifikati EN 54-2 i EN 54-4 | kpl. | 1.00 |  |  |
| 1.2. | Aku baterije za rezervno napajanje 12V/7Ah | kom. | 2.00 |  |  |
| 1.3. | Konvencionalni dimnooptički detektor SLR-E/3N Niskoprofilni dizajn, komora se lako skida za servis, brz dotok dima u komoru, zaštita od svetla, 2 led indikatora, LPCB i VDS EN54-7 standard | kom. | 13.00 |  |  |
| 1.4. | Kombinovani temperaturni i termodiferencijalni detektor. Temperaturni detektor reaguje na porast temperature preko 60°C. Detektor poseduje 2 LED diode za status. LPCB i VDS EN54 klasa A1 i A1R | kom. | 2.00 |  |  |
| 1.5. | Ručni javljač požara za unutrašnju montažu CCP-E, plastičan poklopac za aktivaciju, ključ za reset, EN54-12 standard | kom. | 3.00 |  |  |
| 1.6. | Vodootporni ručni javljač požara IP67za spoljašnju montažu CCP-W, plastičan poklopac za aktivaciju, ključ za reset, EN54-11 standard | kom. | 2.00 |  |  |
| 1.7. | Zaštitni poklopac za CCP-E - PS200lako se postavlja na ručni javljač, zaštita od slučajne aktivacije i lažnih alarma | kom. | 5.00 |  |  |
| 1.8. | Osnova za konvencionalni Hochiki detektor YBN-R/6 2-žična veza sa centralom, izlaz za paralelni indikator | kom. | 15.00 |  |  |
| 1.9. | Alarmna sirena, do 32 tona, 112dB na 1m, IP-45, BANSHE EXCEL | kom. | 3.00 |  |  |
| 1.10. | Alarmna sirena u kobinaciji sa strob lampom, do 32 tona, 110dB na 1m, sa ugrađenom osnovom deep base, IP-66, BANSHE EXCEL | kom. | 1.00 |  |  |
| 1.11. | Paralelni indikator prorade automatskog javljača požara, tip SEC-RI - Sectron. Montira se na zid ili na plafon. | kom. | 3.00 |  |  |
| 1.12. | Telefonska dojava, 2 ulaza Povezivanje sa požarnim centralama, glasovna dojava na 12 telefonskih brojeva, 2 govorne poruke za požar i grešku | kom. | 1.00 |  |  |
|  | Ukupno oprema za dojavu požara |  |  |  |  |
| 2. | INSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |
| 2.1. | Isporuka i postavljanje bezhalogenog kabla JH(St)H 1x2x0.8mm kroz halogen free rebrasto crevo fi 13 koje se postavlja prilikom malterisanja | m | 230.00 |  |  |
| 2.2. | Isporuka i postavljanje bezhalogenog kabla JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0.8mm kroz halogen free rebrasto crevo fi 13 koje se postavlja prilikom malterisanja | m | 50.00 |  |  |
| 2.3. | Isporuka i montaža bezhalogenog kabla NHXH 3x1.5mm2 FE180/E30, postavlja se u HF kanalice, po zidu i u spuštenom plafonu . | m | 20.00 |  |  |
| 2.4. | Isporuka i montaža sitnog instalacionog materijala (plastične razvodne kutije, obujmice, uvodnice, izolir traka, tiplovi i slično). | pauš | 1.00 |  |  |
|  | Ukupno instalacioni materijal |  |  |  |  |
| 3. | RADOVI I OSTALI TROŠKOVI |  |  |  |  |
| 3.1. | Montaža i povezivanje postolja automatskih i ručnih javljača požara i sirena. | kom. |  |  |  |
| 3.2. | Puštanje u rad. Usluga obuhvata: - proveru ispravnosti izvedene instalacije i montiranih podnožja, - montažu i povezivanje centrale na mrežu, - ubacivanje javljača u podnožja i obeležavanje, - montažu signalnih linija sa javljačima na centralu, - programiranje centrala, funkcionalno ispitivanje i puštanje u rad, - obuku korisnika u rukovanju, - isporuku dokumentacije (uputstvo za rukovanje i programiranje, dnevnik uređaja i atesti), - primopredaju i sastavljanje zapisnika o ispravnosti i funkcionalnom ispitivanju. | pausal. | 1.00 |  |  |
| 3.3 | противпожарни апарати типа | ком | 1.00 |  |  |
|  | CO2-5 |  |  |  |  |
| 3.4. | противпожарни апарати типа | ком | 3.00 |  |  |
|  | S-9 |  |  |  |  |
|  | Укупно динара: |  |  |  |  |
|  | УКУПНО |  |  |  |  |

|  | REKAPITULACIJA RADOVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |
| B | HIDROTEHNIČKI RADOVI |  |  |  |
| C | ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE |  |  |  |
| D | ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE |  |  |  |
| E | MAŠINSKE INSTALACIJE |  |  |  |
| F | OPREMA ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU |  |  |  |
|  |  | UKUPNO |  |  |
|  |  | PDV 20% |  |  |
|  |  | UKUPNO |  |  |

Датум:    _______________					      Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

ОВЕ ИЗМЕНЕ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Комисија за јавну набавку   VIII број 404-185/18 – Радови на унапређењу система јавне расвете на територији града Ужица у циљу рационализације потрошње електричне енергије