# ГРАД УЖИЦЕ

Димитрија Туцовућа 52

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА- НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ПО ПАРТИЈАМА

ЈН  II Број 404-54/18

Ужице,  март 2018. године

На основу члана 63. и 54. Закона о Јавним набавкама Комисија је сачинила измењену конкурсну документацију

# САДРЖАЈ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ........................................ страна 3

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ................................... 4-11

III ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА И МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ...................................................................... 12-18

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСВО ЗА КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ...................................................................... 19-21

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ ..... 22-30

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ........................................................................... 31-36

VII МОДЕЛ УГОВОРА  ........................................................................... 37-46

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 47

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ .............................. 48

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ ............................... 49

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ.75. став 2) ЗАКОНА 50

Укупан број страна конкурсне документације ............................................... 50

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) у даљем тексту: Закон, чл. 6., Одлуке о покретању поступка јавне набавке  ЈН II Број 404-54/18 од 29.03.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку  ЈН II Број 404-54/18 од 29.03.2018. године припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За отворен поступак јавне набавке по партијама број ЈН II Број 404-54/18

набавка опреме за потребе Дома здравља Ужице

I	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:

Град Ужице -  Градоначелник, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs

1. 2. Врста поступка јавне набавке

Отворени поступак јавне набавке добара по партијама, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1. 3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН II Број 404-54/18 су добра: набавка опреме за потребе Дома здравља Ужице.

Јавна набавка обликована у 3 ( три ) партије:

# Партија 1.  Ултаразвучни дијагностички уређаји   ОРН 33124120-2

# Партија 2.  Рендгенски уређаји за зубарство   ОРН  33111500-6

# Партија 3.  Санитетска возила     ОРН 34114121-3

1.4. Контакт

Александар Тасић,

aleksandar.tasic@uzice.rs

Вера Вукосављевић, дипл. правник

vera.vukosavljevic@uzice.rs

Славиша Пројевић, дипл. економиста

slavisa.projevic@uzice.rs

II	 ПOДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета:

1 Ултразвучни апарат.................... 1 kom.

Mинимални захтеви:

- Опрема мора бити нова не коришћена у оригиналном паковању;

- Стационарни колор доплер ултразвучни апарат, тежина апарата максимум 62кг, са 4 ротирајућа точка-сваки са кочницом због лакше стабилизације апарата;

- Примена апарата у области гинекологије, радиологије, васкуларних прегледа, педијатрије, кардиологије и др. ;

- 3 (три) активна једнака прикључка за сонде

- Колор монитор LED/LCD технологије, дијагонала минимум 19“, могућност померања у више праваца;

- Хардверска алфанумеричка тастатура (саставни оригинални део апарата) на контролном панелу, са позадинским осветљењем;

- Контролни панел са могућношћу промене положаја: горе/доле, рукохвати за лакшу манипулацију са предње и задње стране апарата;

- Диск од минимум 500GB, 5 USB портова, интегрисани DVD резач;

- Црно/бели термални принтер;

- Сонде: (фреквентни опсези нису елиминаторни)

- Конвексна сонда опсега 2.0 -8.0 MHz,

- Линеарна сонда опсега 5.0 – 12 MHz, ширине максимално 40мм

- Ендовагинална сонда опсега 4.0 – 9.0 MHz

- Динамички опсег од минимум 200dB у B и M моду (са могућношћу финог подешавања у инкрементима од максимум  2dB).

- Фреквенца освежавања слике минимум 750 f/s (Hz),

- Максимална дубина приказа минимум 30 cm;

- Цинe меморија минимум 6.500 слика;

- Модови рада В, М, колор доплер, PW доплер, Power dopler, THI, Triplex, приказ спорих протока;

- Аутоматска оптимизација слике у В моду притиском на једно дугме;

- Могућност увећања слике без губитка дијагностичког квалитета и повећања гранулације слике у реалном времену;

- Активна опција еластографије на 2Д линеарној сонди и 2Д ендовагиналној;

- Могућност надоградње уређаја (хардверско софтверска опција) за прецизно         одређивање положаја вагиналне сонде на екрану у току  прегледа;

- Уређај припремљен за 3Д realtime (4Д);

- Апарат мора да подржава следеће опције и сонде:

- Опција  3Д  у реалном времену

- ЗД волуметријска абдоминална сонда

- ЗД волуметријска ендовагинална сонда

- Дечија 'Phased Array’ кардиолошка сонда

- Све сонде морају бити регистроване у АЛИМС-у.

- Минималан гарантни рок је 2 године и тече од дана примопредаје опреме од стране испоручиоца.

- Приомопредаја испоручене опреме се врши записнички.

Обавезно доставити:

- Оверене копије Решења АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава од стране носиоца дозволе за сву медицинску опрему;

- Овлашћење за понуђача од стране носиоца дозволе за коришћење наведених Решења за предметну јавну набавку, уколико понуђач није носилац дозволе.

2 Интраорални РТГ апарат.................... 1 kom.

Mинимални захтеви:

- Опрема мора бити нова не коришћена у оригиналном паковању;

- Високо фреквентни генератор;

- Фокусна тачка минимални 0.7мм;

- Јачина струје цеви 60кв;

- Доступно три различите дужине лука;

- Тајмер за за подешавање времена експозиције;

- Контролни тајмер ван просторије;

- Минималан гарантни рок је 2 године и тече од дана примопредаје опреме од стране испоручиоца.

- Приомопредаја испоручене опреме се врши записнички.

Обавезно доставити:

- Оверене копије Решења АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава од стране носиоца дозволе за сву медицинску опрему;

- Овлашћење за понуђача од стране носиоца дозволе за коришћење наведених Решења за предметну јавну набавку, уколико понуђач није носилац дозволе.

3 Санитетско возило са пратећом опремом.................... 1 kom.

Mинимални захтеви:

- Возило мора бити ново,нерегистровано, 2018 годиште;

- Мотор: дизел, минимално ЕУРО 6;

- Снага мотора минимално 130КС

- Запремина мотора минимално 1600цм³;

- Дужина возила минимално 5350мм;

- Ширина возила без ретровизора минимално 1950мм;

- Висина возила минимално 2450мм;

- Димензије теретног простора (минималне пре опремања):

- Минимална дужина 3100мм;

- Минимална ширина 1750мм у најширем делу;

- Минимална висина 1900мм;

- Запремина товарног дела минимум 8м3;

- Међуосовинско растојање минимум 3.400мм;

- Мењач мануелни, минимум 6 + рикверц.

- АИР БАГ за возача;

- Серво управљање;

- Систем против блокаде точкова АБС, ЕСП, АФУ;

- Контакт кључ са електронским кодом против крађе;

- Централно закључавање;

- Простор за возача са 1+2 седишта (возач, доктор и медицински техничар) одвојен од простора за смештај пацијента. Седишта са наслонима за главу и сигурносним појасевима, а седиште возача подесиво по висини и нагибу;

- Клима уређај;

- Обележавање возила се врши рефлектујућом фолијом у складу са захтевима наручиоца;

- Стакла на болесничком простору затамњена фолијом;

- ЛЕД светлосна конзола ширине минимум 1400мм са 2 светлосне групе;

- Електронска хорна са завијајућим тоном, мин. 12V 100W, 300мА/7,8А;

- Једна ЛЕД конзола позади. Два ЕЦЕ Р65 сертификована плава блинкера напред у бранику;

- Унутрашњост болесничког простора треба да буде комплетно обложена  полиестерским оплатама са комбинацијом АБС пластике;

- На левој страни возила се уграђује орман целом висином прилагођен додатној опреми типа: дефибриллатор, аспиратор, респиратор, удлаге, торбе и ситан санитетски материјал. Орман  је ојачан  преко челичних ојачања која служе за сигурну фиксацију свих додатних уређаја који се  фиксирају на њему. Минимум 3 фијоке уграђене за одлагања санитетског материјала. У горњем делу простор са вратанцима за одлагање ситног инвентара, минимум 2 преграде.

- Плафон возила израђен од полиестера. Треба да поседује канале за равномерно расхлађивање простора, 2 рукохвата целом дужином фиксираних на ојачања, као и инфузиони бокс за две боце;

- Преграда возачког и болесничког простора са шибер стаклом за говорну комуникацију. Са  болесничке стране глатки полиестер са лекарским седиштем. Са стране возачког простора аутотапацир.

- Под возила израђен на ојачаној тврдој подлози (водоотпорном шперу) пресвучен висококвалитетним  подолитом бочно уоквиреним холкером. Под возила антистатик са противклизним слојем киселоотпоран и антибактеријски.

- Клизна бочна и задња врата  пресвучена полиестерским оплатама са изолацијом, а на стаклима  фолије које пружају једносмерну видљивост. Прозор на бочним вратима отвара клизно;

- Цео ентеријер болесничког простора се израђује тако да сви спојеви буду заливени и делују као јединствена компактна целина, а у случају потребе да се могу лако демонтирати. Дизајн ентеријера  беле боје и све оплате  са термо звучном изолацијом без хладних мостова;

- Инсталација водова 12V посебно изведена са акумулатора независно од стандардне инсталације возила,  сва инсталација  проведена кроз фиксирана панцир црева. Сваки прикључак и потрошач поред главног осигурача  обезбеђен посебним осигурачем лако доступним на командној табли. На орману  уградђене 3  утичнице за напајање 12V,  (напајање за ЕКГ, мониторинг или дефибрилатор.) Уградјен инвертер 500W са 12V на 220V са минимум 2 утичнице за апарате на 220V;

- Кровни двосмерни вентилатор снаге мин 40W  са протоком мин. 450м3/h;

- Вебасто грејање и климатизација болесничког простора је независно и укључује се на командној табли у болесничком простору. Грејач теба да буде постављен тако да не омета манипулацију пацијената и пратиоца као и опреме и да не умањује користан простор. Емисиона температура са грејача не сме да превазилази 80 º C. Климатизација болесничког простора, или посебним клима уређајем, или надоградњом основног клима уређаја;

- У полиестерској плафоњери  усађена циљана независна светла у зони изнад носила што омогућује циљано осветљење комплетног тела пацијента. Целом дужином возила уграђена ЛЕД расвета. Сва светла се уључују независно са командне табле у болесничком простору;

- Једно  седиште за пратиоца иза главе пацијента у  болесничком простору са могућношћу подизања седалног дела. Једно анатомско седиште са руконаслоном у правцу вожње са могућношћу ротирања и подизања седалног дела. Укупан број седиста у болесницком делу 2(два);

- Додатна опрема. ПП апарат, канта за отпатке. Бочни рукохват на бочним вратима.

2.1 Списак и минималне захтеване карактеристике медицинске опреме за санитетско возило:

Опрема мора бити нова не коришћена у оригиналном паковању.

- Аутоматско носило 1 ком.

- Носило на точковима самоутоварног типа с анатомским непромочивим душеком; Носила омогућују постављање пацијената у «анти шок» позицију;

- Могућност постављања носила у минимум 3 висинске позиције;

- 10Г фиксација;

- Димензије носила:

- Дужина миниммалкно 1900мм;

- Ширина минималном 550мм;

- Висина са извученим постољем минимално 800мм;

- Подизање узглавља носила од 0°- 90°;

- Носивост-минимум 250кг;

- Пречник точкова мин. 200мм;

- На носилима се налазе бочни граничници који се савијају под углом од 180°

- Пулсни оксиметар на прст 1 ком.

- За мерење пулса и сатурације

- Спинална даска 1. ком

- Приближне димензије: 405 x 45 x 1840мм;

- Носивост минимум 180кг;

- Тежина максимум 7 кг

- Дефибрилатор АЕД 1 ком.

- Бифазни тип таласа;

- Тежина до 3,5кг;

- Да користи комерцијалне батерије;

- Минимум 300 шокова са једном батеријом;

- Минимум 13 сати мониторинга са новом батеријом;

- Упозорење када преостане трећина капацитета батерије;

- Екран са позадинским осветљењем;

- Приказ на екрану: протекло време од укључења апарата, приказ дубине компресија;

- Меморија: Меморисање комплетног рада на уређају од његовог укључења, пренос и приказ свих података на PC рачунар;

- Гласовне команде на Српском језику: гласовно упозорење за недовољно дубоке компресије, гласовно обавештење да је дубина компресија задовољавајућа;

- Да ради по ЕРЦ 2010 препорукама;

- Отпорност на спољне утицаје IP55;

- Радна температура од 0-50°C

- Реанимациони комплет 1 ком.

- Торба са тврдим дном, јарких боја са флуоресцентним тракама треба да садржи: Стетоскоп, мерач крвног притиска, сет од 8 Airway, отварач за уста, реанимациони балон за одрасле са неповратним вентилом, силиконске маске бр 4 и 5, ларингоскоп McIntosh сет са 4 металне шпатуле

- Аспиратор батеријски 1 ком.

- Напајање: 220V/12V, са батеријом и пуњачем (капацитет батерије мора бити минимум 45 мин. под максималним притиском);

- Ручка за ношење;

- Тежина: маxимум 5кг;

- Сукција минимум 500 mm Hg;

- Проток минимум 16 лит/мин;

- Заштита: Заштитни вентил од преливања, антибактеријски филтер;

- Провидна, вишекратна, аутоклавијабилна боца, капацитета минимум 900мл;

- Аналогни вакуумметар

- Вакуум удлаге сет 2 ком.

- Сет удлага од мин. 3 величине за екстремитете, са вакуум пумпом у торби

- Сет крагни за имобилизацију врата 2 ком.

- Сет крагни од минимум 6 величина, колорно обележене по величинама, у торби за ношење

- Мерач крвног притиска 1 ком.

- Кућиште од термопластике, отпорно на ударце;

- Казаљка у боји ради лакшег рада у условима слабе видљивости;

- Контрастни бројеви ради савршене читљивости;

- Бројчаник великих димензија (пречника минимум145мм);

- Скала 300 мм Хг;

- Иза скале одељак за смештање манжетне и црева

- Мерач шећера у крви 1 ком.

- Кардиолошка столица 1 ком.

- Димензије: Висина са наслоном мин. 900мм, ширина минимум 500мм;

- Дубина седишта мин 450мм;

- Висина наслона мин. 450мм;

- Максимална тежина 12кг;

- Минимална носивост 150кг;

- Направљена од анодизованог алуминијума;

- Два (2) точкића;

- Каишеви за фиксацију пацијента на столици;

- Платно мора бити лако периво и дезинфиковано;

- Мора поседовати 4 ручке за ношење

- Носило политрауме 1 ком.

- Тежина максимално 10кг;

- Носивост минимално 170кг;

- Могућност извлачења-прилагођења особама различите величине, као и склапања;

- Механизам за склапање и расклапање се налази у две тачке - код ногу и главе пацијента;

- Израђено од анодизованог алуминијума;

- Каиш за фиксирање пацијената минимално 3 комада са копчама.

- ЕКГ апарат троканални 1 ком.

- Тежина до 1,2Кг;

- Рад на струју и батерије;

- Батерија: Рад на батерије минимум 30 минута штампе или 6 сати мониторинга, индикатор пуњења батерије;

- Штампач: Троканални, ширина папира, мин 58мм

- Екран са приказом: минимум 1 екг криве, ХР, Брзина (мм/с), осетљивост (цм/мВ), Статус филтера (укљ/искљ), аларм ХР; са позадинским осветљењем екрана;

- Начини рада: Ручно, Аутоматски (штампа свих 12 одвода);

- Распоред одвода: Стандардан, Кабрера;

- Програми за анализу ЕКГ: Дијагностичка премеравања QРС;

- Меморија: Могућност меморисања ЕКГ,  (12 канала), капацитет, мин 10 ЕКГ снимака са дијагностичким мерењима (QРС, П-Q,  QТ, QТц) и угловима (П, QРС, Т);

- Могућност преноса снимака из меморије уређаја на ПЦ;

- Могућност повезивања на ПЦ (на УСБ конектор);

- Филтери: Линијски 50Хз, Мишићни

- Имобилизатор за главу 1 ком.

  - Имобилизатор главе анатомски обликован;

  - Јастуци са радијусом, за боље пријањање радијусу главе;

  - Отвори за уши ради лакше комуникације;

  - Компатибилан са рендгенским зрацима;

  - Материјал неупијајући;

  - Каишеви за фиксацију чела и браде;

  - Без латекса;

  - Укупна тежина до 1,6 кг

- Кисеоничка инсталација са две утичнице 1 ком.

- Боца за О2 од 10 литара;

- Умањивач притиска са манометром;

- Кисеоничка инсталација иза зида у заштиченом панцир цреву;

- Две ДИН утичнице;

- Протокометар са блендом 0-15 лит/мин, овлаживачем и маском за кисеоник

Минимални гарантни рок за возило је 2 године.

Минималан гарантни рок за сву опрему је 2 године и тече од дана примопредаје опреме од стране испоручиоца.

Приомопредаја испоручене опреме се врши записнички.

Обавезно доставити:

- Оверене копије Решења АЛИМС-а о упису медицинског средства у Регистар медицинских средстава од стране носиоца дозволе за сву медицинску опрему;

- Овлашћење за понуђача од стране носиоца дозволе за коришћење наведених Решења за предметну јавну набавку, уколико понуђач није носилац дозволе;

- Приликом испоруке возила доставити Уверење агенције за безбедност саобраћаја о испитивању возила.

Напомена:  Избор најповољнијег понуђаћа врши се по партијама ( за сваку партију се бира понуђач ). Код сервисирање опреме у гарантном року, њено преузимање и достава је на адреси купца о трошку добављача. Ако сервисирање опреме у гарантном року траје дуже од петнаест дана, од дана пријаве квара – добављач је дужан да испоручи адекватну заменску опрему купцу за рад до коначне поправке предметне опреме, чијом доставом се добављачу враћа заменска опрема.

Назив и ознака из општег речника набавке:

# - 33124120-2 – Ултаразвучни дијагностички уређаји

# - 33111500-6 – Рендгенски уређаји за зубарство

# - 34114121-3 - Санитетска возила

III	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ

1 Ултразвучни апарат.................... 1 kom.

Mинимални захтеви:

- Стационарни колор доплер ултразвучни апарат, тежина апарата максимум 62кг, са 4 ротирајућа точка-сваки са кочницом због лакше стабилизације апарата;

- Примена апарата у области гинекологије, радиологије, васкуларних прегледа, педијатрије, кардиологије и др. ;

- 3 (три) активна једнака прикључка за сонде

- Колор монитор LED/LCD технологије, дијагонала минимум 19“, могућност померања у више праваца;

- Хардверска алфанумеричка тастатура (саставни оригинални део апарата) на контролном панелу, са позадинским осветљењем;

- Контролни панел са могућношћу промене положаја: горе/доле, рукохвати за лакшу манипулацију са предње и задње стране апарата;

- Диск од минимум 500GB, 5 USB портова, интегрисани DVD резач;

- Црно/бели термални принтер;

- Сонде: (фреквентни опсези нису елиминаторни)

- Конвексна сонда опсега 2.0 -8.0 MHz,

- Линеарна сонда опсега 5.0 – 12 MHz, ширине максимално 40мм

- Ендовагинална сонда опсега 4.0 – 9.0 MHz

- Динамички опсег од минимум 200dB у B и M моду (са могућношћу финог подешавања у инкрементима од максимум  2dB).

- Фреквенца освежавања слике минимум 750 f/s (Hz),

- Максимална дубина приказа минимум 30 cm;

- Цинe меморија минимум 6.500 слика;

- Модови рада В, М, колор доплер, PW доплер, Power dopler, THI, Triplex, приказ спорих протока;

- Аутоматска оптимизација слике у В моду притиском на једно дугме;

- Могућност увећања слике без губитка дијагностичког квалитета и повећања гранулације слике у реалном времену;

- Активна опција еластографије на 2Д линеарној сонди и 2Д ендовагиналној;

- Могућност надоградње уређаја (хардверско софтверска опција) за прецизно         одређивање положаја вагиналне сонде на екрану у току  прегледа;

- Уређај припремљен за 3Д realtime (4Д);

- Апарат мора да подржава следеће опције и сонде:

- Опција  3Д  у реалном времену

- ЗД волуметријска абдоминална сонда

- ЗД волуметријска ендовагинална сонда

- Дечија 'Phased Array’ кардиолошка сонда

- Све сонде морају бити регистроване у АЛИМС-у.

- Минималан гарантни рок за сву опрему је 2 године и тече од дана примопредаје опреме од стране испоручиоца.

- Приомопредаја испоручене опреме се врши записнички.

2 Интраорални РТГ апарат.................... 1 kom.

Mинимални захтеви:

- Високо фреквентни генератор;

- Фокусна тачка минимални 0.7мм;

- Јачина струје цеви 60кв;

- Доступно три различите дужине лука;

- Тајмер за за подешавање времена експозиције;

- Контролни тајмер ван просторије;

- Додатни услови за понуђача:

- Минималан гарантни рок за сву опрему је 2 године и тече од дана примопредаје опреме од стране испоручиоца.

- Приомопредаја испоручене опреме се врши записнички.

3 Санитетско возило са пратећом опремом.................... 1 kom.

Mинимални захтеви:

- Возило мора бити ново,нерегистровано, 2018 годиште;

- Мотор: дизел, минимално ЕУРО 6;

- Снага мотора минимално 130КС

- Запремина мотора минимално 1598цм³;

- Дужина возила минимално 5350мм;

- Ширина возила без ретровизора минимално 1950мм;

- Висина возила минимално 2450мм;

- Димензије теретног простора (минималне пре опремања):

- Минимална дужина 3100мм;

- Минимална ширина 1750мм у најширем делу;

- Минимална висина 1900мм;

- Запремина товарног дела минимум 8м3;

- Међуосовинско растојање минимум 3.400мм;

- Мењач мануелни, минимум 6 + рикверц.

- АИР БАГ за возача;

- Серво управљање;

- Систем против блокаде точкова АБС, ЕСП, АФУ;

- Контакт кључ са електронским кодом против крађе;

- Централно закључавање;

- Простор за возача са 1+2 седишта (возач, доктор и медицински техничар) одвојен од простора за смештај пацијента. Седишта са наслонима за главу и сигурносним појасевима, а седиште возача подесиво по висини и нагибу;

- Клима уређај;

- Обележавање возила се врши рефлектујућом фолијом у складу са загтевима наручиоца;

- Стакла на болесничком простору затамњена фолијом;

- ЛЕД светлосна конзола ширине минимум 1400мм са 2 светлосне групе;

- Електронска хорна са завијајућим тоном, мин. 12V 100W, 300мА/7,8А;

- Једна ЛЕД конзола позади. Два ЕЦЕ Р65 сертификована плава блинкера напред у бранику;

- Унутрашњост болесничког простора треба да буде комплетно обложена  полиестерским оплатама са комбинацијом АБС пластике;

- На левој страни возила се уграђује орман целом висином прилагођен додатној опреми типа: дефибриллатор, аспиратор, респиратор, удлаге, торбе и ситан санитетски материјал. Орман  је ојачан  преко челичних ојачања која служе за сигурну фиксацију свих додатних уређаја који се  фиксирају на њему. Минимум 3 фијоке уграђене за одлагања санитетског материјала. У горњем делу простор са вратанцима за одлагање ситног инвентара, минимум 2 преграде.

- Плафон возила израђен од полиестера. Треба да поседује канале за равномерно расхлађивање простора, 2 рукохвата целом дужином фиксираних на ојачања, као и инфузиони бокс за две боце;

- Преграда возачког и болесничког простора са шибер стаклом за говорну комуникацију. Са  болесничке стране глатки полиестер са лекарским седиштем. Са стране возачког простора аутотапацир.

- Под возила израђен на ојачаној тврдој подлози (водоотпорном шперу) пресвучен висококвалитетним  подолитом бочно уоквиреним холкером. Под возила антистатик са противклизним слојем киселоотпоран и антибактеријски.

- Клизна бочна и задња врата  пресвучена полиестерским оплатама са изолацијом, а на стаклима  фолије које пружају једносмерну видљивост. Прозор на бочним вратима отвара клизно;

- Цео ентеријер болесничког простора се израђује тако да сви спојеви буду заливени и делују као јединствена компактна целина, а у случају потребе да се могу лако демонтирати. Дизајн ентеријера  беле боје и све оплате  са термо звучном изолацијом без хладних мостова;

- Инсталација водова 12V посебно изведена са акумулатора независно од стандардне инсталације возила,  сва инсталација  проведена кроз фиксирана панцир црева. Сваки прикључак и потрошач поред главног осигурача  обезбеђен посебним осигурачем лако доступним на командној табли. На орману  уградђене 3  утичнице за напајање 12V,  (напајање за ЕКГ, мониторинг или дефибрилатор.) Уградјен инвертер 500W са 12V на 220V са минимум 2 утичнице за апарате на 220V;

- Кровни двосмерни вентилатор снаге мин 40W  са протоком мин. 450м3/h;

- Вебасто грејање и климатизација болесничког простора је независно и укључује се на командној табли у болесничком простору. Грејач теба да буде постављен тако да не омета манипулацију пацијената и пратиоца као и опреме и да не умањује користан простор. Емисиона температура са грејача не сме да превазилази 80 º C. Климатизација болесничког простора, или посебним клима уређајем, или надоградњом основног клима уређаја;

- У полиестерској плафоњери  усађена циљана независна светла у зони изнад носила што омогућује циљано осветљење комплетног тела пацијента. Целом дужином возила уграђена ЛЕД расвета. Сва светла се уључују независно са командне табле у болесничком простору;

- Једно  седиште за пратиоца иза главе пацијента у  болесничком простору са могућношћу подизања седалног дела. Једно анатомско седиште са руконаслоном у правцу вожње са могућношћу ротирања и подизања седалног дела. Укупан број седиста у болесницком делу 2(два);

- Додатна опрема. ПП апарат, канта за отпатке. Бочни рукохват на бочним вратима.

2.1 Списак и минималне захтеване карактеристике медицинске опреме за санитетско возило:

- Аутоматско носило 1 ком.

- Носило на точковима самоутоварног типа с анатомским непромочивим душеком; Носила омогућују постављање пацијената у «анти шок» позицију;

- Могућност постављања носила у минимум 3 висинске позиције;

- 10Г фиксација;

- Димензије носила:

- Дужина миниммалкно 1900мм;

- Ширина минималном 550мм;

- Висина са извученим постољем минимално 800мм;

- Подизање узглавља носила од 0°- 90°;

- Носивост-минимум 250кг;

- Пречник точкова мин. 200мм;

- На носилима се налазе бочни граничници који се савијају под углом од 180°

- Пулсни оксиметар на прст 1 ком.

- За мерење пулса и сатурације

- Спинална даска 1. ком

- Приближне димензије: 405 x 45 x 1840мм;

- Носивост минимум 180кг;

- Тежина максимум 7 кг

- Дефибрилатор АЕД 1 ком.

- Бифазни тип таласа;

- Тежина до 3,5кг;

- Да користи комерцијалне батерије;

- Минимум 300 шокова са једном батеријом;

- Минимум 13 сати мониторинга са новом батеријом;

- Упозорење када преостане трећина капацитета батерије;

- Екран са позадинским осветљењем;

- Приказ на екрану: протекло време од укључења апарата, приказ дубине компресија;

- Меморија: Меморисање комплетног рада на уређају од његовог укључења, пренос и приказ свих података на PC рачунар;

- Гласовне команде на Српском језику: гласовно упозорење за недовољно дубоке компресије, гласовно обавештење да је дубина компресија задовољавајућа;

- Да ради по ЕРЦ 2010 препорукама;

- Отпорност на спољне утицаје IP55;

- Радна температура од 0-50°C

- Реанимациони комплет 1 ком.

- Торба са тврдим дном, јарких боја са флуоресцентним тракама треба да садржи: Стетоскоп, мерач крвног притиска, сет од 8 Airway, отварач за уста, реанимациони балон за одрасле са неповратним вентилом, силиконске маске бр 4 и 5, ларингоскоп McIntosh сет са 4 металне шпатуле

- Аспиратор батеријски 1 ком.

- Напајање: 220V/12V, са батеријом и пуњачем (капацитет батерије мора бити минимум 45 мин. под максималним притиском);

- Ручка за ношење;

- Тежина: маxимум 5кг;

- Сукција минимум 500 mm Hg;

- Проток минимум 16 лит/мин;

- Заштита: Заштитни вентил од преливања, антибактеријски филтер;

- Провидна, вишекратна, аутоклавијабилна боца, капацитета минимум 900мл;

- Аналогни вакуумметар

- Вакуум удлаге сет 2 ком.

- Сет удлага од мин. 3 величине за екстремитете, са вакуум пумпом у торби

- Сет крагни за имобилизацију врата 2 ком.

- Сет крагни од минимум 6 величина, колорно обележене по величинама, у торби за ношење

- Мерач крвног притиска 1 ком.

- Кућиште од термопластике, отпорно на ударце;

- Казаљка у боји ради лакшег рада у условима слабе видљивости;

- Контрастни бројеви ради савршене читљивости;

- Бројчаник великих димензија (пречника минимум145мм);

- Скала 300 мм Хг;

- Иза скале одељак за смештање манжетне и црева

- Мерач шећера у крви 1 ком.

- Кардиолошка столица 1 ком.

- Димензије: Висина са наслоном мин. 900мм, ширина минимум 500мм;

- Дубина седишта мин 450мм;

- Висина наслона мин. 450мм;

- Максимална тежина 12кг;

- Минимална носивост 150кг;

- Направљена од анодизованог алуминијума;

- Два (2) точкића;

- Каишеви за фиксацију пацијента на столици;

- Платно мора бити лако периво и дезинфиковано;

- Мора поседовати 4 ручке за ношење

- Носило политрауме 1 ком.

- Тежина максимално 10кг;

- Носивост минимално 170кг;

- Могућност извлачења-прилагођења особама различите величине, као и склапања;

- Механизам за склапање и расклапање се налази у две тачке - код ногу и главе пацијента;

- Израђено од анодизованог алуминијума;

- Каиш за фиксирање пацијената минимално 3 комада са копчама.

- ЕКГ апарат троканални 1 ком.

- Тежина до 1,2Кг;

- Рад на струју и батерије;

- Батерија: Рад на батерије минимум 30 минута штампе или 6 сати мониторинга, индикатор пуњења батерије;

- Штампач: Троканални, ширина папира, мин 58мм

- Екран са приказом: минимум 1 екг криве, ХР, Брзина (мм/с), осетљивост (цм/мВ), Статус филтера (укљ/искљ), аларм ХР; са позадинским осветљењем екрана;

- Начини рада: Ручно, Аутоматски (штампа свих 12 одвода);

- Распоред одвода: Стандардан, Кабрера;

- Програми за анализу ЕКГ: Дијагностичка премеравања QРС;

- Меморија: Могућност меморисања ЕКГ,  (12 канала), капацитет, мин 10 ЕКГ снимака са дијагностичким мерењима (QРС, П-Q,  QТ, QТц) и угловима (П, QРС, Т);

- Могућност преноса снимака из меморије уређаја на ПЦ;

- Могућност повезивања на ПЦ (на УСБ конектор);

- Филтери: Линијски 50Хз, Мишићни

- Имобилизатор за главу 1 ком.

  - Имобилизатор главе анатомски обликован;

  - Јастуци са радијусом, за боље пријањање радијусу главе;

  - Отвори за уши ради лакше комуникације;

  - Компатибилан са рендгенским зрацима;

  - Материјал неупијајући;

  - Каишеви за фиксацију чела и браде;

  - Без латекса;

  - Укупна тежина до 1,6 кг

- Кисеоничка инсталација са две утичнице 1 ком.

- Боца за О2 од 10 литара;

- Умањивач притиска са манометром;

- Кисеоничка инсталација иза зида у заштиченом панцир цреву;

- Две ДИН утичнице;

- Протокометар са блендом 0-15 лит/мин, овлаживачем и маском за кисеоник

Минимални гарантни рок за возило је 2 године.

Минималан гарантни рок за сву опрему је 2 године и тече од дана примопредаје опреме од стране испоручиоца.

Приомопредаја испоручене опреме се врши записнички.

# IV	УСЛОВИ  УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА

1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава  обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1.тачка 1) до 4) Закона.

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА У СМИСЛУ ЧЛ. 75.

Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе  којим потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну  набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном  примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што она до тог тренутка подношења понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под пуном кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

| Р. Бр. | Докази о испуњености услова |
| --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар ; Доказ: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Доказ: правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривично дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење и надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривично дело против привреде, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан еје да достави доказе за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старије од два месеца пре отварања понуда; |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; Доказ: Уверење Пореске управе Mинистарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старија од два месеца пре отварања понуда; |
| 4. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; Доаказ: Решење о издавању дозволе Министарства здравља Републоке Србије за промет лековима и медицинским средсвима издато на основу члана 212. став 6. Закона о лековима и медицинским средствима (Сл. Гласник РС број 30/10 и 107/12) и члана 37. Закона о инпекцијском надзору (Сл. Гласник РС број 36/15) и члана 136. Закона о општем управном поступку (Сл. Гласник РС број 18/16). |

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Уколико је понуђач уписан у регистар понуђача код АПР-а није дужан да достави:

- Извод из регитра Агенције за привредне регистре ( члан 75.став 1.тачка 1)

- Уверење надлежног суда да нису кажњавани за наведена кривична дела (  члан 75.став 1.тачка 2)

- Уверења надлежних пореских управа члан 75.став 1.тачка 4)

Јер су подаци јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

# V	УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ  ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда треба да садржи све доказе и обрасце дефинисане конкурсном документацијом. Сви обрасци морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране овлашћеног лица понуђача. Ако понуђач учествује у више партија предметне јавне набавке, доказе о обавезним условима испуњености подноси само за једну партију предметне јавне набавке.

ОБРАЗЦИ:

1. Oбразац понуде  -  Образац  VI

2. Образац Модела Уговора – Образац  VII

3. Образац структуре цене са упутством како да се попуни - Образац VIII

4. Образац трошкова припреме понуде – Образац  IX

5. Образац Изјаве о независној понуди – Обраазц X

6. Oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. закона Образац  XI

Образац изјаве о независној понуди и образац Изјаве о поштовању прописа мора бити потписан и оверен печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији, то понуђачи морају дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

4.  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуде се достављају непосредно или путем поште  у затвореној коверти  на адресу: Град Ужице, Ул. Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за отворен поступак јавне набавке добара ЈН II Број 404-54/18. Набавка опреме за потребе Дома здравља Ужице - НЕ ОТВАРАТИ. Образац понуде за сваку партију мора бити у засебној коверти са јасном назнаком ПАРТИЈЕ на коју се понуда односи.

На полеђини коверте навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести назив и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Рок за подношење понуда: 30.04.2018. године до 11,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

5.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Јавно отварање понуда спровешће се последњег дана рока за подношење понуда, тј. 30.04.2018. године у 12,00 часова од стране Комисије за јавну набавку, у  просторијама Града Ужица у Малој сали.

6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

7.   НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДА

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду писменим обавештењем пре рока за подношење понуда.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације, са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Допуна понуде” или «Опозив понуде»  за отворени поступак јавне набавке добара ЈН II Број 404-54/18. Набавка опреме за потребе Дома здравља Ужице - НЕ ОТВАРАТИ.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8.  САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може да учествује у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац VI) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

9.  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачем. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Уколико понуђач наведе да ће извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да у обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.

Уколико понуђач наступа са подизвођачем дужан је да  наведе проценат укупне вредности набавке коју ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и да одреди део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Подизвођачи морају да испуњавају обавезне услове за учешће у поступку из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова  из члана 75. став 1. тач. 1) до 4)  Закона, који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорених обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

10.    ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача у обрасцу понуде у конкурсној документацији (Образац VI) навести све учеснике у заједничкој понуди.

Сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуни обавезне услове  из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона и достави  доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Саставни део заједничке понуде мора бити  споразум којим се понуђачи из групе   међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке и који обавезно садржи податке из члана 81. став 4., и то податке о:

-члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

-понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

-понуђачу који ће издати рачун;

-рачун на који ће  бити извршено плаћање;

-обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набaвке и уговора о јавној набaвци неограничено солидарно одговарају задругари.

11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу и увид код понуђача, односно његовог подизвођача.

12.  НАЧИН ПЛАЋАЊА  И  ГАРАНТНИ РОК

Рок плаћања: у законском року до 45 дана од дана испоруке добара. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Гарaнтни рок не може бити краћи од рока који је наведен у карактеристикама предметних добара, и тече од дана испоруке добара. Код сервисирања опреме у гарантном року, њено преузимање и достава је на адреси купца о трошку изабраног понуђача. Ако сервисирање опреме у гарантном року траје дуже од 15 дана, од дана пријаве квара – изабрани понуђач је дужан да испоручи адекватну заменску опрему  купцу за рад до коначне поправке предметне опреме. Поправком и доставом опреме, изабраном понуђачу се враћа заменска опрема.

13. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, са и без пореза на додату вредност са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуда узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђена цена је фиксна за све време трајања уговорног периода.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

14. ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна јавна набвка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача, треба да у горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац је дужан да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена понуђача и поднете понуде до истека рока за отварање понуда.

Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену  критеријума рангирања понуда и сачињавање записника о отварању понуда неће се сматрати поверљивим.

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, електронским путем на e mail: slavisa.projevic@uzice.rs и aleksandar.tasic@uzice.rs", тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене неправилности и недостатке у КД, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор  објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 ( осам )или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да писаним путем  захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу и увид код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да понуђач  има негативне референце у складу са чланом 82. Закона.

18.КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се вршити применом критеријума «Најнижа понуђена цена ».  Избор понуђача се врши за сваку партију.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија понуда биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

19.  НЕДОСТАЦИ ПОНУДА

Наручилац ће одбити понуду ако понуђач:

- не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуди краћи рок важења понуде од 90 дана;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде, или није могуће упоредити са другим понудама;

Наручилац ће одбити неодговарајуће и неприхватљиве понуде у смислу Закона о јавним набавкама.

Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у позиву за достављање понуда сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања понуда вратити неотворену на адресу понуђача, са назнаком да је поднета неблаговремено.

20. ОБУСТАВА ПОСТУПКА

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, ако нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати  у току исте буџетске године.

Наручилац ће у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке.

21. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру свје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве XI).

22. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум  90 дана од дана јавног отварања понуда.

23.  НАЧИН И РОК  ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА  ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail slavisa.projevic@uzice.rs, или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши -  120.000,00 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Град Ужице, Градоначелник; јавна набавка II Број 404-54/18;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

24.  РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци биће закључен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Образац  VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ________________ од ___________________ за јавну набавку добара : Набавка опреме за потребе Дома здравља Ужице, II Број 404-54/18

1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Е-маил: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број -ПИБ |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: (заокружити):

А) самостално

Б) са подизвођачем/има

1) ___________________________________________________

2) ___________________________________________________

3) ___________________________________________________

В) као заједничку

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

3.______________________________________________________

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2 | Назив подизвођача |  |
|  | Адреса |  |
|  | Матични број |  |
|  | Порески идентификациони број |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког члана који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

Отворени поступак јавне набавке добара, Набавка опреме за потребе Дома здравља Ужице, II Број 404-54/18

Партија 1. Ултразвучни апарат.................... 1 kom.

ПОНУЂАЧ __________________________________________

ПОНУДА БРОЈ ____________________ ОД ______________

МАРКА, ТИП, МОДЕЛ _______________________________________________

| Цена без ПДВ-а за 1 ултразвучни апарат |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде |  |
| Гарантни рок |  |
| Рок испоруке |  |

Датум: _________________                                          Потпис овлашћеног лица

М.П.            __________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у обрасцу понуде.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача  из групе који ће попунити, потписати и оверити образац понуде.

Отворени поступак јавне набавке добара, Набавка опреме за потребе Дома здравља Ужице, II Број 404-54/18

Партија 2. Интраорални РТГ апарат.................... 1 kom.

ПОНУЂАЧ __________________________________________________________

ПОНУДА БРОЈ ____________________ ОД ______________________________

МАРКА, ТИП, МОДЕЛ _______________________________________________

| Цена без ПДВ-а за 1. Интраорални РТГ апарат |  |
| --- | --- |
| Рок важења понуде |  |
| Гарантни рок |  |
| Рок испоруке |  |

Датум: _________________                                          Потпис овлашћеног лица

М.П.            __________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у обрасцу понуде.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача  из групе који ће попунити, потписати и оверити образац понуде.

Отворени поступак јавне набавке добара, Набавка опреме за потребе Дома здравља Ужице, II Број 404-54/18

Партија 3. Санитетско возило са пратећом опремом.................... 1 kom.

ПОНУЂАЧ __________________________________________

ПОНУДА БРОЈ ____________________ ОД ______________

МАРКА, ТИП, МОДЕЛ _______________________________________________

| Цена без ПДВ-а за 1. Санитетско возило без пратеће опреме |  |
| --- | --- |
| Пратећа опрема |  |
| Цена без ПДВ-а за аутоматско носило 1 ком. |  |
| Цена без ПДВ-а за пулсни оксиметар на прст 1 ком. |  |
| Цена без ПДВ-а за спиналну даску 1. ком. |  |
| Цена без ПДВ-а за дефибрилатор АЕД 1 ком. |  |
| Цена без ПДВ-а за реанимациони комплет 1 ком. |  |
| Цена без ПДВ-а за аспиратор батеријски 1 ком. |  |
| Цена без ПДВ-а за вакуум удлаге сет 2 ком. |  |
| Цена без ПДВ-а за сет крагни за имобилизацију врата 2 ком. |  |
| Цена без ПДВ-а мерач крвног притиска 1 ком. |  |
| Цена без ПДВ-а за мерач шећера у крви 1 ком. |  |
| Цена без ПДВ-а за кардиолошку столицу 1 ком. |  |
| Цена без ПДВ-а за носило политрауме 1 ком. |  |
| Цена без ПДВ-а за ЕКГ апарат троканални 1 ком. |  |
| Цена без ПДВ-а за имобилизатор за главу 1 ком. |  |
| Цена без ПДВ-а за кисеоничку инсталација са две утичнице 1 ком. |  |
| Укупна цена без ПДВ-а за пратећу опрему |  |
| Укупна цена без ПДВ-а за возило и пратећу опрему |  |
| Рок важења понуде |  |
| Гарантни рок |  |
| Рок испоруке |  |

Датум: _________________                                          Потпис овлашћеног лица

М.П.            __________________________

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су наведени у обрасцу понуде.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача  из групе који ће попунити, потписати и оверити образац понуде.

VII	МОДЕЛ УГОВОРА

ПАРТИЈА 1

УГОВОР О НАБАВЦИ

УЛТРАЗВУЧНОГ АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ

Закључен између:

Града Ужица, Димитрија Туцовића 52, Ужице, кога заступа Градоначелник Тихомир Петковић, (даљем тексту: Наручилац)

ПИБ: 10503055, Матични број: 07157983 , Број рачуна: 840-4363741-25,

ЈБКЈС 09740 ; Назив банке: Управа за трезор

и

___________________________________________________са седиштем у _____________________, ул. ______________________________, бр.__________, које заступа ____________________________________________

(у даљем тексту: Испоручилац)

ПИБ: ____________________

Матични број: _________________

Број рачуна: __________________

Назив банке: __________________________

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/2012, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке добара, ЈН II Број 404-54/18;

- да је Испоручилац, на основу ЈН доставио понуду број_______________ од _____________ 2018. године која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део;

-да је Наручилац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена донео Одлуку о додели уговора број ______________ од _____________ 2018. године којом је понуду понуђача, изабрао као најповољнију.

Члан 2.

Предмет овог уговора је набавка ултразвучног апарата за потребе Дома здравља Ужице, у свему према понуди Испоручиоца  и техничким карактеристикама добра које чине саставни део овог уговора.

Члан 3.

Укупна цена за Партију 1. Ултразвучни апарат 1 kom., тражених техничких карактерисика износи _______________ динара без ПДВ-а.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу исплати целокупан износ уговорене цене у законском року до 45 дана од дана испоруке опреме.

Члан 5.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу пре финалне фактуре достави предрачун на основу кога ће бити извршено ослобађање од пореза на додату вредност.

Члан 6.

Испоручилац  се обавезује да Наручиоцу  испоручи ултразвучни апарат у року од 45 дана од дана потписивања Уговора.

Члан 7.

Приликом примопредаје ултразвучног апарата, Наручилац  је дужан да на уобичајени начин испоручена добра прегледа и да своје примедбе о недостацима одмах саопшти Испоручиоцу.

Испоручилац је дужан да изврши замену у складу са техничком спецификацијом.

Члан 8.

Код сервисирања опреме у гарантном року, њено преузимање и достава је на адреси Наручиоца а све о трошку изабраног Испоручиоца. Ако сервисирање опреме у гарантном року траје дуже од 15 дана  од дана пријаве квара – Испоручилац се обавезује да испоручи адекватну заменску опрему за рад до коначне поправке предметне опреме. Заменска опрема се враћа Испоручиоцу одмах по пријему севисиране опреме.

Члан 9.

За сва друга питања која нису дефинисана овим Уговором примењиваће се одребе Закона о облигационим односима, као и други законски и подзаконски акти који регулишу ову материју.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да спорна питања у вези са овим Уговором решавају споразумно.

За евентуалне спорове које уговорне стране не реше договором, спор ће решавати стварно надлежни суд у Ужицу.

Члан 11.

Саставни део овог уговора је:

- Понуда Испоручиоца број __________________________ од ____________

- Техничке карактеристике

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у шест (6) једнаких примерака, од којих свака уговорна страна задржава по три (3) примерка.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                   ЗА НАРУЧИОЦА

Директор                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИ

Тихомир Петковић

_________________                                                                   ___________________

ПАРТИЈА 2

УГОВОР О НАБАВЦИ

ИНТРАОРАЛНОГ РТГ АПАРАТА ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ

Закључен између:

Града Ужица, Димитрија Туцовића 52, Ужице, кога заступа Градоначелник Тихомир Петковић, (даљем тексту: Наручилац)

ПИБ: 10503055, Матични број: 07157983 , Број рачуна: 840-4363741-25

Назив банке: Управа за трезор,  ЈБКЈС 09740

и

___________________________________________________са седиштем у _____________________, ул. ______________________________, бр.__________, које заступа ____________________________________________

(у даљем тексту: Испоручилац)

ПИБ: ____________________

Матични број: _________________

Број рачуна: __________________

Назив банке: __________________________

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/2012, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке добара, ЈН II Број 404-54/18

- да је Испоручилац, на основу ЈН доставио понуду број_______________ од _____________ 2018. године која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део;

-да је Наручилац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена донео Одлуку о додели уговора број ______________ од _____________ 2018. године којом је понуду понуђача, изабрао као најповољнију.

Члан 2.

Предмет овог уговора је набавка интраоралног ртг апарата за потребе Дома здравља Ужице, у свему према понуди Испоручиоца и техничким карактеристикама добра које чине саставни део овог уговора.

Члан 3.

Укупна цена за Партију 2. Интраорални РТГ апарат 1 kom., тражених техничких карактерисика износи _______________ динара без ПДВ-а.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу исплати целокупан износ уговорене цене у законском року до 45 дана од дана испоруке опреме.

Члан 5.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу пре финалне фактуре достави предрачун на основу кога ће бити извршено ослобађање од пореза на додату вредност.

Члан 6.

Испоручилац  се обавезује да Наручиоцу  испоручи интраорални ртг апарат у року од 45 дана од дана потписивања Уговора.

Члан 7.

Приликом примопредаје интраоралног ртг апарата, Наручилац  је дужан да на уобичајени начин испоручена добра прегледа и да своје примедбе о недостацима одмах саопшти Испоручиоцу.

Испоручилац је дужан да изврши замену  у складу са техничком спецификацијом.

Члан 8.

Код сервисирања опреме у гарантном року, њено преузимање и достава је на адреси Наручиоца а све о трошку изабраног Испоручиоца. Ако сервисирање опреме у гарантном року траје дуже од 15 дана  од дана пријаве квара – Испоручилац се обавезује да испоручи адекватну заменску опрему за рад до коначне поправке предметне опреме. Заменска опрема се враћа Испоручиоцу одмах по пријему севисиране опреме.

Члан 9.

За сва друга питања која нису дефинисана овим Уговором примењиваће се одребе Закона о облигационим односима, као и други законски и подзаконски акти који регулишу ову материју.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да спорна питања у вези са овим Уговором решавају споразумно.

За евентуалне спорове које уговорне стране не реше договором, спор ће решавати стварно надлежни суд у Ужицу.

Члан 11.

Саставни део овог уговора је:

- Понуда Испоручиоца број __________________________ од ____________

- Техничке карактеристике

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у шест (6) једнаких примерака, од којих свака уговорна страна задржава по три (3) примерка.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                   ЗА НАРУЧИОЦА

Директор                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК

Тихомир Петковић

_________________                                                                   ___________________

ПАРТИЈА 3

УГОВОР О НАБАВЦИ

САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА И ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ

Закључен између:

Града Ужица, Димитрија Туцовића 52, Ужице, кога заступа Градоначелник Тихомир Петковић, (даљем тексту: Наручилац)

ПИБ: 10503055, Матични број: 07157983 , Број рачуна: 840-4363741-25

Назив банке: Управа за трезор, ЈБКЈС 09740

и

___________________________________________________са седиштем у _____________________, ул. ______________________________, бр.__________, које заступа ____________________________________________

(у даљем тексту: Испоручилац)

ПИБ: ____________________

Матични број: _________________

Број рачуна: __________________

Назив банке: __________________________

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС», број 124/2012, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке добара, ЈН II Број 404-54/18

- да је Испоручилац, на основу ЈН доставио понуду број_______________ од _____________ 2018. године која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део;

-да је Наручилац, уз примену критеријума најнижа понуђена цена донео Одлуку о додели уговора број ______________ од _____________ 2018. године којом је понуду понуђача, изабрао као најповољнију.

Члан 2.

Предмет овог уговора је набавка санитетског возила и пратеће опреме за потребе Дома здравља Ужице, у свему према понуди Испоручиоца и техничким карактеристикама добра које чине саставни део овог уговора.

Члан 3.

Укупна цена за Партију 3. Санитетско возило са пратећом опремом 1 kom., тражених техничких карактерисика износи _______________ динара без ПДВ-а.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу исплати целокупан износ уговорене цене у законском року до 45 дана од дана испоруке опреме.

Члан 5.

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу пре финалне фактуре достави предрачун на основу кога ће бити извршено ослобађање од пореза на додату вредност.

Члан 6.

Испоручилац  се обавезује да Наручиоцу  испоручи ултразвучни апарат  у у року од 45 дана од дана потписивања Уговора.

Члан 7.

Приликом примопредаје санитетског возила и пратеће опреме, Наручилац  је дужан да на уобичајени начин испоручена добра прегледа и да своје примедбе о недостацима одмах саопшти Испоручиоцу.

Испоручилац је дужан да изврши замену  у складу са техничком спецификацијом.

Члан 8.

Код сервисирања опреме у гарантном року, њено преузимање и достава је на адреси Наручиоца а све о трошку изабраног Испоручиоца. Ако сервисирање опреме у гарантном року траје дуже од 15 дана  од дана пријаве квара – Испоручилац се обавезује да испоручи адекватну заменску опрему за рад до коначне поправке предметне опреме. Заменска опрема се враћа Испоручиоцу одмах по пријему севисиране опреме.

Члан 9.

За сва друга питања која нису дефинисана овим Уговором примењиваће се одребе Закона о облигационим односима, као и други законски и подзаконски акти који регулишу ову материју.

Члан 10.

Уговорне стране су сагласне да спорна питања у вези са овим Уговором решавају споразумно.

За евентуалне спорове које уговорне стране не реше договором, спор ће решавати стварно надлежни суд у Ужицу.

Члан 11.

Саставни део овог уговора је:

- Понуда Испоручиоца број __________________________ од ____________

- Техничке карактеристике

Члан 12.

Овај уговор је сачињен у шест (6) једнаких примерака, од којих свака уговорна страна задржава по три (3) примерка.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                                                   ЗА НАРУЧИОЦА

Директор                                                                             ГРАДОНАЧЕЛНИК

Тихомир Петковић

_________________                                                                   ___________________

Образац  VIII

Структура цене са упутством како да се попуни

| Предмет ЈН | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (2x3) |
| Ултразвучни апара 1 ком. | 1 |  |  |
| Интраорални РТГ апарат 1 ком. | 1 |  |  |
| Санитетско возило са опремом 1 ком. | 1 |  |  |
| Укупно |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Уколико је предмет јавне набавке такав да има још трошкова (нпр. царина), наручилац може да предвиди и посебну колону „остали трошкови“ у коју би понуђачи, ако их имају, уписали и те друге трошкове. Уколико наручилац дозволи промену цене у току реализације уговора, тада мора да тражи да понуђачи искажу процентуално учешће одређене врсте трошкова (учешће трошкова материјала, рада, енергената). Ово је уведено да би се пратило на који део цене утиче нпр. повећање курса евра, уколико је то параметар за промену цене. Нпр. уколико се предметна набавка састоји од рада (50%) и материјала (50%), те курс евра утиче само на материјал, онда ће се дозволити повећање само оног дела цене који се односи на материјал.

Образац IX

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач ______________________________ (навести назив понуђача) доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи:

ВРСТА ТРОШКА                                                                  ИЗНОС ТРОШКА РСД

1.__________________________________________, ________________________

2.__________________________________________; ________________________

3.__________________________________________; ________________________

4.__________________________________________, ________________________

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА

ПОНУДЕ _____________________________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне наaбвке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове у складу са чланом 88. став( 3) Закона, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова.

Датум:______________________                                            Потпис овлашћеног лица

М.П.                     _____________________

Образац X

У складу са чланом 26. Закона_____________________________________________

Назив понуђача

Даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам понуду у отвореном поступку  јавне набавке добара II Број 404-54/18  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:______________________                                             Потпис овлашћеног лица

М.П.                     _____________________

Напомена: У случају постојања основане сумље у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља  негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац XI

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ

ЧЛ.75.СТ.2.ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ________________________________________________ (навести назив понуђача)

у поступку јавне набавке у отвореном поступку по партијама: Набавка опреме за Дом здравља Ужице ,   ЈН  II број 404-54/18, поштовао  обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:______________________                                             Потпис овлашћеног лица

М.П.                     _____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.