VIII број 404-163/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

ЈАВНА НАБАВКА – ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ЗА ТЕМАТСКУ СКУЛПТУРУ НА КРУЖНОЈ РАСКРСНИЦИ УЛИЦА НИКОЛЕ ПАШИЋА И ОМЛАДИНСКЕ У УЖИЦУ

КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК - ДРУГА ФАЗА

ЈАВНА НАБАВКА VIII број 404-163/18 (РАДОВИ)

јун, 2018. године

На основу чл. 34. и 61. Закона о јавним набавкама  („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 3. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке VIII број 404-163/18 од 29.06.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку VIII број 404-163/18 од 29.06.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за другу фазу квалификационог поступка за јавну набавку –

Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу

VIII број 404-163/18

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 51. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 52. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 53. |
| VI | Модел уговора | 63. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 76. |

Конкурсна документација садржи укупно 85 страна.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке VIII број 404-163/18 су радови – „Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу“.

Назив и ознака из општег речника набавке: грађевински радови урбанистичког уређења – 45211360-0.

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА - ПРЕДМЕР РАДОВА

|  | PROJEKAT TEMATSKE SKULPTURE I PARTERNOG UREĐENJA NA KRUŽNOJ RASKRSNICI ULICA NIKOLE PAŠIĆA I OMLADINSKE U UŽICU, na delovima katastarskih parcela k.p. 12082/1, 12081 i 8970. | proaspekt d.o.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Predmer i predračun radova | Izmena |
|  | IZVOĐENJE RADOVA: TEMATSKA SKULPTURA I PARTERNO UREĐENJE NA KRUŽNOJ RASKRSNICI |  |  |  | Rev 0 |
| Pos. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena. | Ukupno |
|  | PREDMER |  |  |  |  |
|  | Opšti tehnički uslovi za izvođenje radova predviđenih ovim predmerom |  |  |  |  |
|  | Sve odredbe ovih tehničkih uslova smatraju se sastavnim delom opisa svake pozicije ovog predmera. Predviđene radove izvesti u celosti prema opisu pojedinih stavki ovog predmera, opisa za pojedine grupe radova, tehničkom opisu i drugom. Jediničnom cenom svake pozicije obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno formiranje, tako da one u pogodbenom predračunu budu konačne i to: |  |  |  |  |
|  | M a t e r i j a l Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomoćnog, veznog materijala i slično zajedno sa troškovima nabavke, cenom spoljnjeg i unutrašnjeg transporta, bez obzira na prevozno sredstvo koje je upotrebljeno, sa svim potrebnim pratećim troškovima, utovarom, istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od kvarenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom, davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje itd. |  |  |  |  |
|  | R a d Vrednost radova obuhvata sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija bilo koje pozicije predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zaštite izvedenih radova od štetnih uticaja za vreme izvođenja radova. |  |  |  |  |
|  | P o m o ć n e k o n s t r u k c i j e Nabavka, prevoz na gradilište, montaža, demontaža i odvoz sa gradilišta sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cenu posla za koje su potrebne, da ne bi ometale normalan tok radova. Jedinična cena obuhvata obavezne ograde, zaštitne nadstrešnice, prilaze i sl. Odgovarajuća pozicija za izvođenje radova cenom obuhvata prilaze i platforme, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija za predpostavljeno vreme itd. |  |  |  |  |
|  | M e r e i o b r a č u n Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat način obračuna radova pridržavati se u svemu prema važećim propisima građevinarskih normi i tehničkih uslova za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. |  |  |  |  |
|  | O s t a l o Sav upotrebljeni materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara uslovima i odredbama JUS -a. Svi radovi moraju biti izvedeni po važećim tehničkim, propisima, solidno, savesno i kvalitetno. Sav ostali rad i obaveze, koji nisu pomenuti regulišu se u duhu Zakona o planiranju i izgradnji investicionih objekata i ostalih propisa koji regulišu tu materiju, važećih standarda i prosečnih normi u građevinarstvu. |  |  |  |  |

|  | PROJEKAT TEMATSKE SKULPTURE I PARTERNOG UREĐENJA NA KRUŽNOJ RASKRSNICI ULICA NIKOLE PAŠIĆA I OMLADINSKE U UŽICU, na delovima katastarskih parcela k.p. 12082/1, 12081 I 8970. | proaspekt d.o.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Predmer i predračun radova | Izmena |
|  | IZVOĐENJE RADOVA: TEMATSKA SKULPTURA I PARTERNO UREĐENJE NA KRUŽNOJ RASKRSNICI |  |  |  | Rev 0 |
| Pos. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena . | Ukupno |
|  | PREDMER |  |  |  |  |
| 100-00 | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  |
|  | Opšti uslovi |  |  |  |  |
|  | Ovi radovi se odnose na uobičajene pripreme terena i na uklanjanje postojećih elemenata, u svemu prema važećim propisima. |  |  |  |  |
| 100-01 | Uklanjane postojećeg betonskog ivičnjaka |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D1 |  |  |  |  |
|  | Uklanjane postojećeg betonskog ivičnjaka dimenzija 7x20x50cm, sa pripadajućim temeljima od nabijenog betona (red ivičnjaka do travnate površine). |  |  |  |  |
|  | Pozicija podrazumeva demontažu i transport sa gradilišta. Šut izneti, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po m' pozicije. |  |  |  |  |
| 100-01 | Uklanjanje postojećeg betonskog ivičnjaka | m' | 66,00 |  |  |
| 100-02 | Uklanjane postojećih saobraćajnih znakova sa kružnog ostrva |  |  |  |  |
|  | Uklanjanje postojećih saobraćajnih znakova "obavezno obilaženje sa desne strane" sa kružnog ostrva. |  |  |  |  |
|  | Proveriti poziciju sa projektantnom saobraćaja. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po broju komada. |  |  |  |  |
| 100-02 | Uklanjane postojećih saobraćajnih znakova sa kružnog ostrva | kom | 4,00 |  |  |
| 100-03 | Korekcija pozicije elektro-ormarića |  |  |  |  |
|  | Korigovati poziciju postojećeg eletro-ormarića tako da bude i koordinaciji sa novoprojektovanim rešenjem. |  |  |  |  |
|  | Novu poziciju koordinirati sa autorom rešenja. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po broju komada. |  |  |  |  |
| 100-03 | Korekcija pozicije elektro-ormarića | kom | 1,00 |  |  |
| 100-04 | Korekcija pozicije podnih šahtova |  |  |  |  |
|  | Korigovati pozicije postojećih podnih šahtova tako da budu u koordinaciji sa novoprojektovanim rešenjem. |  |  |  |  |
|  | Novu poziciju koordinirati sa autorom rešenja. |  |  |  |  |
|  | Obračun je po broju komada. |  |  |  |  |
| 100-04 | Korekcija pozicije podnih šahtova | kom | 2,00 |  |  |
| 100-00 | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO |  |  |  |  |

|  | PROJEKAT TEMATSKE SKULPTURE I PARTERNOG UREĐENJA NA KRUŽNOJ RASKRSNICI ULICA NIKOLE PAŠIĆA I OMLADINSKE U UŽICU, na delovima katastarskih parcela k.p. 12082/1, 12081 i 8970. | proaspekt d.o.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Predmer i predračun radova | Izmena |
|  | IZVOĐENJE RADOVA: TEMATSKA SKULPTURA I PARTERNO UREĐENJE NA KRUŽNOJ RASKRSNICI |  |  |  | Rev 0 |
| Pos. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena . | Ukupno |
|  | PREDMER |  |  |  |  |
| 200-00 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Opšti uslovi |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 1. Zemljani radovi će biti izvedeni u svemu prema projektu,cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i radne skele, kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 2. Pre početka zemljanih radova Izvođač je dužan da zajedno sa predstavnikom Investitora snimi visinske kote postojećeg terena, a nakon iskolčenja objekata. 3. Izvođač je dužan u fazi izvođenja zemljanih radova, da vodi računa o održavanju privremenih saobraćajnica tj. da u slučaju kišovitih dana izvrši odvodnjavanje sa istih. 4. U slučaju prekopavanja, sve dublje iskopane površine treba popuniti betonom MB10 ili sanirati teren na adekvatan način u konsultaciji sa geomehaničarom. Ovi troškovi padaju na teret izvođača. 5. Iskopane temeljne stope zajednički treba da pregledaju i u građevinski dnevnik konstatuju tehničke (kvalitet) i podatke potrebne za obračun (snimljeni iskop) 6. Pri obračunu količina stvarno izvršenih radova sve iskope i odvoz obračunavati po m3. samoniklog tla,a sve nasipe po m3 zbijenog materijala. 7. Važeći normativ utroška rada i materijala propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja" GN-200 |  |  |  |  |
| 200-01 | Mašinsko čišćenje terena |  |  |  |  |
|  | Mašinsko čišćenje terena i skidanje površinskog sloja zemlje debljine do 50 cm, sa pripadajućim postojećim rastinjem (trava i žbunaste forme). Upotrebljiv humus, za završnu obradu, odvojiti na posebnu deponiju, što ulazi u cenu. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije u m2. |  |  |  |  |
| 200-01 | Mašinsko čišćenje terena | m2 | 342,00 |  |  |
| 200-02 | Ručni iskop zemlje |  |  |  |  |
|  | Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje potpornih zidova. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama. Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju prevesti kolicima, nasuti i nivelisati teren ili utovariti na kamion i odvesti na gardsku deponiju. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije u m3. |  |  |  |  |
| 200-02 | Ručni iskop zemlje | m3 | 76,00 |  |  |
| 200-03 | Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje čiste zemlje sa završnim slojem humusa |  |  |  |  |
|  | Zemlju oblikovati prema projektu, sa davanjem nadvišenja (nadmera) od 20% kako bi posle sleganja zemlja zauzela projektovane kote. |  |  |  |  |
|  | Nakon sleganja zemlje uraditi finalne slojeve oblikovane kupe. Finalni slojevi oblikovane zemlje su pesak u debljini 1cm i sloj supstrata - humus, u debljini od 20cm, kao podloga za završni sloj trave. |  |  |  |  |
|  | Izvršiti fino poliranje i valjanje drvenim valjkom. |  |  |  |  |
|  | Završni sloj peska d=1cm I humusa d=20cm su sastavni deo pozicije. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije u m3. |  |  |  |  |
| 200-03 | Nabavka, utovar, dovoz i razastiranje čiste zemlje sa završnim slojem humusa | m3 | 168,00 |  |  |
| 200-04 | Nabavka i postavljanje busena sa travom |  |  |  |  |
|  | Postavljanje busena trave iz rolne (tepih travnjak), preko prethodno formirane kupaste forme zemlje sa odgovarajućim pripremnim slojevima. |  |  |  |  |
|  | Busen sa travom postaviti, izvaljati i pričvrstiti. Fuge između blokova busena popuniti zemljom sa malo travnog semena. Travu redovno zalivati i prvi put ručno kositi. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po m2 finalno obrađene površine. |  |  |  |  |
| 200-04 | Nabavka i postavljanje busena sa travom | m2 | 262,00 |  |  |
| 200-05 | Nabavka i sadnja žbunastog bilja i perena |  |  |  |  |
|  | Zasad postaviti prema pozicijama planiranim u projektu. Pojedinačne biljke prema izboru autora. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po m2 finalno obrađene površine. |  |  |  |  |
| 200-05 | Nabavka i sadnja žbunastog bilja i perena | m2 | 50,00 |  |  |
| 200-00 | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |

|  | PROJEKAT TEMATSKE SKULPTURE I PARTERNOG UREĐENJA NA KRUŽNOJ RASKRSNICI ULICA NIKOLE PAŠIĆA I OMLADINSKE U UŽICU, na delovima katastarskih parcela k.p. 12082/1, 12081 i 8970. | proaspekt d.o.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Predmer i predračun radova | Izmena |
|  | IZVOĐENJE RADOVA: TEMATSKA SKULPTURA I PARTERNO UREĐENJE NA KRUŽNOJ RASKRSNICI |  |  |  | Rev 0 |
| Pos. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena . | Ukupno |
|  | PREDMER |  |  |  |  |
| 300-00 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Opšti uslovi |  |  |  |  |
|  | Izvođač radova je pored opisa pojedinačnih stavki radova cenama obuhvatio i sledeće zajedničke uslove: 1. Betonski radovi će biti izvedeni u svemu po projektu, statičkom proračunu i važećim pravilnicima. Izvođač je dužan uraditi pre početka izvođenja radova "Projekat betona sa planom izrade i kontrole kvaliteta betona". 2. Ovlašćeni nadzorni organ izvršiće prijem oplate sa aspekta dimenzija, osovina i visinskih kota i prijem armature sa aspekta broja i prečnika ugrađenih šipki. Za sigurnost oplate na deformisanje i rušenje odgovaraće izvođac radova. Betoniranje će se izvršiti tek kad ovlašćeni nadzorni organ konstatuje u građevinskom dnevniku da sa svog aspekta nema primedbi. 3. Zaštita sveže izbetoniranih konstrukcija kao i zaštita betona (od mraza ili velikih vrućina) u fazi očvršćavanja je sadržana u jediničnim cenama. 4. Skidanje oplate može se izvršiti samo po odobrenju odgovornog lica. Troškovi za navedeno su obuhvaćeni jediničnim cenama. 6. Cene sadrže sve radne operacije, utroške materijala, pomoćni alat i skele kao i ostale troškove i zaradu preduzeća. 7. Važeći normativ utroška rada i materijala propisuju "Normativi i standardi rada u građevinarstvu - Visokogradnja" GN-400-1 Otvori u betonu odbijaju se prema zidarskim merama. Obračun se vrši na osnovu stvarno izvedenih količina. |  |  |  |  |
|  | Armatura ulazi u sastav betonskih pozicija. |  |  |  |  |
|  | Napomena: armirano betonske I čelične konstrukcije su pretpostavljene arhitektonskim projektom i biće naknadno proverene i definisane kroz projekat statike. Ove povratne informacije mogu uticati na količine i opise iz predmera. |  |  |  |  |
| 300-01 | Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 15cm |  |  |  |  |
|  | Pozicija podrazumeva površine ispod temelja potpornih zidova i horizontalnih armirano betonskih ploča na tlu. |  |  |  |  |
|  | Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima, nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom +-1cm. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po m2 nabijenog šljunka. |  |  |  |  |
|  | Napomena: usaglasiti sa projektom konstrukcije i statičkog proračuna. |  |  |  |  |
| 300-01 | Nabavka i razastiranje šljunka u sloju debljine 15cm | m2 | 114,00 |  |  |
| 300-02 | Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20 |  |  |  |  |
|  | Izraditi oplatu I temelje armirati u svemu prema projektu, detaljima I statičkom proračunu. |  |  |  |  |
|  | Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka. Beton ugraditi i negovati prema propisima. |  |  |  |  |
|  | U cenu ulaze oplata i armatura (100kg u m3), u svemu prema statičkom proračunu. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po m3 . |  |  |  |  |
|  | Napomena: usaglasiti sa projektom konstrukcije i statičkog proračuna. |  |  |  |  |
| 300-02 | Izrada armirano betonskih temelja marke MB 20 | m3 | 15,50 |  |  |
| 300-03 | Izrada armirano betonskih ploča na tlu marke MB 30 |  |  |  |  |
|  | Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati prema projektu, detaljima i statičkom proračunu. |  |  |  |  |
|  | Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka. Beton ugraditi i negovati prema propisima. |  |  |  |  |
|  | U cenu ulaze oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. U svemu prema statičkom proračunu i niveletama datim u projektu arhitekture.(100kg u m3) |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po m3 . |  |  |  |  |
|  | Debljina ploče 10cm. |  |  |  |  |
|  | U cenu uračunati ostavljanje otvora u oplati ploče za ugradnju podnih svetiljki i otvora za drenažu, u svemu prema uputsvima projekta. |  |  |  |  |
|  | Napomena: usaglasiti sa projektom konstrukcije i statičkog proračuna. |  |  |  |  |
| 300-03 | Izrada armirano betonskih ploča na tlu marke MB 30 | m3 | 8,00 |  |  |
| 300-04 | Izrada armirano betonskih ploča marke MB 30 |  |  |  |  |
|  | Izraditi oplatu sa podupiračima i ploče armirati prema projektu, detaljima i statičkom proračunu. |  |  |  |  |
|  | Beton ugraditi i negovati prema propisima. |  |  |  |  |
|  | U cenu ulaze oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. U svemu prema statičkom proračunu i niveletama datim u projektu arhitekture.(100kg u m3) |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po m3 . |  |  |  |  |
|  | Debljina ploče 10cm. |  |  |  |  |
|  | Napomena: usaglasiti sa projektom konstrukcije i statičkog proračuna. |  |  |  |  |
| 300-04 | Izrada armirano betonskih ploča marke MB 30 | m3 | 1,50 |  |  |
| 300-05 | Izrada armirano betonskih zidova marke MB 20 iz glatke oplate |  |  |  |  |
|  | Izraditi oplatu zidova i armirati prema projektu, detaljima i statičkom proračunu. |  |  |  |  |
|  | Beton ugraditi i negovati prema propisima. |  |  |  |  |
|  | U cenu ulaze glatka oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. U svemu prema statičkom proračunu i niveletama datim u projektu arhitekture.(100kg u m3) |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po m3 . |  |  |  |  |
|  | Napomena: usaglasiti sa projektom konstrukcije i statičkog proračuna. |  |  |  |  |
| 300-05 | Debljina zida 8 cm. | m3 | 2,00 |  |  |
|  | Debljina zida 10 cm. | m3 | 10,50 |  |  |
|  | Debljina zida 13 cm. | m3 | 5,00 |  |  |
| 300-00 | BETONSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |

|  | PROJEKAT TEMATSKE SKULPTURE I PARTERNOG UREĐENJA NA KRUŽNOJ RASKRSNICI ULICA NIKOLE PAŠIĆA I OMLADINSKE U UŽICU, na delovima katastarskih parcela k.p. 12082/1, 12081 i 8970. | proaspekt d.o.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Predmer i predračun radova | Izmena |
|  | IZVOĐENJE RADOVA: TEMATSKA SKULPTURA I PARTERNO UREĐENJE NA KRUŽNOJ RASKRSNICI |  |  |  | Rev 0 |
| Pos. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena . | Ukupno |
|  | PREDMER |  |  |  |  |
| 400-00 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Opšti uslovi |  |  |  |  |
|  | 1. Kod svih pozicija cenom obuhvatiti kompletnu izradu i montažu, uključujući i nabavku materijala, sve transporte, izradu i demontažu radnih skela kao i sav potreban glavni i pomoćni materijal i rad. 2. Materijal S235 JRG2 3. Cena takođe sadrži zaštitu od korozije zaštitnim sistemom boja, koja treba da odgovara za kategoriju atmosferske korozivnosti:C3, S3.21 prema SRPS ISO 12944:2002, minimalna ukupna debljina zaštite iznosi 120 mikrona. 4. Predhodno čišćenje konstrukcije izvršiti mlazom abraziva do stepena Sa 2.5, komplet izvedeno prema statičkom proračunu, detaljima i pravilima struke. Izvršiti zapisnički prijem očišćenog materijala od strane nadzornog organa 5. Ukoliko se u radionici izvode sklopovi čelične konstrukcije iste treba da pregleda i zapisnički primiti nadzorni organ 6. Po izvršenim svim radovima na transportima i montiranju čelične konstrukcije, treba detaljno pregledati i snimati sva mesta gde je zaštita oštećena, izvršiti ponovno detaljno čišćenje tih mesta i ponovo naneti zaštitne premaze na tim delovima. Tek posle toga može da se nanosi 2 sloja pokrivnog finalnog premaza koji odgovara usvojenom sistemu zaštite. Osnovni čelični materijal je S235 JRG2 prema standardu SRPS EN10025:2003. 7. Ako u projektu nije drugačije određeno onda debljina vara iznosi a=0.7tmin po celom obimu kontakta. |  |  |  |  |
|  | 8. Izvodjač je obavezan dokazati kvalitet čelika i antikorozione zaštite atestima pribavljenim kod ovlašćenog instituta. 9. Izvođač je takođe obavezan dokazati da su dimenzije primenjenih profila u skladu sa statičkim proračunom, a eventualna odstupanja u dozvoljenim granicama tolerancije. 10. Sve ankerne ploče isporučiće izvođač čelične konstrukcije blagovremeno tako da se mogu ugraditi zajedno sa armaturom pre betoniranja armirano betonske konstrukcije. Ugradnju ankernih ploča izvršiće izvođač betonskih radova. 11. Ugradnja ankernih ploča i montaža čelične konstrukcije vršiće se pod geodetskom kontrolom tako da se obezbedi projektovana geometrija o čemu će izvođač voditi poseban protokol. 12. Količina stvarno izvršenih radova obračunaće se prema tabličnim težinama elemenata i statičkim detaljima konstrukcije. Dodatak na varove i spojni materijal uračunaće se sa najviše 2% od ukupne težine osnovne konstrukcije. |  |  |  |  |
|  | Napomena: armirano betonske I čelične konstrukcije su pretpostavljene arhitektonskim projektom i biće naknadno proverene i definisane kroz projekat statike. Ove povratne informacije mogu uticati na količine i opise iz predmera. |  |  |  |  |
| 400-01 | Čelična konstrukcija postamenta skulpture |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D13/D12 |  |  |  |  |
|  | Nabavka, izrada i postavljanje konstrukcije za postolje skulpture. |  |  |  |  |
|  | Konstrukciju postolja izraditi od čeličnih nosača, limova, ugaonika i flahova, u svemu prema projektu, detaljima i upustvu autora projekta. |  |  |  |  |
|  | Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje poziciju očistiti od korozije i prašine, naneti impregnaciju i osnovnu boju, a po izvršenoj montaži popraviti je. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | U cenu ulaze trsnsport, montaža, ankeri, zavrtnji, podloške, skela, kao i atestiranje konstrukcije i varova. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po kg. |  |  |  |  |
| 400-01 | Čelična konstrukcija postamenta skulpture | kg | 650,00 |  |  |
| 400-02 | Metalni element za "večni plamen" |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D14 |  |  |  |  |
|  | Izrada i ugradnja metalnog elementa za večni plamen, dimenzija 35x25x60cm. Element se sastoji od čeličnih flahova i kutija od čeličnog lima, u tamnoj boji u RAL-u po izboru autora, u svemu prema detaljima iz projekta. Element se za postojeću konstrukciju fiksira konzolno, skrivenim vezama. Sastavni deo pozicije je gorionik za plamen, odnosno dizna za plin. |  |  |  |  |
|  | Svi metalni delovi se štite od korozije i boje u tonu po izboru projektanta prema RAL karti. Suvi postupak ugradnje, sve ostalo po propisima. Sve mere je potrebno prekontrolisati na gradilištu pre izrade radioničkih crteža. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po kom. |  |  |  |  |
| 400-02 | Metalni element za "večni plamen" | kom | 1,00 |  |  |
| 400-03 | Metalna rešetka |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D12/D13/D15 |  |  |  |  |
|  | Izrada i ugradnja metalne rešetke ispod postolja za spomenik, za ostavljanje cveća i sl, trapezastog oblika u osnovi, okvirnih dimenzija 155x183cm, u svemu prema datim detaljima. Element se radi od metalnih flahova 5mm visine 30mm, dok je dimenzija okaca 60x60mm. Element se fiksira bočno, u svemu prema detaljima prikazanim na crtežu. |  |  |  |  |
|  | Svi metalni delovi se štite od korozije i boje u tonu po izboru projektanta prema RAL karti. Suvi postupak ugradnje, sve ostalo po propisima. Sve mere je potrebno prekontrolisati na gradilištu pre izrade radioničkih crteža. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po kom. |  |  |  |  |
| 400-03 | Metalna rešetka | kom | 1,00 |  |  |
| 400-04 | Metalni graničnik u tlu ispred izlomljenog zida |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D11a/D11b |  |  |  |  |
|  | Pozicija obuhvata izradu i montažu kontinualnog izlomljenog metalnog elementa koji se postavlja u zemlju kao graničnig između dve vrste parterne obrade (između trave i zone sa izlomljenim kamenom i podnim svetiljkama). Element je kontinualni plastificirani čelični lim debljine 10mm, visine 25cm, završno obrađen u tamnoj boji u RAL-u po izboru autora projekta. Geometrija metalnog elementa u podu prati liniju izlomljenog zida. |  |  |  |  |
|  | Svi metalni delovi se štite od korozije i boje u tonu po izboru projektanta prema RAL karti. Suvi postupak ugradnje, sve ostalo po propisima. Sve mere je potrebno prekontrolisati na gradilištu pre izrade radioničkih crteža. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po m'. |  |  |  |  |
| 400-04 | Metalni graničnik u tlu ispred izlomljenog zida | m' | 12,50 |  |  |
| 400-05 | Metalna obloga bočnih zidova korita reke |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D10 |  |  |  |  |
|  | Pozicija obuhvata izradu i montažu kontinualnog metalnog elementa koji se postavlja na bočne AB podzide reke, sa prepustom koji je graničnik za travnati deo partera. Element je kontinualni plastificirani čelični lim debljine 10mm, sa horizontalnim dodatkom za fiksiranje za gornju stranicu AB podzida, promenljive visine od 10cm do 100cm, prati visinu bočnih zidova reke u svemu prema projektu, završno obrađen u tamnoj boji u RAL-u po izboru autora projekta. Geometrija metalnog elementa u podu prati liniju "rečnog korita". Sastav elemenata na 4m'. |  |  |  |  |
|  | Svi metalni delovi se štite od korozije i boje u tonu po izboru projektanta prema RAL karti. Suvi postupak ugradnje, sve ostalo po propisima. Sve mere je potrebno prekontrolisati na gradilištu pre izrade radioničkih crteža. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po m'. |  |  |  |  |
|  | Napomena: visina obloge je promenljiva (od 0.1 do 1.0m), prati visinu zidova reke u svemu prema projektu, kao i zalučenost geometrije u osnovi. |  |  |  |  |
| 400-05 | Metalna obloga bočnih zidova korita reke | m' | 35,00 |  |  |
| 400-06 | Metalne čeone strane "korita reke" prema trotoaru, ispod kamenog masiva |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D9 |  |  |  |  |
|  | Pozicija obuhvata izradu i montažu kontinualnog metalnog elementa koji se postavlja na čeone strane "korita reke", prema trotoaru, ispod kamenog masiva na mestima unapred ostavljenih otvora u betonu. Element je kontinualni plastificirani čelični lim debljine 10mm, u obliku L-profila, sa donjom horizontalnom ravni u nivou završnog partera. Element završno obrađen u tamnoj boji u RAL-u po izboru autora projekta. Montažno-demontažni element. |  |  |  |  |
|  | Svi metalni delovi se štite od korozije i boje u tonu po izboru projektanta prema RAL karti. Suvi postupak ugradnje, sve ostalo po propisima. Sve mere je potrebno prekontrolisati na gradilištu pre izrade radioničkih crteža. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po m'. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije elementa 10x15cm, širina 50cm i 70cm. |  |  |  |  |
| 400-06 | Metalne čeone strane "korita reke" prema trotoaru, ispod kamenog masiva | m' | 1,20 |  |  |
| 400-07 | Ugaoni kontinualni nosač stakla "rečnog korita" |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D10 |  |  |  |  |
|  | Pozicija obuhvata izradu i montažu kontinualnog metalnog elementa koji se postavlja na bočne AB podzide reke, sa obe strane, kao nosač staklene pozicije - L profil 30x30mm, završno obrađen u boji u RAL-u po izboru autora projekta. Geometrija metalnog elementa prati liniju zidova "rečnog korita". |  |  |  |  |
|  | Svi metalni delovi se štite od korozije i boje u tonu po izboru projektanta prema RAL karti. Suvi postupak ugradnje, sve ostalo po propisima. Sve mere je potrebno prekontrolisati na gradilištu pre izrade radioničkih crteža. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po m'. |  |  |  |  |
| 400-07 | Ugaoni kontinualni nosač stakla "rečnog korita" | m' | 46,00 |  |  |
| 400-08 | Ugaoni kontinualni nosač LED rasvete u dnu "rečnog korita" |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D10 |  |  |  |  |
|  | Pozicija obuhvata izradu i montažu kontinualnog metalnog elementa koji se postavlja na dno "korita reke", sa obe strane i fiksira na bočne AB podzide reke, kao nosač linearnih LED svetiljki - L profil 50x30mm, završno obrađen u boji u RAL-u po izboru autora projekta. Geometrija metalnog elementa prati liniju zidova "rečnog korita". |  |  |  |  |
|  | Svi metalni delovi se štite od korozije i boje u tonu po izboru projektanta prema RAL karti. Suvi postupak ugradnje, sve ostalo po propisima. Sve mere je potrebno prekontrolisati na gradilištu pre izrade radioničkih crteža. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po m'. |  |  |  |  |
| 400-08 | Ugaoni kontinualni nosač LED rasvete u dnu "rečnog korita" | m' | 46,00 |  |  |
| 400-09 | Podkonstrukcija za bronzanu klupu |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D16 |  |  |  |  |
|  | Pozicija obuhvata izradu i montažu čeličnih konzolnih elemenata za nošenje horizontalnog elementa - klupe izlivene u bronzi, u svemu prema detalju (klupa dimenzije 45x155cm). |  |  |  |  |
|  | Osnovu konstruktivnog elementa čine 3 konzolna nosača, flahova debljine 10mm, isečenih po formi datoj u detalju, okvirnih dimenzija 48x15cm. Konzole se fiksiraju u AB zid putem anker pločica 10mm zavarenih za ove flahove, i anker šrafova. Pozicije konzola odgovaraju naznačenim pozicijama fuga u kamenu (obrada kamena oko flahova data u detalju), tako da iz zida ostaju vidni samo flahovi, bez anker pločica. (konzole se montiraju pre ugradnje kamene obloge zida). Preko konzola se vari sistem horizonala, L-ugaonici dimenzija 20x20mm, za dodatno ukrućenje, i kao podloga za element klupe. |  |  |  |  |
|  | Svi metalni delovi se štite od korozije i boje u tonu po izboru projektanta prema RAL karti. Suvi postupak ugradnje, sve ostalo po propisima. Sve mere je potrebno prekontrolisati na gradilištu pre izrade radioničkih crteža. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po komadu kompletne pozicije, uključujući pojedinačne konzolne elemente, ankere za montažu u AB zid i horizontalne ugaone L-profile za horizontalno ukrućenje. |  |  |  |  |
| 400-09 | Podkonstrukcija za bronzanu klupu | kom | 1,00 |  |  |
| 400-10 | Metalna pločica sa informatikom o skulpturi |  |  |  |  |
|  | Pozicija obuhvata izradu i montažu metalne pločice sa ugraviranim informatikom o skulpturi. Tekst, precizne dimenzije i pozicija biće naknadno dostavljeni, konsultovati autora. Preliminarna dimenzija elementa 20x10cm. Preliminarni predlog za poziciju na kosini pored večne vatre, ispod postamenta skulpture. Završna obrada metalne pločice da po tonalitetu odgovara patiniranoj materijalizaciji postamenta. Skriveni način fiksiranja za podlogu. |  |  |  |  |
|  | Svi metalni delovi se štite od korozije i boje u tonu po izboru projektanta prema RAL karti. Suvi postupak ugradnje, sve ostalo po propisima. Sve mere je potrebno prekontrolisati na gradilištu pre izrade radioničkih crteža. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala. |  |  |  |  |
|  | Obračun pozicije po kom. |  |  |  |  |
| 400-10 | Metalna pločica sa informatikom o skulpturi | kom | 1,00 |  |  |
| 400-00 | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |

|  | PROJEKAT TEMATSKE SKULPTURE I PARTERNOG UREĐENJA NA KRUŽNOJ RASKRSNICI ULICA NIKOLE PAŠIĆA I OMLADINSKE U UŽICU, na delovima katastarskih parcela k.p. 12082/1, 12081 i 8970. | proaspekt d.o.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Predmer i predračun radova | Izmena |
|  | IZVOĐENJE RADOVA: TEMATSKA SKULPTURA I PARTERNO UREĐENJE NA KRUŽNOJ RASKRSNICI |  |  |  | Rev 0 |
| Pos. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena . | Ukupno |
|  | PREDMER |  |  |  |  |
| 500-00 | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | POLAGANJE PRIRODNOG KAMENA NA PODOVIMA I ZIDOVIMA PARTERNOG UREĐENJA |  |  |  |  |
|  | Opšti uslovi |  |  |  |  |
|  | 1. Relevantni standardi SRPS EN 12407 (2008) Metode ispitivanja prirodnog kamena - Petrografski opis SRPS EN 13755 (2009) Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje upijanja vode pri atmosferskom pritisku SRPS EN 12371 (2008) Metode ispitivanja prirodnog kamena. Određivanje otpornosti prema mrazu. SRPS EN 12372 (2009) Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje čvrstoće pri savijanju pod koncentrisanim opterećenjem SRPS EN 14157 (2008) Prirodni kamen - Određivanje otpornosti prema habanju SRPS EN 14231 (2008) Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje otpornosti prema klizanju pomoću SRT klatna SRPS EN 1925 (2009) Metode ispitivanja prirodnog kamena. Određivanje koeficijenta upijanja vode kapilarnim putem. SRPS EN 1926 (2010) Metode ispitivanja prirodnog kamena. Određivanje jednoaksijalne čvrstoće pri pritisku. SRPS EN 1936 (2009) Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje stvarne i prividne zapreminske mase i ukupne i otvorene poroznosti SRPS EN 12004 (2013) Lepkovi za pločice - Zahtevi, vrednovanje usaglašenosti, klasifikacija i oznake SRPS EN 13888 (2012) Mase za ispune za pločice - Zahtevi, vrednovanje usaglašenosti, klasifikacija i oznake. |
|  | 2.Opšte odredbe Jedinične cene svih pozicija radova u predračunu su prodajne cene izvođača i obuhvataju: a)Sve potrebne pripremne i završne radove koji obezbeđuju kvalitetan i u celini završen posao; b)Sve potrebne izdatke za izvršenje samih radova i to za rad, materijal, alat, skele, oplatu, režiju, troškove transporta, i sve druge izdatke po važećim propisima za strukturu cena. Svi radovi moraju biti potpuno gotovi kako je predviđeno pogodbenim ugovorom i dogovorom, izvedeni pravilno po tehničkim propisima i standardima, sa kvalitetnim materijalom i kvalitetnom stručnom radnom snagom. Izvođač je dužan da da sve mere iz projekta kontroliše na licu mesta, da objekat preda očišćen od otpadaka građevinskog materijala. Ukoliko izvođač bez saglasnosti projektanta i investitora prilikom izvođenja radova odstupi od dimenziija predviđenih projektom, sve posledice u vezi sa ovim padaju na teret izvođača. Pre početka svih radova na objektu potrebno je snimiti teren i geodetski obeležiti trase radova na uređenju projektovanih površina kao i kontrolisati izvođenje radova postavljanjem potrebnih stalnih tačaka. Sve eventualne štete izvođač je dužan da odmah otkloni i sanira o svom trošku. |
|  | 3. Opis predviđenog materijala Pre nabavke materijala Izvođač treba da dostavi uzorke materijala i ateste sa tehničkim svojstvima materijala od koga su izrađeni uzorci, kao i potvrdu da su zadovoljeni radiološki normativi. Uzorne ploče treba da su dimenzija i debljine iste kao ploče koje će se ugrađivati. Ako su projektom predviđene ploče različitih dimenzija, ploče treba da su dimenzija kao najveće ploče. Autor projekta i nadzor treba da se izjasne da li prihvata izgled materijala kao što su uzorne ploče. Ukoliko prihvati materijal, uzorci se čuvaju na gradilištu do kraja izvođenja radova. Ako se uzorci odbiju iz opravdanih razloga, Izvođač je dužan da dostavi nove uzorke. Ukoliko na uzornim pločama ima prirodnih defekata (kao što su npr. mrlje) treba ih klasifikovati kao prihvatljive ili neprihvatljive. Defekti kojih nema na uzornim pločama ne mogu biti prihvatljivi na pločama koje će se ugrađivati. Ploče od iste vrste kamena koje se ugrađuju u istoj prostoriji treba da su iz istog kamenoloma, a ako su u pitanju manje količine i iz istog bloka. |
|  | 4. Način izvođenja radova Pre početka izvođenja radova uveriti se da je podloga spremna za ugradnju kamena, tj. da je podloga (cementna košuljica na podu) očišćena od šuta, prašine i ostataka raznih materijala i opreme, ravna i bez pukotina i oštećenja, da su izvedene sve instalacije, obrađena ivica na spoju poda i zida i sl. Proveriti da li su visinske kote podne podloge po projektu, naročito na mestima spojeva podne obloge od kamena sa drugim podnim oblogama. Ukoliko je podloga na višoj koti od projektovane treba je korigovati (npr. brušenjem). Ukoliko je kota podloge niža od projektovane, izravnati podlogu masom za izravnanje koja je kompatibilna sa lepkom. Dozvoljava se korekcija lepkom za ugradnju kamena samo u debljini lepka koja je u skladu sa uputstvom proizvođača lepka. Po isporuci materijala na gradilište treba ga raspakovati i pregledati da li je u skladu sa usvojenim uzorcima. Ukoliko zbog velikih količina isporučenog kamena na gradilištu nije praktično da se sve palete raspakuju, treba raspakovati i prekontrolisati nekoliko paleta a ostale palete obavezno prekontrolisati uz prisustvo stručnog nadzora pre same ugradnje. Za svaku isporuku kamena je potrebno da izvođač dostavi sertifikat - atest o tehničkim svojstvima kamena. Mehanička oštećenja kamena nisu dozvoljena. Bilo koji vid ispuna/popravki oštećenja nije prihvatljiv. Oštećenja ivica kamena nisu prihvatljiva. Nije dozvoljeno da ivice pojedinih ploča posle ugradnje budu upuštene ili isturene iz ravni poda ili zida, sem ukoliko projektom nije drugačije specificirano. Manje ukrajanje kamenih ploča na licu mesta raditi brusilicom sa diskovima sa dijamantskim segmentima. |
|  | Pre početka lepljenja ploča sa proizvođačem lepka proveriti da li je lepak kompatibilan sa kamenom koji se ugrađuje. Lepak pripremiti po uputstvu proizvođača. Lepak nanositi nazubljenom gletericom po celoj površini podloge na kojoj se ugrađuju ploče kamena. Ostavljanje šupljina ili ugradnja na „pogače“ nije dozvoljena. Temperatura na kojoj se ugrađuje kamen treba da je od +5oC do +34oC ako nije drugačije specifirano u uputstvu proizvođača lepka. Ukoliko se to traži uputstvom proizvođača lepka, podlogu prethodno pokvasiti vodom. Po ugradnji podnih ploča zaštititi površinu od hodanja. najmanje 24 sata, ako nije drugačije propisano od proizvođača lepka. Ugrađenu površinu stalno čistiti od lepka mokrom krpom. Prilikom čišćenja paziti da se ne ošteti površina kamena. U slučaju otkrivanja manjih oštećenja ugrađenih ploča, oštećene ploče moraju da se zamene. Pre fugovanja kompletne površine uraditi probni uzorak na mestu usaglašenom sa stručnim nadzorom. Pripremu fug mase i fugovanje kamenih ploča vršiti u svemu po uputstvu proizvođača fug mase. Dilatacione fuge izvesti na približno svakih 25m2 površine (obavezno na mestima gde je urađena fuga u cementnoj košuljici), duž zidova i stubova i obavezno na konstruktivnim dilatacijama. Širina dilatacione fuge je min. 6-10mm. Zapuniti ih odgovarajućom trajno elastičnom masom na poliuretanskoj osnovi. Ispunu fuga ne raditi pri niskim temperaturama. Pre nanošenja impregnacije dobro očistiti površinu kamena i sačekati da se površina osuši (ako nije drugačije predviđeno u uputstvu proizvođača sredstva za impregnaciju). Sredstvo za impregnaciju nanositi u svemu po uputstvu proizvođača, ravnomerno, ručno (četkom ili valjkom) ili mašinski. Materijal za impregnaciju naneti tako da se na kamenu ne vide potezi nanošenja. Održavanje kamena - čuvati kamene površine od dodira sa kiselinama, čak i onim u alkoholnim pićima i sokovima. Vruće predmete nikada ne spuštati na površinu kamena. Kamene površine čistiti neutralnim sredstvima za čišćenje, blagim sapunom, blagim tečnim deterdžentom za sudove i mlakom vodom. |
|  | 5. Način vršenja kontrole i merenje Pozicije kamena koje su u predmeru date po m2 obračunavaju se po stvarno ugrađenoj površini kamena. Svi otvori se odbijaju izuzev površina otvora za instalacione, dekorativne i druge elemente do 0,5m2. Sokla, čela stepeništa i slični elementi koji su u predmeru dati po m1 se obračunavaju po stvarno ugrađenim količinama. Specijalni komadi (gazišta stepenika, čela, prozorske klupice, pragovi, pultovi i sl.) se obračunavaju po komadu ili po metru dužnom. Ako su odstupanja u dimenzijama stvarno ugrađenih elemenata od projektovanih do 10% ova razlika se ne uzima u obzir kod obračuna. |
|  | Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačne opisane pozicije radova i isti ne isključuju primenu odredaba normi i važećih propisa u građevinarstvu iz ove oblasti. |
| 500-01 | Dodavanje kamene kocke 8x8cm po obodu postojećeg trotoara |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D2/D3 |  |  |  |  |
|  | Oblaganje parternih površina granitnom kockom d=8cm, dimenzija i tip kamena u svemu prema kamenu izvedenom na postojećem trotoaru. Kamene ploče se polažu na sabijeni sloj peska od 40 mm frakcije 0-3 mm, preko sloja BNS od 10 cm ili betonske ploče, odnosno sloja za pad. Pesak treba da je karbonatni i da je dobijen mlevenjem stenske mase. Fuge između kamenih ploča raditi u širini 5 mm zapunjene peskom frakcije 0-1 mm. Slog kamena treba da korespondira sa postojećim zastorom obodnog postojećeg partera. |  |  |  |  |
|  | Po obodu postojećeg trotoara dodaje se jedan (po čitavom obimu), odnosno više redova kocke na pristupnoj partiji, u svemu prema crtežima i detaljima. |  |  |  |  |
|  | Po završenom oblaganju pod propisno zaštititi do okončanja svih radova. Pre primopredaje radova površinu očistiti u svemu prema uputstvima proizvođača. Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala (kamene kocke, materijal za fugovanje, podložni sloj, itd). |  |  |  |  |
|  | Obračun je po m² gotovog poda. |  |  |  |  |
| 500-01 | Dodavanje granitne kocke 8x8cm po obodu postojećeg trotoara | m2 | 13,50 |  |  |
| 500-02 | Oblaganja masivnim kamenom gornje površine AB podzida |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D2/D9 |  |  |  |  |
|  | Predviđena je obloga gornje površine parternih zidova masivnim elementima od prirodnog paljenog granitnog kamena srednje svetle boje iz sive skale, u svemu prema izboru autora projekta na osnovu odabranog uzorka (tip 1). Element visine 10cm i širine 30cm. Prilikom polaganja kameni element položiti na malter i ukotviti u podlogu, a na sastavima spajati međusobno sponama. Gornje ivice elementa obloge blago oboriti pod uglom a gornju površinu izvesti u blagom nagibu 1% prema naznačenom pravcu kako bi se olakšalo održavanje. |  |  |  |  |
|  | Dimenzije kamenog elementa su: visina 10cm, širina 30cm, i dužina 80cm po luku u svemu prema crtežima. |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala (masivni granitni komadi, malter, materijal za fugovanje, metalni ankeri, itd). |  |  |  |  |
|  | Za ovu poziciju ponuđač je dužan da navede koju vrstu kamena nudi; takođe treba da obezbedi uzorke. |  |  |  |  |
|  | Finalni izbor vrste kamena na osnovu odobrenog uzorka od strane autora projekta. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po 1m' ugrađenog kamenog elementa. |  |  |  |  |
| 500-02 | Oblaganja masivnim kamenom gornje površine AB podzida | m' | 115,00 |  |  |
| 500-03 | Parterno oblaganje horizontalnih površina |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D3/D4/D5/D6 |  |  |  |  |
|  | videti Osnovu parternog rešenja popločanja, list 2018-A-09 |  |  |  |  |
|  | Oblaganje parternih površina pločama prirodnog paljenog kamena d=4cm, veličine, dimenzije tabli 60x120cm, 60x60cm, 60x8cm, kocke 8x8cm prema količinama datim u specifikaciji. Vrsta kamena tipa paljenog granitnog kamena srednje svetle boje iz sive skale, u svemu prema izboru autora projekta na osnovu odabranog uzorka (tip 2). U svemu prema priloženim crtežima i specifikaciji i slogu po rešenju autora, takođe datom na crtežima u pratećoj dokumentaciji. Sve dimenzije kamenih ploča i njihov raspored dat je modularno, potrebno je da izvođač konačne dimenzije definiše pre ugradnje uzimajući u obzir potrebna umanjenja za fuge. |  |  |  |  |
|  | Kamene ploče se polažu u sloju mešavine peska i cementa, "trascementa" debljine 3-5cm sa tolerancijom od +/-1cm, na betonski sloj podne ploče izvedene od MB30 debljine 10cm, u svemu prema priloženim detaljima. Sloj za pad se ispravlja brušenjem ili dodavanjem, na gotovoj površini ploča nema tolerancije u visinskoj koti. Fuge izmeću kamenih ploča raditi u širini 4mm zatvorene mešavinom peska i cementa. razmera prema regulativi. Raditi dilatacione fuge na približno svakih 25m2, koje treba da korespondiraju sa dilatacionim razdelnicama u podložnom betonskom, zaštitnom sloju u istovetnom rasteru. |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala (granitne ploče, masivni granitni komadi, malter, materijal za fugovanje, metalni ankeri, itd). |  |  |  |  |
|  | Za ovu poziciju ponuđač je dužan da navede koju vrstu kamena nudi; takođe treba da obezbedi uzorke. |  |  |  |  |
|  | Finalni izbor vrste kamena na osnovu odobrenog uzorka od strane autora projekta. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po 1m2 finalnog partera. |  |  |  |  |
|  | specifikacija: (napomena - količine u specifikaciji su date okvirno, preciznu specifikaciju koordinirati sa redioničkom šemom popločavanja). Obratiti pažnju na ploče koje se seku po kružnici, u svemu prema parternom rešenju. |  |  |  |  |
| 500-03 | Parterno oblaganje horizontalnih površina |  |  |  |  |
| A | granitna kocka 8x8cm - preliminarna količina | m2 | 3,00 |  |  |
| B | ploče 8x60cm - preliminarna količina | m2 | 5,00 |  |  |
| C | ploče 60x60cm - preliminarna količina | m2 | 18,00 |  |  |
| D | ploče 60x120cm - preliminarna količina | m2 | 28,00 |  |  |
|  | _38.00 m' - ivični element gazišta sa visinom čela 10cm. Gazište i čelo se prethodno vezuju u radionici, u svemu prema detalju. Voditi računa da sa čeone strane i ploča čela i bočna strana ploče gazišta imaju istu paljenu obradu. Videti detalj D5, D13 (ulazi u cenu pozicije). |  |  |  |  |
|  | _19.00 m' - ivična kamena sokla sa bočnih strana 4x5cm, videti detalj D7, D8a, D16, ispod gornje parterne ploče i ankerovana za AB ploču (ulazi u cenu pozicije). |  |  |  |  |
| 500-04 | Oblaganja kamenom vertikalnih površina parternih zidova u malteru |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D7/D8a/D11a |  |  |  |  |
|  | Oblaganje vertikalnih površina pločama prirodnog kamena d=3cm, tipa paljenog granitnog kamena tamne boje iz sive skale, u svemu prema izboru autora projekta na osnovu odabranog uzorka (tip 3), veličine date u specifikaciji po rešenju sloga autora (okvirna dimenzija 60x120cm). Oblaganje izvesti zalivanjem malterom prostora između ploča obloge i podloge. Kamene ploče obloge je potrebno sa zadnje strane zarezati žljebovima širine 8-10 mm, dubine 8mm radi boljeg prijanjanja. Ploče pripremiti sa žlebovima za metalna spojna sredstva koja se postavljaju na mesta posebno definisana projektom oblaganja od strane izvođača radova. Spojnice, fuge ostaviti 4mm i kasnije zatvoriti malterom. |  |  |  |  |
|  | Poklopnu ploču debljine 3cm montirati na isti način, spoj sa vertikalnim kamenim površinama na ger, prema detaljima datim u grafičkoj dokumentaciji. Horizontalna površina ima naglašen nagib ka spoljašnjoj strani zida, u svemu prema detaljima. |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala (granitne ploče, malter, materijal za fugovanje, metalni ankeri, itd). |  |  |  |  |
|  | Za ovu poziciju ponuđač je dužan da navede koju vrstu kamena nudi; takođe treba da obezbedi uzorke. |  |  |  |  |
|  | Finalni izbor vrste kamena na osnovu odobrenog uzorka od strane autora projekta. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po m2 finalne obloge. |  |  |  |  |
| 500-04 | Oblaganja kamenom vertikalnih površina parternih zidova u malteru | m2 | 25,00 |  |  |
| 500-05 | Oblaganja kamenom vertikalnih površina parternih zidova na podkonstrukciji (uz pristupni plato), pod uglom |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D7/D8a/D9a |  |  |  |  |
|  | Oblaganje vertikalnih površina pločama prirodnog kamena d=3cm, tipa paljenog granitnog kamena tamne boje iz sive skale, u svemu prema izboru autora projekta na osnovu odabranog uzorka (tip 3), veličine date u specifikaciji po rešenju sloga autora (okvirna dimenzija 60x120cm). |  |  |  |  |
|  | Oblaganje vertikalnih strana zidova izvesti kačenjem ploča na metalnu podkonstrukciju. Kamene ploče opremiti žlebovima za metalna spojna sredstva koja se postavljaju na mesta posebno definisana projektom oblaganja od strane izvođača radova. Spojnice, fuge ostaviti otvorene 4mm. |  |  |  |  |
|  | Kod zakošenih zidova, u gornjoj zoni koristiti šipkasti "luc" anker, dok je za donju zonu potrebno planirati distancer, odnosno "omega" anker. U zonama gde je rastojanje između zida i obloga veće od 20cm, planirati metalnu podkonstrukciju od četvrtastih profila koja se tačkasto postavlja kao potpora omega ankerima. |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala (granitne ploče, metalni ankeri, metalna podkonstrukcija itd). |  |  |  |  |
|  | Podkonstrukcija je sastavni deo ove pozicije. Sve metalne elemente zaštiti od korozije i ofarbati osnovnom bojom po izboru autora. |  |  |  |  |
|  | Za ovu poziciju ponuđač je dužan da navede koju vrstu kamena nudi; takođe treba da obezbedi uzorke. |  |  |  |  |
|  | Finalni izbor vrste kamena na osnovu odobrenog uzorka od strane autora projekta. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po m2 finalne obloge. |  |  |  |  |
| 500-05 | Oblaganja kamenom vertikalnih površina parternih zidova na podkonstrukciji (uz pristupni plato), pod uglom | m2 | 15,00 |  |  |
| 500-06 | Oblaganja kamenom vertikalnih površina pločama izlomljenog nepravilnog oblika |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D11a/D11b/D12 |  |  |  |  |
|  | Oblaganje vertikalnih površina pločama prirodnog kamena debljine koja varira, min. d=3cm, tipa paljenog granitnog kamena, grublje listane (tesane) tekstonske strukture, tamne boje iz sive skale, u svemu prema izboru autora projekta na osnovu odabranog uzorka (tip 4), veličine date u specifikaciji po rešenju sloga autora (okvirna dimenzija 60x120cm, ploče nepravilnog formata, sa naglašenim efektom raspuklih spojnica). |  |  |  |  |
|  | Kod zakošenih zidova, u gornjoj zoni koristiti šipkasti "luc" anker, dok je za donju zonu potrebno planirati distancer, odnosno "omega" anker. U zonama gde je rastojanje između zida i obloga veće od 20cm, planirati metalnu podkonstrukciju od četvrtastih profila koja se tačkasto postavlja kao potpora omega ankerima. |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala (granitne ploče, metalni ankeri, podkonstrukcija itd). |  |  |  |  |
|  | Podkonstrukcija je sastavni deo ove pozicije. Sve metalne elemente zaštiti od korozije i ofarbati osnovnom bojom po izboru autora. |  |  |  |  |
|  | Za ovu poziciju ponuđač je dužan da navede koju vrstu kamena nudi; takođe treba da obezbedi uzorke. |  |  |  |  |
|  | Finalni izbor vrste kamena na osnovu odobrenog uzorka od strane autora projekta. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po m2 finalne obloge. |  |  |  |  |
| 500-06 | 0blaganja kamenom površina pod uglom | m2 | 15,50 |  |  |
| 500-07 | Polaganje lomljenog crnog vulkanskog kamena na tlo |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D11a/D11b/D12 |  |  |  |  |
|  | Polaganje lomljenog crnog vulkanskog kamena na tlo, u svemu prema dispoziciji I detaljima datim u projektu. Kamen je nepravilnog pločastog oblika, različite nepravilne lomljene geometrije, manjeg formata, do 15cm. |  |  |  |  |
|  | Ovom pozicijom obuhvatiti nabavku, transport i polaganje materijala. Utabati zemlju prethodno. |  |  |  |  |
|  | Za ovu poziciju ponuđač je dužan da navede koju vrstu kamena nudi; takođe treba da obezbedi uzorke. |  |  |  |  |
|  | Finalni izbor vrste kamena na osnovu odobrenog uzorka od strane autora projekta. |  |  |  |  |
|  | Pre izrade pozicije izvođač je dužan da dostavi radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, proizvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakom tehničkom detalju. |  |  |  |  |
|  | Obračun se vrši po m2 finalne obloge. |  |  |  |  |
| 500-07 | Polaganje lomljenog crnog vulkanskog kamena na tlo | m2 | 21,00 |  |  |
| 500-00 | KAMENOREZAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |

|  | PROJEKAT TEMATSKE SKULPTURE I PARTERNOG UREĐENJA NA KRUŽNOJ RASKRSNICI ULICA NIKOLE PAŠIĆA I OMLADINSKE U UŽICU, na delovima katastarskih parcela k.p. 12082/1, 12081 I 8970. | proaspekt d.o.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Predmer i predračun radova | Izmena |
|  | IZVOĐENJE RADOVA: TEMATSKA SKULPTURA I PARTERNO UREĐENJE NA KRUŽNOJ RASKRSNICI |  |  |  | Rev 0 |
| Pos. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena . | Ukupno |
|  | PREDMER |  |  |  |  |
| 600-00 | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Opšti uslovi |  |  |  |  |
|  | Radovi predviđeni ovim predračunom, moraju biti izvedeni kvalitetno, po važećim propisima, a ugrađeni materijal po kvalitetu i dimenzijama sa odgovarajućim SRPS standardima. Ukoliko ovih nema, moraju posedovati atest o ispitivanju. Pomoćni i vezni materijal takođe mora odgovarati odredbama SRPS-a. Izvođač je dužan pre početka radova da usaglasi detalje sa projektantom naručioca. Izvođač je u obavezi da pre početka radova, proveri sve građevinske elemente na koje ili za koje se pričvršćuje obloga i da pismeno dostavi naručiocu svoje primedbe u vezi eventualnih nedostataka. Delovi različitog metala ne smeju da se dodiruju, ako bi usled toga moglo da dođe do korozije ili kakvih drugih štetnih uticaja. |  |  |  |  |
|  | Montažna obloga parternih podzida i postamenta za skulpturu sastoji se od metalnih panela na odgovarajućih podkonstrukciji - patinirani bronzani lim 4mm - zelena patina. Kvalitet panela treba da zadovolji važeće propise za ovu vrstu proizvoda, i to - granicu termičke ekspanzije, - mehaničke karakteristike (otpornost na zatezanje u kg/mm2, otpornost na pritisak u kg/mm2, istezanje u %, elastičnost na savijanje u kg/mm2), mehaničke karakteristike aluminijumskog lima, - kvalitet, otpornost i mehaničke karakteristike završne obrade. |  |  |  |  |
|  | Suvomontažni radovi se ne smeju izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo uticati na kvalitet radova. Kao loše vreme i loši uslovi, koji bi mogli uticati na kvalitet radova, smatraju se: padavine, jaka magla i zasićen vazduh, vetar jačine preko 30 km/h i temperatura vazduha ispod +3° C. Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačne opisane pozicije radova i isti ne isključuju primenu odredaba normi i važećih propisa u građevinarstvu iz ove oblasti. |  |  |  |  |
|  | Izvođač je dužan da obezbedi uzorak minimalne površine 0.5x0.5m2. |  |  |  |  |
| 600-01 | Oblaganje AB podzida patiniranim bronzanim limom - zelena patina |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D11a/D12/D13 |  |  |  |  |
|  | Paneli patiniranog bronzanog lima (zelena patina) debljine 4mm se na odgovarajućoj podkonstrukciji postavljaju preko armirano betonskih podzida izlivenih iz glatke oplate, u svemu prema preporukama proizvođača. Lim se savija i fiksira za OSB ploče, a zatim se kao takav element montira na AB zid preko metalne podkonstrukcije. Geometrija ravni panela prati izlomljenu geometriju podzida sa promenljivom visinom, u svemu prema specifikaciji. Podela panela u skladu geometrijom zida, u svemu prema crtežima. |  |  |  |  |
|  | Kod horizontalnog spoja dva elementa, ići na prevez - sa jedne strane lim prepustiti u odnosu na ivicu OSB ploče, a prevez zatim zapuniti silikonom. |  |  |  |  |
|  | Svi metalni delovi podkonstrukcije se štite od korozije. Suvi postupak ugradnje. Sve ostalo po propisima. Za svaku poziciju izvođač je dužan dostaviti radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, izvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakoj poziciji i svakom tehničkom detalju. Sve mere potrebno je prekonstrolisati na gradilištu pre izrade radioničkih crteža. |  |  |  |  |
|  | OSB ploče i metalna podkonstrukcija su sastavni deo pozicije. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 finalno postavljene obloge. |  |  |  |  |
| 600-01 | Oblaganje AB podzida patiniranim bronzanim limom - zelena patina | m2 | 23,00 |  |  |
| 600-02 | Oblaganje čelične konstrukcije postamenta skulpturepatiniranim bronzanim limom - zelena patina |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D12/D13 |  |  |  |  |
|  | Paneli patiniranog bronzanog lima (zelena patina) debljine 4mm se na odgovarajućoj podkonstrukciji postavljaju se preko čelične konstrukcije postamenta skulpture, u svemu prema preporukama proizvođača. Lim se savija i fiksira za OSB ploče, a zatim se kao takav element montira na AB zid preko metalne podkonstrukcije. Geometrija metalnih elemenata u svemu prema geometriji postamenta, u svemu prema specifikaciji. |  |  |  |  |
|  | Kod horizontalnog spoja dva elementa, ići na prevez - sa jedne strane lim prepustiti u odnosu na ivicu OSB ploče, a prevez zatim zapuniti silikonom. |  |  |  |  |
|  | Svi metalni delovi podkonstrukcije se štite od korozije. Suvi postupak ugradnje. Sve ostalo po propisima. Za svaku poziciju izvođač je dužan dostaviti radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, izvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakoj poziciji i svakom tehničkom detalju. Sve mere potrebno je prekonstrolisati na gradilištu pre izrade radioničkih crteža. |  |  |  |  |
|  | OSB ploče i metalna podkonstrukcija su sastavni deo pozicije. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 finalno postavljene obloge. |  |  |  |  |
| 600-02 | Oblaganje čelične konstrukcije postamenta skulpturepatiniranim bronzanim limom - zelena patina | m2 | 16,00 |  |  |
| 600-00 | SUVOMONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |

|  | PROJEKAT TEMATSKE SKULPTURE I PARTERNOG UREĐENJA NA KRUŽNOJ RASKRSNICI ULICA NIKOLE PAŠIĆA I OMLADINSKE U UŽICU, na delovima katastarskih parcela k.p. 12082/1, 12081 i 8970. | proaspekt d.o.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Predmer i predračun radova | Izmena |
|  | IZVOĐENJE RADOVA: TEMATSKA SKULPTURA I PARTERNO UREĐENJE NA KRUŽNOJ RASKRSNICI |  |  |  | Rev 0 |
| Pos. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena . | Ukupno |
|  | PREDMER |  |  |  |  |
| 700-00 | STAKLOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Opšti uslovi |  |  |  |  |
|  | Primena odredaba i normi i važećih propisa u građevinarstvu iz ove oblasti. |  |  |  |  |
| 700-01 | Izrada i montaža staklene površine u "rečnom koritu" |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D9/D9a/D10 |  |  |  |  |
|  | Izrada i montaža staklene površine nepravilnog oblika, od sigurnosnog stakla 12mm peskiranog u belu boju. |  |  |  |  |
|  | Stakleni paneli čiji segmenti nepravilnog oblika prate geometriju "rečnog korita" postavljaju se na prethodno montirane kontinualne ivične L-profile 30x30mm, preko dihtung gume. Zazor između stakla i zida popunjava se betbojnim silikonom. Poprečni sastavi stakla nemaju podkonstrukciju, ali se spojnice zapunjavaju silikonom. Napomena: prilikom demontaže stakla radi zamene svetiljki silikon iseći i nakon sanacije ponovo silikonirati spojeve. |  |  |  |  |
|  | Staklena površina je na konstantnoj visini, na preporučenoj udaljenosti od dna korita na 20cm, zbog ravnomernosti osvetljaja. Minimalan pad planirati od sredine "reke" ka trotoaru. |  |  |  |  |
|  | Svi metalni delovi podkonstrukcije se štite od korozije. Suvi postupak ugradnje. Sve ostalo po propisima. Za svaku poziciju izvođač je dužan dostaviti radionički crtež i karakteristične detalje na saglasnost autoru projekta. Pre izrade pozicije, izvođač se mora sporazumeti sa autorom projekta o svakoj poziciji i svakom tehničkom detalju. Sve mere potrebno je prekonstrolisati na gradilištu pre izrade radioničkih crteža. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 finalno postavljene obloge. |  |  |  |  |
| 700-01 | Izrada i montaža staklene površine u "rečnom koritu" | m2 | 12,00 |  |  |
| 700-00 | STAKLOREZAČKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |

|  | PROJEKAT TEMATSKE SKULPTURE I PARTERNOG UREĐENJA NA KRUŽNOJ RASKRSNICI ULICA NIKOLE PAŠIĆA I OMLADINSKE U UŽICU, na delovima katastarskih parcela k.p. 12082/1, 12081 I 8970. | proaspekt d.o.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Predmer i predračun radova | Izmena |
|  | IZVOĐENJE RADOVA: TEMATSKA SKULPTURA I PARTERNO UREĐENJE NA KRUŽNOJ RASKRSNICI |  |  |  | Rev 0 |
| Pos. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena . | Ukupno |
|  | PREDMER |  |  |  |  |
| 800-00 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Opšti uslovi |  |  |  |  |
|  | Materijali koji se upotrebljavaju za izvođenje molersko-farbarskih radova moraju odgovarati zahtevima SRPS-a, kojima se utvrđuje njihov kvalitet. Materijali koji nisu obuhvaćeni SRPS-om, moraju imati uverenje o kvalitetu. Za ove materijale izvođač je dužan da podnese naručiocu uverenje o kvalitetu. Odstupanje i greške u materijalu koji se ugrađuje dozvoljeni su samo u granicama, koje utvrđuje odgovarajući SRPS. Ako u tehničkom opisu nije izričito utvrđen neki određeni materijal, izvođač treba na sopstvenu odgovornost da izabere i pripremi podesan materijal, prema vrsti podloge, zahtevanom izvođenju i uslovima u kojima se podloga nalazi u vreme izvođenja, kao i eksploatacionim uslovima. Materijali se mogu upotrebljavati i primenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim fizičko-hemijskim i mehaničkim osobinama i namenjeni. Za sve premaze potrebno je upotrebiti boje sa pigmentima otpornim prema svetlosti. |  |  |  |  |
|  | Podloga preko koje se izvode molersko-farbarski radovi mora biti: dovoljno čvrsta bez sadržaja raznih aktivnih soli i neugašenih čestica kreča, bez čestica uglja i drugih organskih materija, koje su u vodi i ulju topivi, da budu suve i da nisu zaprljane smolom, cementom, malterom, plastičnim masama ili drugim prljavštinama koje se teško čiste. Drvo ne sme biti natopljano nesušivim uljem ili lošim premazom, ne sme da sadrži više od 15% vlažnosti, da ne bude oštećeno, loše obrađeno, raspucano, nedovoljno povezano (lepljeno), kao i trulo i plesnjivo drvo. Gvožđe ne sme biti minizirano na neočišćenu ili rđavu površinu. |  |  |  |  |
|  | Na obojenim površinama ne smeju se primećivati tragovi četke ili valjka. Boja (ton) mora biti ujednačenog intenziteta i bez mrlja. Pokrivni premazi moraju podlogu potpuno pokriti. Svi završeci obojenih površina, moraju biti ravni i pravilni. Posna, krečna i emulziona boja, mora čvrsto prianjati i ne sme se otirati ni ljuštiti. Disperzioni i plastični premazi moraju biti postojani na svetlu i otporni na pranje vodom, kojoj je dodato 2% neutralnog sredstva za pranje. Spoljni premazi moraju biti otporni na atmosferske uticaje. |  |  |  |  |
|  | Izvođač je dužan da izvede uzorak minimalne površine 0.30m2. |  |  |  |  |
|  | Pri radu sa disperzivnim bojama se zabranjuje rad na temperaturi nižoj od +8 C, kao i bojenje površina koje su direktno izložene jakim sunčevim zracima tokom letnjih meseci. |  |  |  |  |
|  | Svi ovi radovi moraju se izvoditi po normativima za ovu vrstu radova. Jedino kod primene nekog postupka za koji proizvođač boje daje uputstva za upotrebu, pridržavati se istog. |  |  |  |  |
|  | Ovaj opis je sastavni deo svake pojedinačne opisane pozicije radova i isti ne isključuju primenu odredaba normi i važećih propisa u građevinarstvu iz ove oblasti. |  |  |  |  |
| 800-01 | Farbanje dna "rečnog korita" belom bojom |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D9/D9a/D10 |  |  |  |  |
|  | Ofarbati dno "rečnog korita" i bočne zidove ispod površine stakla (visina 20cm) belom bojom za beton, za primenu u eksterijeru, otpornoj na atmosferske padavine i UV zračenja, u boji i RAL-u po izboru autora, zbog bolje refleksije i disperzije svetlosti. |  |  |  |  |
|  | Prethodno podlogu očistiti od nečistoća, i izbrusiti površinu ukoliko je neravna. |  |  |  |  |
|  | Pre naručivanja boje potvrditi RAL sa autorom projekta, prema usaglašenom uzorku. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 izvedene površine, minimum dve ruke. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala uz upotrebu pomoćne skele. |  |  |  |  |
| 800-01 | Farbanje dna "rečnog korita" belom bojom | m2 | 22,00 |  |  |
| 800-02 | Farbanje vidljivih delova parternih zidova i sokli tamnom bojom |  |  |  |  |
|  | videti Detalj D2/D5/D7/D8a/D8b/D11a... |  |  |  |  |
|  | Ofarbati vidljive delove AB zidova i sokli tamnom bojom za beton, za primenu u eksterijeru, otpornoj na atmosferske padavine i UV zračenja, u boji i RAL-u po izboru autora, zbog bolje refleksije i disperzije svetlosti. Zone za farbanje određene su projektom i detaljima (gornje vidljive površine AB zidova bez poklopne ploče, vidne betonske sokle svih zidova i stepenika, vidni delovi AB ploče u depresiji između zidova i partrne obloge, i sl. |  |  |  |  |
|  | Prethodno podlogu očistiti od nečistoća, i izbrusiti površinu ukoliko je neravna. |  |  |  |  |
|  | Pre naručivanja boje potvrditi RAL sa autorom projekta, prema usaglašenom uzorku. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 izvedene površine, minimum dve ruke. Pozicija obuhvata nabavku, transport i ugradnju celokupnog materijala uz upotrebu pomoćne skele. |  |  |  |  |
| 800-02 | Farbanje vidljivih betonskih delova parternih zidova i sokli tamnom bojom | m2 | 56,00 |  |  |
| 800-00 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |

|  | PROJEKAT TEMATSKE SKULPTURE I PARTERNOG UREĐENJA NA KRUŽNOJ RASKRSNICI ULICA NIKOLE PAŠIĆA I OMLADINSKE U UŽICU, na delovima katastarskih parcela k.p. 12082/1, 12081 i 8970. | proaspekt d.o.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Predmer i predračun radova | Izmena |
|  | IZVOĐENJE RADOVA: TEMATSKA SKULPTURA I PARTERNO UREĐENJE NA KRUŽNOJ RASKRSNICI |  |  |  | Rev 0 |
| Pos. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena . | Ukupno |
|  | PREDMER |  |  |  |  |
| 1000-00 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1000-01 | Nabavka i montaža plinske boce za "večni plamen" |  |  |  |  |
|  | Pozicija podrazumeva nabavku i montažu plinske boce, njeno vezivanje za gorionik elementa "večne vatre". |  |  |  |  |
|  | Boca se postavlja u skrivene pregrade, pristupačne za reviziju, u svemu prema projektu. |  |  |  |  |
|  | Plinska boca (propan butan) težine 2kg. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu montirane boce. |  |  |  |  |
| 1000-01 | Nabavka i montaža plinske boce za "večni plamen" | kom | 1,00 |  |  |
| 1000-02 | Nabavka i montaža sprinkler sistema za zalivanje travnate površine |  |  |  |  |
|  | Nabavka i montaža automatskog sprinkler sistema sa senzorima, za zalivanje travnate površine na kružnom toku. Mrežu sprinklera sa povezujućim crevom polagati po spoljašnjoj kružnici parternog uređenja. |  |  |  |  |
|  | Planirati 16 raspršivača tipa MP rotatori. Sastavni deo pozicije su iskop, zatrpavanje kanala, montaža sistema i puštanje u rad. Takođe, automatika i senzor za merenje vlage. |  |  |  |  |
|  | Sistem povezati na uličnu vodovodnu mrežu. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 travnate površine za planirani sistem. |  |  |  |  |
| 1000-02 | Nabavka i montaža sprinkler sistema za zalivanje travnate površine | m2 | 262,00 |  |  |
| 1000-00 | RAZNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |

|  | PROJEKAT TEMATSKE SKULPTURE I PARTERNOG UREĐENJA NA KRUŽNOJ RASKRSNICI ULICA NIKOLE PAŠIĆA I OMLADINSKE U UŽICU, na delovima katastarskih parcela k.p. 12082/1, 12081 i 8970. | proaspekt d.o.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Predmer i predračun radova | Izmena |
|  | IZVOĐENJE RADOVA: TEMATSKA SKULPTURA I PARTERNO UREĐENJE NA KRUŽNOJ RASKRSNICI |  |  |  | Rev 0 |
| Pos. | Opis radova | Jedinica mere | Količina | Jedinična cena . | Ukupno |
|  | PREDMER |  |  |  |  |
| 1100-00 | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
|  | Opšti uslovi |  |  |  |  |
|  | Primena odredaba i normi i važećih propisa u građevinarstvu iz ove oblasti. |  |  |  |  |
| 1100-10 | GRAĐEVINSKI DEO |  |  |  |  |
| 1100-11 | Trasiranje i ručni iskop rova u zemljištu do IV kategorije. Dimenzije rova zavise od broja paralelno položenih kablova. Postavljanje na dnu rova posteljice od sitnozrnaste zemlje u dva sloja, ispod i iznad kabla po 10 cm. Zatrpavanje rova sa nabijanjem zemlje u slojevima. Utovar i odvoz viška zemlje na deponiju ili planiranje. |  |  |  |  |
|  | a) Rov širine 0,4 m, dubine 0,6 m za jedan do dva i više kablova u rovu | m3. | 8,00 |  |  |
| 1100-12 | Isporuka i razastiranje sitnozrnaste zemlje ili "prljave nule" u slojevima po 10cm ispod i iznad energetskog kabla. | m3. | 3,00 |  |  |
| 1100-13 | Obeležavanje i ručni iskop temeljne jame za razvodni ormana napojnih jedinica i za stubiće dekoratibnog osvetljenja u zemljištu IV i V kategorije, orijenacionih dimenzija 1,0x0,4x0,6m i 0,5x0,5x0,6m sa odvozom viška zemlje, planiranjem i dovođenjem površine u prvobitno stanje nakon betoniranja temelja. | m3. | 0,80 |  |  |
| 1100-14 | Izrada betonskog temelja za razvodni orman napojnih jedinica livenjem na licu mesta nabijenim betonom MB 20 i obradom vidnih površina, dimenzija 900x300x600mm. Gornja površina temelja je u koti okolnog terena, voditi računa da vrata mogu da se otvore. Temelj završiti slojem podlivke od betona narke MB-30 čija gornja površina odgovara površini ležišnoj ploči ormana i ima bočne strane “oborene” prema ivicama temelja. Kroz temelj ostaviti gibljive PVC cevi Ø70mm (6 kom.) za naknadno provlačenje kablova. U koordinaciji sa autorom projekta definisati mikrolokaciju tako da se uklopi u parterno uređenje. | kom | 1,00 |  |  |
| 1100-15 | Isporuka potrebnog materijala i izrada temelja za stubić visine 50cm, od betona marke MB20 dimenzija 0,4x0,4x0,5m uz isporuku i ugradnju potrebne količine gvožđa za anker zavrtnje. Kroz temelj ostaviti otvore za ulaz i izlaz kablova uz ugradnju "vinidurit" cevi za prolaz kablova kroz temelj. Plaća se po jednom komplet ugrađenom temelju. | kom | 3,00 |  |  |
| 1100-16 | Isporuka i ugradnja čeličnog profilnog stubića dekorativnog osvetljenja dimenzija 40x40x500mm, komplet sa anker pločom i anker zavrtnjevima za pričvršćenje. Stubiće cinkovati i ofarbati RAL bojom po izboru Investitora. | kom | 3,00 |  |  |
| 1100-17 | Isporuka i polaganje PVC trake za upozorenje iznad položenih kablova. | m' | 80,00 |  |  |
| 1100-18 | Isporuka i ugradnja sitnog ne specificiranog materijala potrebnog za kompletiranje opreme i radova kao i za dovođenje u prvobitno stanje dela ostalih radova oštećenih tokom izvođenja radova iz ove pozicije (2%). | pauš | 1,00 |  |  |
| 1100-10 | GRAĐEVINSKI DEO UKUPNO |  |  |  |  |
| 1100-20 | ELEKTROMONTŽNI DEO |  |  |  |  |
| 1100-21 | Isporuka i polaganje kablova za napajanje svetiljki dekorativnog osvetljenja. Polaganje se vrši najvećim delom u otovorenom rovu, kroz zaštitna rebrasta PVC creva. |  |  |  |  |
|  | PP00 - Y 5 x 2,5 mm² | m' | 18,00 |  |  |
|  | PP00 - Y 3 x 1,5 mm² | m' | 70,00 |  |  |
|  | PP- J 2 x 0,75 mm² | m' | 430,00 |  |  |
|  | DMX kabal 24 AWG/1 parica + širm/spoljni prečnik maksimalno 5mm | m' | 30,00 |  |  |
| 1100-22 | Isporuka i polaganje zaštitnih rebrastih tvrdih PVC creva za zaštitu kablova za napajanje svetiljki dekorativnog osvetljenja. Polaganje se vrši najvećim delom u otovorenom rovu. |  |  |  |  |
|  | PVC gibljivo crevo Ø11mm | m' | 430,00 |  |  |
|  | PVC gibljivo crevo Ø13mm | m' | 30,00 |  |  |
|  | PVC gibljivo crevo Ø16mm | m' | 70,00 |  |  |
|  | PVC gibljivo crevo Ø23mm | m' | 18,00 |  |  |
| 1100-23 | Nabavka i montaža ugradnih podnih svetiljki |  |  |  |  |
|  | Ugradna podna svetijlka dimenzija 80x80mm, tipa Martinilight - PORFIDO ili slično. Osvetljenje platoa je predviđeno sa svetiljkama ugrađenim u zoni spojeva ploča. Granitna kocka 8x8cm menja se svetiljkom istih dimenzija, četvrtastog oblika. Predviđene su ugradne svetiljke u koti terena sa LED izvorima svetlosti neutralno bele boje i dodatnim mat protektorom, čiji je efekat prosijavanje kroz površinu. Radi obezbeđivanja uslova ekploatacije potrebno je voditi računa da se obezbedi drenažni sloj ispod svetiljke. Nabavka i ugradnja plastičnog tela za drenažu svetiljke je sastavni deo ove pozicije, u svemu prema preporuci proizvođača svetiljke. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu finalno ugrađene svetiljke. Napomena: konačan broj svetiljki utvrditi prema radioničkom crtežu sloga kamena u parteru. |  |  |  |  |
|  | Ugradna podna svetijlka dimenzija 80x80mm, | kom | 38,00 |  |  |
| 1100-24 | Nabavka i montaža reflektora za osvetljavanje skulpture |  |  |  |  |
|  | Reflektor tipa SCULPflood 60 ili slično. |  |  |  |  |
|  | Osvetljenje statue je predviđeno sa tri pozicije unutar kružnog toka koje su odabrane tako da se postigne dobro modelovanje i prikaz figure u noćnim satima. Korišćeni su reflektori sa LED izvorima neutralne bele boje (oko 4000K), sa srednjesnopnom rotaciono simetričnom svetlosnom raspodelom, uglom isijavanja 2x15° i maksimalnim svetlosnim intenzitetom od 1847 cd/klm. Nagibi reflektora u odnosu na pozicije na kojima su postavljeni su takvi da je osnovni snop izvan vidnog polja vozača. Kako bi se eliminisala mogućnost da se svetleća površina reflektora pojavi u vidnom polju vozača, predviđeni su dodatni pribori za zaštitu od blještanja u vidu zastora (barn doors) koji će svetlosni snop ograničiti samo na skulpturu. Reflektori će biti postavljeni na niskim stubićima visine oko 0.5m u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Usmerenje reflektora podesiti na licu mesta. |  |  |  |  |
|  | U poziciju uračunati i probe na licu mesta na osnovu kojih će se odabrati finalna temperatura boje. |  |  |  |  |
|  | Voditi računa kod pozicioniranja da se reflektori sakriju ili uz parterni zid, ili da se maskiraju žbunastim rastinjem. Reflektor se fiksira u zemlju. |  |  |  |  |
|  | Obezbediti napojni kabl spoljašnjeg prečnika 9-14mm, u svemu prema instrukcijama proizvođača. Tačne mikrolokacije svetiljki utvrditi na licu mesta, u koordinaciji sa autorom projekta. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu finalno ugrađene svetiljke. | kom | 3,00 |  |  |
| 1100-25 | Nabavka i montaža linearnih reflektora za osvetljavanje izlomljenog zida |  |  |  |  |
|  | Isporuka, transport i ugradnja svetiljke za osvetljenje izlomljnog zida slična tipu SCULP LINE 60 /L50 /40L/m / RGBCW / 25W / 5128 / Eliptical Beam / PC protektor / ugradni / DMX / 230V / Daisy chain / RAL boja po izboru Investitora + konektor tipa NUT + DMX konektor - Minel Schreder. Osvetljenje izlomljenog zida je predviđeno sa 13 RGBCW linijskih svetiljki sa eliptičnom raspodelom svetlosnog snopa sa uglom isijavanja 2x24° i 2x5° i maksimalnim svetlosnim intezitetom od 4458 cd/klm. Korišćene su svetiljke sa LED izvorima u crvenoj, zelenoj, plavoj i beloj boji. Upravljanje svetiljki vrši se putem DMX kontrolera. Svetiljke se ugrađuju u zemlji, osa svetiljke na 25cm od zida. U poziciju uračunati i probe na licu mesta. Tačne mikrolokacije svetiljki utvrditi na licu mesta, u koordinaciji sa autorom projekta. |  |  |  |  |
|  | Obračun po komadu finalno ugrađene svetiljke. | kom | 13,00 |  |  |
| 1100-26 | Nabavka i montaža linearnih LED traka u rečnom koritu - plava i bela boja |  |  |  |  |
|  | Linearna LED traka tipa LEDstrip silicone C ili slično. |  |  |  |  |
|  | Isporuka, transport i ugradnja linearne LED trake slična tipu LED strip / silicone c / IP66 / 5m / Blue / 72W / 24V / 98043 - Minel Schreder. Osvetljenje, prosijavanje ispod stakla mlečno bele boje, koje je deo prikaza reke u kružnom toku. Led traka je predviđena za spoljašnju montažu i montira se na bočne zidove kanala "reke" sa obe strane na 20cm ispod stakla i tako proizvesti kontinualno osvetljenje duž čitave "reke". Tačne mikrolokacije LED trake utvrditi na licu mesta, u koordinaciji sa autorom projekta. |  |  |  |  |
|  | linearne LED trake plave boje | kom | 10,00 |  |  |
|  | linearne LED trake bele boje | kom | 10,00 |  |  |
| 1100-27 | Isporuka i montaža na betonskom temelju (pored zida) ormana napojnih jedinica za uključenje dekorativnog osvetljenja. Orman je izrađen od presovanog negorivog poliestera, ojačanog staklenim vlaknima, otporan na atmosferske uticaje i na UV zračenja, dimenzija 800h600 h200mm. Orman predvideti kao jednokrilni sa vratima, bravicom i ključem. Svu opremu vidno i trajno označiti. Sa spoljne strane orman treba da ima oznake: naziv ormana, ime proizvođača, znak opasnosti od el.struje i natpis sistema napajanja (ZAŠTITA TN-C). Orman mora biti u svemu premavažećim standardima i propisima. U orman se ugrađuje sledeća oprema: |  |  |  |  |
|  | 11 kom. jednopolni AO 2A "B" karakteristika 10 kom. LED kontroler 150W / IP67 /230/24VDC 1 kom. LED kontroler 70W / IP67 /230/12VDC 60 kom. Redne VS kleme 1,0mm2 Komplet orman išemiran i ispitan. | kom | 1,00 |  |  |
| 1100-28 | Isporuka i ugradnja u postojeći orman javnog osvetljenja opreme za komandovanje, uključenje i zaštitu dekorativnog osvetljenja. U RO-JO se ugrađuje sledeća oprema: |  |  |  |  |
|  | 1 kom. zaštitna sklopka ZUDS (3L+N) In/Dn=25A/0,03A sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom 5 kom. jednopolni AO 10A "B" karakteristika 1 kom. jednopolni AO 2A "B" karakteristika 1 kom. DMX kontroler NICOLAUDE SLESA UE7 + XLR3 konektor (male) Komplet orman išemiran i ispitan. | pauš | 1,00 |  |  |
| 1100-29 | Nabavka, isporuka na gradilište i polaganje pocinkovane trake Fe/Zn 25x4mm, paralelno, nasatce u isti rov sa energetskim kablom. | m' | 15,00 |  |  |
| 1100-30 | Nabavka, isporuka na gradilište i ugradnja ukrsnog komada traka-traka. | m' | 1,00 |  |  |
| 1100-31 | Isporuka i ugradnja sitnog ne specificiranog materijala potrebnog za kompletiranje opreme i radova kao i za dovođenje u prvobitno stanje dela ostalih radova oštećenih tokom izvođenja radova iz ove pozicije (2%). | pauš | 1,00 |  |  |
| 1100-20 | ELEKTROMONTŽNI DEO UKUPNO |  |  |  |  |
| 1100-30 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1100-31 | Pregled trase, organizacija gradilišta, preduzimanje propisanih mera bezbednosti na radu, postavljanje tabli sa upozorenjima i drugi nespecificirani troškovi. | pauš | 1,00 |  |  |
| 1100-32 | Naponsko ispitivanje kabla 0,6/1kV, sa izolacijom od polimernih materijala, jednosmernim naponom 6kV (ili naizmeničnim naponom 1kV) u trajanju od 15(5) minuta i puštanje voda pod napon. | pauš | 1,00 |  |  |
| 1100-33 | Geodetsko snimanje trase položenog kabla, sa posebno označenim mestima ukrštanja sa drugim kablovima i podzemnim instalacijama, spojnim mestima, kablovskom kanalizacijom. Geodetski snimak pridružuje se katastru podzemnih instalacija. | pauš | 1,00 |  |  |
| 1100-34 | Izrada projekta izvedenog objekta, otklanjanje nedostataka i stavljanje instalacije u redovan pogon. | pauš | 1,00 |  |  |
| 1100-30 | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |
| 1100-00 | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  |

|  | PROJEKAT TEMATSKE SKULPTURE I PARTERNOG UREĐENJA NA KRUŽNOJ RASKRSNICI ULICA NIKOLE PAŠIĆA I OMLADINSKE U UŽICU, na delovima katastarskih parcela k.p. 12082/1, 12081 i 8970. | proaspekt d.o.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Predmer i predračun radova | Izmena |
|  | IZVOĐENJE RADOVA: TEMATSKA SKULPTURA I PARTERNO UREĐENJE NA KRUŽNOJ RASKRSNICI |  |  |  |  |  | Rev 0 |
|  | PREDMER |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| 100-00 | DEMONTAŽE I RUŠENJA |  |  |  |  |  |  |
| 200-00 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 300-00 | BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 400-00 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 500-00 | KAMENOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 600-00 | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 700-00 | STAKLOREZAČKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 800-00 | FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1000-00 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
| 1100-00 | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA UKUPNO |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekat se moze preuzeti u elektronskoj formi u prostorijama Užice razvoj. |  |  |  |

М.П.                       ПОНУЂАЧ

__________________

Напомена: Заинтересовани понуђач може преузети пројекат у електронској форми у просторијама ЈП „Ужице развој“ Ужице.

Особа за контакт: Зоран Плећевић, телефон: 031/519-141, радним даном (понедељак-петак) од 07:30 до 15:00 часова.

III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију и планове.

IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи период важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти период важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- Образац 1 - Образац понуде;

- Образац 2 - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;

- Образац 3 - Образац трошкова припреме понуде;

- Образац 4 - Образац изјаве о независној понуди;

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку VIII број 404-163/18 Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правног лица којој понуђач припада: | А) микро предузеће Б)мало предузеће В)средње предузеће Г)велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Словима: |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Словима: |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу документа (привремена/окончана ситуација) који испоставља понуђач, а којим је потврђено извођење радова. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. |
| Рок важења понуде | дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуда (уписати) |
| Рок за извођење радова | _____ календарских дана (не дужи од 45) од дана увођења у посао |
| Гарантни период | ________ године (минимум 2) од дана примопредаје радова (уписати) |

Датум 					              Понуђач

_____________________________		М.П.	________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет јн Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу | Укупна цена без пдв-а | Укупна цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ДЕМОНТАЖЕ И РУШЕЊА |  |  |
| ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |
| БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |
| БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| КАМЕНОРЕЗАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ |  |  |
| СТАКЛОРЕЗАЧКИ РАДОВИ |  |  |
| ФАРБАРСКИ РАДОВИ |  |  |
| РАЗНИ РАДОВИ |  |  |
| ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 2. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

- у колону 3. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке „Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу“ VIII број 404-163/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНЕ:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Чланови 2а. и 2б. модела уговора, биће унети у садржину Уговора, у колико за то буде имало основа – у зависности од понуде Извођача.

Потребно је да понуђач попуни, овери печатом и потпише модел уговора.

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА  ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ЗА ТЕМАТСКУ СКУЛПТУРУ НА КРУЖНОЈ РАСКРСНИЦИ УЛИЦА НИКОЛЕ ПАШИЋА И ОМЛАДИНСКЕ У УЖИЦУ

НАРУЧИОЦА

1.Град Ужице, Градска управа за инфраструктуру и развој, улица Д. Туцовића бр. 52, коју заступа начелник г-дин Милоје Марић, дипл.ецц.

ПИБ : 101503055

МБ: 07157983

Број рачуна: 840-11640-31

Назив банке: Трезор

(у даљем тексту: Наручилац)

и

ИЗВОЂАЧА РАДОВА

2._____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

(у даљем тексту Извођач)

(све попуњава понуђач)

или

Носилац посла

_____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

(у даљем тексту Извођач)

(све попуњава понуђач

и

Члан гупе

_____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

и

Члан гупе

_____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

Уговорне стране су се сагласиле о следећем:

Уводне одредбе

Члан 1.

Наручилац је на основу члaна 34 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12,14/15, 68/15) , и одлуке о покретању поступка број 404-163/18 од дана 29.06.2018. године, спровео  II фазу квалификационог поступка за јавну  набавку (ЈН бр. 404-163/18).

Извођач је на основу позива упућеног кандидатима са ажуриране листе кандидата којима је у 1. фази квалификационог  поступка (ЈН.  бр.17 ) призната  квалификација и објављеног истовремено на Порталу јавних  набавки и  интернет страници наручиоца, дана ______. године, доставио понуду број: _______ од дана _______.године.

(попуњава Наручилац).

Наручилац  је на основу Извештаја  Комисије  о стручној  оцени понуда и Одлуке о додели  уговора, бр._______ од  __   __ 201__. године,  изабрао понуду извођача ____________ за јавну набавку  „Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске“.

Предмет Уговора

Члан 2.

Предмет Уговора су радови, који обухватају демонтаже и рушења, земљане, бетонске, браварске, каменорезачке, сувомонтажне, стаклорезачке, фарбарске, електроинсталатерске и остале радове  у свему према одредбама овог Уговора, опису Наручиоца и понуди  Извођача број:  ____.од ____.201__. године, која је саставни део овог Уговора.

(попуњава извођач).

Члан 2а.

Извођач ће извршење уговорених послова, у складу са Понудом, делимично уступити подизвођачу: ________________________.

Проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће  извршити  подизвођач  је: ___%, а део предмета набавке који ће извршити подизвођач је:_____________ (попуњава Наручилац у складу са Обрасцом Понуде)

Извођач који је извршење  уговорених  радова, у складу са Понудом,  делимично уступио подизвођачу, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Члан 2б.

Уговорене  послове,  у складу са Понудом  и Споразумом,  бр. ____ од _______, заједнички  извршава група извођача, коју чине:

• ______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• ______________  (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• _______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

(    све уписује наручилац у  складу са Обрасцом понуде)

Извођачи који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу за извршење предметног уговора.

Члан 3.

Понуђач се обавезује  да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне набавке у складу са својом понудом, важећим позитивним прописима и одредбама овог уговора.

Финансијска вредност Уговора

Члан 4.

Уговорена вредност према усвојеној понуди и спецификацији  уговорених радова износи _________________ (_______________________________________), која понуђена вредност увећана за припадајући ПДВ, укупно износи ____________ (___________________________) динара.

Наручилац плаћање врши по динамици  наведеној у члану 7. овог уговора.

Цена

Члан 5.

Наручилац и Извођач су сагласни да су јединичне цене из Понуде фиксне и да се не могу мењати ни под каквим условима.

Члан 6.

Изричито се захтева да Наручилац буде хитно обавештен о сваком питању које може да доведе до промене висине предвиђеног буџета, спецификације или програма радова. Радови везани за ту околност се обустављају док Наручилац не донесе одлуку како ће се поступати.

Извођач прихвата да Наручилац може одустати од извођења појединих позиција, односно врста радова уговорених основним Уговором, а да се уговорене цене осталих радова не мењају.

Плаћање

Члан 7.

Наручилац ће плаћање изведених радова ивршити на основу фактуре-рачуна/ привремене и окончане ситуације Извођача .

Наручилац ће фактуру-рачун/ привремену и окончану ситуацију, оверене од стране Надзорног органа, прегледати, оверити и неспорну вредност исплатити у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема ситуације, када и настаје дужничко поверилачки однос.

Фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација се испоставља у 6 (шест) примерака почетком  месеца, а најкасније до 5-ог у месецу за изведене  радове у претходном месецу.

Вредност извршених радова по фактури-рачуну/ привременој и окончаној ситуацији, утврђује се на основу података о извршеним количинама радова из Грађевинске књиге уз примену јединичних цена из Понуде.

Као дан пријема, сматра се дан када је фактура-рачун/ привремена и окончана ситуација, предата на писарници Наручиоца.

Наручилац неће вршити плаћање на име набављеног, али не уграђеног материјала без обзира да ли је материјал испоручен и ускладиштен на градилишту.

Наручилац има право да оспори фактуру-рачун/ привремену и окончану ситуацију, у погледу  цене, количина, врсте радова, пенала,  рокова  и  другог. О спорном и разлозима оспоравања, Наручилац је дужан обавестити извођача у року одређеном за плаћање.

Увођење у посао

Члан 8.

Наручилац се обавезује да обезбеди овлашћене Надзорне органе и да организује дневни надзор над извођењем радова о свом трошку.

Наручилац се обавезује да одмах по потписивању овог Уговора уведе Извођача у посао.

Сматра се да је Извођач уведен у посао, када се изврши званично техничко отварање градилишта у присуству представника Наручиоца и преда Извођачу 1 (један) комплет техничке документације,  или пак цртеже и техничку спецификацију.

Датум из претходног става ће се констатовати заједно у грађевинском дневнику и од тада ће тећи рок грађења.

Тек након  преузимања градилишта, Извођач може набављати материјал, обављати припремне радове и излагати се другим трошковима у вези са извршењем Уговора.

Уколико приликом преузимања градилишта, упркос настојањима Наручиоца да обезбеди Извођачу најпрецизније могуће податке и повољен услове за извршење радова, Уговорне стране дођу до нових сазнања због којих уопште није могуће отпочети радове, или је потребно знатно изменити пројекте или описе, Наручилац има право да одустане од Уговора. У том случају, свака од Уговорних страна сама сноси своје трошкове које је до тог тренутка имала.

Рокови

Члан 9.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора  изведе у потпуности и преда  Наручиоцу на употребу у року  од  ______   (_________) календарских дана, од дана увођења у посао.

Дан увођења у посао, констатоваће се у Грађевинском дневнику.

Уговорени рок обухвата и време припреме Извођача за извођење радова.

Члан 10.

Сматра се да се Извођач пре давања Понуде упознао са климатским и другим условима рада, набавке материјала и ангажовања радне снаге, организацијом рада на градилишту и другим условима који утичу на рок и цену грађења. Одступање од уговорених рокова градње може бити само у следећим случајевима:

а) обостраним  писменим споразумом

б) дејством више силе

Број  дана на који се продужује рок почетка и завршетка радова, због случајева а) и б) из претходног параграфа овог члана, констатоваће се Грађевинским дневником, у тренутку настанка и престанка узрока продужења рока, уз потпис уговорних страна и анексом овог Уговора, којим ће се дефинисати нови услови плаћања.

Извођач нема право на продужење рока почетка и завршетка радова због случајева а) и б), ако су они настали по истеку уговореног рока за извођење радова.

Ако Извођач својом кривицом доведе у питање завршетак радова у уговореном року или од стране Наручиоца, продуженом року, Наручилац  има право да део преосталих неизвршених  радова одузме Извођачу из овог уговора, без његове посебне сагласности, као и да их уступи на извођење другом извођачу по најповољнијим тржишним условима.

Евентуалне разлике између уговорених цена одузетих радова и цена уговорених са другим извођачем, сноси Извођач из овог Уговора.

Поред обавезе из претходног става, Извођач би био у обавези да Наручиоцу надокнади штету коју претрпи због раскида Уговора

Контрола квалитета

Члан 11.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност и функционалност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 12.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Хитни непредвиђени радови

Члан 13.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Непредвиђени радови

Члан 14.

Непредвиђени радови према члану 9. Посебних Узанси о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе) су они радови који нису уговорени, ни предвиђени пројектом, али су се јавили као последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. У ове радове не спадају радови дефинисани чланом 15. и 16. овог уговора.

Непредвиђене радове Извођач радова не може да изведе без претходне сагласности наручиоца.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Експлотација објекта у току грађења

Члан 15.

Извођач је обавезан да све операције потребне за извођење главних и припремних  радова за извршење закљученог Уговора, изводи на начин којим се не спречава коришћење осталих објеката као и да не угрожава имовину власника или било коју другу имовину или лице.

Извођач је дужан да благовремено изради пројекат организације градилишта - извршња радова.

Извођач је обавезан пре почетка радова да достави динамички план извођења радова на сагласност Наручиоцу.

Уколико извођење радова захтева измену режима саобраћаја или ограничења у одвијању саобраћаја, Извођач радова је на основу Закона о безбедности саобраћаја РС дужан да изради Пројекат привремене саобраћајне сигнализације у току извођења радова и да по пројекту постави привремену саобраћајну сигнализацију.

Надзор и грађење

Члан 16.

Стручни надзор над извођењем предметних радова, Наручилац ће вршити преко и уз помоћ овлашћених стручњака.

Наручилац ће даном потписивања Уговора, решењем именовати одговорног Надзорног органа и доставити именовање Извођачу у моменту увођења у посао.

Извођач је дужан да пре почетка радова достави Наручиоцу име свог одговорног и овлашћеног представника на градилишту на сагласност.

Градилишна документација

Члан 17.

Извођач је дужан да уредно и по прописима који важе у седишту грађења води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима у 2 примерка, односно 1 примерак за Наручиоца, а 1 за Извођача. Ова документа морају бити редовно потписивана од надзорног органа и одговорног руководиоца радова Извођача, и то:

Грађевински дневник свакодневно, а Грађевинска књига одмах након извршеног обрачуна и уношења изведених количина по свакој позицији рада, односно сваких 30 дана најмање.

Сва комуникација између уговорених страна сматраће се важећом само ако је у писаној форми и само уколико је директно прими овлашћено лице уговорене стране.

Накнада штете

Члан 18.

Извођач је обавезан предузети мере техничке зашите и друге мере за сигурност објеката и радова, радника и материјала,  пролазника, јавног саобраћаја, суседних објеката, околине и имовине трећих лица и непосредно је одговоран и дужан је надокнадити све штете које извршењем уговорених радова причини трећим лицима.

Извођач је дужан да предузме све мере заштите животне средине.

Члан 19.

Наручилац неће сносити одговорност за накнаду Извођачу, његовим радницима или трећим лицима у случају смрти, онеспособљавања и других ризика који могу проистећи из њиховог ангажовања на реализацији радова, који су предмет овог Уговора, или из саме њихове реализације.

Уговорне казне

Члан 20.

Ако Извођач без кривице Наручиоца не заврши радове у уговореном року, дужан је Наручиоцу платити на име уговорне казне пенале 2 (два) промила од укупне уговорене вредности радова за сваки дан прекорачења уговореног рока до завршетка радова, а највише до 5% (пет процената) од угворене вредности.

Уговорне стране овим Уговором искључују примену правног правила по коме је Наручилац дужан саопштити Извођачу по западању у доцњу да задржава право на уговорену казну (пенале), те се сматра да је самим падањем у доцњу Извођач дужан платити уговорну казну (пенале) без опомене, а Наручилац је  овлашћен да их наплати - одбије на терет Извођачевих  потраживања од Наручиоца, с тим  што је Наручилац о извршеној наплати - одбијању дужан обавестити Извођача.

Плаћање уговорне казне (пенала) не  ослобађа Извођача  обавезе да у целости заврши све уговорене радове.

Ако Наручиоцу настане штета због прекорачења уговореног рока завршетка радова у износу већем од уговорених и обрачунатих пенала, тада је Извођач дужан да плати Наручиоцу поред уговорене казне (пенала) и износ накнаде  штете која прелази висину уговорене казне.

Ако Извођач заврши радове пре уговореног рока стиче право на премију у износу 2 (два) промила од укупне уговорене вредности радова за сваки дан завршетка пре уговореног рока,а највише до 5% (пет процената) од угворене вредности.

Члан 21.

Извођач ће сносити и обавезан је да Наручиоцу надокнади све трошкове настале ангажовањем техничког надзора ради праћења обима и квалитета радова за сваки дан прекорачења уговореног рока завршетка радова, ако је до прекорачења уговореног рока дошло квивицом Извођача.

Основ за утврђивање накнаде из претходног става чини цена инжењер/дан односно, техничар/дан уз примену фактора 3,5 на бруто личне дохотке за сваки дан закашњења до пријема објекта.

Осигурање

Члан 22.

Извођач радова је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура све радове, објекте и раднике према важећим прописима о осигурању и да полису осигурања у свако доба стави Наручиоцу на увид.

Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и Извођач буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове вредности.

Поред основног осигурања радова из  Уговора, Извођач је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења радова из Уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван урбанистичке локације, а буде их изазвао Извођач.

Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

Гарантни рок

Члан 23.

Извођач гарантује за квалитет изведених радова у року од најмање 2 (две ) године за грађевинске радове и занатске радове и 2 ( две ) године за инсталације и у грађену опрему, рачунајући од дана примопредаје радова, односно техничког пријема за радове које је изводио.

Извођач је дужан да о свом трошку  отклони све недостатке на изведеним радовима који се покажу у року гарантног рока, у року који му одреди Наручилац.

Уколико Извођач не поступи по захтевима Наручиоца, Наручилац има право да те недостатке отклони ангажовањем другог  извођача, на терет Извођача из овог Уговора,  уз наплату и на терет обезбеђења по овом уговору.

Технички преглед и коначни обрачун

Члан 24.

Технички преглед и пријем изведених радова вршиће се према важећим прописима.

Пре подношења захтева од стране Инвеститора за технички пријем, формираће се заједничка комисија састављена од стране представника Наручиоца и Извођача која ће утврдити испуњеност услова за технички пријем.

Комисија одлучује о испуњености услова једногласно а уколико има примедби оне морају бити образложене.

На основу одлуке комисије инвеститор подноси захтев надлежном органу за технички пријем.

Члан 25.

Извођач је дужан да поступи по примедбама комисије за технички преглед и то у року који му одреди комисија.

Трошкове накнадног техничког прегледа сноси Извођач, а трошкове Комисије за примопредају и Коначни обрачун свака   уговорна страна за своје представнике.

Члан 26.

По обављеном техничком прегледу и отклањању констатованих недостатака уговорне стране ће преко својих овлашћених представника у року од 10 дана извршити примопредају и Коначни обрачун изведених радова.

Средства финансијског обезбеђења

Члан 27.

Извођач се обавезује да на дан примопредаје предмета јавне набавке, преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то:

- бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, са  назначеним износом од 5 %  уговорене вредности без пдв-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке. Рок важења менице је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у случају да извођач не  изврши обавезу  отклањања квара, који би могаода умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року

Раскид Уговора

Члан 28.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у случају да Извођач није омогућио несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора и Наручиоца.

Наручилац може једнострано раскинути уговор уколико Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци, у складу са чланом 170. став 1. тачка 4. ЗЈН.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда преглед стварно изведених радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 29.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности, а у складу су са дефиницијама датим у члану 16. и 17. овог уговора. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- хитне непредвиђене радове према члану 16. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- непредвиђене радове према члану 17. уговора, без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности,а који нису били уговорени, ни предвиђени пројектом.

Члан 30.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Саставни делови уговора

Члан 31.

Саставни делови овог Уговора су:

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

Члан 32.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  све  евентуалне  спорове  који  настану  у  вези  с  овим Уговором,  решавају споразумно, у духу добрих пословних обичаја.

Одредбе Закона о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других позитивно-правних прописа, примењиваће се на све што није регулисано овим Уговором.

Члан 33.

У случају да настали спор није могуће решити споразумом, уговорне стране су сагласне да ће спор решити пред надлежним судом.

Члан 34.

Овај Уговор је правно ваљано закључен и потписан од стране означених овлашћених представника уговорних страна у 6 (шест) истоветних примерака од којих је 3 (три) за Наручиоца и  3 (три) за Извођача.

ИЗВОЂАЧ                                                                         НАРУЧИЛАЦ                                                                                                                                                                 ________________                                                                ________________

Начелник, Милоје Марић дипл.ецц.

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте  навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену

«Понуда за јавну набавку квалификациони поступак – друга фаза: Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу ЈН VIII Број 404-163/18 - НЕ ОТВАРАТИ»

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.07.2018. године до 11:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде (Образац 1) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) - попуњен, оверен печатом и потписан (достављање овог обрасца уз понуду није обавезно)

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Модел уговора - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Техничку спецификацију – предмер радова – попуњен, оверен печатом и потписан;

- Споразум – којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу на износ од 3% од укупне вредности понуде без пдв-а која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити са клаузулама безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке.

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу ЈН VIII Број 404-163/18  - НЕ ОТВАРАТИ» или

„Допуна понуде за јавну набавку  – Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу ЈН VIII Број 404-163/18 - НЕ ОТВАРАТИ» или

„Опозив понуде за јавну набавку – Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу ЈН VIII Број 404-163/18 - НЕ ОТВАРАТИ».

На полеђини коверте или на кутији навести назив, седиште, телефон и име особе за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

У овом поступку могу учествовати кандидати са листе кандидата на начин на који им је призната квалификација.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити у роковима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу документа који испоставља понуђач (привремена/окончана ситуација), а којим је потврђено извођење радова.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтев у погледу рока

Рок за извођење радова не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) календарских дана од дана увођења у посао.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.4. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција - Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу не може бити краћа од 2 (две) године од дана примопредаје радова.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу на износ од 3% од укупне вредности понуде без пдв-а која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити са клаузулама безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Изабрани понуђач се обавезује обавезује да на дан примопредаје предмета јавне набавке, преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то:

бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, са  назначеним износом од 5 %  уговорене вредности без пдв-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке. Рок важења менице је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у случају да извођач не  изврши обавезу  отклањања квара, који би могаода умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

НАПОМЕНА:  Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије,  у складу са Одлуком о ближим условима, садржини  и  начину  вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011 и 80/2015).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Предметна набавка не садржи техничку документацију и  планове.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице (кандидат) може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице или електронске поште  на e-mail slavisa.projevic@uzice.rs или milica.nikolic@uzice.rs или ivana.drcelic@uzice.rs  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу ЈН VIII Број 404-163/18.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално

- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Свака исправка начињена од стране понуђача мора бити видљива, оверена печатом и потписом понуђача.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНAТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail slavisa.projevic@uzice.rs или milica.nikolic@uzice.rs или ivana.drcelic@uzice.rs  или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Градска управа града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице; јавна набавка VIII Број 404-163/18 Партерно уређење за тематску скулптуру на кружној раскрсници улица Николе Пашића и Омладинске у Ужицу;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока заподношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Законa.

19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. Став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској инситуцији.