ГРАД УЖИЦЕ

Градска управа за инфраструктуру и развој

VIII Број 404-180/18

17.08.2018. године

У ж и ц е

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Kомисија за јавну набавку образована Решењем број VIII  број 404-180/18 од 27.07.2018. године, врши следеће

II ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

VIII број 404-180/18 (радови)

„Радови на унапређењу система јавне расвете на територији града Ужица у циљу рационализациј епотрошње електричне енергије“

У конкурсној документацији ДОДАТНИ УСЛОВИ страна 7. тачка 4

| 4. | Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом техничком опремом: Р.бр. Назив опреме ком. 1 Хидраулична платформа са корпом минималне висине 15 м 2 2 Теретно возило носивости до 3 тоне 2 3 Радионицу за израду разводних ормана 1 |
| --- | --- |
| Доказ | Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом: а) за средства набављена до 31.12.2017. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2017. године, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом понуђача; б) за средства набављена од 1.1.2018. године рачун и отпремницa; в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или уговором о лизингу. Поред наведених доказа понуђач мора да за возила достави фотокопије очитаних саобраћајних дозвола и полиса осигурања, а за хидрауличнe платформe и важећe атестe о испитивању (стручне налазе). |

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

(тачка 3 се брише)

| 4. | Да располаже довољним техничким капацитетом односно да располаже следећом техничком опремом: Р.бр. Назив опреме ком. 1 Хидраулична платформа са корпом минималне висине 15 м 2 2 Теретно возило носивости до 3 тоне 2 |
| --- | --- |
| Доказ | Доказ да понуђач располаже траженом техничком опремом: а) за средства набављена до 31.12.2017. године – пописна листа или аналитичкa картицa основних средстава, на којима ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са датумом 31.12.2017. године, потписанa од стране овлашћеног лица и оверенa печатом понуђача; б) за средства набављена од 1.1.2018. године рачун и отпремницa; в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или уговором о лизингу. Поред наведених доказа понуђач мора да за возила достави фотокопије очитаних саобраћајних дозвола и полиса осигурања, а за хидрауличнe платформe и важећe атестe о испитивању (стручне налазе). |

## У конкурсној документацији Образац 10 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН-ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ тачке 7, 8 и 12

Страна 43.

| 7 | Испорука, транспорт и монтажа светиљке са сијалицом на дрвени, метални или бетонски стуб висине до 10m, следећих карактеристика: - кућиште од алуминијумске легуре ливено под притиском и обојено електростатичким поступком бојом у праху - огледало светиљке, израђено поступком дубоког извлачења од алуминијума високе чистоће 99,8% који је електрополиран и анодно заштићен, високог коефицијента рефлексије тако да омогућава постизање пројектованих фотометријских захтева - протектор светиљке израђен од ливеног поликарбоната, отпорног на УВ зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације - предспојни уређај на једноставно изменљивој плочи са носачем сијаличног грла - заптивач, постављен у жлебу на протектору, израђен од екструдоване силиконске гуме - отвор за хоризонталну монтажу на лиру ф48mm - степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) минимално IP 65, према стандарду СРПС ЕН 60598-1 - механичка отпорност на удар протектора од поликарбоната IK 08, према стандарду СРПС ЕН 62262 - светиљка класе електричне изолације I, према стандарду СРПС ЕН 60598 - прикључак за уземљење на кућишту светиљке - предспојни уређај за сијалицу натријум високог притиска 70W - приступ сијалици и предспојном уређају мора бити једноставан; током интервенције протектор мора бити причвршћен за светиљку - сијалица натријум високог притиска снаге 70W |
| --- | --- |
| 8 | Испорука, транспорт и монтажа светиљке са сијалицом на дрвени, метални или бетонски стуб висине до 10m, следећих карактеристика: - кућиште од алуминијумске легуре ливено под притиском и обојено електростатичким поступком бојом у праху - огледало светиљке, израђено поступком дубоког извлачења од алуминијума високе чистоће 99,8% који је електрополиран и анодно заштићен, високог коефицијента рефлексије тако да омогућава постизање пројектованих фотометријских захтева - протектор светиљке израђен од ливеног поликарбоната, отпорног на УВ зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације. - предспојни уређај на једноставно изменљивој плочи са носачем сијаличног грла - заптивач, постављен у жлебу на протектору, израђен од екструдоване силиконске гуме која је отпорна на УВ зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације - ручице за затварање протектора, постављене у прорезима на протектору и израñене од ливеног полиамида, које обезбеђују сигурно и трајно заптивање комплетне светиљке - отвор за хоризонталну монтажу на лиру ф60 mm - степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) минимално IP 65, према стандарду СРПС ЕН 60598-1 - механичка отпорност на удар протектора од поликарбоната IK08, према стандарду СРПС ЕН 50102 или СРПС ЕН 62262 - светиљка класе електричне изолације I, према стандарду СРПС ЕН 60598 - прикључак за уземљење на кућишту светиљке - предспојни уређај за сијалицу натријум високог притиска 150W - приступ сијалици и предспојном уређају мора бити једноставан; током интервенције протектор мора бити причвршћен за светиљку - сијалица натријум високог притиска снаге 150W |

| 12 | Светиљка за амбијентално осветљење, облика диска, комплетно опремљене за коришћење LED светлосног извора, 24L NW или еквивалентно. Кућиште и поклопац светиљке, израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојени електростатичким поступком бојом у праху RAL 7038 light grey, или на захтев по избору инвеститора. Кућиште мора да буде такве конструкције да омогућује монтажу LED модула различитог броја диода и оптике, више различитих фотометријских расподела и директну монтажу драјвера (предспојног уређаја). Приступ ручно раздвојивом конектору за напајање светиљке је омогућен отварањем дела горњег поклопца. На поклопцу светиљке мора да буде јасно угравирана ознака за усмеравање светиљке. Протектор, израђен од равног, ливеног поликарбоната, отпорног на UV зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације. Оптички блок чине LED модули са укупно 24 високоефикасних диода. LED чипови су додатно снабдевени сочивима са одговарајућом светлосном расподелом. LED чипови имају температуру боје светлости 3700-4300K (NW-неутрално бела). Укупна снага светиљке не већа од 58W. Улазни светлосни флукс светиљке не сме бити мањи од 5.400 лумена (на Ta=25°C). Трајност LED извора је ≥ 100.000 сати, с тим да светлосни флукс не опадне на мање од 90% од иницијалног (L90). Предспојни уређај, монтиран на кућишту светиљке, омогућава коришћење LED светлосног извора пројектоване снаге, треба да има могућност креирања аутономног сценарија димовања у више корака, могућност контроле нивоа осветљености (или снаге) путем протокола DALI или 1 – 10V, као и могућност регулације светлосног флукса и снаге извора путем командног кабла. Универзални систем за монтажу који је интегрисани део кућишта омогућава директну монтажу на стуб завршетка Ø60 mm или Ø76 mm, вертикално, централно осно симетрично у односу на стуб. Димензије светиљке приближно: fi 525 mm X 160 mm (пречник X висина). Тежина светиљке око 9kg. Механичка отпорност светиљке на удар не мања од IK09, у сагласности са IEC-EN 62262. Степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) IP66, у сагласности са IEC-EN 60598. Светиљка треба да буде снабдевена опремом за заштиту од пренапона 10kV. |
| --- | --- |

МЕЊА СЕ  И ГЛАСИ

| 7 | Испорука, транспорт и монтажа светиљке са сијалицом на дрвени, метални или бетонски стуб висине до 10m, следећих карактеристика: - кућиште од алуминијумске легуре ливено под притиском и обојено електростатичким поступком бојом у праху - огледало светиљке, израђено поступком дубоког извлачења од алуминијума високе чистоће 99,8% који је електрополиран и анодно заштићен, високог коефицијента рефлексије тако да омогућава постизање пројектованих фотометријских захтева - протектор светиљке израђен од ливеног поликарбоната или каљеног стакла, отпорног на УВ зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације - предспојни уређај на једноставно изменљивој плочи са носачем сијаличног грла - заптивач, постављен у жлебу на протектору, израђен од екструдоване силиконске гуме - отвор за хоризонталну монтажу на лиру ф48mm - степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) минимално IP 65, према стандарду СРПС ЕН 60598-1 - механичка отпорност на удар протектора од поликарбоната или стакла IK 08, према стандарду СРПС ЕН 62262 - светиљка класе електричне изолације I, према стандарду СРПС ЕН 60598 - прикључак за уземљење на кућишту светиљке - предспојни уређај за сијалицу натријум високог притиска 70W - приступ сијалици и предспојном уређају мора бити једноставан; током интервенције протектор мора бити причвршћен за светиљку - сијалица натријум високог притиска снаге 70W |
| --- | --- |
| 8 | Испорука, транспорт и монтажа светиљке са сијалицом на дрвени, метални или бетонски стуб висине до 10m, следећих карактеристика: - кућиште од алуминијумске легуре ливено под притиском и обојено електростатичким поступком бојом у праху - огледало светиљке, израђено поступком дубоког извлачења од алуминијума високе чистоће 99,8% који је електрополиран и анодно заштићен, високог коефицијента рефлексије тако да омогућава постизање пројектованих фотометријских захтева - протектор светиљке израђен од ливеног поликарбоната или каљеног стакла, отпорног на УВ зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације. - предспојни уређај на једноставно изменљивој плочи са носачем сијаличног грла - заптивач, постављен у жлебу на протектору, израђен од екструдоване силиконске гуме која је отпорна на УВ зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације - ручице за затварање протектора, постављене у прорезима на протектору и израñене од ливеног полиамида, које обезбеђују сигурно и трајно заптивање комплетне светиљке - отвор за хоризонталну монтажу на лиру ф60 mm - степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) минимално IP 65, према стандарду СРПС ЕН 60598-1 - механичка отпорност на удар протектора од поликарбоната или стакла IK08, према стандарду СРПС ЕН 50102 или СРПС ЕН 62262 - светиљка класе електричне изолације I, према стандарду СРПС ЕН 60598 - прикључак за уземљење на кућишту светиљке - предспојни уређај за сијалицу натријум високог притиска 150W - приступ сијалици и предспојном уређају мора бити једноставан; током интервенције протектор мора бити причвршћен за светиљку - сијалица натријум високог притиска снаге 150W |
| 12 | Светиљка за амбијентално осветљење, облика диска, комплетно опремљене за коришћење LED светлосног извора, 24L NW или еквивалентно. Кућиште и поклопац светиљке, израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојени електростатичким поступком бојом у праху RAL 7038 light grey, или на захтев по избору инвеститора. Кућиште мора да буде такве конструкције да омогућује монтажу LED модула различитог броја диода и оптике, више различитих фотометријских расподела и директну монтажу драјвера (предспојног уређаја). Приступ ручно раздвојивом конектору за напајање светиљке је омогућен отварањем дела горњег поклопца. На поклопцу светиљке мора да буде јасно угравирана ознака за усмеравање светиљке. Протектор, израђен од равног, ливеног поликарбоната или каљеног стакла, отпорног на UV зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације. Оптички блок чине LED модули са укупно 24 високоефикасних диода. LED чипови су додатно снабдевени сочивима са одговарајућом светлосном расподелом. LED чипови имају температуру боје светлости 3700-4300K (NW-неутрално бела). Укупна снага светиљке не већа од 58W. Улазни светлосни флукс светиљке не сме бити мањи од 5.400 лумена (на Ta=25°C). Трајност LED извора је ≥ 100.000 сати, с тим да светлосни флукс не опадне на мање од 90% од иницијалног (L90). Предспојни уређај, монтиран на кућишту светиљке, омогућава коришћење LED светлосног извора пројектоване снаге, треба да има могућност креирања аутономног сценарија димовања у више корака, могућност контроле нивоа осветљености (или снаге) путем протокола DALI или 1 – 10V, као и могућност регулације светлосног флукса и снаге извора путем командног кабла. Универзални систем за монтажу који је интегрисани део кућишта омогућава директну монтажу на стуб завршетка Ø60 mm или Ø76 mm, вертикално, централно осно симетрично у односу на стуб. Димензије светиљке приближно: fi 525 mm X 160 mm (пречник X висина). Тежина светиљке око 9kg. Механичка отпорност светиљке на удар не мања од IK09, у сагласности са IEC-EN 62262. Степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) IP66, у сагласности са IEC-EN 60598. Светиљка треба да буде снабдевена опремом за заштиту од пренапона 10kV. |

Прилог бр. 1.- Предмер и предрачун образац структуре цене (образац 10)

Понуђач је дужан да прилог потпише, овери и достави уз понуду.

Образац 10.

# ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН-OБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Прилажемо предмер и предрачун радова за јавну набавку број VIII 404-180/18- Радови на унапређењу система јавне расвете на територији града Ужица у циљу рационализације потрошње електричне енергије, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

# ПРЕДМЕР РАДОВА

| ред. бр. | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | јед. мере | колич. | јед. цена | вредност радова по позицији |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трасирање и ископ пробних ровова (јама) потребних димензија (просечно 2m3) при одређивању положаја других подземних инсталација. Затрпавање пробних ровова у слојевима од по 15cm и набијање. Укупно за рад, материјал и транспорт. | Ком. | 60 |  |  |
| 2 | Монтажа пролаза кабла за јавно осветљење типа PP00-Y 5x10mm2 - веза РО и измештеног места мерења или веза РО и ТС. Кабал се полаже кроз земљу или уз стуб постојеће СТС кроз панцир црево. Позицијом обухватити и панцир црево. Калкулисати са укупно 10m кабла. | Ком. | 60 |  |  |
| 3 | Обележавање локације ормана, ископ земље, испорука и постављање префрабикованог темеља димензија 800x350x400mm од бетона марке МB30, темељног оквира за монтажу ормана из позицијa 4,5 и 6, уградња адекватног анкера за учвршћење ормана и монтажа ормана на темељ. Укупно за рад, материјал и транспорт. | Ком. | 60 |  |  |
| 4 | Израда, испорука на градилиште и монтажа на типски темељ (обухваћен посебном позицијом број 3), разводног ормана израђеног од полиестера димензија 800x300x1000mm (ширина x дубина x висина) отпорности на удар минимално IК10, самогасивости према IEC 60695-2-1 (9600C). У разводни орман уградити уређај за уштеду електричне енергије на бази континуалне регулације светлосног флукса, снаге 30кVА, са пратећом опремом и предвидети могућност за проширење капацитета. У управљачки део уградити следећу опрему: - DIN шина за монтажу опреме димензија 35х7,5mm - контактор 63А (ком 1) - трополна раставна склопка (дришер) опремљена уређајем за гашење електричног лука, називне струје In=63A (ком 1) - патрон осигурача NV00 40A (ком 3) - аутоматски осигурач 6А тип-Б (ком 1) - уклопни сат за јавну расвету тип DVB 2006 (ком 1) - прекидач 1-0-2 модуларни (у облику аутоматског осигурача 1-полни, ширине 1TE, називне струје 16A и називног напона 230VAC (ком 1) - сијалица 6W са интегрисаним прекидачем за осветљење ормана (ком 1) - аутоматски осигурач 63А тип Ц (ком 3) - све струјне везе треба да буду остварене проводницима минималног пресека 10mm2, а остале везе проводницима пресека 1,5mm2 - остали ситан материјал за шемирање (каналице, хилзне, проводници, шине, сабирнице …) | Ком. | 16 |  |  |
| 5 | Израда, испорука на градилиште и монтажа на типски темељ (обухваћен посебном позицијом број 3), разводног ормана израђеног од полиестера димензија 800x300x1000mm (ширина x дубина x висина) отпорности на удар минимално IK10, самогасивости према IEC 60695-2-1 (9600C). У разводни орман уградити уређај за уштеду електричне енергије на бази континуалне регулације светлосног флукса, снаге 20кVА, са пратећом опремом и предвидети могућност за проширење капацитета. У управљачки део уградити следећу опрему: - DIN шина за монтажу опреме димензија 35х7,5mm - контактор 63А (ком 1) - трополна раставна склопка (дришер) опремљена уређајем за гашење електричног лука, називне струје In=63A (ком 1) - патрон осигурача NV00 40A (ком 3) - аутоматски осигурач 6А тип-Б (ком 1) - уклопни сат за јавну расвету тип DVB 2006 (ком 1) - прекидач 1-0-2 модуларни (у облику аутоматског осигурача 1-полни, ширине 1TE, називне струје 16A и називног напона 230VAC (ком 1) - сијалица 6W са интегрисаним прекидачем за осветљење ормана (ком 1) - аутоматски осигурач 63А тип Ц (ком 2) - све струјне везе треба да буду остварене проводницима минималног пресека 10mm2, а остале везе проводницима пресека 1,5mm2 - остали ситан материјал за шемирање (каналице, хилзне, проводници, шине, сабирнице …) | Ком. | 27 |  |  |
| 6 | Израда, испорука на градилиште и монтажа на типски темељ (обухваћен посебном позицијом број 3), разводног ормана израђеног од полиестера димензија 800x300x1000mm (ширина x дубина x висина) отпорности на удар минимално IK10, самогасивости према IEC 60695-2-1 (9600C). У разводни орман уградити уређај за уштеду електричне енергије на бази континуалне регулације светлосног флукса, снаге 10кVА, са пратећом опремом и предвидети могућност за проширење капацитета. У управљачки део уградити следећу опрему: - DIN шина за монтажу опреме димензија 35х7,5mm - контактор 63А (ком 1) - трополна раставна склопка (дришер) опремљена уређајем за гашење електричног лука, називне струје In=63A (ком 1) - патрон осигурача NV00 40A (ком 3) - аутоматски осигурач 6А тип-Б (ком 1) - уклопни сат за јавну расвету тип DVB 2006 (ком 1) - прекидач 1-0-2 модуларни (у облику аутоматског осигурача 1-полни, ширине 1TE, називне струје 16A и називног напона 230VAC (ком 1) - сијалица 6W са интегрисаним прекидачем за осветљење ормана (ком 1) - аутоматски осигурач 63А тип Ц (ком 1) - све струјне везе треба да буду остварене проводницима минималног пресека 10mm2, а остале везе проводницима пресека 1,5mm2 - остали ситан материјал за шемирање (каналице, хилзне, проводници, шине, сабирнице …) | Ком. | 17 |  |  |
| 7 | Испорука, транспорт и монтажа светиљке са сијалицом на дрвени, метални или бетонски стуб висине до 10m, следећих карактеристика: - кућиште од алуминијумске легуре ливено под притиском и обојено електростатичким поступком бојом у праху - огледало светиљке, израђено поступком дубоког извлачења од алуминијума високе чистоће 99,8% који је електрополиран и анодно заштићен, високог коефицијента рефлексије тако да омогућава постизање пројектованих фотометријских захтева - протектор светиљке израђен од ливеног поликарбоната или каљеног стакла, отпорног на УВ зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације - предспојни уређај на једноставно изменљивој плочи са носачем сијаличног грла - заптивач, постављен у жлебу на протектору, израђен од екструдоване силиконске гуме - отвор за хоризонталну монтажу на лиру ф48mm - степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) минимално IP 65, према стандарду СРПС ЕН 60598-1 - механичка отпорност на удар протектора од поликарбоната или стакла IK 08, према стандарду СРПС ЕН 62262 - светиљка класе електричне изолације I, према стандарду СРПС ЕН 60598 - прикључак за уземљење на кућишту светиљке - предспојни уређај за сијалицу натријум високог притиска 70W - приступ сијалици и предспојном уређају мора бити једноставан; током интервенције протектор мора бити причвршћен за светиљку - сијалица натријум високог притиска снаге 70W | Ком. | 1115 |  |  |
| 8 | Испорука, транспорт и монтажа светиљке са сијалицом на дрвени, метални или бетонски стуб висине до 10m, следећих карактеристика: - кућиште од алуминијумске легуре ливено под притиском и обојено електростатичким поступком бојом у праху - огледало светиљке, израђено поступком дубоког извлачења од алуминијума високе чистоће 99,8% који је електрополиран и анодно заштићен, високог коефицијента рефлексије тако да омогућава постизање пројектованих фотометријских захтева - протектор светиљке израђен од ливеног поликарбоната или каљеног стакла, отпорног на УВ зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације. - предспојни уређај на једноставно изменљивој плочи са носачем сијаличног грла - заптивач, постављен у жлебу на протектору, израђен од екструдоване силиконске гуме која је отпорна на УВ зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације - ручице за затварање протектора, постављене у прорезима на протектору и израñене од ливеног полиамида, које обезбеђују сигурно и трајно заптивање комплетне светиљке - отвор за хоризонталну монтажу на лиру ф60 mm - степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) минимално IP 65, према стандарду СРПС ЕН 60598-1 - механичка отпорност на удар протектора од поликарбоната или стакла IK08, према стандарду СРПС ЕН 50102 или СРПС ЕН 62262 - светиљка класе електричне изолације I, према стандарду СРПС ЕН 60598 - прикључак за уземљење на кућишту светиљке - предспојни уређај за сијалицу натријум високог притиска 150W - приступ сијалици и предспојном уређају мора бити једноставан; током интервенције протектор мора бити причвршћен за светиљку - сијалица натријум високог притиска снаге 150W | Ком. | 151 |  |  |
| 9 | Испорука и уградња дигиталног уклопног часовника са програмираном астрономском обданицом и једним прoграмабилним каналом (ком 1): - Испорука и уградња једнополног прекидача 16A програм 1-0-2 за монтажу на дин шину (ком 2) - Испорука и уградња трополног NV осигурача 36/125А (ком 3) - Развезивање и поновно повезивање дела комутационе опреме у циљу добијања слободног простора. - Израда новог ожичења са припадајућим клемама и заштитним маскама, испитивање и обележавање разводног ормана. | Ком. | 40 |  |  |
| 10 | Испорука и уградња полиестарског разводног ормана и заштити IP 65, са прибором за монтажу на стуб и кровом. Орман садржи следећу опрему: - Дигитални уклопни часовник са програмираном астрономском обданицом и једним програмабилним каналом (ком 1) - Једнополни прекидач 16А програм 1-0-2 за монтажу на дин шину (ком 1) - Трополни контактор 400/230V 40A (ком 1) - NV осигурача 36/125А (ком 3) - Ожичење са припадајућим клемама и заштитним маскама, испитивање и обележавање разводног ормана. | Ком. | 20 |  |  |
| 11 | Преправка постојећег разводног ормана јавне расвете: - Доградња трополног NV постоља са припадајућим патронима осигурача, ожичењем и клемама. - Израда отвора са уводницом и везе са помоћним орманом каблом PP OO 5x6 mm2 у спа цеви fi 32 mm дужине 2m | Ком. | 20 |  |  |
| 12 | Светиљка за амбијентално осветљење, облика диска, комплетно опремљене за коришћење LED светлосног извора, 24L NW или еквивалентно. Кућиште и поклопац светиљке, израђени од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојени електростатичким поступком бојом у праху RAL 7038 light grey, или на захтев по избору инвеститора. Кућиште мора да буде такве конструкције да омогућује монтажу LED модула различитог броја диода и оптике, више различитих фотометријских расподела и директну монтажу драјвера (предспојног уређаја). Приступ ручно раздвојивом конектору за напајање светиљке је омогућен отварањем дела горњег поклопца. На поклопцу светиљке мора да буде јасно угравирана ознака за усмеравање светиљке. Протектор, израђен од равног, ливеног поликарбоната или каљеног стакла, отпорног на UV зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације. Оптички блок чине LED модули са укупно 24 високоефикасних диода. LED чипови су додатно снабдевени сочивима са одговарајућом светлосном расподелом. LED чипови имају температуру боје светлости 3700-4300K (NW-неутрално бела). Укупна снага светиљке не већа од 58W. Улазни светлосни флукс светиљке не сме бити мањи од 5.400 лумена (на Ta=25°C). Трајност LED извора је ≥ 100.000 сати, с тим да светлосни флукс не опадне на мање од 90% од иницијалног (L90). Предспојни уређај, монтиран на кућишту светиљке, омогућава коришћење LED светлосног извора пројектоване снаге, треба да има могућност креирања аутономног сценарија димовања у више корака, могућност контроле нивоа осветљености (или снаге) путем протокола DALI или 1 – 10V, као и могућност регулације светлосног флукса и снаге извора путем командног кабла. Универзални систем за монтажу који је интегрисани део кућишта омогућава директну монтажу на стуб завршетка Ø60 mm или Ø76 mm, вертикално, централно осно симетрично у односу на стуб. Димензије светиљке приближно: fi 525 mm X 160 mm (пречник X висина). Тежина светиљке око 9kg. Механичка отпорност светиљке на удар не мања од IK09, у сагласности са IEC-EN 62262. Степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) IP66, у сагласности са IEC-EN 60598. Светиљка треба да буде снабдевена опремом за заштиту од пренапона 10kV. | Ком. | 40 |  |  |
|  |  | УКУПНО |  |
|  |  | ПДВ 20% |  |
|  |  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

Датум:    _______________					      Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

ОВЕ ИЗМЕНЕ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Комисија за јавну набавку   VIII број 404-180/18 – Радови на унапређењу система јавне расвете на територији града Ужица у циљу рационализације потрошње електричне енергије