АГИ ОМЕГА ПРОЈЕКТ

Ω

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Свеска 1 - архитектура

| ИНВЕСТИТОР | Миле Догаџић |
| --- | --- |
| ОБЈЕКАТ 111011- А категорија | СТАМБЕНИ Реконструкција и доградња |
| МЕСТО ГРАДЊЕ | к.п. 8007 КО Ужице |

Ужице,   септембар  2018. год.                                                             ИДР  14/2018

OP[TА   ДОКУМЕНТАЦИЈА

Прилог 9.

1.1.  НАСЛОВНА СТРАНА

1 – ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор:	Миле Доганџић, Ужице

Објекат:	Стамбени,

к.п. 8007 КО Ужице

Врста техничке документације:	ИДР Идејно решење

Назив и ознака дела пројекта:	1- пројекат архитектуре

За грађење/извођење радова:	реконструкција и доградња

Печат и потпис:			Пројектант:

Агенција за грађевински инжењеринг ОМЕГА ПРОЈЕКТ

Ратарска 69, Ужице

Предраг Недић

Печат и потпис:	Одговорни пројектант:

Предраг Недић, дипл. инж. грађ.     Бр.лиценце 310 5228 03

Број дела пројекта:	ИДР  14/2018

Место и датум:	Ужице, септембар 2018.

1.2.  САДРЖАЈ   1- архитектура

| 1.1. | Насловна страна 1- архитектура |
| --- | --- |
| 1.2. | Садржај 1- архитектура |
| 1.3. | Решење о одређивању одговорног пројектанта 1- архитектура |
| 1.4. | Изјава одговорног пројектанта 1- архитектура |
| 1.5. | Текстуална документација |
| 1.6. | Нумеричка документација |
| 1.7. | Графичка документација |

# S A D R @ A J

- OP[TА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  - Насловна страна

  - Sadr`aj projekta

  - Re{ewe o odre|ivawu odgovornog projektanta

  - Izjava odgovornog projektanta o uskla|enosti sa законом

  - Izjava odgovornog projektanat o nosivosti i stabilnosti objekta

- TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

  - Tehni~ki opis

- NUMERI^KA DOKUMENTACIJA

  - Tabelarni prikaz povr{ina objekata po prostorijama

- GRAFI^KA DOKUMENTACIJA

| 4.1. | Ситуациони план - постојеће | .............. | 1 : 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Основа темеља - постојеће | .............. | 1 : 100 |
| 4.3. | Основа приземља - постојеће | .............. | 1 : 100 |
| 4.4. | Основа крова - постојеће | .............. | 1 : 100 |
| 4.5. | Изглед крова - постојеће | .............. | 1 : 100 |
| 4.6. | Пресек 1-1 - постојеће | .............. | 1 : 100 |
| 4.7. | Пресек 2-2 - постојеће | .............. | 1 : 100 |
| 4.8. | Југо-источна фасада - постојеће | .............. | 1 : 100 |
| 4.9. | Југо-западна фасада - постојеће | .............. | 1 : 100 |
| 4.10. | Северо-западна фасада - постојеће | .............. | 1 : 100 |
| 4.11. | Северо-источна фасада - постојеће | .............. | 1 : 100 |
| 4.12. | Ситуациони план - ново | .............. | 1 : 200 |
| 4.13. | Основа темеља - ново | .............. | 1 : 100 |
| 4.14. | Основа приземља - ново | .............. | 1 : 100 |
| 4.15. | Основа крова - ново | .............. | 1 : 100 |
| 4.16. | Изглед крова - ново | .............. | 1 : 100 |
| 4.17. | Пресек 1-1 - ново | .............. | 1 : 100 |
| 4.18. | Пресек 2-2 - ново | .............. | 1 : 100 |
| 4.19. | Југо-источна фасада - ново | .............. | 1 : 100 |
| 4.20. | Југо-западна фасада - ново | .............. | 1 : 100 |
| 4.21. | Северо-западна - ново | .............. | 1 : 100 |
| 4.22. | Северо-источна - ново | .............. | 1 : 100 |
| 4.23. | Основа темеља – руши се, зида се | .............. | 1 : 100 |
| 4.24. | Основа приземља – руши се, зида се | .............. | 1 : 100 |

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 одлука УС, 24/11 i 121/12, 42/13–одлука УС, 50/2013–одлука УС,  98/2013–одлука УС, 132/14 и 145/14) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (''Службени гласник РС'', бр. 23/15)  као:

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду  ИДР Идејног решења који је део Главне свеске за реконструкцију и доградњу стамбеног објекта, к.п. 8077 КО Ужице одређује се:

Предраг Недић  дипл.инж.грађ. ..................................................................310 5228 03

Пројектант:	Агенција за грађевински инжењеринг ОМЕГА ПРОЈЕКТ,  Ратарска 69, Ужице

Одговорно лице/заступник: 	Предраг Недић

Печат:	Потпис:

Број техничке документације:	ИДР   14/ 2018

Место и датум:	Ужице, септембар 2018. год.

Прилог 4.

1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Одговорни пројектант пројекта архитектуре, који је део Идејног решења реконструкције и доградње стамбеног објекта,  к.п. 8007  КО Ужице

Предраг Недић  дипл. инж. грађ.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

- да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

- да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант :	Предраг Недић  дипл. инж. грађ.

Број лиценце:	310 5228 03

Печат:	Потпис:

Број техничке документације:	ИДР   14/2018

Место и датум:	Ужице ,    септембар  2018. год.

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА   ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Одговорни пројектант  Идејног пројекта реконструкције и доградње стамбеног објекта , к.п. 8007  КО Ужице

Предраг Недић  дипл. инж. грађ.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

да објекат обухваћен пројектом идејног решења има одговарајућу носивост и стабилност.

Одговорни пројектант ИДР:                             Предраг Недић  дипл. инж. грађ.

Број лиценце:	                310 5228 03

Лични печат:	                Потпис:

Број техничке документације:	  ИДР   14/ 2018

Место и датум:	 Ужице, септембар  2018. год.

TEKSTUALNА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

ТЕХНИЧКИ ОПИС

ПРОЈЕКАТ                 Идејно решење реконструкције и доградње

ОБЈЕКАТ                    Стамбени

МЕСТО                       Ужице, к.п. 8007  КО Ужице

ИНЕСТИТОР             Миле Доганџић, Ужице

Идејним решењем је предвиђена реконструкција и доградња стамбеног објекта. Објекат се налази на к.п. 8007 КО Ужице.  Новопројектовани објекат намењен је становању.

ОПИС ОБЈЕКТА:

Објекат третиран овим идејним решењем је стамбени и лоциран је на к.п. 8007 КО Ужице. Идејно решење је рађено  на захтев инвеститора.

Основна намена објекта је становање. Предвиђена је једна етажа и то приземље. Улаз у објекат предвиђен је из дворишта спољашњим степеништем, које прати нагиб постојећег терена.

На парцели постоји стамбени објекат, који се састоји од ходника, кухиње и две спаваће собе. Нето површина постојећег објекта је 34,85 м2, бруто је 46,50 м2. Пројектом је предвиђено рушење дела фасадних зидова, док се постојећи темељи задржавају и проширују, ради доградње објекта.

Новопројектовано приземље се састоји од ходника, дневног боравка са трпезаријом и нишом, оставе, 2 спаваће собе и купатила. Нето површина приземља је 59,78 м2, а бруто 72,57 м2.

КОНСТРУКЦИЈА:

Темељи објекта су аб тракасти темељи и темељи самци, на дограђеном делу постојећег објекта, док се за остали део користе постојећи темељи и подна плоча преко којих се излива АБ плоча дебљине 16 цм. Конструкција целог објекта су дрвени стубови и дрвене греде, а кровна конструкција је од чамове грађе.

ЗИДОВИ:

Део фасадних зидова се руши и раде се нови, са термоизолацијом и завршно су обрађени силикатно-силиконским малтером. Унутрашњи зидови су монтажни, обложени  гипс-картонским плочама и завршно обрађени полудисперзивном бојом или керамичким плочицама .

ПЛАФОНИ:

Плафони приземља су спуштени плафони завршно обрађени глет масом и полудисперзијом.

ПОДОВИ:

Обрада подова по просторијама је дата у табелама цртежа и завршна обрада тих подова је паркет или керамичке плочице.

СТОЛАРИЈА И БРАВАРИЈА:

Фасадна столарија ПВЦ, док је унутрашња дрвена.

ИНСТАЛАЦИЈЕ:

Постојећи објекат је прикључен на електро мрежу и инсталације водовода и канализације, а у објекту је предвиђено грејање на чврсто гориво. За функционисање новопројектованог објекта инвеститору није потребно појачавање постојећих капацитета инфраструктурних прикључака.

НАПОМЕНА:

На парцели постоје два нелегална објекта и предвиђено је њихово рушење. Један објекат је остава и приземан је, док је други објекат гаража и сутерен је. Након рушења постојеће гараже остаје бетони рани плато у плацу, који ће се користити за паркирање два возила, односно биће обезбеђена два паркинг места.

Ужице, септембар  2018. Год.                                                                       Саставио

_________________________

( Предраг Недић )

NUMERI^KA  ДОКУМЕНТАЦИЈА

### ПРИКАЗ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА СА НАМЕНАМА

ПРИЗЕМЉЕ  - постојеће

|  | NAZIV PROSTORIJE | P | O | POD | ZID | PLAFON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ходник | 5,93 | 9,78 | виназ | Полудисперзија | полудисперзија |
| 2. | Кухиња | 8,69 | 12,44 | виназ | Полудисперзија | полудисперзија |
| 3. | Спаваћа соба | 12,23 | 14,02 | бродски под | Полудисперзија | полудисперзија |
| 4. | Спаваћа соба | 8,00 | 11,76 | бродски под | полудисперзија | полудисперзија |
|  | Svega NETO | 34,85 | м2 |  |  |  |
|  | Свега БРУТО | 46,50 | м2 |  |  |  |

ПРИЗЕМЉЕ  - новопројектовано

|  | NAZIV PROSTORIJE | P | O | POD | ZID | PLAFON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ходник | 6,35 | 13,20 | Кер. пл. | Полудисперзија | полудисперзија |
| 2. | Дневни боравак, трпезарија и ниша. | 24.64 | 22.91 | кер. пл. | Полудисперзија и кер. пл. | полудисперзија |
| 3. | Купатило | 4,40 | 8.45 | Кер. пл. | Кер. пл. | полудисперзија |
| 4. | Спаваћа соба | 11.86 | 13.94 | Паркет | полудисперзија | полудисперзија |
| 5. | Спаваћа соба | 12,06 | 13,95 | Паркет | полудисперзија | полудисперзија |
| 6. | Остава | 0,47 | 3.20 | Кер. пл. | кер. плочице | полудисперзија |
|  | Svega NETO | 59.78 | м2 |  |  |  |
|  | Свега БРУТО | 72,57 | м2 |  |  |  |

GRAFI^KA DOKUMENTACIJA