Република Србија ГРАД УЖИЦЕ Градска управа за инфраструктуру и развој, Димитрија Туцовића бр.52 Ужице

ГРАД УЖИЦЕ

Димитрија Туцовића  52,

31 000 Ужице

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

БРOJ VIII 404-269/18

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КОНТРОЛУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА, ВИДЕО НАДЗОР И ДЕТЕКЦИЈУ ПРЕКРШАЈА

Новембар, 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број VIII 404-269/18 од 09.11.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку VIII 404-269/18 од 09.11.2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку - Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 22. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 23. |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 32. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 33. |
| VII | Модел уговора | 42. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 48. |

Укупан број страна конкурсне документације:57

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

  - Подаци о Наручиоцу:

- Назив Наручиоца: Град Ужице, Градска управа за инфраструктуру и развој

- Адреса Наручиоца: Димитрија Туцовића бр.52, Ужице

- ПИБ:101503055

- Матични број:07157983

- Интернет страница Наручиоца: www.uzice.rs

- Врста поступка јавне набавке:отворени поступак

- Предмет јавне набавке: добра

2. Врста поступка:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређује област јавних набавки.

3. Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке број VIII 404-269/18 - Набавка опреме за контролу и безбедност саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја.

Назив и ознака из општег речника: 32323300-6 -Видео опрема; 32323500-8- Систем за видео надзор.

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 (двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

6. Контакт

Лица за контакт: Славиша Пројевић, ел. адреса:slavisa.projevic@uzice.rs

Наташа Вукашиновић natasa.vukasinovic@uzice.rs

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

# Спецификација добара са обрасцем структуре цене

| GRAD UŽICE - PREDMER I PREDRAČUN SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE RASKRSNICA PRVA OSNOVNA ŠKOLA |
| --- |
| Red. broj | Opis | Jed. mere | Količina | Jedinična cena | Ukupno | Model | Proizvođač |
| 1 | Inteligentna kamera za video nadzor i automatsko procesiranje i akviziciju snimaka i mašinsko prepoznavanje registarskih tablica. Senzor 1" CCD, rezolucija 6.8MP, 3392 (H)×2008(V) Video frame 25fps Monitoring saobraćajnih traka: 3 trake Video signal i interfejsi - 1 ×CVBS port and 2 ×100/1000M Ethernet port Video komresija: H.264H, H.264M, H.264B, MJEPG Dodatni interfejsi 2 ×Mini USB and 1 ×SD interfejsi Opeg brzine kretanja vozila 0~200km/h Radna temperatura: -40°C~+80°C Zaštita IP66 | kom | 3 |  |  |  |  |
| 2 | HD fiksni objektiv za kameru za automatsko procesiranje i akviziciju snimaka i mašinsko prepoznavanje registarskih tablica 10 Mpx Format slike 1" Žižna daljina 25mm Manueni fokus, zum i iris radna temperatura -30 ° C ~ + 70 ° C | kom | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Kamera za analizu toka saobraćaja Senzor 1 / 1.9inch CMOS (8.58mm) Maks. Rezolucija 2.3 MPx, 1920 × 1200 Podržava P-Iris Dan noć Auto ICR (sa polarizovanim objektivom i infracrvenim filterom) 2 relejna izlaza Ekstra Interface 2 × Mini USB i 1 × SD interfejs DC 12V, Maks. 15V Temperatura -40 ° C ~ + 80 ° C, vlažnost 10% ~ 90%, H: 110˚ ~ 36˚ Softverske funkcije Performanse: pokriva do 4 trake za brojanje saobraćajnih podataka Tip vozila: Putnički automobil, Veliki kamion, Mid kamion, Automobil sedišta, Mikro autobus, Mikro kamion Statistički podaci o svakoj traci: vrijeme, datum, statistički period, traka, protok saobraćaja, stanovanje, napredovanje, prosečna brzina, dužina reda, tip vozila svake linije Do 80m opsega brojanja podataka. Preciznost detekcije je preko 99%, kada je brzina ispod 80km / h Video kompresija H.264H, H.264M, H.264B, MJEPG Konfigurisanje putem VEB klijenta Video / slika sa tehnikom vodenih žigova i funkcijom provere | kom | 3 |  |  |  |  |
| 4 | HD varifokalni objektiv za kameru za analizu toka saobraćaja 9 Mpx Format slike 1” Žižna daljina 10-40mm Manueni fokus, zum i iris radna temperatura -30 ° C ~ + 70 ° C | kom | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Kućište za kamere Materijal ASA + PC Dimenzije proizvoda 312mm (L) k 133mm (Š) k 103mm (H) Unutrašnja dimenzija 211mm (L) k 73mm (Š) k 78 (H) Dimenzija prozora 63 (L) k 72 (V) Radna temperatura -30ºC ~ 60ºC Ingress Protection IP66 Vlažnost ≤90% RH (bez kondenzacije) | kom | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Nosač kućišta Materijal Aluminijum Dimenzije (Š k V k D) 70 mm k 90 mm k 193 mm Radna temperatura -40ºC ~ 60ºC Vlažnost 0 ~ 90% RH Opterećenje nosivosti 3.0Kg | kom | 8 |  |  |  |  |
| 7 | Infracrvena LED lampa 24 crees, IR svetlosna lampa, 730nm Ugao osvetljenja 15° Korisnički interfejs RS485 Podešavanje parametara Veb / Klijent Podrška 4 uređaja kaskadno Video / Strobeflash sinhronizacija Podrška Snapshot / Strobeflash sinhronizacija Aktivni / pasivni režim Osvetljenost Strobeflash-a Podesiva Učestalost Strobeflash-a 50/60/75/90/100 / 120Hz Svetlost životne sredine Podešavanje od 1 ~ 6 Recicle Time ≤90us Najbolja udaljenost rasvete 18 ~ 23 metra AC 90 ~ 284V, Strobe flash Maks. 40W Ekplode flash Maks. 90W Radna temperatura -30ºC ~ + 70ºC Radna vlažnost 10% ~ 95% | kom | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Embedded modul za detekciju crvenog svetla kao I detekciju prisustva vozila u zoni nadzora, embedded varijatna koja podrazumeva vezu sa inteligentnom kamerom i davanje informacija o statusu vozila. Podrzava minimum 3 ulaza za crveno svetlo, 12 loop ulaza za signalne petlje , komunikacija sa snap hostom putem četiri RS485. DC12VDC.Radna temperatura -30°c ~ +70°c Serijska nadogradnja preko RS232 porta za nadogradnju sistemskog softvera Jedan priključak za napajanje, AC85 ~ 265V 50 + 2% Hz Potrošnja <3W | kom | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Signalna induktivna petlja za detekciju vozila | kom | 18 |  |  |  |  |
| 10 | Kartica za povezivanje i integraciju signalnih petlji sa modulom crvenog svetla Glavni procesor visokih performansi, Coprocessor visokih performansi Podržava do 6 istovremenih detekcija namotaja. Može se prebaciti na daljinski prekidač za podešavanje parametara detektora vozila. Može se preko indikatora prikazati status parametara detektora vozila. Komunikacioni port Jedan RS485 port Svaki spiker detektuje izlazni signal odgovarajućeg kanala. Izlazni signal visokog / niskog nivoa (koji se prilagođava) i metode okidača su opcioni. Korisnik može odabrati da koristi RS485 COM metod za izlazni signal trigera. Kada je zavojnik kvar ili krug je otvoren, uređaj će emitovati signal greške. Indikator napajanja, svaki zavoj odgovara indikatoru detekcije i indikatoru greške. Stopa hvatanja ≥99,9% Auto Tuning Detektor vozila podržava automatsko podešavanje Kada vozilo ne prolazi namotaj, detektor vozila može automatski osvežiti osnovnu frekvenciju. AB Logic Detection Proizvod podržava AB logičku funkciju detekcije Vreme odziva <20ms Frekvencija oscilovanja može biti podešena, unutrašnja podrška 16 statusa za izbor. Podesiva osetljivost svakog kanala može se podesiti u 8 nivoa. Podesivo Vreme postojanja svakog kanala može se zasebno prilagoditi u dva nivoa kao 30s i 60s. Ulazna snaga DC12V ± 10% sa prenaponskom zaštitom, preko struje, zaštitom obrnutog polariteta, može bezbedno i stabilno podržavati napajanje uređaja. Potrošnja <2W Radna sredina Radna temperatura - 30 ~ + 70, radna vlažnost 10% ~ 90% | kom | 3 |  |  |  |  |
| 11 | Uređaj za skladištenje sa HDD-om Embedded dizajn za Linuk i obradu. Podrška slika kombinovanje. 12 kanalni HD IP kameri ulaz (uključujući slike i video) 4 kanalni analogni ulaz fotoaparata Mak 64Mbps dolazni propusni opseg, 64Mbps prospektivni propusni opseg VEB ili VGA / HDMI ekran 12 kanalni IP kompresija HD video ulaz, 4 kanalni analogni ulaz fotoaparata. Alarmni ulaz 4 kanala Izlaz alarma 4 kanala, relejni izlaz Audio ulaz 1 kanal Audio izlaz 1 kanal Disk port Mak 4 SATA interfejs. LCD ekran ESATA port 1 Serijski port RS232 - 2, Jedan od njih se koristi za otklanjanje serijskih podataka USB port -2 Displai port 1 VGA, 1 HDMI Ethernet port 8 RJ45 10M / 100M Napajanje DC 12V Potrošnja struje Mak. 40W (sa grejačem, HDD) Radna temperatura -30 ~ + 70°C | kom | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Industrijski switch sa 4 PoE porta PoE Potrošnja energije Port1, 2, 3 ≤30V, Port4≤60V, Ukupno≤96V PoE (802.3af), PoE + (802.3at), Hi-PoE kapacitet 6.8Gbps Vlažnost 10% ~ 90% Snaga DC48 ~ 57V Radna temperatura -30°C ~ 65°C PoE budžet 96V Port Mirroring Kontrola protoka Ring mreža Podržava PoE potrošnju energije, PoE uključivanje/isključivanje IPC konfiguracije, isključivanje kada se prekorači vrednost preopterećenja. | kom | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Orman za smeštaj opreme za spoljnu montažu. Montira se direktno na stub.Stepen zaštite IP55 | kom | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Orman za smeštaj opreme za spoljnu montažu u IP55 zaštiti. Orman je opremljen sa napojnom letvom 220V, DIN šinom, osiguračem 16A. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Industrijski switch uredjaj L2 za povezivanje inteligentnih kamera sa centrom. Uređaj poseduje minimum 1 SFP gigabitni port kao i 8 LAN priključaka. Uređaj poseduje funkciju redudantnosti uplinkova. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Potrebna opticka kablovska instalacija sa montažom, potrebnim čvoristima i povezivanjem | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 17 | PTZ speed dome dan/noć mrežna kamera. 1/2.8” Progressive Scan CMOS 1080P Full HD rezolucija 20x optički zum, 16x digitalni zum Domet IR 100 m 3D DNR, Digitalni WDR 3D intelligent positioning Podržano 24VAC/High-PoE napajanje Min. osvetljenje Color: 0.05Lux@F1.6; B/W: 0.01Lux@F1.6; 0 Lux sa IR Fokusna dužina 4.7 ~ 94mm, 20x 10Base-T/100Base-TX, RJ45 konektor | kom | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Sigurna tačka za postavku na stub Treba biti u potpunosti kontrolisana iz centralnog menadžment softvera. SOS pozivni uređaj treba da jednim pritiskom na dugme ostvaruje trenutnu dvosmernu audio/video komunikaciju sa operaterom u nadzornom centru. Treba da ima mogućnost pozivanja operatera i preko regularnog, nealarmnog poziva. U slučaju nužde pritiskom na SOS taster alarmira se operater u nadzornom centru,pojavljuje se slika sa širokougaone antivandal kamere. SOS sigurna tačka poseduje ugrađenu 1,3Mpix kameru, mikrofon i zvučnik za komunikaciju korisnika sa operaterom u monitoring centru. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Stub u obliku ćiriličnog slova Г u kompletu sa postavkom - betonski postament i povezivanjem na napojni vod. Visina stuba 6000 mm, Komplet sa građevinskim radovima. | kom | 3 |  |  |  |  |
| 20 | Neophodan sitan repromaterijal | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Potrebna kablovska instalacija | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Montaža opreme | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Programiranje parametara sistema i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO RSD BEZ PDV-a: |  |  |  |

| GRAD UŽICE - PREDMER I PREDRAČUN SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE PRISTUPNI PUT MAGISTRALA KA ZLATIBORU |
| --- |
| Red. broj | Opis | Jed. mere | Količina | Jedinična cena | Ukupno | Model | Proizvođač |
| 1 | Box kamera 1/1,8 progressive CCD H.264H, H.264M, H.264B, MJEPG Auto ICR (sa polarizovanim objektivom i infracrvenim filterom) Belo/IR svetlo 1×CVBS port i 2×100/1000M Ethernet port 2×Mini USB i 1×SD interface Informacije o slici uključuju vreme i mesto Mogućnost konfiguracije preko WEB klijenta Ugrađena HD kamera, grijač, lampa, jednostavana za instalaciju Dizajn ugrađene komponente integracije Bogat izbor signala, podataka i komunikacijskog interfejsa Senzor visokih performansi slike CCD-a, visoka osetljivost Ugrađeni modul za zaštitu od groma kako bi se sprečilo udaranje munje Radna temperatura -40°C ~ + 80°C, Vlažnost vazduha 10% ~ 90%, Pogodna za otežane radne uslove Zaštita IP66 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | HD fiksni objektiv za kameru za automatsko procesiranje i akviziciju snimaka i mašinsko prepoznavanje registarskih tablica 10 Mpx Format slike 1" Žižna daljina 25mm Manueni fokus, zum i iris radna temperatura -30 ° C ~ + 70 ° C | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Kamera tipa bullet rezolucije 4MP 1/3” 4Megapixel progressive CMOS senzor H.264+ & H.264 dual-stream encoding 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304×1296) WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Višestruka mreža za monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS Mikro SD memorijska kartica, do 128GB 2.7~12mm varifocal objektiv Domet IR LED do 60m Zaštita IP67 PoE napajanje | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Industrijski switch sa 4PoE porta i jednim SFP portom PoE potrošnja ≤60W Radna temperatura -30ºC ~ +65ºC | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Orman za smeštaj opreme za spoljnu montažu. Montira se direktno na stub. Stepen zaštite IP55 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Potrebna optička kablovska instalacija u kompletu sa potrebnom opremom i materijalom, sa montažom i povezivanjem. | paušal | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Potrebna kablovska instalacija | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Neophodan sitan repromaterijal | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Montaža opreme | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Programiranje parametara sistema i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO RSD BEZ PDV-a: |  |  |  |

| GRAD UŽICE - PREDMER I PREDRAČUN SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE PRISTUPNI PUT MAGISTRALA KA ZLATIBORU - MERENJE BRZINE |
| --- |
| Red. broj | Opis | Jed. mere | Količina | Jedinična cena | Ukupno | Model | Proizvođač |
| 1 | Multifunkcionalni uređaj za merenje brzine kretanja vozila 8M CCD CCD senzor visoke rezolucije, visoku redukciju boje, visoku osetljivost Podržava 500GB HDD skladištenje Razlikovanje više traka, detektovanje brzine i udaljenosti više objekata Podržava prepoznavanje registarske tablice (LPR funkcija) Podržava 3G/4G bežični prenos Podržava GPS lociranje, podržava NTP protokol za sinhronizaciju vremena Rezolucija snimanja 8MP, 3296x2536 Rezolucija video zapisa 2MP, 1600x1200 Stopa hvatanja vozila ≥ 90% Merni opseg: (5 ~ 350) km/h Tačnost mjerenja: < 100 km / h: (-2 ~ 2) km/h; > 100 km / h: (-2 ~ 2)% Monitor traka 1-4 trake Radna udaljenost 3 ~ 100 m Kapacitet skladištenja 500GB HDD Napajanje DC 19V Prosečna potrošnja energije: < 25 W U kompletu sa kućištem i nosačem Kompatibilan sa centralnim integracijskim softverom. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Infracrvena LED lampa 24 crees, IR svetlosna lampa, 730nm Ugao osvetljenja 15° Korisnički interfejs RS485 Podešavanje parametara web / klijent Podrška 4 uređaja kaskadno Video / Strobeflash sinhronizacija Podrška snapshot / strobeflash sinhronizacija aktivni / pasivni režim Osvetljenost strobeflash-a podesiva Učestalost strobeflash-a 50/60/75/90/100 / 120Hz Svetlost životne sredine, podešavanje od 1 ~ 6 Recicle time ≤ 90us Najbolja udaljenost rasvete 18 ~ 23 m AC 90 ~ 284V, strobe flash maks. 40 W Ekplode flash maks. 90 W Radna temperatura -30°C ~ + 70°C | kom | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Uređaj za skladištenje podataka sa HDD-om Embedded dizajn za Linux i obradu. Podrška multi-kanalni HD Live Video Podrška multi-kanalni HD slika zapis Podrška slika kombinovanje. 12 kanalni HD IP kameri ulaz (uključujući slike i video) 4 kanalni analogni ulaz fotoaparata Mak 64 Mbps dolazni propusni opseg, 64Mbps prospektivni propusni opseg VEB ili VGA / HDMI ekran 12 kanalni IP kompresija HD video ulaz, 4 kanalni analogni ulaz fotoaparata. Alarmni ulaz 4 kanala Izlaz alarma 4 kanala, relejni izlaz Audio ulaz 1 kanal Audio izlaz 1 kanal Disk port Mak 4 SATA interfejs. LCD ekran ESATA port 1 Serijski port RS232 - 2, Jedan se koristi za otklanjanje serijskih podataka USB port - 2 Displai port: 1 VGA, 1 HDMI Ethernet port 8 RJ45 10M/100M Napajanje DC 12V Potrošnja struje Mak. 40W (sa grejačem, HDD) Radna temperatura -30°C ~ + 70°C | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Industrijski switch sa 4PoE porta i jednim SFP portom PoE potrošnja ≤60W Radna temperatura -30ºC ~ +65ºC | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Orman za smeštaj opreme za spoljnu montažu. Montira se direktno na stub. Stepen zaštite IP55 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Umrežavanje lokacije. Povezivanje na postojeću optičku mražu bez troškova zakupa. | paušal | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Stub u obliku ćiriličnog slova Г u kompletu sa postavkom (betonski postament) i povezivanjem na napojni vod. Visina stuba 6000 mm. Predvideti otvore unutar stuba za smeštanje svih telekomunikacionih i napojnih kablova. Komplet sa građevinskim radovima. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Potrebna kablovska instalacija sa postavljanjem | paušal | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Neophodan sitan repromaterijal | paušal | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Montaža opreme | paušal | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Programiranje parametara sistema i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema | paušal | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Po završetku radova izraditi projekte izvedenog stanja instalacija. U projekte uneti sve izmene do kojih je tokom izvođenja došlo, u saglasnosti sa nadzornim organom. | paušal | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO RSD BEZ PDV-a: |  |  |  |

| GRAD UŽICE - PREDMER I PREDRAČUN SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE PRISTUPNI PUT NADVOŽNJAK PRVI PARTIZAN |
| --- |
| Red. broj | Opis | Jed. mere | Količina | Jedinična cena | Ukupno | Model | Proizvođač |
| 1 | Box kamera 1/1.8 progressive CCD H.264H, H.264M, H.264B, MJEPG Auto ICR (sa polarizovanim objektivom i infracrvenim filterom) Belo/IR svetlo 1 ×CVBS port i 2 ×100/1000M Ethernet port 2 ×Mini USB i 1 ×SD interface Informacije o slici uključuju vreme i mesto Mogućnost konfiguracije preko WEB klijenta Ugrađena HD kamera, grijač, lampa, jednostavana za instalaciju Dizajn ugrađene komponente integracije Bogat izbor signala, podataka i komunikacijskog interfejsa Senzor visokih performansi slike CCD-a, visoka osetljivost Ugrađeni modul za zaštitu od groma kako bi se sprečilo udaranje munje Radna temperatura -40 °C ~ + 80 °C, Vlažnost vazduha 10% ~ 90%, Pogodna za otežane radne uslove Zaštita IP66 | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | HD fiksni objektiv za kameru za automatsko procesiranje i akviziciju snimaka i mašinsko prepoznavanje registarskih tablica 10 Mpx Format slike 1" Žižna daljina 25mm Manueni fokus, zum i iris radna temperatura -30 ° C ~ + 70 ° C | kom. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Kamera tipa bullet rezolucije 4MP 1/3” 4Megapixel progressive CMOS senzor H.264+ & H.264 dual-stream encoding 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304×1296) WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Višestruka mreža za monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS Mikro SD memorijska kartica, do 128GB 2.7~12mm varifocal objektiv Domet IR LED do 60m Zaštita IP67, PoE napajanje | kom | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Industrijski switch sa 4PoE porta i jednim SFP portom PoE potrošnja ≤60W Radna temperatura -30ºC ~ +65ºC | kom | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Orman za smeštaj opreme za spoljnu montažu. Montira se direktno na stub. Stepen zaštite IP55 | kom | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Stub u kompletu sa postavkom (betonski postament) i povezivanjem na napojni vod. Na stub se montiraju kamere. Ofarban u sivu boji. Sa otvorima unutar stuba za smeštanje svih telekomunikacionih i napojnih kablova. Visina stuba 4m. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Stub u obliku ćiriličnog slova Г u kompletu sa postavkom - betonski postament i povezivanjem na napojni vod. Visina stuba 6000 mm, Komplet sa građevinskim radovima. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Potrebna optička kablovska instalacija u kompletu sa potrebnom opremom i materijalom, sa montažom i povezivanjem. | paušal | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Potrebna kablovska instalacija | paušal | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Neophodan sitan repromaterijal | paušal | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Montaža opreme | paušal | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Programiranje parametara sistema i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema | paušal | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Po završetku radova izraditi projekte izvedenog stanja instalacija. U projekte uneti sve izmene do kojih je tokom izvođenja došlo, u saglasnosti sa nadzornim organom. | paušal | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO RSD BEZ PDV-a: |  |  |  |

| GRAD UŽICE - PREDMER I PREDRAČUN SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE ŠETALIŠTE |
| --- |
| Red. broj | Opis | Jed. mere | Količina | Jedinična cena | Ukupno | Model | Proizvođač |
| 1 | Kamera tipa bullet rezolucije 4MP 1/3” 4Megapixel progressive CMOS senzor H.264+ & H.264 dual-stream encoding 20fps@4M(2688x1520) & 25/30fps@3M (2304×1296) WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC Višestruka mreža za monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS Mikro SD memorijska kartica, do 128GB 2.7~12mm varifocal objektiv Domet IR LED do 60m Zaštita IP67 PoE napajanje | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Kamera tipa bullet rezolucije 3MP 1/3” 3Megapixel progressive CMOS 2.8 mm fiksni objektiv (3.6 mm, 6mm opciono) Domet IR do 30m H.264+ & H.264 dual-stream kodiranje 20fps@3M(2048x1536)&25/30fps@1080P(1920×1080) Dan/Noć(ICR), DWDR, BLC, HLC Zaštita IP67 Napajanje PoE/12V DC | kom | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Sigurna tačka za postavku na stub Treba biti u potpunosti kontrolisana iz centralnog menadžment softvera. SOS pozivni uređaj treba da jednim pritiskom na dugme ostvaruje trenutnu dvosmernu audio/video komunikaciju sa operaterom u nadzornom centru. Treba da ima mogućnost pozivanja operatera i preko regularnog, nealarmnog poziva. U slučaju nužde pritiskom na SOS taster alarmira se operater u nadzornom centru,pojavljuje se slika sa širokougaone antivandal kamere. SOS sigurna tačka poseduje ugrađenu 1,3Mpix kameru, mikrofon i zvučnik za komunikaciju korisnika sa operaterom u monitoring centru. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Industrijski switch sa 4PoE porta i jednim SFP portom PoE potrošnja ≤60W Radna temperatura -30ºC ~ +65ºC | kom | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Orman za smeštaj opreme za spoljnu montažu. Montira se direktno na stub. Stepen zaštite IP55 | kom | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Isporuka WiFi linka za bežični prenos signala outdoor 300Mb/s wireless ruter 5GHz snage 316mW (25dBm) sa 16dBi / 23° dual polarisanom MIMO antenom, klijent/ link do 12km, Nv2 TDMA, CPU 600MHz, 64MB RAM, temp. - 40C÷70C, PoE injector +24V, | kom | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Stub u kompletu sa postavkom (betonski postament) i povezivanjem na napojni vod. Na stub se montiraju kamere. Ofarban u sivu boji. Sa otvorima unutar stuba za smeštanje svih telekomunikacionih i napojnih kablova. Visina stuba 4m. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Stub u kompletu sa postavkom (betonski postament) i povezivanjem na napojni vod za SOS pozivni uređaj. Stub ofarban u sivu boju visine 4m. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Potrebna kablovska instalacija | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Neophodan sitan repromaterijal | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Montaža opreme | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Programiranje parametara sistema i puštanje u rad, funkcionalno ispitivanje karakteristika sistema | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Po završetku radova izraditi projekte izvedenog stanja instalacija. U projekte uneti sve izmene do kojih je tokom izvođenja došlo, u saglasnosti sa nadzornim organom. | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO RSD BEZ PDV-a: | 0.00 |  |  |

| MONITORING CENTAR MUP - PU UŽICE |
| --- |
| Red. broj | Opis | Jed. mere | Količina | Jedinična cena | Ukupno | Model | Proizvođač |
| 1 | Video Wall Matrix Controller 19” standardno 4U ATCA industrijsko kućište Jednostavna konfiguracija sa izmenjivim karticama 320ch@D1 ili 80ch@1080P enkodiranje signala (u potpunosti popunjen) 1280ch@D1 ili 320ch@1080P ili 40ch@4K dekodiranje signala (u potpunosti popunjen) Podržava 40ch@1080P H.265 dekodiranje signala (u potpunosti popunjen) Podržava analogne/digitalne video signale kao ulaz ili izlaz matrice Podržava SD/HD video signale za izlaz i switching matrice Podržava enkodiranje nekompresovanog digitalnog signala za izlaz 6 RJ-45 gigabitnih mrežnih portova za komunikaciju Podržava TCP/IP/RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP/PPPoE mrežne protokole Mogućnost slanja videa van lokalne mreže na video-zid Mogućnost reseta, nadogradnje, itd. bez direktnog pristupa uređaju Automatsko podešavanje VGA signala 10 slotova za kartice Maksimalno 10 ulaznih ili 10 izlaznih kartica | kom | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Izlazna video kartica Kapacitet dekodiranja 16ch@1080P/32ch@720P/64ch@D1 Interfejs 4ch HDMI Podela 1/4/6/8/9/16 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Monitor za video-zid 42" Dijagonala: 42"(16: 9) Panel pogodan za 24/7 neprekidni rad Rezolucija: 1920x1080 Osvetljenje: LED 350cd/m2 Kontrast: 1200: 1 Odziv: 5ms Ulazi: VGA(D-Sub)×1, HDMI×1, Audio×1 | kom | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Nosač monitora za video-zid | kom | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Isporuka kontrolera kontrole pristupa za četvoro vrata: Podržava korisnika: 100 000 POdržava događaja: 150 000 Komunikacioni interfejs: RJ45(10/100M)/RS485 ka računaru, Wiegand/RS485 ka čitačima Radna temperatura: -30 C do +60oC Spoljnih Wiegand/RS-485 čitača: 4 | kom | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Čitač kartice 13.56 MHz Napajanje: 9-16 VDC Domet čitača: 6-8 cm Komunikacioni interfejs: Wiegand/RS-485 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Taster za otvaranje vrata | kom | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Električna brava 12V DC, (elektroprihvatnik) upravljan jednosmernim naponom | kom | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Prepravka postojećih vrata radi ugradnje elektroprihvatnika | pauš. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Slave server CPU i5, RAM 8GB, HDD 500GB U kompletu sa tastaturom I mišem | kom | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Isporuka monitora dijagonale 22" sa LED displejem | kom | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Embedded uređaj , 7 * 24 stabilan rad Visoke performanse prenos Stream Media i mogućnost spremanja Podrška distribuciju i kaskadno raspoređivanje Podrška hot pripravnosti Podrška lokalnom skladištenje i IP - SAN skladištenje Podrška GIS- karta (Google RasterMap) Podrška ONVIF standardni protokol veza Podrška Platform SDK Podrška POS funkcija Podrška brojanje ljudi statistiku Podrška VDP Podrška 256 IP uređaja i 256 kanala Podrška 50 ONVIF uređaji Podrška 200 uređaji za automatsku registraciju Podrška neograničeno upravljanje korisničkih naloga i 50 online users Podrška sposobnost prenosa 300M Podrška 300M lokalni kapaciteti za skladištenje Do 20 slave servera može se upravljati na glavnom serveru Podrška do 5 nivoa kaskade | kom | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Embedded uređaj za sisteme kontrolu saobraćaja , 7 * 24 stabilan rad Ugrađeni Linuk sistem, C / S arhitektura Podržava stabilnu operaciju 7 * 24 Podrška za distribuciju i kaskadnu primenu Podrška vrućim stanju pripravnosti za glavni server Podrška N + M vruće pripravnosti za slave server Visoka kompatibilnost Povežite uređaje nezavisnih proizvođača preko standardnog ONVIF protokola Ponudite platformu SDK za platformu treće strane ili mobilni telefon Dalji razvoj Do 20 slave servera može se upravljati na glavnom serveru Podrška do 5 nivoa kaskade Podrška za neograničeno upravljanje nalogom, 50 korisnika na mreži i Neograničeni korisnici Podržava 256 uređaja (20 ANPR uređaja), 256 kanala | kom | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Storage za montažu REK za skladištenje podataka za sistem za kontrolu saobraćaja i kažnjavanje. Kapacitet do 16 HDD, svaki max. 8 TB. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 15 | HDD 4TB | kom | 16 |  |  |  |  |
| 16 | Industrijski switch uređaj L3 za povezivanje inteligentnih kamera sa centrom. Uređaj poseduje minimum 1 SFP gigabitni port kao i 8 LAN priključaka. | kom | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Isporuka WiFi linka za bežični prenos svih signala sa lokacije ka monitoring centru outdoor 866Mb/s 802.11ac ruter 4.9-6.1GHz high power 2000mW (33dBm) 2x2 Dual MIMO sa 2 x RPSMA, 1xGbE LAN PoE 8-30V, SFP, miniPCIe, USB (3G/LTE), CPU 720MHz, 128MB RAM, sa antenom | kom | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Rek ormar 32U/19", stojeći, dubine 800mm | kom | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Mikrofon | kom | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Potrebna kablovska instalacija sa postavljajem | paušal | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Montaža opreme | paušal | 1 |  |  |  |  |
| UKUPNO RSD BEZ PDV-a: |  |  |  |

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Предметна јавна набавка не садржи техничку документацију и планове.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН [није предвиђена дозвола]; | Према Закону о приватном обезбеђењу (члан 8.), мора да поседује лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издате од Министарства унутрашњих послова Доказ је фотокопија решења. |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ |
| --- | --- |
| 1. | Да располаже неопходним пословним капацитетом: Да је у претходне 2(две) календарске године (2016-2017) испоручио и уградио минимум три система интегрисане техничке заштите, који интегришу системе видео надзора , контролне приступе, алармни систем, видео надзора са препознавањем таблица возила и СОС сигурне тачке у једну платформу. |
| Доказ | Фотокопија уговора и фактуре или потврда крајњег наручиоца. Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора. |
| 1.2. | Да је у претходне 2(две) календарске године (2016-2017) инсталирао минимум три система са препознавањем регистарских таблица возила. |
| Доказ | Фотокопија уговора и фактуре или потврда крајњег наручиоца. Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора |
| 1.3. | Да је у претходне 2(две) календарске године (2016-2017) инсталирао минимум три мониторинг центра за праћење система техничке заштите. |
| Доказ | Фотокопија уговора и фактуре или потврда крајњег наручиоца. Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора |
| 1.4. | Да је инсталирао минимум један систем видео надзора са евиденцијом саобраћајних прекршаја |
| Доказ | Фотокопија уговора и фактуре или потврда крајњег наручиоца. Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора |
| Напомена: Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора треба да садрже: - назив и адреса наручиоца - назив и седиште понуђача - облик наступања за уговорне обавезе за које се издаје Потврда - - изјава да су уговорене обавезе за потребе тог наручиоца извршене квалитетно и у уговореном року - опис уговорних обавеза - вредност извршених уговорних обавеза - број и датум уговора - - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити - контакт особа наручиоца и телефон - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца |
| 2. | Да располаже довољним кадровским капацитетом тј. да има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по основу уговора ван радног односа најмање: - 1 дипл. инж. електротехнике са лиценцом број 453 и -1 дипл. инж. електротехнике са лиценцом број 353 или -1 дипл. инж. електротехнике са лиценцама 353 и 453, - 2 инжењера обучена за рад са интеграцијским софтвером - 2 техничара обучена за рад са понуђеном опремом. |
| Доказ | Понуђач је у обавези да за сва запослена, односно радно ангажована лица достави доказе о радном статусу: фотокопије уговора о раду, односно уговора о радном ангажовању ван радног односа, фотокопије МА или другог одговарајућег обрасца, као и следеће доказе: - за дипл. инжењере електротехнике доставља копију личне лиценце издате од Инжењерске коморе Србије и потврду о важењу лиценце, - за - 2 инжењера обучена за рад са интеграцијским софтвером доставља фотокопију сертификата издатог од стране произвођача софтвера или други ауторизациони документ произвођача. -за2 техничара обучена за рад са понуђеном опремом доставља фотокопију сертификата издатог од стране произвођача опреме или други ауторизациони документ произвођача. |
| 3. | Ауторизација произвођача МАF (Manufacturer Authorization Form) за опрему и интеграцијски софтвер које понуђач нуди у овој јавној набавци |
| Доказ | Фотокопија MAF-a издатог од стране произвођача опреме или други ауторизациони документ произвођача. |
| 4. | Да послује у складу са стандардима ISO 9001,ISO 27001, ISO 14001 и ОHSAS 18001 |
| Доказ | Доказ да послује у складу са траженим стандардима понуђач доказује достављањем копија важећих наведених сертификата |
| 5. | Да поседује одобрење типа мерила брзине возила у саобраћају за радар , који нуди у овој јавној набвци. |
| Доказ | Копија одобрења издатог од стране Дирекције за мере и драгоцене метале. |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем ДОЗВОЛЕ –Фотокопија решења издатог од МУП-а..

- Испуњеност додатног услова за за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, наведеног под редним бројем 1. у табеларном приказу додатних услова, понуђач доказује достављањем:

- Фотокопије уговора и фактуре или потврда крајњег наручиоца.

Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора

- Испуњеност додатног услова за за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, наведеног под редним бројем 2. у табеларном приказу додатних услова, понуђач доказује достављањем

- фотокопије уговора о раду, односно уговора о радном ангажовању ван радног односа, фотокопије МА или другог одговарајућег обрасца, као и следеће доказе:

за  дипл. инжењере електротехнике доставља копију личне лиценце 453 и 1 дипл. инж. електротехнике са лиценцом број 353 или1 дипл. инж. електротехнике са лиценцама 353 и 453, издате од Инжењерске коморе Србије и потврду о важењу лиценце,

за - 2 инжењера обучена за рад са интеграцијским софтвером доставља фотокопију сертификата издатог од стране произвођача софтвера или други ауторизациони документ произвођача.

за 2 техничара обучена за рад са понуђеном опремом доставља фотокопију сертификата издатог од стране произвођача опреме или други ауторизациони документ произвођача.

- Испуњеност додатног услова за за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, наведеног под редним бројем 3. у табеларном приказу додатних услова, понуђач доказује достављањем:

- Фотокопија MAF-a издатог од стране произвођача опреме или други ауторизациони документ произвођача

- Испуњеност додатног услова за за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, наведеног под редним бројем 4. у табеларном приказу додатних услова, понуђач доказује достављањем

- Копија важећих сертификата ISO 9001,ISO 27001, ISO 14001 и ОHSAS 18001

- Испуњеност додатног услова за за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу додатних услова, понуђач доказује достављањем.

- Копија одобрења издатог од стране Дирекције за мере и драгоцене метале

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН, услов под редним бројем 5. наведен у табеларном приказу обавезних услова- Дозвола-.Према Закону о приватном обезбеђењу (члан 8.), мора да поседује лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издате од Министарства унутрашњих послова -Доказ је фотокопија решења

●    ДОДАТНИ УСЛОВИ (чл.76.ЗЈН)

1)  Пословни капацитет:

♦ Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, наведених под редним бројем 1. у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

- Фотокопије уговора и фактуре или потврда крајњег наручиоца.

Уколико је уговор анексиран, неопходно је доставити све анексе тог уговора

2) Кадровски капацитет:

♦ Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, наведених под редним бројем 2. у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

- ♦ фотокопије уговора о раду, односно уговора о радном ангажовању ван радног односа, фотокопије МА или другог одговарајућег обрасца, као и следеће доказе:

за  дипл. инжењере електротехнике доставља копију личне лиценце 453 и 1 дипл. инж. електротехнике са лиценцом број 353 или1 дипл. инж. електротехнике са лиценцама 353 и 453, издате од Инжењерске коморе Србије и потврду о важењу лиценце,

за - 2 инжењера обучена за рад са интеграцијским софтвером доставља фотокопију сертификата издатог од стране произвођача софтвера или други ауторизациони документ произвођача.

за 2 техничара обучена за рад са понуђеном опремом доставља фотокопију сертификата издатог од стране произвођача опреме или други ауторизациони документ произвођача.

3): Ауторизација произвођача МАF (Manufacturer Authorization Form) за опрему и интеграцијски софтвер које понуђач нуди у овој јавној набавци

♦ Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, наведених под редним бројем 3. у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

- Фотокопија MAF-a издатог од стране произвођача опреме или други ауторизациони документ произвођача.

4): Да послује у складу са стандардима ISO 9001,ISO 27001, ISO 14001 и ОHSAS 18001

♦ Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, наведених под редним бројем 4. у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

- Копија важећих сертификата ISO 9001,ISO 27001, ISO 14001 и ОHSAS 18001

5): Да поседује одобрење типа мерила брзине возила у саобраћају за радар , који нуди у овој јавној набвци

♦ Испуњеност додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, наведених под редним бројем 5. у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

- Копија одобрења издатог од стране Дирекције за мере и драгоцене метале.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

- доказ из члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

- доказ из члана 75. став 1. тачка 3) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

- доказ из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи период важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти период важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75.  ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, (Образац 4);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку отворени поступак – број VIII 404-269/18 - Набавка опреме за контолу безбедности саобраћаја видео надзор и  детекцију прекршаја.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ број VIII 404-269/18 - Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Словима |  |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Словима |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање се врши у складу са планом капиталних инвестиција и уговором. Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача по следећој динамици: у 2018-тој години авансно у висини од 25% од уговорене вредности без пдв-а; у 2019-тој години у висини од 35% од уговорене вредности; у 2020-тој години у висини од 40%од уговорене вредности. |
| Рок важења понуде | дана (минимум 60 дана) од дана отварања понуда (уписати) |
| Рок за испоруку и монтажу опреме | ____________ (не може бити дужи од 150 дана) од дана закључења уговора. (уписати) |
| Гарантни рок | _________________(уписати) За изведене радове-монтажу не краћи од 2(две ) године. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје Наручиоцу. |

Датум 					              Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступаку јавне набавке број VIII 404-269/18 - Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75.  ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у отвореном поступку јавне набавке број VIII 404-269/18 - Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја, испуњава све услове из чл. 75.и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у отвореном поступку јавне набавке број VIII 404-269/18 - Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

## МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ И МОНТАЖИ ОПРЕМЕ ЗА КОНТРОЛУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА, ВИДЕО НАДЗОР И ДЕТЕКЦИЈУ ПРЕКРШАЈА

НАПОМЕНЕ:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Чланови 1а. и 1б. модела уговора, биће унети у садржину Уговора, у колико за то буде имало основа – у зависности од понуде Извођача.

Потребно је да понуђач попуни, овери печатом и потпише модел уговора.

Закључен између:

НАРУЧИОЦА

1.Град Ужице, Градска управа за инфраструктуру и развој, улица Д. Туцовића бр. 52, коју заступа начелник г-дин Милоје Марић, дипл.ецц.

ПИБ : 101503055

МБ: 07157983

Број рачуна: 840-11640-31

Назив банке: Трезор

(у даљем тексту: Наручилац)

и

ДОБАВЉАЧА

2._____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

(у даљем тексту Добављач)

(све попуњава понуђач)

или

Носилац посла

_____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

(у даљем тексту Извођач)

(све попуњава понуђач

и

Члан гупе

_____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

и

Члан гупе

_____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

Уговорне стране су се сагласиле о следећем:

УВОДНИ ДЕО

Наручилац је складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама, спровео поступак јавне набавке   број _____________  и донео Одлуку о додели уговора број ___________ од _______2018. године (попуњава Наручилац)  и изабрао Добављача, као најповољнијег понуђача за набавку и монтажу опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је набавка и монтажа опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја, у свему према Понуди број _________________ од __.__.2018. године, која је саставни део овог уговора.

Члан 1а.

Добављач ће извршење уговорених послова, у складу са Понудом, делимично уступити подизвођачу: ________________________.

Проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће  извршити  подизвођач  је: ___%, а део предмета набавке који ће извршити подизвођач је:_____________ (попуњава Наручилац у складу са Обрасцом Понуде)

Добављач који је извршење  уговорених  радова, у складу са Понудом,  делимично уступио

подизвођачу, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Члан 1б.

Уговорене  послове,  у складу са Понудом  и Споразумом,  бр. ____ од _______,

заједнички  извршава група извођача, коју чине:

• ______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• ______________  (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• _______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

(    све уписује наручилац у  складу са Обрасцом понуде)

Добављачи који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу за извршење предметног уговора.

ФИНАНСИЈСКА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

Уговорена вредност према усвојеној понуди и спецификацији  уговорених радова и добара износи _________________ (_______________________________________), која понуђена вредност увећана за припадајући ПДВ, укупно износи ____________ (___________________________) динара.

Наручилац плаћање врши по динамици  наведеној у члану 4. овог уговора.

ЦЕНА

Члан 3.

Наручилац и Добављач су сагласни да су јединичне цене из Понуде фиксне и да се не могу мењати ни под каквим условима.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и све зависне трошкове Добављача до примопредаје радова а посебно трошкове извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац ће плаћање изведених радова ивршити на основу фактуре-рачуна/ привремене и окончане ситуације Добављача.

Плаћање се врши у складу са планом капиталних инвестиција и уговором.

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача по следећој динамици:

- у 2018-тој години авансно у висини од  25%  од уговорене вредности без пдв-а.;

- у 2019-тој години у висини од 35% од уговорене вредности;

у 2020-тој години у висини од 40%од уговорене вредности.

Аванс ће бити уплаћен, након достављања средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса и испостављања авансног рачуна, одмах по пријему рачуна.

За део реализације уговора који се односи на 2019-ту годину, и 2020-ту годину, реализација уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Законом  којим се уређује буџет за 2019- ту и 2020-ту годину (Фин.план за 2019-ту и 2020-ту) годину.

РОК

Члан 5.

Добављач се обавезује да испоручи и монтира опрему у року од___________________( најдуже 150 дана) од дана увођења у посао.

Члан 6.

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и пратећом документацијом, Добављач подноси Наручиоцу у року од три дана од сазнања за околност које онемогућавају извршење уговорних обавеза  у уговореном року, а најкасније пет дана пре истека коначног рока за извршење. Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Члан 7.

Добављач се обавезује да испоручи и изврши монтажу опреме која је истоветног квалитета и својстава као опрема наведена у спецификацији.

Испоручена опрема која не одговара договореном квалитету, неће бити прихваћена, и биће враћена добављачу уз његову обавезу да уочене недостатке отклони или изврши замену, у року од 3 дана од достављања примедби наручиоца.

Члан 8.

За укупан инсталирани материјал и опрему Добављач мора да има сертфикате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за опрему те врсте у складу са понудом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Члан 9.

Примопредаја се врши најкасније у року од 15 дана од дана завршетка монтаже и инсталације опреме, као и извршене обуке.

Приликом примопредаје обавезно се сачињавају записник о примопредаји. У записник о примопредаји се обавезно уноси предмет или назив инсталиране опреме, период у коме је опрема инсталирана, запажања која се односе на квалитет и квантитет.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

- Добављач се обавезује да на дан потписивања уговора,  достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:

бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке добављача. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорених обавеза извођача које су предмет обезбеђења.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од финансијске вредности уговора без пдв-а, у случају да добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

- Добавњач се обавезује у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Гаранција мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива и платива на први позив.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса без ПДВ-а са роком важења до коначног извршења посла.

- Добављач се обавезује да на дан примопредаје предмета јавне набавке, преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то:

бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, са  назначеним износом од 5 %  уговорене вредности без пдв-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке. Рок важења менице је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у случају да извођач не  изврши обавезу  отклањања квара, који би могаода умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року

ГАРАНТНИ РОК

Члан 11.

Гарантни рок за извршену монтажу износи ________ године рачунајући од дана примопредаје. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје Наручиоцу.

Добављач је обавезан да на дан извршене примопредаје, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

Члан 12.

Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет монтаже , уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац ће наплатити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према одредбама Закона о облигационим односима.

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи разлог за раскид уговора.

Члан 14.

Измене и допуне овог Уговора  могу се вршити у складу са чл.115. Закона о јавним набавкама.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, , као и одредбе других важећих прописа Републике Србије.

Члан 16.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.

Члан 17.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и достављања траженог средства обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у шест  једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ                                                                                                                     НАРУЧИЛАЦ

________________________                                                                _____________________________

Начелник, Милоје Марић

Напомена:  овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за озбиљност понуде.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку отворени поступак VIII 404-269/18 - Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 11.12.2018. године до 11:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ

- Образац понуде (Образац 1) – попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 2) - попуњен, оверен печатом и потписан; (достављање овог обрасца није обавезно);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 3) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 4) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Модел уговора - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Спецификацију добара са обрасцем структуре цене оверен печатом и потписан

- Бланко сопствену меницу на износ од 10% од укупне вредности понуде без пдв-а која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити са клаузулама безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке

- Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса  у висини траженог  аванса  без ПДВ-а и  са роком важења до коначног извршења посла.

- Споразум – којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде.

- Тражене доказе о испуњености додатних услова.

- Прилог 1 потврда о обиласку локације.

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача

- ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку отворени поступак –  VIII 404-269/18 - Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја - НЕ ОТВАРАТИ или

„Допуна понуде за јавну набавку отворени поступак – VIII 404-269/18 - Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку отворени поступак – VIII 404-269/18 - Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши у складу са планом капиталних инвестиција и уговором.

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача по следећој динамици:

у 2018-тој години авансно у висини од  25%  од уговорене вредности без пдв-а.;

у 2019-тој години у висини од 35% од уговорене вредности;

у 2020-тој години у висини од 40%од уговорене вредности.

Аванс ће бити уплаћен, након достављања средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса и испостављања авансног рачуна, одмах по пријему рачуна

9.2. Захтев у погледу рока

Рок за испоруку и монтажу опреме не може бити дужи од 150 календарских дана од дана закључења уговора.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.4. Гарантни рок

За изведене радове-монтажу не краћи од 2 (две ) године од извршене примопредаје радова.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

9.5. Обилазак локације

Обевеза понуђача је обилазак локације  најкасније 7 (седам) дана  пре истека рока за предају понуда.

За све додатне информације у вези обиласка локације, лице за контакт је Будимир Вујовић, телефон 064/ 806-26-25звати у периоду од 7.30 до 15.00 часова

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да у понуди достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу на износ од 10% од укупне вредности понуде без пдв-а која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити са клаузулама безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке. Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да у понуди достави Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса  у висини траженог  аванса  без ПДВ-а и  са роком важења до коначног извршења посла.

Изабрани понуђач се обавезује у тренутку закључења уговора, достави:

- бланко сопствену  меницу за добро извршење посла на износ од 10% од уговорене вредности понуде без пдв-а,  која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

- Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

- Уз меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране пословне банке.

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи.

Наручилац  ће  реализовати  -  уновчити  средство  финансијског  обезбеђења  у  случају  да добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Изабрани понуђач се обавезује у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави:

- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

- Гаранција мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива и платива на први позив.

- Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса без ПДВ-а са роком важења до коначног извршења посла.

Изабрани понуђач се обавезује да на дан примопредаје предмета јавне набавке, преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то:

- бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

- Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, са  назначеним износом од 5 %  уговорене вредности без пдв-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке. Рок важења менице је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у случају да извођач не  изврши обавезу  отклањања квара, који би могаода умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року

НАПОМЕНА:  Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије,  у складу са Одлуком о ближим условима, садржини  и  начину  вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011 и 80/2015 и 76/16 и 82/17).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Предметна набавка не садржи техничку документацију и планове.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Градска управа града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице или електронске поште на e-mail slavisa.projevic@uzice.rs  natasa.vukasinovic@uzice.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, VIII 404-269/18 - Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин:

-Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним

-Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално

-Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Свака исправка начињена од стране понуђача мора бити видљива, оверена печатом и потписом понуђача.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: slavisa.projevic@uzice.rs natasa.vukasinovic@uzice.rs  или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Градска управа града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице ; ЈНброј VIII 404-269/18 ;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

- Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

- Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока заподношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. Тачка 5 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Законa.

19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. Став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској инситуцији.

Прилог 1.

ПОТВРДА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да смо посетили локацију која је предмет јавне набавке VIII 404-269/18 - Набавка опреме за контролу безбедности саобраћаја, видео надзор и детекцију прекршаја“.

и добили све потребне информације за припрему понуде.

ПОНУЂАЧ ЧИЈИ ЈЕ ПРЕДСТАВНИК ИЗВРШИО ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ:

____________________________

Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

ПОТВРЂУЈЕМ:

Место:_____________                                        Потпис представника Наручиоца:

Датум:_____________                         М.П.               _____________________

Напомена: Уколико се ради о заједничкој понуди, овај образац оверава и поуњава понуђач и лице овашћено за заступање у заједничкој понуди.

Овај образац мора бити предат уз понуду, оверен печатом и потписом од стране Понуђача и Наручиоца.