Број VIII 404-315/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ГРАД УЖИЦЕ

НАБАВКА И УГРАДЊА ЛИФТА НА ПЛАЖИ

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број VIII 404-315/18

децембар, 2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка број VIII 404-315/18 од 27.12.2018. године јавне набавке мале вредности (добра) број VIII 404-315/18 и Решења о образовању комисије број VIII 404-315/18  од 27.12.2018. године за јавну набавку мале вредности (добра) број VIII 404-315/18, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности – Набавка и уградња лифта на плажи

VIII 404-315/18 (добра)

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 26. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 27. |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 32. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 33. |
| VII | Модел уговора | 43. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 49. |

Конкурсна документација укупно садржи 57 страна.

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности број VIII 404-315/18 су добра – „Набавка и уградња лифта на плажи“.

Назив и ознака из општег речника набавке: лифтови – 42416100-6.

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован по  партијама.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Na lokaciji „PLAŽA“ u Užicu potrebno je postojeću platformu zameniti putničkim liftom u skladu sa projektom. Putnički lift treba da bude MRL (bez mašinske prostorije) i uskladu sa SRPS EN81-20 i SRPS EN81-21

U to smislu su predviđeni sledeći radovi:

- Demontaža postojeće platforme i  smeštanje demontirane opreme na lokaciju koju je predvideo Investitor. (Demontira se kompletna oprema platforme)

- Radovi na adaptaciji čelične konstrukcije voznog okna novoprojektovanom liftu

- Prilagođavanje otvora vrata voznog okna sa postojećih ručnih na automatska

- Adaptacija mesta ugradnje pogonske mašine u vrhu voznog okna

- Svi ostali radovi  na čeličnoj konstrukciji zavisno od opreme lifta koji se ugrađuje

- Isporuka i montaža novoprojektovanog lifta

- Sertifikacija  i izveštaj o ispitivanju od strane akreditovane ustanove

Izvođač je dužan da obezbedi i preda Investitoru svu dokumentaciju o ugrađenom liftu:

Sertifikati, atesti, uputstvo za upotrebu, uputstvo za održavanje.

Garantni rok je najmanje 2 god.

GLAVNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE LIFTA

| R.br. | Podatak | Opis ili vrednost |
| --- | --- | --- |
|  | Oznaka lifta | L1 |
|  | Vrsta lifta: | Putnički |
|  | Broj (količina) jedinica, kom.: | 1 komad |
|  | Nosivost: | 750 kg |
|  | Kapacitet : | 10 osoba |
|  | Vrsta pogona: | Električni |
|  | Nominalna brzina kretanja: | 0,5 m/s |
|  | Broj stanica: | 2 |
|  | Broj prilaza: | 2 (sa suprotne strane) |
|  | Naziv stanica: | 0, +1 |
|  | Glavna stanica: | «0» |
|  | Visina dizanja: | 10,81 m |
|  | Visina vrha voznog okna: | min. 4930 mm |
|  | Dubina jame voznog okna: | min. 600 mm |
|  | Radna sredina: | Unutrašnja, normalna, suva |
|  | Vrsta komande: | Mikroprocesorska: ”SIMPLEX”, sabirna na dole. |
|  | Upravljanje: |  |
|  | Radno: | Preko upravljačkih kutija postavljenih u štoku vrata lifta i preko upravljačkih panela u kabini lifta. |
|  | Reviziono: | Preko upravljačkih kutija sa ormara za upravljanje i sa krova kabine i iz jame voznog okna U slučaju nestanka električne energije automatsko dovođenje kabine u najbližu stanicu (preko sopstvenog baterijskog napajanja) i otvaranje vrata. |
|  | U slučaju dojave požara: | U slučaju dojave požara kabina lifta odlazi u glavnu stanicu i otvaraju se vrata nakon čega se lift isključuje iz rada. |
|  | Signalizacija: | U kabini - optički indikator položaja kabine, smera dalje vožnje, zvučni i optički indikator preopterećenja kabine, zvučna potvrda pristajanja kabine u stanicu, interfon. Nа svim stanicama – svetlosna i zvučna potvrda prijema poziva, zvučna potvrda pristajanja kabine u stanicu, optički indikator položaja kabine i smera dalje vožnje. |
|  | Vozno okno: | Armirano – betonski zid sa čeličnom konstrukcijom od HOP profila sa tri strane |
|  | Dimenzije voznog okna (mm) | 1600 x 2200 |
|  | Mašinska prostorija: | Ne postoji, komandni elektro-orman pored vrata voznog okna na nivou najviše stanice “+1” |
|  | Položaj pogonske mašine: | U vrhu voznog okna |
|  | Kabina lifta: | Pročazna pod uglom od 1800 |
|  | Zidovi kabine: | izvedeni od čeličnog rama i panela od plastificiranog lima sa obe bočne strane delimično zastakljena sigurnosnim staklom |
|  | Plafon: | spušten, obrada brušeni inox |
|  | Osvetljenje: | indirektno, u spuštenom plafonu sa LED ili eko-efikasnim fluorescentnim svetiljkama |
|  | Pod: | Neklizajuća vinilna prostirka |
|  | Registar kutija: | u vertikalnom članku od brušenog inox-a, vertikalno postavljeni tasteri (poziv, alarm, otvaranje-zatvaranje vrata) sa reljefnim oznakama, nužno svetlo, ključna kutija za uključivanje/isključivanje ventilatora, sistem za havarijsku govornu vezu, ključ za prioritetnu vožnju |
|  | Ostala oprema: | rukohvat kružnog poprečnog preseka od brušenog nerđajućeg čelika na bočnom zidu kabine, havarijska govorna veza (portirnica - komandni orman - kabina), ventilator. |
|  | Dimenzije kabine lifta (mm): | 1000 x 1800 |
|  | Visina kabine lifta (mm): | 2100 |
|  | Vrata kabine, vrsta: | Automatska teleskopska, dvopanelna, izvedena od rama od brušenog inox lima sa ispunom od sigurnosnog stakla, sa foto zavesom |
|  | Dimenzije otvora vrata (mm): | 900 x 2000 |
|  | Vrata voznog okna, vrsta: | Automatska teleskopska, dvopanelna, izvedena od rama od brušenog inox lima sa ispunom od sigurnosnog stakla. Ispred vrata voznog okna na oba prilaza se nalaze zaštićeni prostori. |
|  | Dimenzije otvora vrata (mm): | 900 x 2000 |
|  | Hvatački uređaj na ramu kabine: | Hvatački uređaj za postupno kočenje sa dvosmernim dejstvom. |
|  | Hvatački uređaj na ramu kontratega: | Bez hvatačkog uređaja na ramu protivtega |
|  | Vođice kabine: | Т89/A |
|  | Dužina vođica kabine: | ( 15,75 m |
|  | Vođice protivtega: | Т70/A |
|  | Dužina vođica kontratega: | ( 17,5 m |
|  | Pogonska mašina: | Bezreduktorska sa frekventnom regulacijom |
|  | Radni napon i frekvencija: | 3x400V/50Hz |
|  | Prenosni odnos vešanja: | iV=2:1 |
|  | Prečnik pogonske užetnjače: | 320 mm |
|  | Broj i prečnik užadi: | 9 x Ø8 mm |
|  | Elektro-motor: | Trofazni elektromotor sa frekventnim upravljanjem |
|  | Snaga motora (kW): | 3,0kW |
|  | Nominalna struja (A): | 17,3 |
| Vozno okno Lifta Vozno okno lifta duž cele visine sa svih strana je ograđeno čvrstim i punim zidovima, tavanicom i dnom. Na voznom oknu postoji otvor za ventilaciju i otvori za vrata voznog okna. Zidovi voznog okna sprečavaju ulaz dima i gasova u vozno okno. Vozno okno je izvedeno kao čelična konstrukcija zatvorena limom sem kod panoramskog dela gde je izvedeno kao čelična konstrukcija obložena sigurnosnim staklom. Da bi bio bezbedan rad lifta, zidovi moraju da imaju takvu mehaničku čvrstoću da kada sila od 300 N, podjednako raspoređena na kružnoj ili kvadratnoj površini od 5 cm2, deluje pod pravim uglom prema zidu, u bilo kojoj tački i na bilo kojoj strani, zidovi moraju da je izdrže bez: a) trajne deformacije; b) elastične deformacije veće od 15 mm. Vozno okno može da izdrži sva opterećenja koja nastaju pri radu lifta, pri stupanju u dejstvo hvatačkog uređaja na kabini, pri nasedanju kabine i protivtega na odbojnike (opterećenja su data na crtežima). Ispod voznog okna nema prostorija u koje je moguć pristup ljudima. Gde postoji mogućnost pristupa ljudima ispod voznog okna na kontrategu se ugrađuje hvatački uređaj a nosivost ploče jame voznog okna se računa u skladu sa preporukama iz standarda SRPS EN 81-20. Ispod i iznad kabine, kada je u krajnjim položajima, postoji dovoljan sigurnosni prostor koji omogućuje smeštaj kvadra dimenzija: 0,5m x 0,7m x 1,0 m u jami i 0,5 x 0,7 x 1,0 m u vrhu okna. Na liftu je ugrađen uređaj za sprečavanje spuštanja kabine u najnižu stanizu tokom intervencije iz jame a sve zbog smanjene dubine jame voznog okna (u skladu sa SRPS EN 81-21) Kabina i protivteg lifta su u istom voznom oknu. Vozno okno mora izdržati sva opterećenja koja nastaju pri radu lifta, pri stupanju u dejstvo hvatačkog uređaja na kabini, pri nasedanju kabine i protivtega na odbojnike. U vrhu voznog okna ugrađene su kuke (noseći profili) za montažu lifta, nosivosti i rasporeda prema crtežu datom u grafičkoj dokumentaciji. U jami voznog okna obavezno ugraditi penjalice (za silazak u jamu sa najniže stanice) koje ne smeju biti u zoni kretanja kabine i protivtega. Ako je horizontalna udaljenost između ivice krova kabine i pokretnog dela (kabine, protivtega ili balansnog tega) susednog lifta manja od 0,50 m, pregrada se mora prostirati po celoj visini voznog okna lifta. Širina pregrade mora biti najmanje jednaka širini pokretnog dela ili jednog njegovog dela, koji se ograđuju, plus 0,10 m sa svake strane. MAŠINSKI PROSTOR I KOMANDNO UPRAVLjAČKI UREĐAJ Mašinski prostor se nalazi u vrhu voznog okna iznad zadnje gornje stanice. U vrhu voznog okna u mašinskom prostoru je smeštena pogonska mašina i regulator brzine i to van zone kretanja kabine lifta i automatskih vrata, a postavljeni su na čeličnim nosačima koji se oslanjaju na zidove voznog okna. Zidovi i tavanica u mašinskom prostoru moraju biti svetlih boja, od materijala koji je otporan na vatru, koji ne stvara prašinu, i sprečava njeno taloženje. Temperatura vazduha u mašinskom prostoru i komandnom upravljačkom uređaju mora biti u granicama od +5 do +400C. Ispred komandno upravljačkog uređaja predvideti električno osvetljenje jačine najmanje 200 Lx. Sklopka za osvetljenje mašinskog prostora mora biti postavljena sa unutrašnje strane, pored prilaznih vrata. Komandni orman i glavni prekidač su smešteni u posebnom ormanu neposredno pored prilaznih vrata lifta na najvišoj stanici. Strujno kolo za osvetljenje komandno upravljačkog uređaja izvodi se nezavisno od strujnog kola za pogon lifta. Jedna priključnica sa zaštitnim kontaktom postavlja se u komandno upravljačkom uređaju i napaja se preko instalacije objekta preko posebnog osigurača. Prilaz komandno upravljačkom uređaju je lako pristupačan, a nalazi se na najvišoj etaži objekta. Ovaj prilaz je dobro osvetljen trajno ugrađenim električnim osvetljenjem, a pod je izrađen od materijala koji sprečava klizanje. Podest ispred komandno upravljačkog uređaja, odnosno krajnje gornje stanice izdržava opterećenje minimalno 5 kN/m2. Raspored opreme omogućava dovoljno prostora za rad i kontrolu. Vrata komandno upravljačkog uređaja su metalna, zaključavaju se i otvaraju se u polje. Ventilacija mašinskog prostora se ostvaruje u okviru ventilacije voznog okna. Otvor za ventilaciju mora biti zaštićen žaluzinom i komarnikom. Ventilacija mašinskog prostora, odnosno voznog okna, se mora izvesti tako da odvodi gasove i dim u slučaju požara. Ventilacija mašinskog prostora u slučaju požara nije predmet ovog projekta. Napojni vod za napajanje lifta električnom energijom izvodi se od glavnog razvodog ormana lifta u objektu do komandno upravljačkog uređaja na krajnjoj gornjoj stanici pored prilaznih vrata lifta. Za uzemljenje liftovskog postrojenja u mašinski prostor se dovodi priključak sa uzemljivača objekta. Ispred komandno upravljačkog uređaja mora biti postavljena elektroizolaciona prostirka i odgovarajući protivpožarni aparat. VRATA LIFTA PRILAZNA I KABINSKA VRATA SU AUTOMATSKA Dimenzije svetlog otvora vrata voznog okna su 900 x 2000 mm I prilazna i kabinska vrata su dvokrilna, sa horizontalnim razmicanjem u jednu stranu. Automatski rad vrata se postiže regulisanim pogonom koji je smešten iznad kabinskih vrata i pričvršćen je za kabinu. Pogonski mehanizam sastoji se od elektromotora, sistema kaišnika i polužnog sistema. Kretanje se sa pogonskog mehanizma prenosi na krila kabinskih vrata, a sa ovih posredstvom nepokretnih letvi na prilazna vrata. Na taj način krila prilaznih i kabinskih vrata pomeraju se (otvaraju ili zatvaraju) paralelno i simultano. Pogonski mehanizam saopštava vratima prilikom zatvaranja silu pritiska od max. 150N. U slučaju da vrata prilikom zatvaranja naiđu na neku prepreku, aktivira se zaštitni, sigurnosni uređaj koji prekida zatvaranje i uključuje otvaranje vrata. Na vrata se ugrađuje foto-zavesa sa zadatkom da prekine zatvaranje vrata kada se prekine svetlosni snop (ugrađuje se na kabinska vrata). Granični položaj prilikom zatvaranja vrata obezbeđen je gumenim odbojnikom, što ublažava udar i prigušuje zvučni efeket prilikom zatvaranja vrata. Vreme otvaranja (zatvaranja) automatskih vrata iznosi oko 3 sekunde. Otvaranje i zatvaranje je ravnomerno, bestrzajno, tiho i bez šuma. Pošto se krila vrata zatvore, kočnica smeštena na izlaznom vratilu elektromotora, automatski stupa u dejstvo i drži kabinska krila zatvorena tokom cele vožnje. Tek posle stupanja u dejstvo kočnice, kabina može napustiti stanicu. Ovo se kontroliše električnim sigurnosnim uređajem. Vrata kabine i sva prilazna vrata imaju ugrađen, zabravni mehanizam čija je funkcija kontrolisana električnim sigurnosnim kontaktima. Ovaj mehanizam obezbeđuje da se prilazna vrata ne mogu otvoriti ako kabina nije u stanici, kao i to da kabina ne može krenuti ako se prilazna vrata nisu dobro zatvorila i zabravila. Brava vrata na najnižoj stanici mora da bude bezbedno dostupna unutar visine od 1,80 m i na maksimalnom horizontalnom dohvatu od 0,80 m od merdevina u jami ili mora da se obezbedi trajno ugrađen uređaj koji omogućava osobi u jami da odbravi vrata. Vrata voznog okna na svim stanicama mogu se prinudno otvoriti specijalnim trouglastim ključem. Ukoliko se odbravljivanje vrata ovim ključem vrši kada je kabina u pokretu, zaustavlja se rad lifta. Nakon izvršenog prinudnog otvaranja prilaznih vrata, prestankom ručnog dejstva, krila prilaznih vrata se automatski zatvaraju (pod dejstvom tegova ili pod dejstvom polužnog mehanizma sa oprugama). Prag vrata kako prilaznih tako i kabinskih, izdržava sva opterećenja pri ulasku i izlasku lica, odnosno pri utovaru i istovaru predmeta. Konstruktivno su rešena tako da u zatvorenom položaju, zadovoljavaju potrebne zahteve u pogledu mehaničke čvrstoće i krutosti, a u slučaju požara sprečavaju prodor dima i gasova u vozno okno. Unutrašnja površina kabinskih kao i spoljašnja površina prilaznih krila, izvedene su kao potpuno ravne i glatke. Obrada vrata voznog okna – u skladu sa opisom u tabeli za lift. Obrada vrata kabine – u skladu sa opisom u tabeli za lift. KABINA LIFTA Zidovi, pod, tavanica i noseći okvir kabine, izrađeni su tako da kao celina imaju dovoljnu mehaničku čvrstoću da izdrže udare i opterećenja kojima je kabina izložena za vreme rada lifta, kada kabina i protivteg nasednu na graničnike (odbojnike) i kad deluje hvatački uređaj. Zidovi kabine, su izrađeni od panela od brušenog INOX lima panelima od višeslojno sigurnosnog stakla I i moraju da izdrže ispitivanja udarnim klatnom prema standardu SRPS EN 81-20. Svaki zid kabine mora imati takvu mehaničku čvrstoću da izdrži dejstvo sile od 300 N ravnomerno raspoređene na kružnu ili kvadratnu površinu zida od 5 cm2, pod pravim uglom i sa bilo koje tačke unutrašnjosti kabine prema spolja, bez: trajnih deformacija, elastičnih deformacija većih od 15 mm. Krov kabine je izrađen od čeličnog lima ojačanog profilima tako da mora biti u stanju da izdrži masu dve osobe u bilo kom položaju, od kojih je svaka po 1000 N, na površini od 0,30m x 0,30m, bez trajne deformacije. Pod kabine je izrađen tako da može da izdrži opterećenje od najmanje 5 kN/m2. Noseći okvir kabine je izrađen od čeličnih profila odgovarajućih dimenzija proračunatih prema nosivosti lifta. Na noseći okvir kabine ugrađeni su: Četiri elastična klizača koji obezbeđuju sigurno i bešumno vertikalno vođenje kabine po vođicama. Hvatački uređaj (kočni klinovi) je za postupno kočenje, koji deluje na obe vođice prilikom aktiviranja graničnika brzine. Snabdeven je sigurnosnim kontaktom koji isključuje rad lifta pri stupanju u dejstvo hvatačkog uređaja. Nosač rama kabine za odgovarajući broj vučnih užadi koji obezbeđuje jednako opterećenje svih užadi i ima sigurnosni kontakt koji isključuje rad lifta ako se olabavi ili prekine bilo koje uže. Dve prevojne užetnjače Vrata kabine su automatska teleskopska, dimenzije i obrade u skladu sa opisom u tabelama za svaki lift, i opisana su u poglavlju u sklopu sa opisom automatskih vrata voznog okna. Prag kabine nalazi sa na ulazu u kabinu i konstruisan je tako da izdržava sva opterećenja pri ulasku i izlasku. Na pragu se nalazi zaštitni lim širine jednake širini vrata, a dužine 0,75m. Na donjem delu je zakošen 600 prema horizontali. Svetlo kabine Osvetljenje kabine je realizovano sa najmanje dve paralelno vezane svetiljke. One osvetljavaju kabinu kroz raster prikladnog dizajna čime je postignuta prijatna difuznost (indirektno svetlo). Osvetljenost poda kabine i kutije upravljanja u kabini mora iznositi min. 100Lux. Takođe, u kabini se nalazi nužno svetlo koje ima iznositi minimum 5 Lux. Ono se automatski uključuje kad nestane električne energije, a napaja se iz pomoćnog izvora (uređaj za napajanje alarma), koji je tako dimenzionisan da omogućuje svetiljki da svetli više od 1 časa. Uređaj za servisno upravljanje Postavlja se na krov kabine na rastojanju maks. 1m od prednje ivice krova. Namenjen je za upravljanje liftom sa krova kabine pri popravci i servisiranju, pri čemu brzina vožnje ne sme biti veća od 0,63m/s, a pri tome kabina ne sme preći krajnje stanice. Na uređaju se nalazi: Preklopnik (sklopka) “Servis-Normal”; u položaju “Servis” omogućuje vožnju liftom sa kabine, a u položaju “Normal” omogućuje normalnu eksploataciju lifta. Taster za vožnju “Dole”; konstantnim pritiskom na taster lift se kreće na dole (kada je preklopnik u položaju “Servis”). Taster mora biti zaštićen od slučajnog pritiskanja. Taster za vožnju “Gore”; konstantnim pritiskom na taster lift se kreće na gore (kada je preklopnik u položaju “Servis”). Taster mora biti zaštićen od slučajnog pritiskanja. Sklopka “Stoj”; u položaju “O” zaustavlja rad lifta, u položaju “I” lift je spreman za vožnju. Ostala oprema kabine: Uređaj za napajanje nužnog svetla i alarma, koji je stalno priključen na električnu mrežu, pri čemu se akumulira energija koja se koristi pri nestanku električne energije iz mreže. Priključnica sa zaštitnim kontaktom koja je priključena na napon od 220V. Razvodna kutija na koju se vezuje prateći kabl. Iz razvodne kutije se razvodi instalacija na sve električne uređaje i sigurnosne kontakte koji se nalaze na i u kabini. Rukohvati na visini 1m od poda na strani ispred ogledala. Ventilator za provetravanje kabine. Interfon za vezu sa mašinskim prostorom. POGONSKA MAŠINA Pogonska mašina lifta je bezreduktorska, postavljena je u vrhu voznog okna na čeličnim profilima van zone kretanja kabine lifta. Pogonska užetnjača vuče čeličnu užad putem trenja koja su prebačena preko nje i ulegla u kanale užetnjače i tako pogoni kabinu lifta u željenom smeru. Smer kretanja kabine (gore - dole) jasno je označen na pogonskoj mašini. Delovi pogonske mašine koji se obrću, kao što su: klinovi, vijci i slobodni krajevi osovina, zaštićeni su tako da ne mogu povrediti lica u njihovoj blizini. Delovi kao što su užetnjače (doboš i zamajac) su glatki i obojeni u narandžasto. Pogonska mašina se sastoji iz sledećih delova: Kućište je masivne konstrukcije i izvedeno je od prvoklsanog materijala, u njemu je ugrađen rotor i na izlaznoj strani iste osovine je ugrađena pogonska remenica. Elektromotor je sinhroni jednobrzinski, sa regulisanim (VVVF) pogonom i ventilatorom za hlađenje koji ima napajanje nezavisno od pogona pogonskog elektromotora. U namotaje elektromotora ugrađeni su senzori ili bimetali koji isključuju rad lifta kada se namotaji zagreju do 1200C. Elektromehanička kočnica je ugrađena na drugom kraju osovine elektromotora. Ona se sastoji od elektromagneta sa kontaktom i papuča sa oprugama koje vrše mehaničko kočenje. Elektromehanička kočnica mora zaustaviti kabinu lifta, ako je opterećena sa 125% nazivne nosivosti kada se kabina kreće na dole. Elektromehanička kočnica ima polugu kojom se ručno može otkočiti (kada se poluga pusti kočnica automatski zakoči) i pomoću zamajca na elektromotoru ručno može pokretati kabina. Pogonska užetnjača je prečnika Ø320mm za 9 vučnih užadi prečnika Ø8mm, dimenzionisane su tako da zadovoljavaju sve zahtevane uslove (nominalne brzine i nosivosti liftova). Imaju graničnik koji sprečava ispadanje užadi iz kanala pri labavljenju. UPRAVLjANJE “SIMPLEX” Sabirno upravljanje u oba smera Upravljački elementi Upravljanje liftom vrši se pomoću tastera koji se nalaze na kutiji upravljanja u kabini, kao i na pozivnim kutijama po stanicama. Na svakoj stanici se nalazi po jedna pozivna kutija sa po jednim tasterom (“gore“) i jednim tasterom („dole“) i sa optičkim signalom potvrde prijema i po dve signalne strelice. Strelice imaju ulogu najave. Signalna strelica koja zasvetli, najavljuje pristajanje i smer u kome će kabina dalje krenuti. U kabini se nalazi kutija upravljanja. Na kutiji se nalaze: tasteri za svaku stanicu (sa optičkim signalom potvrde prijema), taster za “alarm”, sklopka “stoj“. U kabini i na stanicama nalaze se digitalni pokazivači položaja kabine. Način rada Prijem poziva kod ovih komandi se vrši stalno, a kod vožnje kabina staje i prima putnike sve dok u kabini ima mesta. Kod vožnje na gore kabina uslužuje sve spoljne pozive smera gore i sve kabinske pozive i to prema prirodnom redosledu nailaska stanica. Po izvršenju svih kabinskih komandi kabina produžava da se kreće do najvišeg spoljnjeg poziva, prima putnika, i menja smer vožnje. Kod vožnje na dole kabina uslužuje sve spoljne pozive smera dole i sve kabinske komande i to prema prirodnom redosledu. Uređaj za kontrolu opterećenja kontroliše opterećenje kabine za vreme punjenja iako je kabina puna ne dozvoljava usputna zaustavljanja na spoljne pozive, a ako se kod punjenja preoptereti blokira izvršenje komandi i ne dozvoli start iz stanice sve dok ne dođe do rasterećenja. Postupak u hitnim slučajevima / nužno oslobađanje putnika - deblokada Mere za nužno oslobađanje putnika uključuju postupke koji se izvode uz moguće rizike za ljude. Zbog toga one moraju biti izvedene uz najveću predostrožnost od strane ovlašćenog (liftovska kompanija) ili obučenog osoblja (nadzornik lifta, specijalna služba za hitne intervencije). Postupiti prema sledećem uputstvu: Stupiti u kontakt sa licima u blokiranoj kabini; pitati da li ima povređenih putnika. Mehaničko oslobađanje nije predviđeno. Dugmetom koje se nalazi u komandnom ormanu obezbeđeno je električno oslobađanje. Savetovati licima u blokiranoj kabini da zatvore vrata kabine i obavestiti ih o predstojećem pomeranju kabine. Pritiskati dugme za nužno kretanje dok se ne upali indikator stanice u komandnom ormanu. Pritiskanjem ovog dugmeta kočnica se otpušta pomoću baterije za napajanje električnom energijom za nužnu vožnju (12V, 5A). Vožnja dalje od najbliže stanice je zabranjena. Evakuaciju putnika treba sprovesti u najbližoj stanici lifta. Zatim isključiti glavni prekidač. Staviti natpis: “LIFT VAN POGONA” na mašinski prostor (komandni orman). Odbraviti prilazna vrata pomoću trouglastog ključa za specijalne slučajeve i otvoriti ih. Otvoriti vrata kabine i pomoći putnicima da izađu iz kabine. Ako u toku postupka za oslobađanje putnika nije istovremeno eliminisana i greška u komandi (npr. granični prekidač je aktiviran posle napuštanja krajnje stanice), ostavite isključen glavni prekidač i obavestite stručna lica (liftovsku kompaniju zaduženu za održavanje). Posle toga se mora proveriti da li su sva prilazna vrata zatvorena i zabravljena. Neispravna prilazna vrata se moraju obezbediti od neovlašćenog prilaza i označiti upozoravajućim obaveštenjima. PAŽNjA – Ispod poda kabine se može dogoditi situacija koja stvara rizik od propadanja u liftovsko okno. Preduzeti mere bezbednosti. Ako akcija oslobađanja pomoću opisanog postupka ovde bude neuspešna, moraju se pozvati stručnjaci (liftovska kompanija zadužena za održavanje) na lice mesta. Obavestiti blokirane putnike o situaciji. Održavati komunikaciju sa blokiranim putnicima sve dok ne dođu ljudi iz servisa za hitne slučajeve na lice mesta. ELEKTRIČNA INSTALACIJA LIFTA Električna instalacija lifta može se podeliti u tri osnovna dela: instalaciju mašinskog prostora, instalaciju voznog okna, instalaciju kabine. Instalacija mašinskog prostora Izvodi se od razvodne table do komandne table, a zatim do motora i svih ostalih elemenata u mašinskom prostoru. Provodnici se vode delimično po zidu bez ukopavanja, do priključaka u mašinskom prostoru i do otvora u zidu predviđenih za provođenje instalacije iz mašinskog prostora u komandno upravljački uređaj. Provodnici se polažu u plastične kanale i gibljive cevi potrebnog preseka. Plastični kanali zatvaraju se poklopcima i pričvršćuju se pomoću tiplova i zavrtnjeva za podlogu. Gibljive cevi se pričvršćuju pomoću odgovarajućih obujmica na propisanom rastojanju pomoću tiplova i zavrtnjeva za podlogu. Instalacija voznog okna Plastični kanali za glavni vertikalni razvod učvršćuju se na zid voznog okna uz pomoć tiplova i zavrtnjeva ili na metalne držače pričvršćene za šine vođice kabine. Rastojanje između dva uzastopna učvršćenja ne sme biti veće od 2 metra. Izlaz provodnika iz plastičnih kanala izvodi se pomoću plastičnih savitljivih cevi i odgovarajućih plastičnih uvodnika. Za električno povezivanje pokretne kabine sa ostalim delom instalacije na sredini voznog okna postavlja se razvodna kutija sa rednim stezaljkama koje su obeležene brojevima u skladu sa električnom šemom lifta. Slična razvodna kutija postavlja se na kabinu. Između ovih kutija vezuje se savitljivi višežilni kabl koji se na oba kraja osigurava uređajem za nošenje savitljivog kabla. Dužina ovog kabla tako je odmerena da i kada je kabina u krajnjim stanicama ima slobodan luk koji ne sme da dodiruje ni kabinu ni delove u voznom oknu. Vozno okno mora biti osvetljeno. Svetiljke sa mehaničkom zaštitom se postavljaju na taj način da se u svakom delu voznog okna ostavaruje osvetljaj od 50 Lx. U jami voznog okna postavlja se sklopka “Stoj”, dvopolna priključnica sa zaštitnim kontaktom i naizmenična sklopka osvetljenja voznog okna. Prilazi voznom oknu moraju biti osvetljeni, za svo vreme kada je lift u pogonu, najmanje kao stepenište sa slabim prometom (50 Lux). Električna instalacija kabine Električna instalacija na kabini izvodi se takođe kroz plastične kanale i savitljive plastične cevi koje moraju biti sigurno pričvršćene za kabinu. Deo instalacije na krovu kabine koji je izložen gaženju od strane montera ili servisera posebno je mehanički zaštićen. Za povezivanje instalacije kabine sa ostalim delovima instalacije lifta služi razvodna kutija na krovu kabine sa dovoljnim brojem rednih stezaljki označenih prema električnoj šemi. Izjednačavanje električnog potencijala na metalnim masama Čelični nosač mašine i šine vođice povezane su čeličnom pocinkovanom trakom FeZn20x3mm. Istom trakom povezana je i komandno upravljački uređaj, odnosno orman. Svi ostali metalni elementi u mašinskom prostoru su povezani odgovarajućim provodnikom. Podaci neophodni za izbor napojnog voda Izbor napojnog voda za napajanje liftovskog postrojenja vrši projektant električne instalacije objekta na bazi podataka dobijenih od proizvođača lifta. Napojni vod mora da dolazi sa glavne napojne table objekta. Iz njega se napaja pogon lifta, rasveta lifta, rasveta voznog okna, utičnica sa zaštitnim kontaktom na kabini i u voznom oknu Proveru pada napona na napojnom vodu vršiti tako da procentualni pad napona na napojnom vodu bude manji od 5%. Pri izboru preseka voditi računa da su liftovski motori predviđeni za rad sa velikim brojem uključaka na čas što nepovoljno utiče na zagrevanje. Elektromotor: Snage i vrednosti polaznih i nominalnih struja su date u tabelama za svaki lift Priključnica sa zaštitnim kontaktom na kabini: napaja se preko tromog osigurača Priključnica sa zaštitnim kontaktom u voznom oknu: napaja se preko tromog osigurača NATPISI, OBAVEŠTENjA I OZNAKE Prema Pravilniku o bezbednosti liftova ("Službeni glasnik RS", br. 15/2017 od 02.03.2017. godine) svi natpisi, obaveštenja i oznake su uočljivi, čitki i razumljivi, izrađeni od postojanog materijala i trajno pričvršćeni. U kabini lifta i na vratima voznog okna postavlja se natpis na kome su nazivna nosivost u kg i broj lica. U kabini lifta postavlja se oznaka firme. Deo za stavljanje u dejstvo sklopke sa natpisom “STOJ” je crvene boje, sa trajnim natpisom “STOJ”, visine slova najmanje 7mm. Deo za stavljanje u dejstvo uređaja za uzbunu je žute boje, sa trajnim natpisom “ALARM” ili simbol u obliku zvona, visine slova najmanje 7mm. Delovi za davanje komandi u kabini su jednoobrazno obeleženi brojevima, slovima i simbolima. Na krovu kabine, na kutiji revizije, postavljaju se sledeći natpisi i oznake: na sklopki za zaustavljanje ili pored nje - oznaka “STOJ”, na servisnoj sklopki ili pored nje - oznaka “NORMALNO” i “SERVIS”, na elementima za davanje komande za servisnu vožnju ili pored njih oznaka smera vožnje. Na spoljnoj strani vrata ormana komandne table postavljaju se natpisi. “OPASNO PO ŽIVOT”, “POGON LIFTA”, “NEOVLAŠĆENIM LICIMA ZABRANJEN PRISTUP”. U ormanu komandne table postoji uputstvo za ručno pokretanje kabine i upravljanje i upotrebu ključa za prinudno otvaranje vrata voznog okna. Na sklopki za osvetljenje kabine i voznog okna nalazi se tablica sa natpisom “OSVETLJENJE KABINE” i “OSVETLJENJE VOZNOG OKNA”. Na graničniku brzine nalazi se tablica sa sledećim podacima: firma, brzina stupanja u dejstvo (m/s), oznaka graničnika, tehničke karakteristike užeta. Na sklopki “STOJ” u jami voznog okna ili pored nje se nalazi oznaka “ISKLJUČENO”. Na pogonskoj mašini mora se postaviti tablica sa sledećim podacima o remenima: firma, širina remena za svaku grupu remena i njihov tip, zatezna čvrstoća žice u remenu i broj čeličnih jezgara. Kontaktori, releji, osigurači i priključne stezaljke upravljački uređaj označeni su prema električnoj šemi. Na uređaju za zabravljivaljnj vrata voznog okna nalazi se oznaka uređaja. Na hvatačkom uređaju nalazi se oznaka uređaja, takođe se na vidnom mestu, postavlja metalna tablica sa sledećim podacima: firma, najveća ukupna masa u kg za koju je namenjen hvatački uređaj, najveća dozvoljena brzina lifta za koju se može upotrebiti hvatački uređaj. Na pogonskoj mašini, na vidnom mestu nalazi se metalna tablica sa sledećim podacima: firma, tehničke karakteristike: tip reduktora, boj hodova puža, broj zubaca na pužnom kolu i modul, prečnik izlaznog vratila i ugao klina žleba na pogonskoj užetnjači, masa pogonske mašine, fabrički broj i godina proizvodnje. U ormanu komandne table pored uređaja za ručno pokretanje kabine nalazi se natpis: “Pre ručnog pokretanja, isključiti glavnu sklopku lifta” i oznaka smera kretanja kabine “gore” i “dole”. ISPRAVE KOJE PRATE LIFT U PROMETU Lift u prometu mora imati deklaraciju o usaglašenosti i stavljen znak usaglašenosti na lift, koju obezbeđuje instalater lifta. Lift mora biti snabdeven garantnim listom. Garantni rok za ispravno funkcionisanje lifta je dve godine. Lift je snabdeven tehničkim uputstvom proizvođača za održavanje lifta i uputstvom za spašavanje lica iz lifta. Rok obezbeđenja servisa lifta je deset godina, računajući od dana predaje novougrađenog lifta. TEHNIČKA KONTROLA Novoizgrađeni ili rekonstruisani lift ne sme se pustiti u pogon pre nego što se tehničkom kontrolom utvrdi da su ispunjeni svi propisani uslovi za njegov bezbedan rad. Lift podleže obaveznoj periodičnoj tehničkoj kontroli. Tehnička kontrola lifta mora se izvršiti najkasnije po isteku jedne godine od pprethodne tehničke kontrole tog lifta. O izvršenoj tehničkoj kontroli sastavlja se izveštaj o ispitivanju. ODRŽAVANJE Svaki lift snabdeven je uputstvom proizvođača o rukovanju liftom i o njegovom održavanju u kome su definisane radnje i potreban materijal za pravilno održavanje. Vlasnik lifta obezbeđuje upotrebu i održavanje lifta preko održavaoca lifta u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova, ("Službeni glasnik RS", br. 15/2017 od 02.03.2017. godine). Svaki lift mora imati knjigu održavanja. OPŠTI TEHNIČKI USLOVI Ovi uslovi su sastavni deo projekta i izvođač je dužan da se pridržava istih. Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu. Pri izradi opreme i izvođenju radova na objektu strogo se pridržavati: ugovora, projekta, zakona, pravilnika i standarda navedenih u ovom projektu u izjavi odgovornih projektanata. Pre početka izvođenja radova, izvođač je dužan da se detaljno upozna sa stvarnim građevinskim stanjem objekta i sve primedbe blagovremeno dostavi nadzornom organu objekta putem građevinskog dnevnika. Pre početka ugradnje lifta rukovodilac radova je obavezan: da se detaljno upozna sa projektom i opremom koja se ugrađuje da proveri prispelu opremu da li odgovara projektu da izvrši pregled stanja celokupne opreme pre montaže Sve eventualne izmene u toku izvođenja radova mora odobriti odgovorni projektant i nadzorni organ. Za izmene bez saglasnosti, a koje budu imale uticaja na rad i funkcionalnost postrojenja ili prouzrokuju štetu, projektant neće biti odgovoran. Za vreme izvođenja radova izvođač je dužan da vodi građevinski dnevnik i isti redovno popunjava. Svi zahtevi i saopštenja nadzornog organa i izvođača moraju se upisati u građevinski dnevnik. Po završetku montaže lifta, investitor-korisnik je dužan da izvrši tehničku kontrolu lifta pre puštanja u pogon na osnovu koje se izdaje upotrebna dozvola. ZABRANjENA JE UGRADNjA BILO KOJE OPREME OSIM LIFTOVSKE U VOZNOM OKNU I MAŠINSKOM PROSTORU. OPŠTI I POGODBENI USLOVI Opšti pogodbeni uslovi su sastavni deo projekta i obavezni su kako za izvođača tako i za Investitora. Na osnovu revidovanog i odobrenog projekta Investitor može pristupiti raspisivanju licitacije ili prikupljanju ponuda u cilju zaključivanja ugovora sa proizvođačem i izvođačkim preduzećem za isporuku opreme tj. predmetnih postrojenja – liftova i izvođenje radova koji su predviđeni ovim projektom. Kao baza za podnošenje ponuda, odnosno sklapanje ugovora, služi ovaj projekat. Svi ponuđači moraju dobiti na uvid projekat kao i otkucanu specifikaciju opreme – liftova i potrebnog materijala. Svi primerci specifikacije koji se daju ponuđačima moraju biti identični kako bi svi ponuđači odgovarajuće liftove i radove ponudili u istim uslovima, količinama i istog kvaliteta. Cena za isporuku i montažu mora obuhvatiti: potpunu isporuku i montažu celokupne opreme - liftova i instalacija, izvršenje svih mera potrebnih za samu montažu i kontrolu izvršenih radova, izvršenje svih ispitivanja i funkcionalnih proba kako je to naznačeno u poglavlju 3 (Tehnički opis) ovog projekta, prema uputstvima specijalizovanih proizvođača i važećim zakonskim propisima za ovu vrstu postrojenja. Ponuđena suma za isporuku i montažu opreme, izvođenje instalacije ili pojedinih njenih delova, obuhvata i isporuku pripadajućeg materijala i elemenata potrebnih za izvođenje, kao i transport ovog materijala do gradilišta i na gradilištu, njegov istovar i lagerovanje, ukoliko posebnim ugovorom nije drugačije predviđeno. Ponuđena suma takođe mora da obuhvati sve putne i transportne troškove za radnu snagu, kao sve troškove oko realizacije projekta do puštanja postrojenja i instalacije u rad, i prijema iste od strane komisije za tehnički pregled i prijem, odnosno ovlašćene organizacije za tehničku kontrolu liftovskih postrojenja. Izvođač je dužan da isporuči sav materijal koji je predviđen specifikacijama predmetnog projekta, ukoliko drugačije nije dogovoreno. Materijal mora odgovarati projektom propisanom kvalitetu i na njemu moraju biti urađena propisana ispitivanja od strane za to određenih zvaničnih organa. Izvođač je dužan da sav materijal predviđen za montažu pregleda i da neispravan materijal odbaci. Dozvoljeno je ugrađivanje samo ispravnog materijala. Za ugrađivanje neispravnog materijala izvođačko preduzeće snosi punu odgovornost, tako da za demontažu neispravnog i ponovnu montažu ispravnog materijala neće dobiti od Investitora nikakvu odštetu i nadoknadu. Pogođena suma je obavezna za izvođača, sem ako se ugovorom ne precizira da se u slučaju izmena nastalih naređenjima vlasti cene mogu menjati. Ako se ovakva klauzula u ugovoru ne predvidi cene važe kako su pogođene. Povećanje pogođene sume može da usledi samo za višak izvedenih radova i to isključivo po odobrenju nadzornog organa, ako vrednost ovih radova ne prelazi 2% od ugovorene sume. Za izvođenje radova koji nisu predviđeni projektom potrebno je odobrenje Investitora. Rok za izvršenje radova određuju sporazumno Investitor i izvođačko preduzeće. U ugovoru treba predvideti kaznu za prekoračenje ugovorenog roka kao i premiju za ranije završeni posao, ukoliko za to ima interesa. Izvođač je dužan, ukoliko ugovorom nije drugačije predviđeno, da svoje radove izvodi u dogovoru sa naručiocem, tako da njegovi radovi budu završeni do ugovorom predviđenog roka, kako ne bi bili ometani drugi izvođači, ili zanatski radovi na objektu. Ukoliko je na objektu, pre početka izođačkih radova, na montaži potrebno obaviti pripremne radove izvođač je dužan da o tome blagovremeno obavesti naručioca i sa njim dogovori rokove o završetku pripremnih radova kako oni ne bi bili razlog zakašnjenja montaže. Ugovorom takođe treba predvideti da izvođačko preduzeće odgovara za solidnost izvodjačkih radova, kao i da će u garantovanom roku ukloniti sve nedostatke koji bi se pojavili usled rđave montaže ili lošeg materijala isporučenog i montiranog od strane izvođačkog preduzeća, sa napomenom da u slučaju odbijanja ili odugovlačenja ovih popravki od strane izvođačkog preduzeća iste može Investitor izvršiti na teret izvođačkog preduzeća, kao i da naplatu svih troškova može da izvrši iz celokupne imovine izvođačkog preduzeća. Za ispravno funkcionisanje postrojenja izvođačko preduzeće odgovara samo u pogledu kvaliteta montažnih radova, pod uslovom da radove izvede tačno po priloženim planovima. Ako izvođačko preduzeće izvrši izmene projekta bez sporazuma sa projektantom ili isporučiocem postrojenja, snosiće punu odgovornost za ispravno funkcionisanje celog postrojenja. Pre početka montažnih radova, tavanice, podovi, stepeništa, platforme, moraju do te mere biti gotovi da se po njima može slobodno hodati. Izvođačko preduzeće je dužno da preduzme sve mere za bezbednost zaposlenih radnika shodno postojećim propisima. Izvođač radove može izvoditi samo sa radnicima koji za to imaju odgovarajuće kvalifikacije. Radnici zaposleni na ovome poslu moraju biti vični izvođenju ovakvih instalacija. Pri izvođenju radova izvođač mora voditi računa da se ne oštete okolni objekti, da se ne oštete druge instalacije koje su već izvedene, da se što manje ošteti sama zgrada, pošto je već završena. Svaku učinjenu štetu, bilo slučajno, bilo namerno, ili usled nedovoljne stručnosti, nemarnosti ili neobzirnosti u poslu izvođač je dužan da nadoknadi, odnosno da oštećenje popravi. Sve otpatke i smeće koje bude učinio izvođač, sa svojim radnicima, pri izvođenju ovih radova dužan je da o svom trošku odnese sa gradilišta na mesto gde mu se odredi. Način isplate pogođenih radova utvrđuje se ugovorom između Investitora i Izvođača. Izvođač radova mora na gradilištu voditi dnevnik. U njemu moraju biti upisane sve promene i odstupanja od glavnog projekta. Dnevnik overava nadzorni organ Investitora. Pored dnevnika koji vodi izvođač radova, nadzorni organ investitora za svoj račun vodi knjigu u koju unosi sve izvedene radove i isporučeni materijal. Ova knjiga mora da bude unapred zapečaćena i overena od strane Investitora, a potpisuje je nadzorni organ i predstavnik izvođača. Knjiga služi kao osnova za sastavljanje situacije za isplatu, kao dokument pri tehničkom pregledu, i za obračun prilikom kolaudacije. Knjiga se mora voditi ažurno, tj. paralelno sa napredovanjem radova, a ne sme se desiti da se radovi obavljaju duže vreme, a da to ne bude registrovano u knjizi. Izvođač kome je ustupljeno izvođenje ovih radova odgovara za uredno i uspešno izvršenje istih. Posle potpunog dovršenja montaže vrši se prijem izvršenih radova od strane tehničke i kolaudacione komisije. Ukoliko komisija stavi primedbe na kvalitet izvršenih radova izvođačko preduzeće je dužno da odmah o svom trošku otkloni sve nedostatke. Ako to ne učini u određenom roku Investitor će uzeti drugo preduzeće da izvrši potrebne popravke, a troškove će snositi izvođač koji je bio dužan da to uradi. Količinu stvarno izvršenih radova kolaudaciona komisija utvrđuje merenjem na licu mesta. Višak ili manjak radova obrračunava se po pojedinačnim ugovorenim cenama, dok vrednost predviđenih radova procenjuje komisija na osnovu analize koju podnosi izvođačko preduzeće. TEHNIČKI USLOVI Naručilac je dužan da izvođaču obezbedi svu potrebnu dokumentaciju, koja obezbeđuje nesmetan rad na realizaciji predmetnog projekta. Izrađena oprema i celokupna montaža opreme i instalacije mora u celosti da odgovara u projektu definisanim rešenjima i specifikacijama. Sve eventualne izmene u toku izvođenja, koje obavezno mora odobriti projektant i nadzorni organ, izvođač će uneti u dokumentaciju. O načinu unošenja izmena u dokumentaciju izvođač će se dogovoriti sa projektantom i proizvođačem postrojenja. Za sve izmene izvršene bez odgovarajuće saglasnosti, a koje budu imale uticaja na rad i funkcionalnost instalacije i prouzrokuju nenormalan rad postrojenja ili štetu, projektant se neće osećati odgovornim. Sav materijal, delovi i agregati, koji se upotrebe za izradu postrojenja i instalacija moraju biti besprekornog kvaliteta, a gde se zahteva mora se priložiti i odgovarajući atest. Proizvođač opreme je obavezan na uslove izrade opreme shodno važećim pravilnicima i propisima za predmetna liftovska postrojenja, Pravilniku o opštim tehničkim propisima za izradu predmeta i konstrukcija zavarivanjem (“Službeni list SFRJ” br. 19 od 1959.godine) i drugim važećim propisima. Shodno čl. 16 Pravilnika o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (Službeni list SFRJ br. 18 od 1991.) proizođač je dužan da na oruđe postavi natpisnu pločicu sa uočljivim, dostupnim i trajnim natpisom i sa podacima o proizvođaču, tipu, seriji, broju, godini proizvodnje, kao i naznakama o tehničkim karakteristikama oruđa (snaga, radni napon, frekvencija struje, broj okretaja, radni pritisak pogonskog sredstva i dr.). Svu neodgovarajuće zaštićenu opremu spolja zaštiti od korozije s osnovnim i završnim slojem. Osoblje zaposleno na izgradnji objekta mora se pridržavati sledećih pravilnika i propisa: Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Sl. Glasnik RS br. 101/205, 91/2015 i 113/2017. Pravilnik o bezbednosti liftova, Sl. Glasnik RS br. 15/2017. Pravilnik o bezbednosti mašina, Sl. Glasnik RS br. 58/2016. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila Sl. List SFRJ br. 17/66. Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, Sl. Glasnik RS br. 92/2008. Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu Sl. List SFRJ br. 21/71. Da bi postrojenje bilo pravilno i sigurno montirano potrebno je obratiti najveću pažnju kod postavljanja raznih delova postrojenja i to kako u pogledu manipulacije pri polaganju opreme i delova opreme, tako i kod samog ankerisanja tj. pričvršćivanja za pod. Sve mašine i uređaji koji sačinjavaju postrojenje postavljaju se na već ranije završeni pod, ili pripremljene temelje u zavisnosti od predviđenog načina oslanjanja. Pri izvođenju ovih radova neophodno je dobro kontrolisti da se svaki od elemenata nalazi u pravilnom položaju, a ova kontrola je utoliko važnija ukoliko je neka mašina po prirodi svog rada osetljivija ili izložena vibracijama, udarima ili sličnim nepravilnostima. Pri izvođenju montaže važno je da se sa svakim delom postrojenja postupa sa potrebnom opreznošću kako ne bi došlo do bilo kakvog udara i na taj način do oštećenja mašine. Svaki deo, kada je to potrebno, mora se pravilno pričvrstiti na uređaju za dizanje ili prenošenje, i to u takvom položaju, koji garantuje apsolutnu sigurnost za radnike a i za sam deo. Kada je svaki elemenat pričvršćen na svom temelju pristupiće se montaži ostalih dopunskih delova, imajući u vidu priložene montažne crteže Pri izvođenju montaže opreme u svemu se tačno pridržavati uputstava datih od isporučioca opreme. Isporučioci opreme moraju dostaviti atest isporučene opreme kao i uputstvo za rukovanje i održavanje vršiocu montaže. Po završenoj montaži predati sve ateste kao i uputstva za rukovanje i održavanje investitoru. TEHNIČKA KONTROLA PRE PUŠTANJA U RAD Tehnička kontrola liftovskih postrojenja vrši se u svemu prema važećim pravilnicima za ovu vrstu postrojenja. Investitor je dužan da o svom trošku pribavi za sva ispitivanja na gradilištu potrebnu el. energiju i druge medije, a izvođač stavlja na raspolaganje tehničkoj komisiji potrebno osoblje i sprave za merenje. Za sve vreme tehničke kontrole i probnog pogona potrebno je prisustvo dovoljnog broja stručnih lica, koji su upoznati sa postrojenjem koja se puštaju u pogon, a radi nadgledanja i obučavanja personala koji će kasnije time rukovati. Ukoliko tehnička kontrola i probni pogon ne pokaže povoda ni za kakav prigovor, može se postrojenje - oprema predati investitoru. Od tog dana teče rok za kvalitet izvedenih radova. O primopredaji treba voditi poseban zapisnik. U slučaju da se za vreme tehničke kontrole, probnog pogona, prijema ili u garantnom roku konstatuje da izvedeni radovi nisu ispravni, izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve neispravnosti u određenom roku, ukoliko su isti nastali zbog lošeg materijala ili lošeg rada ili usled neodobrenog menjanja predmetne tehničke dokumentacije 1.5.3. PRILOG O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU POSEBAN PRILOG O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU (o primenjenim propisanim merama i normativima zaštite na radu, a u smislu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (službeni glasnik republike srbije, broj 101/205, 91/2015 i 113/2017)) OPASNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRILIKOM KORIŠĆENJA LIFTOVSKOG POSTROJENJA Nesolidan izbor materijala za opremu i nesolidna montaža. Nedovoljna dužina sigurnosnog puta i visina sigurnosnog prostora ispod i iznad kabine kada se nalazi u najvišoj, odnosno najnižoj stanici. Nepovoljan raspored opreme u mašinskoj prostoriji i voznom oknu. Pad u vozno okno. Zaustavljanje kabine između stanica. Kidanje nosećih sredstava. Neredovna i nestručna kontrola i održavanje. Nepravilno rukovanje. Struja kratkog spoja. Preopterećenje. Slučajni dodir delova pod naponom. Slučajni nestanak napona. Nedozvoljeni pad napona. Izazivanje požara. Uticaj vlage, vode i prašine. Previsok napon dodira na gromobranskoj instalaciji. Atmosferska pražnjenja. Struja kratkog spoja Pojava prenapona Prekomerno povećanje brzine u smeru na dole PREDVIĐENE MERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI KOD MAŠINSKE OPREME I ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA LIFTOVSKOG POSTROJENJA Izbor materijala i opreme je izvršen na osnovu statičkog proračuna sa potrebnim stepenom sigurnosti. Materijal i oprema su standardni za ovu vrstu postrojenja, a za pojedine elemente je predviđena isporuka odgovarajućih atesta o njihovom kvalitetu. Projektom su predviđeni svi sigurnosni uređaji za ovu vrstu lifta. Montažu lifta mogu izvršiti samo stručna i kvalifikovana lica. S obzirom da je kod ovih liftova bez mašinske kućice predviđena montaža bez montažne skele potrebno je predvideti i odgovarajauće bezbednosne mere uz prethodno formiranje i odgovarajućeg elaborata za uređenje gradilišta. Projektom je predviđena propisana dužina sigurnosnog puta i visina sigurnosnog prostora ispod, odnosno iznad kabine, kada se ista nalazi u najnižoj, odnosno najvišoj stanici. Projektom je predviđen pravilan raspored opreme u voznom oknu. Prilazna vrata voznog okna su izvedena kao čvrsta, sa otvorom za osmatranje (kod vrata maloteretnih liftova i kod automatskih vrata ne postoji taj otvor), i opremljena su uređajem za elektromehaničko zabravljivanje, tako da se vrata ne mogu otvoriti kada se kabina ne nalazi u stanici. Ispod najniže stanice i iznad najviše stanice, na propisanom rastojanju, postavljeni su krajnji prekidači (kod hidrauličnog lifta samo gornji krajnji prekidač), koji isključuje pogon lifta kada kabina pređe najnižu, odnosno najvišu stanicu. Ukoliko dođe do zaustavljanja kabine između stanica, ista se može dovesti u stanicu pomoću zamajca (kod hidrauličnog lifta to se može učiniti ručnim delovanjem na elektro-megnetni ventil za dole). Ukoliko dođe do kidanja nosećih sredstava (kod svih električnih i hidrauličnih liftova: ruksak sistem 2:1 i tandem sistem 2:1) ili do povećanja brzine kretanja (preko 15%), preko graničnika brzine stupa u dejstvo hvatački uređaj za prinudno kočenje, i sprečava pad kabine lifta. Kod hidrauličnog lifta (centralni sistem 1:1, tandem sistem 1:1) ovu ulogu preuzima uređaj protiv pucanja hidraulične instalacije. Kontrolu i održavanje lifta mogu vršiti samo stručna i kvalifikovana lica. Mora se voditi uredna evidencija o izvršenim pregledima i popravkama. Na prilazima voznom oknu i mašinskoj prostoriji lifta postavljene su tablice sa upozorenjima i uputstvom za rukovanje. Zaštita od struje kratkog spoja i preopterećenja rešena je upotrebom odgovarajućih i pravilno odabranih topljivih osigurača na početku strujnog kola, odnosno bimetalnim isključivanjima odgovarajućih opsega regulacije, kao i pravilnim dimenzionisanjem adekvatno odabrane električne opreme. Zaštita od opasnog dodirnog napona predviđena je prema već usvojenom sistemu zaštite objekta, odnosno sistemu zaštitnog uzemljenja ili nulovanja. U projektu je naznačena maksimalno dozvoljena vrednost prelaznog otpora uzemljenja, s obzirom na najjače instalacione osigurače liftovskog postrojenja. Predviđeni zaštitni vodovi su žuto-zelene boje, a kablovi su označeni prema standardu SRPS H.C0.010. Projektom su predviđeni ostali uslovi i mere zaštite sistema. Zaštita od slučajnog dodira delova pod naponom, kao i od uticaja vlage, vode i prašine, ostvarena je pravilnim izborom odgovarajuće električne opreme i primenom odgovarajućih zaštitnih mera. Zaštita elektromotora od nestanka napona, odnosno nedozvoljenog pada napona, predviđena je ugradnjom odgovarajuće sklopke i podnaponskog okidača, odnosno pravilnim dimenzionisanjem vodova prema stvarnom opterećenju. Zaštita od izbijanja požara rešena je izborom odgovarajuće električne opreme, koja pri pravilnom izvođenju i propisanom održavanju u toku eksploatacije ne može biti uzročnik požara. Zaštita od pojave previsokog napona dodira na gromobranskoj instalaciji se postiže pravilnim dimenzionisanjem uzemljivača. Zaštita liftovskog postrojenja od atmosferskog pražnjenja postiže se premošćenjem šina vođica u gornjem i donjem delu, i povezivanjem na gromobransku instalaciju objekta. OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i rada na gradilištu. Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za bezbedan rad i da na oruđu potvrdi da su na njemu primenjene propisane mere i normativi zaštite na radu, odnosno da uz oruđe za rad dostavi atest o primenjenim propisima zaštite na radu. ZAKLJUČAK Projektom su predviđene sve potrebne mere za otklanjanje opasnosti i štetnosti u pogledu zaštite na radu. М.П. П О Н У Ђ А Ч: _____________________ |  |  |  |

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Заинтересовани понуђачи могу остварити увид или преузети пројектну документацију код Наручиоца. Особа за контакт Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs тел: 031/590-138 или 064/ 49 66 713, радним даном (понедељак-петак) од 08 до 15 часова.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ да понуђач има по основу уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) минимално 2 дипломирана инжењера са лиценцама Инжењерске коморе Србије и то: дипломирани инжењер електротехнике 450 – 1 извршилац дипломирани инжењер машинства 434 – 1 извршилац | За минимално 2 дипломирана инжењера прилажу се копије личних лиценци са копијом потврда Инжењерске коморе Србије о важности лиценци као и докази о радном статусу копије уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) заједно са копијом одговарајућег М обрасца. |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2.

- Испуњеност додатног услова за за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, наведеног под редним бројем 1. у табеларном приказу додатних услова, понуђач доказује достављањем:

- Дипломирани инжењер електротехнике 450 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Дипломирани инжењер машинства 434 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

1) Кадровски  капацитет услов под редним бројем 1. Наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

- Дипломирани инжењер електротехнике 450 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Дипломирани инжењер машинства 434 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

- доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

- доказ из члана 75. став 1. тачка 2) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

- доказ из члана 75. став 1. тачка 3) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

- доказ из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи период важења понуде.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти период важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном документацијом, (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности – Набавка и уградња лифта на плажи број VIII 404-315/18.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Врста правно лица којој понуђач припада (заокружити): | А) микро предузеће Б) мало предузеће В) средње предузеће Г) велико предузеће |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Набавка и уградња лифта на плажи број VIII 404-315/18

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) календарских дана, све у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу документа који испоставља понуђач оверен авансни рачун/авансна ситуација, привремена, односно окончана ситуација. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. |
| Рок | _____ календарских дана од дана увођења у посао (не дужи од 90) (уписати) |
| Гарантни рок | _____ године (не краћи од 2) од дана примопредаје предмета јавне набавке |
| Тражени аванс (највише до 40%) | а) аванс ______% б) без аванса |
| Рок важења понуде | _____ дана (минимум 60 од дана отварања понуда (уписати) |

Датум 					              Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет ЈН | Укупна цена без пдв-а | Укупна цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Набавка и уградња лифта на Плажи |  |  |
| УКУПНО |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 2. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; На крају уписати укупну цену предмета набавке без пдв-а.

- у колону 3. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; На крају уписати укупну цену предмета набавке са пдв-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности Набавка и уградња лифта на плажи број VIII 404-315/18, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке мале вредности Набавка и уградња лифта на плажи број VIII 404-315/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности Набавка и уградња лифта на плажи број VIII 404-315/18, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

## МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ И УГРАДЊИ ЛИФТА НА ПЛАЖИ

НАПОМЕНЕ:

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Чланови 1а. и 1б. модела уговора, биће унети у садржину Уговора, у колико за то буде имало основа – у зависности од понуде Извођача.

Потребно је да понуђач попуни, овери печатом и потпише модел уговора.

Закључен између:

НАРУЧИОЦА

1.Град Ужице, Градска управа за инфраструктуру и развој, улица Д. Туцовића бр. 52, коју заступа начелник г-дин Милоје Марић, дипл.ецц.

ПИБ : 101503055

МБ: 07157983

Број рачуна: 840-11640-31

Назив банке: Трезор

(у даљем тексту: Наручилац)

и

ДОБАВЉАЧА

2._____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

(у даљем тексту Добављач)

(све попуњава понуђач)

или

Носилац посла

_____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

(у даљем тексту Извођач)

(све попуњава понуђач

и

Члан гупе

_____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

и

Члан гупе

_____________________________ ул.________________ бр._____

кога заступа директор________________________

ПИБ:____________

МБ:_____________

Уговорне стране су се сагласиле о следећем:

УВОДНИ ДЕО

Наручилац је складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама, спровео поступак јавне набавке   број _____________  и донео Одлуку о додели уговора број ___________ од _______2019. године (попуњава Наручилац)  и изабрао Добављача, као најповољнијег понуђача за набавку и уградњу лифта на плажи.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је набавка и уградња  лифта на плажи, у свему према Понуди број _________________ од __.__._____. године, која је саставни део овог уговора.

Члан 1а.

Добављач ће извршење уговорених послова, у складу са Понудом, делимично уступити подизвођачу: ________________________.

Проценат  укупне  вредности  набавке  који  ће  извршити  подизвођач  је: ___%, а део предмета набавке који ће извршити подизвођач је: _____________ (попуњава Наручилац у складу са Обрасцом Понуде)

Добављач који је извршење  уговорених  радова, у складу са Понудом,  делимично уступио подизвођачу, у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Члан 1б.

Уговорене  послове,  у складу са Понудом  и Споразумом,  бр. ____ од _______, заједнички  извршава група извођача, коју чине:

• ______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• ______________  (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

• _______________ (назив учесника у заједничкој понуди, адреса, МБ и ПИБ),

(    све уписује наручилац у  складу са Обрасцом понуде)

Добављачи који су поднели заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу за извршење предметног уговора.

ФИНАНСИЈСКА ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 2.

Уговорена вредност према усвојеној понуди и спецификацији  уговорених радова и добара износи _________________ (_______________________________________), која понуђена вредност увећана за припадајући ПДВ, укупно износи ____________ (___________________________) динара.

Наручилац плаћање врши по динамици  наведеној у члану 4. овог уговора.

ЦЕНА

Члан 3.

Наручилац и Добављач су сагласни да су јединичне цене из Понуде фиксне и да се не могу мењати ни под каквим условима.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и све зависне трошкове Добављача до примопредаје радова а посебно трошкове извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења градилишта, помоћних материјала и опреме.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац ће плаћање ивршити на основу фактуре-рачуна/ привремене и окончане ситуације Добављача.

Плаћање се врши уплатом на рачун изабраног понуђача по следећој динамици:

- аванс у висини од________ (до највише 40% ) од уговорене вредности са пдв-ом.

- Преостали део износа Наручилац ће исплатити по пријему уредно испостављене  фактуре-рачуна/ привремене и окончане ситуације.

Аванс ће бити уплаћен, након достављања средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса и              испостављања авансног рачуна, одмах по пријему рачуна. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату или краће рокове од оних које одреди наручилац.

РОК

Члан 5.

Добављач се обавезује да уговорене обавезе испуни  у року од ___________________ ( најдуже 90 дана) од дана увођења у посао.

Члан 6.

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и пратећом документацијом, Добављач подноси Наручиоцу у року од три дана од сазнања за околност које онемогућавају извршење уговорних обавеза  у уговореном року, а најкасније пет дана пре истека коначног рока за извршење. Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Члан 7.

Добављач се обавезује да набави у угради лифт истоветног квалитета и својстава као лифт наведен у спецификацији.

Испоручена опрема која не одговара договореном квалитету, неће бити прихваћена, и биће враћена добављачу уз његову обавезу да уочене недостатке отклони или изврши замену, у року од 3 дана од достављања примедби наручиоца.

Члан 8.

За укупан инсталирани материјал и опрему Добављач мора да има сертфикате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за опрему те врсте у складу са понудом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Члан 9.

Примопредаја се врши најкасније у року од 15 дана од дана завршетка уградње.

Приликом примопредаје обавезно се сачињавају записник о примопредаји.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

- Добављач се обавезује да у року од 3 (три) дана од  дана потписивања уговора, достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то:

бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање.

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке добављача. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорених обавеза извођача које су предмет обезбеђења.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у износу од 10% од финансијске вредности уговора без пдв-а, у случају да добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

- Добављач се обавезује да на дан закључења уговора, достави:

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања.

Гаранција мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива и платива на први позив.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом са роком важења до правдања аванса.

- Добављач се обавезује да на дан примопредаје предмета јавне набавке, преда Наручиоцу средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то:

бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.

Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, са  назначеним износом од 5 %  уговорене вредности без пдв-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке. Рок важења менице је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у случају да извођач не  изврши обавезу  отклањања квара, који би могаода умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року

ГАРАНТНИ РОК

Члан 11.

Гарантни рок за извршену уградњу износи ________ године ( не краћи од 2 године)  рачунајући од дана примопредаје.

Добављач је обавезан да на дан извршене примопредаје, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове , као и упутства за руковање и одржавање, сертификате и атесте.

Члан 12.

Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет уградње , уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац ће наплатити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.

Уговор се може раскинути споразумно или једностраном изјавом, у свему према одредбама Закона о облигационим односима.

Изјава о једностраном раскиду Уговора се, у писаној форми, доставља другим уговорним странама и са отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи разлог за раскид уговора.

Члан 14.

Измене и допуне овог Уговора  могу се вршити у складу са чл.115. Закона о јавним набавкама.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, као и одредбе других важећих прописа Републике Србије.

Члан 16.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу.

Члан 17.

Овај уговор је закључен, када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу даном достављања траженог средства обезбеђења за добро извршење посла.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у шест  једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

ДОБАВЉАЧ                                                                         НАРУЧИЛАЦ

______________                                                                  _______________

Начелник, Милоје Марић

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Градска управа града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности –  Набавка и уградња лифта на плажи број VIII 404-315/18 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 14.01.2019. године до 11:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде (Образац 1) – попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) - попуњен, оверен печатом и потписан; (достављање овог обрасца није обавезно);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5) - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Доказе о испуњености услова – чл. 76. ЗЈН - дипломирани инжењер електротехнике 450 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца и дипломирани инжењер машинства 434 - копија личне лиценце, копија потврде Инжењерске коморе Србије о важности лиценце, заједно са доказом о радном статусу копија уговора о раду или уговора о раду ван радног односа (чл. 197-202. Закона о раду) и копија одговарајућег М обрасца;

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Модел уговора - попуњен, оверен печатом и потписан;

- Споразум – којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде

- ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности –  Набавка и уградња лифта на плажи број VIII 404-315/18    -  НЕ ОТВАРАТИ или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности - Набавка и уградња лифта на плажи број VIII 404-315/18    - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - Набавка и уградња лифта на плажи број VIII 404-315/18     - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се вршити у року не дужем од 45 (четрдесетпет) календарских дана, све у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/2017), на основу  документа који испоставља понуђач оверен авансни рачун/авнсна ситуација, привремена, односно окончана ситуација.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс до 40% вредности понуде са пдв-ом.

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9.3. Захтев у погледу рока

Рок не може бити дужи од 90 (деведесет) календарских дана од дана увођења у посао.

9.4. Захтев у погледу гарантног рока

Гаранција – Набавка и уградња лифта на плажи - не може бити краћа од 2 (две) године од дана примопредаје предмета јавне набавке.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Банкарску гаранцију за повраћај авнсног плаћања. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања која ће бити са клаузулама безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са пдв-ом и мора да траје најкраће до правдања аванса. Наручилац не може исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату или краће рокове од оних које одреди наручилац.

- Бланко сопствену  меницу за добро извршење посла. Изабрани понуђач се обавезује да у року од 3 дана од дана закључења уговора наручиоцу достави бланко сопствену  меницу за добро извршење посла  на износ од 10% од уговорене вредности понуде без пдв-а,  која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. Уз меницу  мора  бити  достављена  копија  картона  депонованих  потписа  који  је  издат  од  стране пословне банке. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи. Наручилац  ће  реализовати  -  уновчити  средство  финансијског  обезбеђења  у  случају  да извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

- Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року. Изабрани понуђач се обавезује обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне набавке, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, са  назначеним износом од 5 %  уговорене вредности без пдв-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке. Рок важења менице је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року, у случају да извођач не  изврши обавезу  отклањања квара, који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

НАПОМЕНА:  Достављене менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који води Народна банка Србије,  у складу са Одлуком о ближим условима, садржини  и  начину  вођења Регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“, бр. 56/2011, 80/2015, 76/2016 и 82/2017).

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА

Заинтересовани понуђачи могу остварити увид или преузети пројектну документацију код Наручиоца. Особа за контакт Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs тел: 031/590-138 или 064/ 49 66 713, радним даном (понедељак-петак) од 08 до 15 часова.

14. ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ

Пожељно је да понуђач обиђе локацију на којој је предвиђена уградња лифта. Обилазак локације биће организован у договору са особом задуженом за обилазак локације, а то је Добринко Масал, телефон: 064/ 826 72 24, у периоду од 09 до 14 часова, радним даном (понедељак-петак).

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Градска управа града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице или електронске поште на e-mail slavisa.projevic@uzice.rs или  milica.nikolic@uzice.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, „Набавка и уградња лифта на плажи“ број VIII 404-315/18“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: slavisa.projevic@uzice.rs или milica.nikolic@uzice.rs  или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Градска управа града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице ; ЈНМВ број VIII 404-315/18;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока заподношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. Тачка 5 Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем у складу са чланом 113. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2015, 14/2015 и 68/2015).

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са одредбама члана 109. Законa.

19. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. Став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској инситуцији.