# ГРАД УЖИЦЕ

Градоначелник

Комисија за јавну набавку

II Број 404-84/19

22.04.2019. године

У ж и ц е

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Kомисија за јавну набавку образована Решењем број II  број 404-84/18 од 12.04.2019. године, врши следеће

II ИЗМЕНA КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

II број 404-84/19 (радови)

Радови на изградњи кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословној зони” Крчагово” у Ужицу.

У конкурсној документацији . образац 10

## Странa 41.

Образац 10.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН -ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА КИШНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

МИЛОША ОБРЕНОВИЋА, КАРАЂОРЂЕВА И ХЕРОЈА ЈЕРКОВИЋА, II ФАЗА

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| 1.1. | Пре почетка радова на ископу потребно је обележити трасу цевовода са свим потребним пројектованим елементима из главног пројекта X, Y и З координатама, податке о геодетским тачкама на тој локацији узети из општинског катастра као и податке о подземним инсталацијама.Податке о подземним инсталацијама узети и од надлежних предузећа.Постављање чврстих тачака дрвеним кочићима или металним болцнама на осовини ревизионих отвора а највише на дужини до 30m' уколико су ревизиони отвори на већем растојању од 30m' те постављањем осигуравајућих чврстих тачака на 3m лево или десно од осовине Р.О или чврсте тачке, побијање дрвених кочића на сваких 2m ради праволинијског ископа, израда профила од дрвене грађе и праћење дубина ископа преко њих, снимање цеви преко профила као и контрола постављења цеви нивелиром на 3 места. У цену урачунати све трошкове које терете ову позицију ,таксе јавних предузећа,копије плана подземних инсталација. Обрачун по m' | m' | 2.723,00 |  |  |
| 1.2. | На делу саобраћајнице у којима се изводе радови,урадити пројекат привремене саобраћајне сигнализације, извршити потребне измене у регулисању саобраћаја у циљу његовог несметаног одвијања. Потребно је предвидети, поставити и одржавати потребну сигнализацију.Обрачун ових радова извршити паушално, а сагласно стварно извршених радова у договору са надзорним органом. | пауш |  |  |  |
| 1.3. | На предвиђеној траси цевовода и сливничких веза уз предходно обастрано просецање асфалтног коловоза за 10cm шире од рова скинути и одвести асфалтни коловоз. Обрачун по m2 извршених радова. | m2 | 4.400,00 |  |  |
| 1.4. | На предвиђеној траси цевовода и сливничких веза уз претходно штемање из бетона, вађење ивичњака Ивичњаке одложити на страну у тротоар до 2m. Обрачун пo m' извршених радова. | m' | 350,00 |  |  |
| 1.5. | На предвиђеној траси цевовода и сливничких веза извршити ручно и машинско рушење АБ елемената(шахтова који нису у употреби и сл.) на ситне елементе,њихов утовар и одвоз на депонију. коловоз. Обрачун се врши по m3 изведених радова | m3 | 20,00 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| 2.1. | Ископ |  |  |  |  |
|  | Ручни и машински ископ рова за полагање цевовода у земљишту III, IV и V категорије у сраслом стању. Ров копати правоугаоног пресека, а ископани материјал депоновати на најмање 1 m од ивице рова. Приликом ископа рова одмах вршити разупирање рова до коте терена, тако да се обезбеди стопостотна сигурност рада у рову.Дно рова извести према пројектованим котама и паду. Уколико се при ископу наиђе на подземне инсталације извођач је дужан да изврши обезбеђење истих. У току трајања радова предузети мере за обезбеђење пешачких прелаза. | m3 | 7.600,00 |  |  |
|  | У цену ископа су урачунати ископ, обезбеђење подземних инсталација,двоструко разупирање рова, црпљење воде из рова,депоновање земљишта на 1 m од ивице рова, грубо планирање дна као и радна снага. Обрачун се врши по m3 ископа у самониклом стању. |  |  |  |  |
|  | 0 - 2 m |  |  |  |  |
|  | -80% машински ископ | m3 | 6.080,00 |  |  |
|  | -20% ручни ископ | m3 | 1.520,00 |  |  |
|  | 2 - 4 m | m3 | 4.500,00 |  |  |
|  | -70% машински ископ | m3 | 3.150,00 |  |  |
|  | -30% ручни ископ | m3 | 1.350,00 |  |  |
|  | 4 - 6,10 m | m3 | 450,00 |  |  |
|  | -70% машински ископ | m3 | 315,00 |  |  |
|  | -30% ручни ископ | m3 | 135,00 |  |  |
| 2.1. | Ископ за објекте |  |  |  |  |
|  | Ископ за објекте на мрежи-шахтове .Обрачун по m3 ископа | m3 | 2.200,00 |  |  |
| 2.2. | Планирање дна рова |  |  |  |  |
|  | Планирање дна рова према котама и падовима из подужног профила. Прекопана места се морају насути и набити, а вишак ископаног материјала на мин. од 1.0 m од ивице рова. Обрачун по m2 испланиране површине. | m2 | 4.400,00 |  |  |
| 2.3. | Песак |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постењицу и завршеног испитивања на вододржљивост, извршити затрпавање цеви у слоју дебљине 10 цм.Насипање вршити ручно у слојевима са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по m3 уграђеног песка у ров. | m3 | 3.750,00 |  |  |
| 2.4. | Јаловина |  |  |  |  |
|  | После убацивања песка у ров извршити затрпаваље рова јаловином у слојевима од 30 цм уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова.Збијености која се захтева је за израду коловозне конструкције. Позиција обухвата и набијање вибро плочом сваког слоја до потребне збијености од 50 MN/m² уз контролу и потврду акредитоване институције. Плаћа се по m3 уграђене јаловине у ров. | m3 | 8.300,00 |  |  |
| 2.5. | Туцаник |  |  |  |  |
|  | После убацивања јаловине у ров извршити затрпаваље рова туцаник(0- 60 mm) слој од 30 cm уз потпуно набијање.Збијености која се захтева је за израду коловозне конструкције. Позиција обухвата и набијање вибро плочом слоја до потребне збијености од 50 MN/m² уз контролу и потврду акредитоване институције. Плаћа се по m3 уграђеног туцаника у ров. | m3 | 1.320,00 |  |  |
| 2.5. | Транспорт вишка материјала |  |  |  |  |
|  | Одвоз вишка ископаног материјала до депоније по одлуци надзорног органа. Транспортна дужина до 5 km. У цену улази утовар, превоз, истовар и грубо планирање материјала по депонији. Обрачун се врши по m3 материјала у самониклом стању. | m3 | 14.450,00 |  |  |
| 2.6. | Подлога од шљунка |  |  |  |  |
|  | Подлога од шљунка испод доње плоче шахтова, d=10 cm. Обрачун се врши по m3 материјала. | m3 | 30,00 |  |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ : |  |

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| 3.1. | Извршити набавку, транспорт и монтажу армирано бетонских прстенова за израду ревизионих силаза са унутрашњим пречником 1.0 m, дебљине зидова 12 cm бетоном МБ 30. Висина прстенова се креће од 100 cm, 50 cm и 25 cm. Унутрашње површине спојева малтерисати цементним малтером у два слоја. Први слој 1:2; d=1,5 cm, други слој d= 0,5 cm са глачањем до црног сјаја. По вертикалној страни силаза поставити пењалице од ливеног гвожђа на сваких 30 cm. У јединичну цену рачуната је и изрда спољне каскаде на окнима који имају предвиђену каскаду. При обрачуну узима се висина од доње површине пода силаза до завршног прстена. Обрачунава се и плаћа по m1. | m1 | 105,00 |  |  |
| 3.2. | Извршити набавку, транспорт и монтажу армирано бетонских завршних прстенова висине 90 cm МБ30. На дубини око 1.0 m испод терена поставити завршни прстен. Унутрашње површине спојева малтерисати цементним малтером у два слоја. Први слој 1:2; d=1,5 cm, други слој d= 0,5 cm са глачањем до црног сјаја. Обрачунава се и плаћа по m1. | m1 | 63,00 |  |  |
| 3.3. | Израда, транспорт и уградња армираног бетонског прстена димензија Ø 140cm, d=20cm МБ30 за укрућење лив гвоздених шахт поклопаца,армиран према плану арматуре 17kg/ком.У обрачун улази сав потребан рад, оплата, материјал,транспорт и уградња за плочу и подлогу од МБ30 за налегање прстена,као и набавка, транспорт и уградња у прстен тешких, равних ливеногвоздених шахт поклопаца, Ø 625 mm, са ПЕ дихтунг тракама, са рамом, за саобраћајно оптерећење од 400 KN. Обрачун по комаду уграђеног прстена на задату коту. | ком | 70,00 |  |  |
| 3.4. | Израда доњег дела ревизионог силаза,каскаде,темељне плоче, правоугаоног облика од армираног бетона МБ30, класе водонепропусности В-4 у свему према детаљу из пројекта на канализационим цевима пречника ≥Ø400cm. Унутрашње површине спојева и кинета малтерисати цементним малтером у два слоја. Први слој 1:2; d=1,5cm други слој 1:1 d=0,5cm са глачањем до црног сјаја. |  |  |  |  |
|  | Јединична цена обухвата набавку бетона,израду оплате ,бетонирање и израду ревизионих силаза,банкина, кинета и темељне плоче ревизионог силаза са тампон слојем од мршавог бетона дебљине 10cm испод доње плоче. У јединичну цену је урачуната оплата и сав потребан рад и материјал као и нега бетона. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 уграђеног бетона. | m3 | 270,00 |  |  |
| 3.5. | Набавка, сечење, савијање и уграђивање арматуре (ГА240/360, РА400/500, МАГ500/560). Арматура мора бити постављена по пројекту. Обрачин по kg уграђене арматуре. |  |  |  |  |
|  |  | kg | 18.000,00 |  |  |
| УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | МОНТЕРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| 4.1. | МОНТАЖА ЦЕВОВОДА Набавка, транспорт, разношење дуж рова, спуштање у ров и монтажа ПЕХД или ПП канализационих цеви двослојне ребрасте (коруговане) цеви за отпадне воде (ДН називни пречник = ИД унутрашњи пречник), SH 8 kN/m² (према ИСО 9969), спојене дуплим муфом. Најмања дебљина зида према prEN 13476. Зид унутрашње цеви мора да буде конципиран за испирање под високим притиском (120 бари на млазници). Особине материјала цеви и фазонских комада морају да одговарају захтевима prEN 13476. Флексибилност прстена износи према DIN EN 1446 >30%. Испоручити и уградити у ровове према DIN EN 1610 и упутствима произвођача. Спојни материјал урачунати у цену. Обрачин по m уграђеног цевовода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m'. |  |  |  |  |
|  | Ø 800 SN8 | m1 | 200,00 |  |  |
|  | Ø 600 SN8 | m1 | 218,00 |  |  |
|  | Ø 500 SN8 | m1 | 352,00 |  |  |
|  | Ø 400 SN8 | m1 | 828,00 |  |  |
|  | Ø 300 SN8 | m1 | 526,00 |  |  |
|  | Ø 200 SN8 | m1 | 200,00 |  |  |
|  | Ø 160 | m1 | 400,00 |  |  |
| 4.2. | Набавка, транспорт и монтажа ACO Monoblock RD200V, h=53 cm или еквивалентног канала од полимер-бетона. У цену улази: сам ACO Monoblock RD200V или еквивалентан канал од полимер - бетона, сабирна окна, ревизије и сви други пратећи елементи и комади који су неопходни за нормално функционисање сливника као и израда бетонске подлоге од набијеног бетона МБ20 за постављање моноблоцк канала. Просечна дужина једног канала 3 m. Обрачун по m' комплетно изведене позиције са свим неопходним спојним и пратећим материјалом. | m' | 72,00 |  |  |
| 4.3. | Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених пењалиаца ДИН 1212. Пењалице уградити на вертикалним одстојању од 30 cm, наизменично за по 5 cm од осовине отвора. Обрачун по комаду. | ком. | 700,00 |  |  |
| 4.4. | Извршити набавку, транспорт и монтажу монтажних АБ СЛИВНИКА Ø 450 mm са таложником. Сливнике извести од АБ цеви, дужине 2x1.0 m. Радове извести прем детаљу из пројекта и техничким условима за ту врсту радова. Ценом је обухваћена и стопа-подлога од набијеног бетона МБ 20, дебљине 12 cm, као и подлога од набијеног бетона за везу цеви и сливника.Обрачун по комаду уграђеног сливника. | ком. | 60,00 |  |  |
| 4.5. | Извршити набавку, транспорт и монтажу ЛГ КИШНИХ РЕШЕТКИ, заједно са рамом,за саобраћајно оптерећење од 250 kN типа ЈУС.М.Ј6.254. Обрачун по комаду уграђене решетке. | ком. | 60,00 |  |  |
|  | УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ: |  |

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | ОСТАЛИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| 5.1. | Извршити испитивање канализационе мреже на водоиздржљивост, а у свему према надлежног комуналног предузеће и техничким условима уз обавезно присуство надзорног органа. Обрачун по m' испитане мреже. | m1 | 2.723,00 |  |  |
| 5.2. | У самом току и по завршеној монтажи цевовода извођач је обавезан да врши геодетско снимање изведеног стања и да све измене и допуне пројектованог стања пренесе на ситуацију и одговарајуће подужне профиле и детаље. Инвеститору предати снимљено стање трасе у дигиталном облику. По обављеном снимању дужан је да Републичком геодетском заводу достави на картирање снимљено стање а инвеститору доставити потврду да је траса снимљена и уцртана у Kатастру као и снимак трасе у дигиталном облику са кординатма детаљних тачака. Плаћа се снимање, картирање и копија плана. .Обрачун по m' снимљене трасе. | m1 | 2.723,00 |  |  |
| 5.3. | Извршити чишћење, досипање материјала, довођење градилишта у уређено стање,отклањање ситних примедби, тј. спремити градилиште за технички пријем. Обрачун по m' изведене трасе. | m1 | 4.400,00 |  |  |
| 5.4. | Извршити набавку и уградњу асфалтног коловоза БНС 22 дебљине d=7cm у свему према техничким прописима за ову врсту. радова.Обрачуната је површина исеченог асфалта. Обрачун по m2 извршених радова. | m2 | 4.400,00 |  |  |
| 5.5. | Поправка асфалтног коловоза.Извршити набавку и уградњу асфалтног коловоза АБ11 дебљине d=5 cm у свему према техничким прописима за ову врсту радова. Обрачун по m2 извршених радова. | m2 | 4.400,00 |  |  |
| 5.6. | Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерне. Обрачун по m' канала. | m1 | 2.723,00 |  |  |
| 5.7 | Израда и постављање градилишне табле у складу са Правилником о изгледу,садржини и месту постављања градилишне табле(“СЛ.гл.РС” број 6/19) и додатним захтевима инвеститора,а у складу са правилима за видљивст пројеката финансираних од стране ЕУ | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |

Посебна напомена: изабрани понуђач се обавезује да по овлашћењу Наручиоца може у име Наручиоца да узме податке за снимање водова, поднесе захтев за преглед и картирање података и издавање потврде о извешеном гоедетском мерењу водова у РГЗ-у.

МЕЊА СЕ И ГЛАСИ:

Образац 10.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН -ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА КИШНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

МИЛОША ОБРЕНОВИЋА, КАРАЂОРЂЕВА И ХЕРОЈА ЈЕРКОВИЋА, II ФАЗА

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| 1.1. | Пре почетка радова на ископу потребно је обележити трасу цевовода са свим потребним пројектованим елементима из главног пројекта X, Y и З координатама, податке о геодетским тачкама на тој локацији узети из општинског катастра као и податке о подземним инсталацијама.Податке о подземним инсталацијама узети и од надлежних предузећа.Постављање чврстих тачака дрвеним кочићима или металним болцнама на осовини ревизионих отвора а највише на дужини до 30m' уколико су ревизиони отвори на већем растојању од 30m' те постављањем осигуравајућих чврстих тачака на 3m лево или десно од осовине Р.О или чврсте тачке, побијање дрвених кочића на сваких 2m ради праволинијског ископа, израда профила од дрвене грађе и праћење дубина ископа преко њих, снимање цеви преко профила као и контрола постављења цеви нивелиром на 3 места. У цену урачунати све трошкове које терете ову позицију ,таксе јавних предузећа,копије плана подземних инсталација. Обрачун по m' | m' | 2.723,00 |  |  |
| 1.2. | На делу саобраћајнице у којима се изводе радови,урадити пројекат привремене саобраћајне сигнализације, извршити потребне измене у регулисању саобраћаја у циљу његовог несметаног одвијања. Потребно је предвидети, поставити и одржавати потребну сигнализацију.Обрачун ових радова извршити паушално, а сагласно стварно извршених радова у договору са надзорним органом. | пауш |  |  |  |
| 1.3. | На предвиђеној траси цевовода и сливничких веза уз предходно обастрано просецање асфалтног коловоза за 10cm шире од рова скинути и одвести асфалтни коловоз. Обрачун по m2 извршених радова. | m2 | 4.400,00 |  |  |
| 1.4. | На предвиђеној траси цевовода и сливничких веза уз претходно штемање из бетона, вађење ивичњака Ивичњаке одложити на страну у тротоар до 2m. Обрачун пo m' извршених радова. | m' | 350,00 |  |  |
| 1.5. | На предвиђеној траси цевовода и сливничких веза извршити ручно и машинско рушење АБ елемената(шахтова који нису у употреби и сл.) на ситне елементе,њихов утовар и одвоз на депонију. коловоз. Обрачун се врши по m3 изведених радова | m3 | 20,00 |  |  |
| УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ: |  |

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| 2.1. | Ископ |  |  |  |  |
|  | Ручни и машински ископ рова за полагање цевовода у земљишту III, IV и V категорије у сраслом стању. Ров копати правоугаоног пресека, а ископани материјал депоновати на најмање 1 m од ивице рова. Приликом ископа рова одмах вршити разупирање рова до коте терена, тако да се обезбеди стопостотна сигурност рада у рову.Дно рова извести према пројектованим котама и паду. Уколико се при ископу наиђе на подземне инсталације извођач је дужан да изврши обезбеђење истих. У току трајања радова предузети мере за обезбеђење пешачких прелаза. | m3 | 7.600,00 |  |  |
|  | У цену ископа су урачунати ископ, обезбеђење подземних инсталација,двоструко разупирање рова, црпљење воде из рова,депоновање земљишта на 1 m од ивице рова, грубо планирање дна као и радна снага. Обрачун се врши по m3 ископа у самониклом стању. |  |  |  |  |
|  | 0 - 2 m |  |  |  |  |
|  | -80% машински ископ | m3 | 6.080,00 |  |  |
|  | -20% ручни ископ | m3 | 1.520,00 |  |  |
|  | 2 - 4 m | m3 | 4.500,00 |  |  |
|  | -70% машински ископ | m3 | 3.150,00 |  |  |
|  | -30% ручни ископ | m3 | 1.350,00 |  |  |
|  | 4 - 6,10 m | m3 | 450,00 |  |  |
|  | -70% машински ископ | m3 | 315,00 |  |  |
|  | -30% ручни ископ | m3 | 135,00 |  |  |
| 2.1. | Ископ за објекте |  |  |  |  |
|  | Ископ за објекте на мрежи-шахтове .Обрачун по m3 ископа | m3 | 2.200,00 |  |  |
| 2.2. | Планирање дна рова |  |  |  |  |
|  | Планирање дна рова према котама и падовима из подужног профила. Прекопана места се морају насути и набити, а вишак ископаног материјала на мин. од 1.0 m од ивице рова. Обрачун по m2 испланиране површине. | m2 | 4.400,00 |  |  |
| 2.3. | Песак |  |  |  |  |
|  | Набавка, транспорт и уграђивање песка испод, са стране и изнад цеви. После постављања цеви на постењицу и завршеног испитивања на вододржљивост, извршити затрпавање цеви у слоју дебљине 10 цм.Насипање вршити ручно у слојевима са истовременим подбијањем испод цеви и набијањем слојева ручним набијачима. Највећа величина зрна песка не сме прећи гранулацију од 3mm. Плаћа се по m3 уграђеног песка у ров. | m3 | 3.750,00 |  |  |
| 2.4. | Јаловина |  |  |  |  |
|  | После убацивања песка у ров извршити затрпаваље рова јаловином у слојевима од 30 цм уз потпуно набијање и истовремено вађење подграде рова.Збијености која се захтева је за израду коловозне конструкције. Позиција обухвата и набијање вибро плочом сваког слоја до потребне збијености од 50 MN/m² уз контролу и потврду акредитоване институције. Плаћа се по m3 уграђене јаловине у ров. | m3 | 8.300,00 |  |  |
| 2.5. | Туцаник |  |  |  |  |
|  | После убацивања јаловине у ров извршити затрпаваље рова туцаник(0- 60 mm) слој од 30 cm уз потпуно набијање.Збијености која се захтева је за израду коловозне конструкције. Позиција обухвата и набијање вибро плочом слоја до потребне збијености од 50 MN/m² уз контролу и потврду акредитоване институције. Плаћа се по m3 уграђеног туцаника у ров. | m3 | 1.320,00 |  |  |
| 2.5. | Транспорт вишка материјала |  |  |  |  |
|  | Одвоз вишка ископаног материјала до депоније по одлуци надзорног органа. Транспортна дужина до 5 km. У цену улази утовар, превоз, истовар и грубо планирање материјала по депонији. Обрачун се врши по m3 материјала у самониклом стању. | m3 | 14.450,00 |  |  |
| 2.6. | Подлога од шљунка |  |  |  |  |
|  | Подлога од шљунка испод доње плоче шахтова, d=10 cm. Обрачун се врши по m3 материјала. | m3 | 30,00 |  |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ : |  |

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ |
| 3.1. | Извршити набавку, транспорт и монтажу армирано бетонских прстенова за израду ревизионих силаза са унутрашњим пречником 1.0 m, дебљине зидова 12 cm бетоном МБ 30. Висина прстенова се креће од 100 cm, 50 cm и 25 cm. Унутрашње површине спојева малтерисати цементним малтером у два слоја. Први слој 1:2; d=1,5 cm, други слој d= 0,5 cm са глачањем до црног сјаја. По вертикалној страни силаза поставити пењалице од ливеног гвожђа на сваких 30 cm. У јединичну цену рачуната је и изрда спољне каскаде на окнима који имају предвиђену каскаду. При обрачуну узима се висина од доње површине пода силаза до завршног прстена. Обрачунава се и плаћа по m1. | m1 | 105,00 |  |  |
| 3.2. | Извршити набавку, транспорт и монтажу армирано бетонских завршних прстенова висине 90 cm МБ30. На дубини око 1.0 m испод терена поставити завршни прстен. Унутрашње површине спојева малтерисати цементним малтером у два слоја. Први слој 1:2; d=1,5 cm, други слој d= 0,5 cm са глачањем до црног сјаја. Обрачунава се и плаћа по m1. | m1 | 63,00 |  |  |
| 3.3. | Израда, транспорт и уградња армираног бетонског прстена димензија Ø 140cm, d=20cm МБ30 за укрућење лив гвоздених шахт поклопаца,армиран према плану арматуре 17kg/ком.У обрачун улази сав потребан рад, оплата, материјал,транспорт и уградња за плочу и подлогу од МБ30 за налегање прстена,као и набавка, транспорт и уградња у прстен тешких, равних ливеногвоздених шахт поклопаца, Ø 625 mm, са ПЕ дихтунг тракама, са рамом, за саобраћајно оптерећење од 400 KN. Обрачун по комаду уграђеног прстена на задату коту. | ком | 70,00 |  |  |
| 3.4. | Израда доњег дела ревизионог силаза,каскаде,темељне плоче, правоугаоног облика од армираног бетона МБ30, класе водонепропусности В-4 у свему према детаљу из пројекта на канализационим цевима пречника ≥Ø400cm. Унутрашње површине спојева и кинета малтерисати цементним малтером у два слоја. Први слој 1:2; d=1,5cm други слој 1:1 d=0,5cm са глачањем до црног сјаја. |  |  |  |  |
|  | Јединична цена обухвата набавку бетона,израду оплате ,бетонирање и израду ревизионих силаза,банкина, кинета и темељне плоче ревизионог силаза са тампон слојем од мршавог бетона дебљине 10cm испод доње плоче. У јединичну цену је урачуната оплата и сав потребан рад и материјал као и нега бетона. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по м3 уграђеног бетона. | m3 | 270,00 |  |  |
| 3.5. | Набавка, сечење, савијање и уграђивање арматуре (ГА240/360, РА400/500, МАГ500/560). Арматура мора бити постављена по пројекту. Обрачин по kg уграђене арматуре. |  |  |  |  |
|  |  | kg | 18.000,00 |  |  |
| УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ: |  |

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 4 | МОНТЕРСКИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| 4.1. | МОНТАЖА ЦЕВОВОДА Набавка, транспорт, разношење дуж рова, спуштање у ров и монтажа ПЕХД или ПП канализационих цеви двослојне ребрасте (коруговане) цеви за отпадне воде (ДН називни пречник = ИД унутрашњи пречник), SH 8 kN/m² (према ИСО 9969), спојене дуплим муфом. Најмања дебљина зида према prEN 13476. Зид унутрашње цеви мора да буде конципиран за испирање под високим притиском (120 бари на млазници). Особине материјала цеви и фазонских комада морају да одговарају захтевима prEN 13476. Флексибилност прстена износи према DIN EN 1446 >30%. Испоручити и уградити у ровове према DIN EN 1610 и упутствима произвођача. Спојни материјал урачунати у цену. Обрачин по m уграђеног цевовода. |  |  |  |  |
|  | Обрачун по m'. |  |  |  |  |
|  | Ø 800 SN8 | m1 | 200,00 |  |  |
|  | Ø 600 SN8 | m1 | 218,00 |  |  |
|  | Ø 500 SN8 | m1 | 352,00 |  |  |
|  | Ø 400 SN8 | m1 | 828,00 |  |  |
|  | Ø 300 SN8 | m1 | 526,00 |  |  |
|  | Ø 200 SN8 | m1 | 200,00 |  |  |
|  | Ø 160 | m1 | 400,00 |  |  |
| 4.2. | Набавка, транспорт и монтажа ACO Monoblock RD200V, h=53 cm или еквивалентног канала од полимер-бетона. У цену улази: сам ACO Monoblock RD200V или еквивалентан канал од полимер - бетона, сабирна окна, ревизије и сви други пратећи елементи и комади који су неопходни за нормално функционисање сливника као и израда бетонске подлоге од набијеног бетона МБ20 за постављање моноблоцк канала. Просечна дужина једног канала 3 m. Обрачун по m' комплетно изведене позиције са свим неопходним спојним и пратећим материјалом. | m' | 72,00 |  |  |
| 4.3. | Набавка, транспорт и монтажа ливено гвоздених пењалиаца ДИН 1212. Пењалице уградити на вертикалним одстојању од 30 cm, наизменично за по 5 cm од осовине отвора. Обрачун по комаду. | ком. | 700,00 |  |  |
| 4.4. | Извршити набавку, транспорт и монтажу монтажних АБ СЛИВНИКА Ø 450 mm са таложником. Сливнике извести од АБ цеви, дужине 2x1.0 m. Радове извести прем детаљу из пројекта и техничким условима за ту врсту радова. Ценом је обухваћена и стопа-подлога од набијеног бетона МБ 20, дебљине 12 cm, као и подлога од набијеног бетона за везу цеви и сливника.Обрачун по комаду уграђеног сливника. | ком. | 60,00 |  |  |
| 4.5. | Извршити набавку, транспорт и монтажу ЛГ КИШНИХ РЕШЕТКИ, заједно са рамом,за саобраћајно оптерећење од 250 kN типа ЈУС.М.Ј6.254. Обрачун по комаду уграђене решетке. | ком. | 60,00 |  |  |
|  | УКУПНО МОНТЕРСКИ РАДОВИ: |  |

| Р.Б. | ОПИС РАДОВА | ЈЕД. МЕРЕ | КОЛ. | ЦЕНА | ИЗНОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | ОСТАЛИ РАДОВИ |
| --- | --- |
| 5.1. | Извршити испитивање канализационе мреже на водоиздржљивост, а у свему према надлежног комуналног предузеће и техничким условима уз обавезно присуство надзорног органа. Обрачун по m' испитане мреже. | m1 | 2.723,00 |  |  |
| 5.2. | У самом току и по завршеној монтажи цевовода извођач је обавезан да врши геодетско снимање изведеног стања и да све измене и допуне пројектованог стања пренесе на ситуацију и одговарајуће подужне профиле и детаље. Инвеститору предати снимљено стање трасе у дигиталном облику. По обављеном снимању дужан је да Републичком геодетском заводу достави на картирање снимљено стање а инвеститору доставити потврду да је траса снимљена и уцртана у Kатастру као и снимак трасе у дигиталном облику са кординатма детаљних тачака. Плаћа се снимање, картирање и копија плана. .Обрачун по m' снимљене трасе. | m1 | 2.723,00 |  |  |
| 5.3. | Извршити чишћење, досипање материјала, довођење градилишта у уређено стање,отклањање ситних примедби, тј. спремити градилиште за технички пријем. Обрачун по m' изведене трасе. | m1 | 4.400,00 |  |  |
| 5.4. | Извршити набавку и уградњу асфалтног коловоза БНС 22 дебљине d=7cm у свему према техничким прописима за ову врсту. радова.Обрачуната је површина исеченог асфалта. Обрачун по m2 извршених радова. | m2 | 4.400,00 |  |  |
| 5.5. | Поправка асфалтног коловоза.Извршити набавку и уградњу асфалтног коловоза АБ11 дебљине d=5 cm у свему према техничким прописима за ову врсту радова. Обрачун по m2 извршених радова. | m2 | 4.400,00 |  |  |
| 5.6. | Испирање канала са одстрањивањем свих грубих предмета и прљавштине. Испирање се врши помоћу аутоцистерне. Обрачун по m' канала. | m1 | 2.723,00 |  |  |
| 5.7 | Израда и постављање градилишне табле у складу са Правилником о изгледу,садржини и месту постављања градилишне табле(“СЛ.гл.РС” број 6/19) и додатним захтевима инвеститора,а у складу са правилима за видљивст пројеката финансираних од стране ЕУ | ком | 1 |  |  |
| УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ: |  |

ЗБИРНА РЕКАПИТИЛАЦИЈА

| 1. | Припремни радови | динара |
| --- | --- | --- |
| 2. | Земљани радови | динара |
| 3. | Бетонски и армирано бетонски радови | динара |
| 4. | Монтерски радови | динара |
| 5. | Остали радови | динара |
| Укупно сви радови без ПДВ-а | динара |

Посебна напомена: изабрани понуђач се обавезује да по овлашћењу Наручиоца може у име Наручиоца да узме податке за снимање водова, поднесе захтев за преглед и картирање података и издавање потврде о извешеном гоедетском мерењу водова у РГЗ-у.

ОВЕ ИЗМЕНЕ СУ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Комисија за јавну набавку   II број 404-84/19 „Радови на изградњи кишне канализације у улици Милоша Обреновића у пословној зони” Крчагово” у Ужицу