ТЕКСТУАЛНИ   ДЕО

П О Л А З Н Е    О С Н О В Е

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021), Одлуке о  приступању  изради  Плана  I број 350-184/09 ("Сл. лист града Ужица", број 19/2009), Одлуке о изменама и допунама одлуке о приступању изради Плана генералне регулације „Ужице - централни део“ ("Сл. лист града Ужица", број 26/2018)  и члана 60. став 1. тачка 6. Статута града Ужица (''Сл. лист града Ужица'', брoj 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана _____2021.године, донела  је

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„УЖИЦЕ- ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“  III  ФАЗА,  ГРАД  УЖИЦЕ

План се састоји од:

свеска  1  - 	правила уређења, правила грађења и графички део,

свеска  2  - 	документациона основа, која се не објављује али се излаже на на јавни увид и  која садржи:

захтеве, услове, елаборате, мишљења  и сагласности надлежних институција, документацију носиоца израде Плана (одлуке, записнике, извештаје о обављеној стручној контроли и јавном увиду), другу документацију од значаја за израду Плана.

- ПЛАНСКИ  И  ПРАВНИ  ОСНОВ ЗА  ИЗРАДУ  ПЛАНА

- Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.године („Сл. лист града Ужица“, број 14/11).

- Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС,24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,98/2013 -одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018  31/2019 , 37/2019, 9/2020 и 52/2021 –др.закон).

- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник  РС“, бр. 32/2019),

- Одлука о изради Плана генералне регулације ''Ужице- централни део“ (објављена у „Службеном листу града Ужица“, број 19/09).

- Одлука о изменама  и допунама  Одлуке о приступању изради плана генералне регулације „Ужице-централни део“ (објављена у „Службеном листу града Ужица“, број 26/18).

- Закључaк  Комисије за планове бр. 350-31/13 од 27.11.2013. o фазној израда плана (“Ужице централни део”- I фаза).

- Извештај Kомисије за планове  I бр.350-75/14 од 12.03.2015.

- Извештај Kомисије за планове  о обављеној стручној контроли Нацрта плана генералне регулације „Ужице централни део”- II фаза,  I бр.350-26/18 од 06.03.2019.

- ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋЕМ  СТАЊУ  У  ОБУХВАТУ  ПЛАНА

Планом је обухваћен  преостали део просторне целине Ужице, које није детаљније разрађен у претходним фазама разраде просторне целине Ужице, као ни плановима детаљне регулације.

Границом су обухваћене  две,  просторно  независне  површине – III A и III Б:

- III А – насењена подина Старог града и део Градске плаже.

Површина дела плана  III А ~ 25 80 20.5 m².

- III Б – северни део просторне целине Ужице, падине Буара, Теразија и поре,

Површина дела плана III B ~ 455 96 15 m².

Планом су обухваћени делови катастраских општина Ужуце и Буар

КО УЖИЦЕ –површине...............

КО БУАР- поврчине ................

Детаљније је разрађен простор  ужичке котлине на левој обали реке Ђетиње, део Спортског центра Градска плажа, ток реке од старе хидроцентрале,  стамбена насеља  на падинама Старог града, Теразија, Поре, Буара и ненасељене пољопривредне   и   шумске   површине   које  се  простиру  до северне границе

ГУП-а.

Конфигурација терена градског подручја ( од-------------) узрокује и специфичне микроклиматске услове и стање животне средине (посебно квалитет ваздуха). Зими се стварају услови за температурне инверзије, које онемогућавају вертикалну циркулацију ваздуха, па се сви емитовани загађивачи нагомилавају у доњем слоју, тако да се дешавају епизоде високог загађења, током грејне сезоне. Овакве микроклиматске и топографске карактеристике погодују повећању концентрација емитованих полутаната из извора који су карактеристични за Ужице, а то су пре свега систем грејања (индивидуалног и централног) и саобраћај.

Ужице има прекомерно загађен ваздух према концентрацијама суспендованих честица PM10 (прекорачене толерантне вредности), што агломерацију Ужице сврстава у III категорију квалитета ваздуха. У складу са законским обавезама Града Ужица (Закон о заштити ваздуха - „Сл.гласник РС“, број 36/09, 10/13 и 26/21-др.закон), усвојен је План квалитета ваздуха града Ужица. Дугогодишњим праћењем квалитета ваздуха (мониторинг) на територији града Ужица, као и визуелном оценом и осматрањем, дошло се до закључка да су константно повећане концентрације загађујућих материја на делу територије града Ужица, на подручју ГУП-а и да је појава густих магли и смога изазваних

- ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Основни циљ израде и доношења плана је успостављање регулације јавних повпшина, утврђивање  намена земљишта, правила уређења и грађења и начин реализације планираних садржаја, а у складу са планском документацијом (Генерални урбанистички план града Ужица до 2020.године),  која представља основ за израду.

- ПОДЛОГЕ

За потребе израде Плана  Ужице  прибављене су:

- Извод из Дигиталног катастарског плана у Гаус-Кригеровој пројекцији (DWG формат), од Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности

- Извод из катастра подземних инсталација (водовод, канализација, топловод, гасовод, електро и птт мреже) у DWG формату;

За потребе израде Плана коришћени су и подлоге и подаци:

- Дигитални ортофото у Гаус-Кригеровој пројекцији, резолуције 10 и 40cm, са висинском представом терена.

- Неоверени топографски  планови  (DWG формат) за обухват подручја Плана;

- Подаци о парцелама и  корисницима за подручје Плана.

П  Л А Н С К И   Д Е О

- ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ГРАЂЕЊА

  - ОБУХВАТ ПЛАНА  И  ГРАНИЦА  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОДРУЧЈА

Граница је успостављена дефинисањем нових као и преузимањем регулационих линија које су успостављене у усвојеним суседним плановима.

Границом су обухваћене  две,  просторно  независне  површине – III A  и III Б:

III А – северни део просторне целине Ужице, падине Поре, Теразија и Буара,  дефинисан је границом ГУП-а, плановима  генералне регулације за просторне целине Турица, Царина  и централну зону Ужица – I фаза. Из плана је изузет простор који се детаљно разрађује ПДР-ом Јеловогорске улице ( Одлука о приступању изради плана--------).

Површина овог  дела плана III Б ~ 455 96 15 m². - -------------------------

III Б – део изграђеног насеља Стари град и СРЦ Градска плажа, дефинисан је границама усвојених планова генералне регулације просторне целине Турица, централне зоне  Ужица – I и II фаза, као и  границама планова детаљне регулације: за локацију хотела „Турист“ на градској плажи, дела Омладинске улице и Старог града  у Ужицу.

Површина дела плана  III А ~ 25 80 20.5 m².

Законом је дефинисано грађевинско подручје као уређени и изграђени део насељеног места, као и неизграђени део подручја одређен планским документом за заштиту, уређење или изградњу објекта. Граница грађевинског подручја је такође дефинисана регулационим линијама или границама катастарских парцела. Нанета је на графичком прилогу---------------, и дефинисана координатама преломних тачака. Површина грађевинског подручја је cca-----------------.

Граница плана је дефинисана координатама  преломних тачака регулационих линија :

Г1, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г7, Г8, Г9, 10, Г11, Г12, Г13, Г14, Г15, Г16, Г17, Г18, Г19, Г20, Г21, Г22, Г23, Г24, Г25, Г26, Г27, Г28, Г29, Г30, Г31, Г32, Г33, Г34, Г35, Г36, Г36, Г37, Г38, Г39, Г40, Г41, Г42, Г43, Г44, Г45, Г46, Г47, Г48, Г49, Г50, Г51, Г52, Г53, Г54, Г55, Г56, Г57, Г58, Г59, Г60, Г61, Г62, Г63, Г64, Г65, Г66, Г67, Г68, Г69, Г70, Г71, Г72, Г73, Г74, Г75, Г76, Г77, Г78, Г79, Г80, Г81, Г82, Г83, Г84, Г85, Г86, Г87, Г88, Г89, Г90, Г91, Г92, Г93, Г94, Г95, Г96, Г97, Г98, Г99, Г100, Г101, Г102, Г103, Г104, Г105, Г106, Г107, Г108, Г109, Г110, Г111, Г112, Г113, Г114, Г115, Г116, Г117, Г118, Г119, Г120, Г121, Г122, Г123, Г124, Г125, Г126, Г127, Г128, Г129, Г130, Г131, Г132, Г133, Г134, Г135, Г136, Г137, Г138, Г139, Г140, Г141, Г142, Г143, Г144, Г145, Г146, Г147, Г148, Г149, Г150, Г151, Г152, Г153, Г154, Г155, Г156, Г157, Г158, Г159, Г160, Г161, Г162, Г163, Г164, Г165, Г166, Г167, Г168, Г169, Г170, Г171, Г172, Г173, Г174, Г175, Г176, Г177, Г178, Г179, Г180, 88.19, 88.20, 88.21, 88.22, 88.23, Г180`, Г181`, Г181, Г182, Г182`, Г183, Г183`, Г184, Г184`, Г185, Г186, Г187, Г189, Г190, Г191, Г192, Г193, Г194, Г195, Г196, Г197, Г198, Г199, Г200, Г201, Г202, Г203, Г204, Г205, Г206, Г207, Г208, Г209, Г210, Г211, Г212, Г213, Г214, Г215, Г216, Г217, Г218, Г219, Г220, Г221, Г222, Г223, Г224, Г225, Г226, Г227, Г228, Г229, Г230, Г231, Г232, Г233, Г234, Г235, Г236, Г237, Г238, Г239, Г240, Г241, Г242, Г243, Г244, Г245, Г246, Г247, Г248, Г249, Г250, Г251, Г252, Г253, Г254, Г255, Г256, Г257, Г258, Г259, Г260, Г261, Г262, Г263, Г264, Г265, Г266, Г267, Г268, Г269, Г270, Г271, Г272, Г273, Г274, Г275, Г276, Г277, Г278, Г279, Г280, 79.52, 79.51, 79.53, 79.54, 79.55, 79.56, 79.57, 79.58, 79.59, 79.60, 79.70, 79.62, 79.63, 79.64, 79.65, 79.66, 79.67, 79.94, 79.95, 79.96, 79.97, 79.98, 79.99, 79.100, 79.101, 79.102, 79.103, 79.104, 79.105, 79.106, 79.107, 79.1, 79.2, 79.3, 79.4, Р119, Г296, Г297, Г298, Г299, Г230, Г231, Г232, Г233, Г234, Г235, Г236, Г237, Г238, Г239, Г240, Г241, Г242, Г243, Г244, Г245, Г246, Г247, Г248, Г249, Г250, Г251, Г252, Г253, Г254, Г255, Г256, Г257, Г258, Г259, Г260, Г261, Г262, Г263, Г264, Г265, Г266, Г267, Г268, Г269, Г270, Г271, Г272, Г273, Г274, Г275, Г276, Г277, Г278, Г279, Г280, Г281, Г282, Г283, Г284, Г285, Г286, Г287, Г288, Г289, Г290, Г291, Г292, Г293, Г294, Г295, Г296, Г297, Г298, Г299, Г300, Г301, Г302, Г303, Г304, Г305, Г306, Г307, Г308, Г309, Г310, Г311, Г312, Г313, Г314, Г315, Г316, Г317, Г318, Г319, Г320, Г321, Г322, Г323, Г324, Г325, Г326, Г327, Г328, Г329, Г330, Г331, Г332, Г333, Г334, Г335, Г336, Г337, Г338, Г339, Г340, Г341, Г342, Г343, Г344, Г345, Г346, Г347, Г348, Г349, Г350, Г351, Г352, Г353, Г354, Г355, Г356, Г357, Г358, Г359, Г360, Г361, Г362, Г363, Г364, Г365, Г366, Г367, Г368, Г369, Г370, Г371, Г372, Г373, Г374, Г375, Г376, Г377, Г378, Г379, Г380, Г381, Г382, Г383, Г384, Г385, Г386, Г387, Г388, Г389, Г390, Г391, Г392, Г393, Г394, Г395, Г396, Г397, Г398, Г399, Г400, Г401, Г402, Г403, Г404, Г405, Г406, Г407, Г408, Г409, Г410, Г411, Г412, Г413, Г414, Г415, Г416, Г417, Г418, Г419, Г420, Г421, Г422, Г423, Г424, Г425, Г426, Г427, Г428, Г429, Г430, Г431, Г432, Г433, Г434,	Г281, Г282, Г283, Г284, Г285, Г286, Г287, Г288, Г289, Г290, Г291, Г292, Г293, Г294, Г295.

1.2.	ОСНОВНА  НАМЕНА  И ПОДЕЛА  ПРОСТОРА НА  ЗОНЕ

Концепт будућег развоја планског подручја подразумева и основну поделу простора по начину коришћења земљишта, унутар и ван грађевинског подручја:

•	Пољопривредно земљиште ,

•	Шумско земљиште ,

•	Водно земљиште,

•	Грађевинско земљиште

Грађевинско земљиште ван грађевинског подручја

- претежна намена: становање

максимални индекс изграђености ''Ии''					0.6

максимална спратност објеката 			      3 надземне етаже

поред планиране намене на овим површинама могу се градити и: објекти спорта и рекреације, објекти комуналне и саобраћајане инфраструктуре

•	изузетно се могу градити и комерцијални објекти (централне функције Ц2)

•	обезбедити  минимално  прописан  број паркинг места  према нормативима за одређену  намену објекаа изградњом паркинг места у оквиру  објекта  или у граници грађевинске парцеле.

Подела простора на зоне са дефинисаним правилима грађења извршена је у ГУП-у,  а на основу нивоа заступљености основних функција у претежној намени површина и према интензитету коришћења простора у оквиру одређене функције. Разрадом кроз план, одређени су блокови унутар грађевинског  подручја (у I и II фази ПГР-а за Ужице-централни део, просторно су  дефинисани блокови, кодирани од  1 до 101) :

Блок 102  у зони градског центра - карактерише га велики централитет садржаја и заступљеност градских функција , јавних простора и  садржаја,  и вишепородичнох становања.

Блокови 103,104 и 115  у ужој  контактној зони градског центра, коју карактерише појачана  концентрација  и интензитет активности на простору мешовитог и породичног  становања,

Блокови 105 - 114, 116 – 164, 169, 170,173 у широј контактној зони градског центра, дефинише породично становање, као примарни начин коришћења простора, са незнатим учешћем централних активностиили мешовитог становања.

Блокови 165 –168 и 17172,174,175,176,177,178,179,180,181,182, 183  у рубној градској зони, која је  настала проширењем, повезивањем и укрупњавањем простора започете, породичне, углавном бесправне градње, са приметно већим учешћем секундарних делатности.

1.3.	ПОВРШИНЕ  ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Свака површина  јавне  намене одређена је регулационим линијама. Површина јавне намене јесте простор одређен планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом.

Списак координате преломних тачака регулационих линија дат је у  графичком прилогу бр. 5.  У случају неслагања података, меродаван је цртеж графичког прилога .

Површине за остале намене представљају изграђено и земљиште намењено за изградњу објеката и уређење,  а које  Планом  није одређено као површине за  јавне намене.

Урбанистичка парцелација за објекте и површине јавне намене је обавезујућа  и  дефинисана  је регулационим линијама.

Дата је могућност  корекције планом дефинисаних регулационих линија без  измене Плана, само под условом да регулациона линија међусобно раздваја две површине јавне намене, а не површину јавне од остале намене. Корекција регулационе линије омогућена је израдом Пројекта парцелације и препарцелације (или другим Урбанистичко-техничким документом у складу са Законом), поштујући остале урбанистичке и технничке услове.

    - ПОПИС ПАРЦЕЛА И ЛОКАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

1.4.	УРБАНИСТИЧКА  ПРАВИЛА  ЗА  ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Грађевинску парцелу може чинити више катастарских  парцела, уз обавезу инвеститора да пре издавања употребне дозволе изврши спајање тих парцела у складу са Законом о планирању и изградњи. Објекат се може градити само на једној  грађевинској парцели.

На грађевинској парцели се могу градити два или више објеката, под условом да објекти представљају једну функционалну целину везану за заједничко коришћење парцеле.

Ако је на парцели планирана изградња више објеката, примењују се прописани параметри за блок или парцелу, правила хоризонталне регулације, уз услов да међусобно растојање објеката на парцели износи мин. 1/5 h вишег објекта.

Постојећи објекти који не испуњавају урбанистичке  услове дефинисане Планом, могу се доградити под следећим условима:

- постојећи објекти чија је БРГП већа од максималне прописане, могу се доградити неопходни садржаји у циљу функционисања објекта, у складу са правилима хоризонталне регулације, а максимално 30 m²,

- постојећи објекти, чија је БРГП мања од максималне прописане за блок, а нису постављени  у складу са правилима хоризонталне регулације, могу се доградити до максималне  БРГП, при чему дограђени део објекта мора поштовати прописана удаљења и правила из Плана,

- до реализације планских решења, постојећи објекти предвиђени за уклањање због изградње улица, могу се адаптирати, реконструисати или  доградити. макс. 30 m².

У блоковима 102,103,104, и 115 није дозвољена изградња помоћних објеката на парцели (гараже, шупе...).

ХОРИЗОНТАЛНА РЕГУЛАЦИЈА

габарит објекта - је геометријско тело у оквиру кога се може уписати објекат (са финално обрађеним зидовима, без кровних стреха).

основни габарит објекта - чини део габарита објекта без испада.

регулациона линија - јесте линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина предвиђених за друге јавне и остале намене.

Обзиром да се План израђује на подлогама са неовереним топографским подацима, тачне координате преломних тачака регулационих линија  се могу успоставити на основу овереног топографско-катастарског плана, а кроз израду локацијских услова или кроз израду урбанистичко-техничких докумената за спровођење планских докумената, у складу са дозвољеним одступањима у поступку израде ДКП-а.

грађевинска линија: линија до које је дозвољено грађење габарита објекта. Одређује положај објекта у односу на регулациону линију и дефинисана је удаљењем од регулационе линије.Грађевинске линије, које су одређене у односу на регулационе линије, дефинисане су преломним тачкама на графичком прилогу     .---------------

етажа - јесте било који ниво у објекту. Максималне спратне висине етаже (од готовог пода до готовог пода) за обрачун висине објекта износе:

- за стамбене етаже -  3.10 m;

- за пословне етаже -  4.00 m;

- изузетно, приликом обезбеђења колског приступа интервентних возила кроз објекат, макс. чиста  спратна висина етаже (од готовог пода до финално обрађеног плафона) приземља износи 4.50 m;

- за стамбене етаже са нивоом галерије - 5.20 m;

- за пословне етаже са нивоом галерије - 5.80 m.

надземна етажа објекта - (за обрачун коефицијента изграђености ''Ии''): је приземље и све етаже изнад њега;  етажа чија је КПП једнака или већа од КО max. и етажа која

приземље (П) - је прва надземна етажа у објекту, са КП (кота пода приземља) ±1.20 m, у односу на КОмакс.;

спрат - је ниво у згради који се налази изнад приземља, а испод кровне конструкције, поткровља или тавана;

поткровље (Пк) - је завршна етажа у објекту, изнад међуспратне конструкције последњег спрата и кровне конструкције објекта, са назитком на ободним зидовима, до максимума од 1.60 m, рачунајући од коте финално обрађеног пода поткровне етаже, до тачке прелома кровне косине. Осветљавање и проветравање поткровља могуће је остварити косим и вертикалним кровним прозорима, као и кровним баџама.

таван - је простор у објекту испод косе кровне конструкције, а изнад задње међуспратне конструкције, без назитка, без намене, са минималним отворима за осветљење и проветравање. Таван може имати отворе на забатном зиду или у косини крова, али само за потребе неопходног вентилирања и минималног осветљења. Површина свих отвора не сме бити већа од 3.0 m2, на 100 m2 површине тавана. На тавану није допуштено извођење баџа, балкона и лођа.

галерија (Г) - је ниво у оквиру етаже у којој је заступљено становање или пословање. Галерија се не може сматрати нити претворити у етажу, али се њена површина укључује приликом рачунања индекса изграђености.

бруто развијена грађевинска површина објекта (БРГП за обрачун ''Ии'') - јесте збир површина свих надземних етажа објекта, мерених у нивоу подова свих делова објекта – спољне мере ободних зидова (са облогама, парапетима и оградама). Приликом обрачуна индекса изграђености ''Ии'' у БТГП се урачунава, и:

- бруто грађевинска површина галерије;

- свих етажа испод приземља, у износу од 50% од бруто развијене грађевинске површине етажа, ако је КП виша од 0.20m у односу на КОмин.

Приликом обрачуна индекса изграђености ''Ии'' у БРГП не урачунава се:

- гаража - ако није дефинисана као надземна етажа;

- површина базена, стакленика и зимских башти, у оквиру парцела породичног становања.

површина под објектом - је површина одређена хоризонталном пројекцијом габарита објекта на замишљену хоризонталну раван терена;

индекс изграђености парцеле ''Ии'' парцеле  - јесте однос (количник) бруто развијене грађевинске површине изграђеног или планираног објекта и укупне површине грађевинске парцеле;

индекс заузетости парцеле ''Из''парцеле - јесте однос габарита хоризонталне пројекције изграђеног или планираног објекта (површине под објектом) и укупне површине грађевинске парцеле, изражен у процентима;

Објекат  може бити

- слободностојећи објекат чије грађевинске линије габарита не додирују бочне и задњу границу суседних грађевинских парцела; објекат  у  низу,

- двојно узидани објекат чије се бочне грађевинске линије габарита објекта поклапају са бочним границама парцеле ка суседима за које се ''лепе'' (удаљене за половину ширине дилатације од бочне границе парцеле ка суседима за које се ''лепе'');

- двојни објекат - је  објекат, који се може градити: на једној грађевинској парцели - примењују се правила за слободностојећи објекат или на две грађевинске парцеле - примењују се правила за први и последњи објекат у низу.

У случају нове изградње на парцели обавезно је постављање објекта у зони за изградњу на површинама одређеним за изградњу објеката у оквиру грађевинских  линија.  Ово правило се примењује и за доградњу постојећих објеката, уколико је Планом омогућена доградња објеката.  Хоризонтална и вертикална регулација дограђеног дела објекта мора бити у складу са правилима из Плана.

Прописана растојања се односе на удаљења од габарита објекта (геометријско тело у оквиру кога се може уписати објекат) до границе међе  или  габарита суседних објеката. Удаљеност  објекта, под условом да  наспрамне фасаде објеката немају отворе  (или имају отворе на помоћним просторијама стамбеног или пословног простора и  заједничке просторије у вишепородичном објекту), износи:

- растојање габарита објекта од бочних граница парцеле:

0m, уз сагласност власника или корисника  суседне парцеле или мин. 2.0m

- растојање габарита објекта од бочног суседног објекта:

0m, уз сагласност власника или корисника  суседне парцеле  или мин.

3.5 m

Отвори на наспрамним фасадама објеката су дозвољени, под условом да је удаљеност објекта:

- од бочних граница парцеле:	мин. 1/6 висине објекта

- од бочног суседног објекта:	мин. 1/4  висине вишег објекта

Минимална удаљеност мора  се поштовати без обзира на сагласност власника суседног објекта. Изузетак  је дозвољен у случају да објекат на суседној парцели нема отворе на бочној фасади и постављен је ближе заједничкој међи од прописаних  удаљења, дозвољено је објекат поставити ближе суседном, али не ближе заједничкој бочној граници од прописаног растојања.

ВЕРТИКАЛНА РЕГУЛАЦИЈА

кота објекта КО - је тачка пресека фасадне равни објекта и финално обрађеног терена. Финално обрађени терен  може бити денивелисан максимално ± 1.20 m у односу на коту терена пре изградње;

- кота објекта  КОмин. - је најнижа тачка пресека фасадне равни објекта и финално обрађеног терена;

- кота објекта  КОмаx. - је највиша тачка пресека фасадне равни објекта и финално обрађеног терена.

- средња кота објекта –средња вредност између КО мин и КО маx.;

За веће објекте и сложене структуре кота објекта се утврђује за сваку целину;

висина објекта -  растојање од средње коте објекта до највише тачке слемена (код објеката са косим кровом), односно до највише тачке венца објекта (код објеката са равним кровом). Уколико зид грађевине надвисује слеме крова, висина грађевине се мери до највише тачке тог зида. За веће објекте и сложене структуре, средња кота објекта  (и висина објекта), се утврђује за сваку целину. За објекте који се граде на стрмом терену, средња кота (и висина), може се одређивати за делове објеката који имају различите висине венаца или слемена (рачуна се од пресека фасадне равни са уређеним тереном, фасаде која је најближа граници парцеле или суседном објекту иза те границе парцеле).

Висина  новопланираних објеката у уличним фронтовима: износи максимално 1.5 ширину растојања између регулационих линија или грађевинских линија у случају да се не поклапају са регулационим линијама. Ово правило се примењује  само у случају да је ширина између регулационих линија  улице 5m и већа од 5m.

Висина објекта може бити већа (али не већа од максималне прописане  за блок), под условом да  растојање грађевинских  линија на свакој етажи не прелази прописан однос између висине објекта и  растојања  регулационих линија или грађевинских линија у случају да се не поклапју са регулационим линијама. Изнад повученог спрата може се изградити искључиво плитак кос кров.

  - УСЛОВИ  ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ  ПАРЦЕЛА

ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ И ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Основна парцелација, која је приказана на графичком прилогу бр.6- Урбанистичка  парцелација - регулационе линије  и подела простора на  површине јавне и површине остале наменe, представља поделу грађевинског земљишта на површине јавне и остале намене. Формирање грађевинских парцела спроводи се кроз израду пројеката парцелације и препарцелације, према планираној мрежи регулационих линија и правилима из овог Плана.

Уз услове и сагласности надлежних институција, а у складу са функционалном организацијом планираних јавних објеката, Планом је дата могућност за  успостављање нових или коригованих регулационих  линија  кроз израду  Пројеката преперцелације и парцелације, али само у случају да  раздвајају површину одређене  јавне намене од површина предвиђених за друге јавне намене.

У појединим случајевима постоје извесна одступања  у координатама  детаљних тачака из Дигиталног катастарског премера од топографских података из  ситуационих  планова,   који представљају  фактичко стање на терену. Обзиром да су за израду Плана коришћени неоверени топографски подаци,  тачне координате преломних тачака се могу кориговати кроз  документа за спровођење планова-пројекат парцелације  или  препарцелације, а на основу овереног топографско-катастарског плана.

- ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА  ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Планом су дефинисане парцеле за површине јавне намене на којима су изграђени или  планирана  објекати основног и предшколског   образовања, као и објекта државне управе.

У случају потребе за реализацију јавног објекта који није предвиђена планом, дозвољено је формирање грађевинске парцеле кроз израду Пројекта парцелације и препарцелације. Површина новоформираних  парцела  је лимитирана за објекте из области образовања, културе, спорта, здравства, забаве и сл., и која   не може бити мања од 300m².

Парцелацијом уређених  зелених површина( заштитно зеленило, парк-шума, парк)  и отворених градских простора ( заједничка блоковска површина , сквер) и спортско-рекреативног центра, реализују се планиране активности прописане планом. Могуће је формирање парцеле и због реализације неке од компатибилних намена, с тим што новоформирана парцела мора задржати карактер површине  јавне намене.

Дозвољена је могуђност  формирање грађевинске парцеле кроз израду Пројекта парцелације и препарцелације, без измене Плана,  у случају потребе за формирањем или корекцију грађевинске парцеле за постојећи или планирани објекат  техничке или комуналне инфраструктуре. Површина парцеле зависи од намене постојећег или планираног  објекта.

- ГРАЂЕВИНСКА  ПАРЦЕЛА  ЗА  ПОВРШИНЕ  ОСТАЛИХ  НАМЕНА

Минимална површина постојеће грађевинске парцеле за изградњу објеката на површинама осталих намена  је 150 m².  У случају да парцела нема  приступ на јавну саобраћајницу, што је предуслов који би требало да грађевинскапарцела  усвоји, дозвољено је  формирати парцелу пута на  парцелама за остале намене(која није  јавна саобраћајница).  Препарцелацијом је потребно формирати прилаз парцели  минималне ширине за једносмерни  3.5m  и  двосмерни пут  5.5 m.

Минимална површина грађевинске парцеле за изградњу  вишепородичног стамбеног објекта  у блоковима мешовитог становања је 500м2 , са колско-пешачким прилазом на јавну саобраћајницу.

Постојеће грађевинске парцеле, чија су површине мање од 150 m² не представљају парцеле на којима је могућа изградња. На њима је могућа реконструкција и адаптација постојећих објеката. За овакве парцеле, уколико је то могуће, треба применити поступак укрупњавања са суседним парцелама ради формирања парцеле у складу са правилима парцелације и препарцелације и стварања могућности за нову изградњу. Изузетак представљају парцеле

- којима  се  мин. 50% границе наслања на површине  јавне намене,

- постојеће парцеле у блоку 143 за изградњу пословних објеката ( на њима је дозвољена спратност сут+п или  п+1, у оквиру грађевинских линија).

Парцеле које реализацијом планиране регулације постају неусловне за грађење (површина преосталог дела парцеле мања од минималне прописане за одговарајућу намену), могу се објединити са суседним парцелама.

За реализацију планских решења на грађевинским парцелама чији су делови катастарских парцела планом одређени за  површину јавне намене–саобраћајне површине:

-	парцелација није обавезујућа до реализације саобраћајнице,

-	поштовање регулационих и грађевинских линија, уз примену урбанистичких параметара на  површину  парцеле након реализације планског решења.

Са циљем  рационалније  градње  већих објеката, подразумева се  и укрупњавање постојећих парцела, те се прописује минимална површина новоформиране  грађевинске парцеле за изградњу:

За изградњу објеката на површинама остале намене:

- стамбеног, стамбено-пословног, пословног објекта у блоковима 102,103,104 и 115 - 250 m ², под условом испуњења и осталих услова,

- стамбеног, стамбено-пословног, пословног објекта  у свим осталим  блоковима  - 300 m ², под условом испуњења и осталих услова,

- објекти из области образовања, културе, спорта, здравства, забаве и сл. - не мања од 300m².

- објекти централних садржаја -  минимална површина је 300м2

- у блоковима шире контактне зоне у блоковима са претежном наменом становање, није дозвољена изградња објеката секундарне делатности. Ови садржаји се могу реализовати у блоковима у којима је претежна намена – ме	шовити централни садржаји , на парцелама са минималном површином 15а.

- у блоковима рубне зоне у којима је  претежна намена  породично становање: реализација  компатибилне намене - секундарне делатности је могућа на парцели   минималне површине 20 а ( правило важи и за постојеће и за ноформиране парцеле). У случају изградње објекта секундарне делатности, на истој парцели се могу реализовати и објекти централне активности, док је забрањена изградња стамбеног простора. У блоковима рубне зоне у којима је претежна намена- мешовити централни садржаји , секундарне делатности се могу реализовати  на парцели   минималне површине 15 а.

1.6.	УСЛОВИ  ОБЕЗБЕЂИВАЊА ПРОСТОРА

ЗА ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА

За све планиране пословне, пословно-стамбене и стамбене објекте обезбедити довољан број у оквиру објекта или парцеле, према стандарду - једно паркинг или гаражно место на 70.00 m²  БРГП  пословног простора и једно паркинг или гаражно место  за 1 стамбену јединицу, (или учествовањем у изградњи јавних гаража и паркинг простора у складу са градском одлуком која регулише ову област).

Изградња подземног гаражног простора је лимитирана грађевинском линијом ка површини за јавне намене и границама парцела ка површини остале намене. Бруто површина гаражног простора не улази у БРГП за обрачун „Ии“, под условом да, према општим условима, није дефинисана као надземна етажа.

У изграђеним, постојећим објектима, у случају потребе за променом намене гаражног простора, обавезно је обезбедити  други  простор  за паркирање,  мин. за исти број возила, у оквиру парцеле.

Дозвољена је промена намене стамбеног, пословног простора  у постојећим објектима, у простор за  паркирање. Могуће је, на парцелама  које се налазе у оквиру површина осталих намена, реализовати у  објекту, или делу објекта, простор за јавно гаражирање.

Планом је дата  могућност  формирања  грађевинских парцела  на површинама остале намене,  минималне површине  150 m²,  за изградњу саобраћајних објеката-гаража. Поред  површина на подручју Забучја које су опредељене за изградњу објеката ове намене, планом је  дата могућност реализације  објеката – гаража на површинама са преовлађујућом наменом-  породично и мешовито  становање.

  - УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ

    - ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

1.7.2.	ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

    - ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

1.7.4.	ГРАЂЕВИСКО ЗЕМЉИШТЕ  ИЗВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Одређивање претежне намене  на свакој дефинисаној  површини у обухвату плана  (зоне, блока,парцеле),  представља   просторно изражавање урбаних функција  и чини основну организацију простора.

Урбане функције: становање, централне функције, саобраћај, секундарна продукција,  спорт и рекреација, техничка и комунална инфраструктура, представљају, у зависности од концепта уређења, преовлађујућу или компатибилну намену.

  - УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ

НА ПОВРШИНАМА  ПЛАНИРАНИХ  ГРАДСКИХ  ФУНКЦИЈА

1.8.1.	СТАНОВАЊЕ

Породично  становање - породични објекат је објекат за становање који садржи максимално 4 (четири) стамбене јединице. Представља претежну намену у већини блокова зоне 2.  У оквиру парцеле породичног стаменог објекта дозвољена је изградња простора централних делатности који не угрожавају становање, и могу бити заступљени и до 100% прописаних капацитета. Све новоформиране парцеле морају имати приступ јавној  саобраћајној површини или парцели пута која је формирана  на површини  за остале намене (минималне ширине за једносмерни  3.5 m  и  двосмерни пут  5.5m) . Препорука је да се простор за паркирање  обезбеди у оквиру објекта или парцеле / број паркинг места одредити према стандарду /.

У блоковима са претежном наменом – мешовити централни садржаји, дозвоњена је изградња и породичних стамбених објеката , као прелазна фаза трансформације блокова, са прописаним урбанистичким параметрима:

- макс. индекс изграђености "Ии": 			0.6

- макс. спратност објеката: 				3надземне етаже

урбанистичким параметри на грађевиском земљишту  изван грађевинског подручја:

- макс. индекс изграђености "Ии": 			0.5

- макс. спратност објеката: 				3надземне етаже

Вишепородично становање: са минимум 5 стамбених јединица за засебна породична домаћинства, на једној грађевинској парцели, са колским приступом јавној саобраћајној површини  или парцели пута која је формирана  на површини  за остале намене. Обезбедити минимално прописан број паркинг места према нормативима за одређену намену објеката изградњом паркинг места у оквиру објекта или у граници грађевинске парцеле или учествовањем у изградњи јавних гаража и паркинг простора у складу са општинском одлуком која регулише ову област. Минимална површина грађевинске парцеле за вишепородични стабени објекат, у блоковима 102,103,104 и 115  је 2.5а, док је у свим осталим блоковима са претежном наменом – мешовито становање, минимална површина грађевинске парцеле  5.0а.

Мешовито становање – породично или  вишепородично становање.

    - ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ

Блокови 102,103,104 и 115   припадају  градском центру и његовој ужој контактној зони,  те су централни садржаји и као преовлађујући и као пратећи заступљени у знатној мери у односу на остале функције.  У зони градског цетра  представљају значајни потенцијал за интервенције у циљу подизања нивоа приступачности и привлачности јавних простора. Предвиђа се развој  и просторно и функционално :

- просторне могућности за развој функције пословања, трговине, туризма, угоститељства, у области културе,  уметности, спорта и рекреације;

- у блоку 102 и ужој контактној зони градског центра  планираном трансформацијом  омогуђен је  реализација знатног учешћа комерцијалних  функција – пословања, трговине, угоститељства и туризама, спорта, културе  итд .

У широј контактној  и рубној зони  градског центра, централе активности на нивоу блока представљају само пратеће саджаје становању.

У случају реализације објекта централних активности,  минимална површина грађевинске парцеле је 250м2, и примењују се урбанистички параметри прописани за одређен блок.

Централни функције представљају пратеће садржаје и у оквиру других претежних намена: на површини спортско-рекреативних центра, у  оквиру појединих самосталних зелених површина, саобраћајних објеката- јавне гараже.

- ЈАВНЕ СЛУЖБЕ:

У обухвату Плана  од садржаја јавних служби које имају регионални значај заступљене су: из области државне управе - Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Школска управа Ужице за Златиборски управни округ са седиштем у Ужицу.  Поред јавних служби од регионалног значаја, постоје и јавне службе локалног карактера: Предшколско васпитање и образовање, Основно образовање и васпитање, Центар за социјални рад.

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА УЖИЦЕ

Предшколско васпитање и образовање у обухвату Плана остварује се у објектима дечјег вртића "Јихаи Мама Вонг" у оквиру блока ........ , и дечјег вртића "Зека" у оквиру блока .......... , који функционишу као посебне организационе јединице у саставу Предшколске установе "Ужице".

Распоред објеката Предшколске установе "Ужице" и нормативи

| Објекат | Адреса | Број деце | БРГП објекта m2 | Површина парцеле (комплекса) m2 | БРГП по детету m2 | Површина комплекса (парцеле) по детету m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Јихаи Мама Вонг | Хајдук Вељкова 1 | 156 | 1383 | 3628 | 8.9 | 23.3 |
| Зека | Херцеговачка 12 | 168 | 1656 | 2025 | 9.9 | 12 |

* Обрачун норматива простора, опреме и дидактичких средстава је рађен у складу са Правилником о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности предшколске установе ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 1/2019).

2017.г. на Пори почео је са радом вртић "Јихаи-Мама Вонг". Локација дечјег вртића "Јихаи Мама Вонг" на кат. парцели бр.1735/1 КО Ужице налази се у оквиру блока .............. У вртић је уписано 156 деце (подаци за 2020/21.г.) . Своју делатност вртић остварује кроз следеће облике рада:

- jаслице (од 18 месеци до 3 године),

- целодневни боравак (од 3 године до поласка у школу), рад у једној смени,

припремни предшколски програм.

Бруто развијена површина објекта је 1383m2. Анализа података (однос изграђене бруто развијене површине објекта и броја уписане деце) показује да  објекат вртића, са 8.9m2 расположиве површине по детету, задовољава потребан норматива од 6.5m2 по детету.

Површина парцеле (комплекса) од 3628m2 задовољава услове за 145 корисника (деце), према нормативу од 25m2 по детету. У вртић је тренутно уписано 156-оро деце. Овај број уписане деце превазилати прописане нормативе предвиђене чланом 30 и 31 Закона о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017 (чл. 28. није у пречишћеном тексту), 113/2017 - други закон и 10/2019 (чл. 3. није у пречишћеном тексту).

1982.г. почео је са радом вртић "Зека".  Локација вртића на кат. парцели бр. 8231 КО Ужице налази се у оквиру блока ............. У вртић је уписано 168 деце (подаци за 2020/21.г.) . Своју делатност вртић остварује кроз следеће облике рада:

- jаслице (од 18 месеци до 3 године),

- целодневни боравак (од 3 године до поласка у школу), рад у првој и другој смени,

- припремни предшколски програм.

Бруто развијена површина објекта је 1656m2. Анализа података (однос изграђене бруто развијене површине објекта и броја уписане деце) показује да  објекат вртића, са 9.9m2 расположиве површине по детету, задовољава  норматив од 6.5m2 по детету.

Површина комплекса вртића "Зека" са 12m2 је испод потребног норматива од 25m2 по детету.

Генерално посматрано, капацитети и ниво опремљености постојећих објеката нису усаглашени са стварним потребама Града, објекати не испуњавају прописане нормативе, немају потребне површине за игру деце на отвореном, број уписане деце  превазилази прописане нормативе предвиђене чланом 30 и 31 Закона о предшколском васпитању и образовању. То указује на чињеницу да је оптерећеност објеката и даље велика, односно објекти "Јихаи-Мама Вонг".и "Зека" имају већи број уписане деце од предвиђеног нормативом.

Правила уређења и грађења

Планирани обухват деце предшколског узраста у односу на укупну предшколску популацију треба да износи 70%, при томе обухват деце узраста од пет и по година до поласка у школу (припремни предшколски програм) мора износити 100%. Према расположивим подацима прибављеним од Републичког завода за статистику Србије, Одељење статистике у Ужицу, број деце старости од 0-6 година (процена становништва просек за 2019.г.) је 4521. Према планираном обухвату од 70% деце тог узраста резултира бројем од 3165 деце - потенцијалних корисника Предшколске установе Ужице. Број уписане деце у 2019/20г. у Установу је 2100. Анализом података (однос броја деце потенцијалних корисника Установе и број уписане деце у Установу) показује да на територији града Ужица није збринуто 1065 деце. Ситуација је још неповољнија ако се узме у обзир да је капацитет Установе 1800 места према нормативу.

Међутим, и поред проширења капацитета за смештај деце, велики број нереализованих захтева за упис деце у вртић је проблем који и даље постоји у Установи. Тренд  доста већег броја примљене деце у вртиће, у односу на постојеће капацитете се и даље наставља, односно постојећи објекти вртића не задовољавају потребе Града за смештајем деце. У Установу је уписан знатан број деце изнад норматива. То указује на чињеницу да је оптерећеност објеката и даље велика, односно објекти вртића имају већи број уписане деце од предвиђеног нормативом. Ови подаци указују на потребе за повећањем капацитета и отварање нових локација вртића.

Планирање мреже објеката вртића утврђено је на бази следећих норматива:

- обухвата циљне групе 70% деце узраста од 0 до 6 година старости;

- површина комплекса  25m2  по детету, а у централним градским зонама и изграђеним подручјима у градским насељима већих густина минимално 15m2 по детету (за насеље, део насеља, просторну целину или зону са прописаним индексом изграђености ≥ 2.5);

- БРГП (бруто развијена грађевинска површина) објекта  се обрачунава са мин. 6.5m2 по детету.

Објекат вртића може бити пројектован у виду засебног објекта или у виду депанданса у оквиру изграђених објеката и урбанистичких блокова компатибилне намене.

Депанданс предшколске установе

Планско решење се заснива на отварању депанданса предшколске установе у коме се може остваривати васпитно-образовни рад, само за један део предшколске популације. Депанданс предшколске установе је део објекта (стамбеног или објекта друге компатибилне намене) који је накнадно прилагођен (пренамењен) или планиран за обављање делатности предшколске установе. Може бити седиште или издвојено одељење предшколске установе у складу са законом.

Планирање депанданса и адаптација постојећег простора у депанданс, дозвољена је у у оквиру  урбанистичких блокова компатибилне намене (блокови ................).

Организовање депаданса је под следећим условима:

- налази се у објекту или делу урбанистичког блока компатибилне намене;

- оптимални капацитет депанданса износи 80 деце (4-5 васпитних група);

- БРГП дела објекта износи минимум 6.5m2 по детету;

- има у непосредном окружењу јавну озелењену површину, коју не одваја саобраћајница од објекта депанданса, минималне површине од 8.0m² по детету, у оквиру стамбених блокова, атријума и других одговарајућих зелених површина (градски парк, шума, јавно дечије игралиште и сл.);

- у погледу техничких услова, прикључака и инсталација, депанданс испуњава све услове прописане овим правилником;

- обавезне просторије за депанданс су: група просторија за децу, просторија за васпитаче, вишенаменски простор, просторија за изолацију, помоћне просторије, санитарне просторије за запослене и кухиња, просторија за помоћно особље;

- депанданс треба да има засебан улаз, као и доставни прилаз и улаз, у односу на део објекта друге намене.

Функционална целина за остваривање програма васпитно-образовног рада у полудневном трајању у адаптираним просторима (припремни предшколски програм и други полудневни програми)

- Ако предшколска установа обавља делатност у другим прилагођеним просторима: при основним школама, месним заједницама или другом простору, у погледу простора и опреме се примењују следећи услови:

- налази се у објекту компатибилне намене (стамбени, школски, установа културе и сл.);

- максимални капацитет функционалне целине омогућава обухват до 52 деце (две васпитне групе);

- има у непосредном окружењу слободну јавну површину која износи 8.0m² по детету, у оквиру стамбених блокова, атријума и других одговарајућих зелених површина (градски парк и сл.);

- у погледу техничких услова, прикључака и инсталација функционална целина испуњава све услове прописане Правилником

- обавезне просторије су: група просторија за децу, помоћне просторије, санитарне просторије за запослене и кухиња, просторија за изолацију може бити и у функцији просторије за васпитаче, просторија за помоћно особље;

- уколико објекат у склопу којег се организује функционална целина за остваривање програма предшколског васпитања и образовања у полудневном трајању (припремни предшколски програм и други полудневни програми) поседује следеће просторије: санитарне просторије за запослене, кухиња, просторија за васпитаче, није потребно додатно планирати просторије са истом наменом у склопу функционалне целине.

Избор и величина локације: При избору и величини локације за објекте вртића, морају бити испуњени одређени услови:

- да је терен по могућству приближно рабан или благо нагнут у правцу повољније оријентације - на југ или исток;

- да је по могућству у мирном пределу где је свеж ваздух без прашине, магле и дима, гасова или другог штетног зрачења, у близини паркова и зеленила, а даље од фабрика, прометних саобраћајница, тржница, односно даље од буке и штетних материја;

- довољну удаљеност од најближих објеката који их могу осенчити (за најмање двоструку висину вишег објекта);

- комуналну и инфраструктурну опремљеност (прилазни пут за пешачки и колски саобраћај, снабдевање здравом и питком водом, одвођење отпадних вода и прикључке јаке и слабе струје) у складу са постојећим прописима.

- Изузетак од ове норме могу бити објекти задужбина или објекти који су категорисани као споменици културе или који се налазе у просторним културно-историјским целинама у складу са законом, наслеђеним структурама и централним градским зонама.

Максимална спратност објекта за предшколску установу је приземље и један спрат (П+1), укључујући приземље и поткровље (П+Пк).

У централним градским зонама и густо изграђеним деловима насеља и у оквирима наслеђених структура могућа је спратност: приземље и два спрата (П+2) или приземље, спрат и поткровље (П+1+Пк). Притом је потребно водити рачуна да се просторије за децу предвиђају у приземљу и на првом спрату, а на другом спрату и у поткровљу треба предвидети просторије за администрацију, стручне службе и сл.

Јаслице које обухватају млађи јаслени узраст (од шест месеци до две године) у оквиру објекта лоцирају се у приземљу због евакуације.

Локација за предшколску установу обухвата:

- земљиште под објектом;

- двориште са игралиштем и травнатим површинама и/или атријум и стазама за пешаке;

- доставне површине и путеви за интервентна возила;

- опционо паркиралиште у зависности од урбанистичких услова.

Земљиште под објектом одређује бруто грађевинска површина приземља. Двориште је отворен слободан и заједнички простор за децу, запослене и родитеље, служи за игру и учење деце, a користи се и за комуникације и приступ пешака. Величина дворишта износи најмање 8m² по детету. Двориште мора бити ограђено, и то у висини од најмање 1.50m. У случају да је ограда транспарентна, димензије испуна слободног простора у пољима износе најмање 12cm, правац постављања преграда вертикалан (без хоризонтала). Отварање капије треба да буде изван домашаја деце, заштићено додатном сигурносном бравом. Дозвољено је постављање живе ограде у комбинацији са жичаном оградом.

Двориште је лоцирано уз објекат предшколске установе и непосредно повезано са улазом у објекат. У оквиру зелених површина дворишта направити засад листопадног дрвећа које ће омогућити хлад за део дворишта у летњем периоду, а зими неће заклањати сунце. Травнате површине треба да заузимају 40% површине дворишта. Приликом избора биљака потребно је избегавати инвазивне и алергене врсте.

Дечје игралиште у склопу дворишта мора бити опремљено у складу са Правилником о безбедности дечјих игралишта, а у исто време да буде подстицајно за дечије учење и развој. Игралиште је изграђено на подлози погодној за дечија игралишта, површине је најмање 3m² по детету, од чега један део има меку подлогу.

Доставне површине чине: доставни прилаз за доставна возила (економско-технички прилаз), простор за сакупљање и одвожење смећа, котларницу (на чврсто и течно гориво, гас и сл.) и простор за складиштење енергената (цистерне, оставе и сл.). Доставне површине морају бити уређене и опремљене у складу са важећом санитарно-хигијенском законском регулативом. Доставне површине морају да буду приступачне, одвојене, опремљене са контејнерима или кантама за скупљање чврстог отпада. Доставне површине не смеју се користити у друге сврхе. Део дворишта који користе деца не може служити као доставна површина.

Димензије доставних површина пројектују се у складу са организацијом установе, начином загревања и другим техничким условима специфичним за појединачни објекат.

Путеви за интервентна возила не могу се користити у друге сврхе. Површине за паркирање аутомобила и одлагање бицикала се пројектују у складу са урбанистичким условима органа локалне самоуправе задуженог за послове саобраћаја, ван дворишта са игралиштем и травнатим површинама, а у оквиру парцеле која се формира за предшколску установу.

Сви прилази морају бити лако савладиви, приступачни и диференцирани по намени, и израђени у складу са важећим стандардом приступачности.

Дозвољено је реконструкцијом, адаптацијом, санацијом и доградњом објеката осавременити простор и опрему, и  обезбедити услове њиховог коришћења у складу са задатим стандардима.

За реализацију планских решења утврђена је обавеза израде Урбанистичког пројекта као урбанистичко-архитектонска разрада локације.

У овој области све је присутнија и приватна иницијатива у циљу задовољења потреба становништва. У обухвату Плана дозвољено је отварање приватних вртића, који надопуњују потребе, обогаћују и проширују могућности у овој области, у складу са савременим условима живљења. Приватни вртићи могу се реализовати у оквиру других компатибилних намена: становања (изузев бликова са претежном наменом породичног становања), јавних служби, централних садржаја, а у складу са Законом и подзаконским актима који регулишу ову област.

ОСНОВНО  ОБРАЗОВАЊЕ

Основно образовање и васпитање у осмогодишњем трајању у обухвату Плана остварује се у Основној школи "Стари град", у оквиру блока ....................... . Школа ради као Матична школа  Ужицу са са два издвојена одељења у Турици и Волујцу која раде као четвороразредна.

На основу података за школску 2020/21.г. у ОШ "Стари град", је уписано 737 ученика у оквиру 29 одељења. Поређењем података за претходне године (2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21) у овој школи је забележено незнатно смањење броја уписаних ученика.

Површина кат. парцеле бр. 8226 КО Ужице (школски простор/комплекс) је 87а53m². Анализа података (однос површине школског простора/комплекса и броја уписаних ученика) показује да је величина школског простора/комплекса, са 11.9m2/ученику за рад у једној смени,  испод потребног норматива од 18m2/ученику. Површина парцеле (школског простор/комплекс) задовољава услове за 486 ученика за рад у једној смени, према нормативу 18m2/ученику. У школу је тренутно уписано 737 ученика.

Бруто развијена грађевинска површина објекта је 3775.39m2. Анализа података (однос изграђене бруто развијене грађевинске површине објекта и броја уписаних ученика) показује да објекат школе, са 5.1m2 расположиве површине по ученику, не задовољава потребан норматива од 7.8m2 по ученику.

Школа ради у две смене и са таквим начином коришћења простора, величина школског простора/комплекса од 23.7m2/ученику задовољава потребан норматив од 18m2/ученику. Бруто развијена грађевинска површина школског објекта, од 10.2m2/ученику, која се користи за двосменски рад, задовољава потребан стандард.

Основна школа и нормативи (према подацима за школску 2020/21 годину)

| ОБЈЕКАТ | Број смена | Број ученика | БРГП објекта m2 | Површина школског простора/комплекса а, m2 | НОРМАТИВ са радом у две смене |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бруто развијена грађевинска површина објекта по ученику m2 | Површина школског простора/комплекса по ученику m2 |
| ОШ "Стари град" | 2 | 737 | 3775.39 | 87а53m² | 10.2 | 23.7 |

* Обрачун норматива школског простора, опреме и наставних средстава је рађен у складу са Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе (Сл. гласник РС" - Просветни гласник, број 5/2019 од 27. маја 2019. год.), у даљем тексту  - Правилник.

Правила уређења и грађења

Нормативи школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу уређени су кроз "Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе" ("Сл. гласник РС" - Просветни гласник, број 5/2019 од 27. маја 2019. г.). Школски простор чине: локација за изградњу, реконструкцију или доградњу објекта, објекат школе (зграда) са припадајућим просторијама и садржаји на припадајућем земљишту.

Правилником су дефинисани типови основних школа ради дефинисања

- основна школа као посебна установа, оптималног капацитета од 720 до 960 ученика (24-32 одељења), изузетно до 1.200 ученика (40 одељења), а најмање 480 ученика (16 одељења) - ТИП А;

- основна школа као посебна установа, капацитета од 100 до 480 ученика, која се оснива у случају када на удаљености до 2km не постоји друга основна школа (осим у јединицама локалне самоуправе које имају статус града) - ТИП Б; или издвојено одељење основне школе истог капацитета - ТИП В;

- издвојено одељење основне школе, капацитета до 100 ученика, или изузетно основна школа као посебна установа, капацитета до 100 ученика, (која се оснива у случају када на удаљености до 2km не постоји друга основна школа, осим у јединицама локалне самоуправе које имају статус града) - ТИП Г.

Избор и величина локације: Потребна величина локације за основну школу одређује се у зависности од планираног капацитета школе. Планирање броја и величина локације у урбанистичком планирању и архитектонском пројектовању објекта рачуна се са једносменским режимом рада у складу са Стратегијом развоја образовања.

Оптимални капацитет основне школе у урбанистичком планирању и архитектонском пројектовању износи од 720 до 960 ученика (24-32 одељења) за рад у једној смени, а изузетно до 1.200 ученика (40 одељења).

При одређивању положаја - локације за формирање комплекса основне школе морају бити испуњени следећи услови:

- треба тежити приближно квадратном или правоугаоном облику локације. Локација мора имати директан приступ са јавне површине, али по могућству да приступ не буде из правца оптерећених саобраћајница;

- по могућству у мирном делу  насеља  у близини паркова и зеленила, а даље од фабрика, прометних саобраћајница, тржница, односно где је свеж ваздух без прашине, магле и дима, гасова или другог штетног зрачења, даље од буке и штетних материја;

- да је приближно равно или благо нагнуто у правцу повољније оријентације - по могућству на југ или исток;

- да је добре носивости, порозно, оцедно, без влажности и подземних вода, као и да је заштићено од јаких и хладних ветрова;

- довољну удаљеност од најближих објеката који их могу осенчити (за најмање двоструку висину вишег објекта);

Величина локације за изградњу одговарајућег школског објекта са пратећим садржајима одређује се у зависности од капацитета школе, односно броја ученика у школи: 25m2 по ученику, али не може бити мања од 0.3hа за издвојена одељења основне школе и основне школе мањег капацитета (ТИП Г), а у централним градским зонама и у густо изграђеним деловима насеља 18m2 по ученику, ако се у непосредној близини школе налазе зелене, као и друге спортске и рекреативне површине које користе ученици.

Изузетак од претходне норме могу бити искључиво објекти задужбина или објекти који су категорисани као споменици културе или који се налазе у просторним културно-историјским целинама у складу са законом, наслеђеним структурама и централним градским зонама.

Објекат школе може бити наменски грађен или адаптиран за делатност основне школе.

БРГП (бруто развијена грађевинска површина) објекта се обрачунава са: за основне школе (ТИП А, ТИП Б, ТИП Г као посебна установа) 7.8m2 - 8.6m2 по ученику, за издвојена одељења (ТИП В и ТИП Г као издвојено одељење) 7.6 - 8.2m2 по ученику.

Спратност објекта: приземље и два спрата (П+2); а у централним градским зонама и у густо изграђеним деловима насеља, у оквирима наслеђених структура изузетно је могућа спратност: приземље и три спрата (П+3), поштујући притом све прописе из области безбедности.

Препоручује се изградња јединственог објекта школе, јер други начин грађења (павиљонски и слични) захтевају више земљишта и поскупљују изградњу. Настојати да објекат школе буде функционалан и довољно простран, економичан, одговарајуће оријентације (по могућству југоисток) што обезбеђује правилну инсолацију чиме се стварају повољни услови за образовно-васпитни рад.

Школске просторије у којима бораве ученици не могу се налазити испод нивоа земљишта, односно у сутерену школске зграде; могуће је коришћење сутерена и подрума за помоћне и техничке просторије.

За реализацију образовно-васпитног рада са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом потребно је уклањање или ублажавање архитектонских препрека како би се овим ученицима омогућио лакши приступ школском објекту, учионици, санитарном чвору и кретање ходницима у складу са законском регулативом која регулише ову област.

У основним школама учионице ученика од I до IV разреда, треба функционално и просторно оделити од учионица ученика од V до VIII разреда. У спратним зградама учионице одељења од I до IV разреда су, по правилу, у приземљу, односно у посебном блоку зграде, са посебним улазом и приступом школској згради.

Локација за основну школу обухвата:  земљиште испод објекта,  школско двориште са прилазним и зеленим површинама, вежбалиште, доставне површине,  паркиралиште (у складу са условима органа локалне самоуправе),  школски врт (опционо).

Школско двориште је намењено за одмор и рекреацију ученика, као и за наставу и ваннаставне активности. Величина дворишта са вежбалиштем и приступним стазама износи најмање 5m² по једном ученику за објекте основне школе и издвојена одељења основне школе. За издвојена одељења основних школа и основне школе мањег капацитета (ТИП Г) површина дворишта заједно са вежбалиштем износи најмање 1.700m². Двориште је лоцирано уз објекат школе и непосредно повезано са улазом у школу, али по могућству постављено тако да не  омета извођење осталих наставних активности.  Већи део дворишта треба да буде застрт погодно одабраним застором, а мањи део озеленети као парк са бетонираним стазама и клупама. У одређеним деловима школског дворишта треба оставити простор за садњу високог листопадног дрвећа шире крошње у циљу засене од сунца и заштите од ветра. Површина дворишта школе која у непосредној близини има спортске терене или јавне зелене површине које школа може да користи (градски парк, шума), може бити умањено за 20% (најмање 4m² по ученику).

Вежбалиште за извођење наставе Физичког и здравственог васпитања може имати следеће величине у зависности од развијености и организације школе:

А) Вежбалиште минималне укупне површине 4.480m² у основним школама капацитета од 720 до 960 (ТИП А) или више ученика, треба да је опремљено са: одвојеним асфалтираним обележеним теренима за одбојку, кошарку и рукомет, најмање 4 атлетске стазе минималне дужине 80m,  јамом са песком за доскок на крају стазе, кружни простор (бетониран) за бацање кугле или вортекса. Уз ово вежбалиште развијеније матичне основне школе имају посебан травнати терен за игру најмлађих ученика 30m х 15m.

Б) Вежбалиште укупне површине 3.640m 2 у издвојеним одељењима основних школа и основним школама капацитета мањег од 720 ученика (ТИП Б и ТИП В), треба да је опремљено са: мултифункционалним асфалтираним тереном за одбојку, кошарку и рукомет, укупних димензија 60m х 30m (1.800m2) са слободном зоном ширине 3m (укупно око 2.400m2), 2 атлетске стазе  минималне дужине 80m, јамом са песком за доскок на крају стазе, кружни простор (бетониран) за бацање кугле или вортекса. Уз ово вежбалиште развијеније матичне основне школе имају посебан травнати терен за игру најмлађих ученика 30m х 15m.

Уколико у непосредној близини школе постоје изграђени спортски центри који школа може користити у оквиру редовне наставе, основне школе и издвојена одељења које су смештене у централним градским зонама, у објектима задужбина или објектима који су категорисани као споменици културе или који се налазе у просторним културно-историјским целинама (у складу са Законом) могу имати само вежбалиште величине 60 х 30m уз додатне слободне зоне ширине 3m, у склопу школског дворишта.

Доставне површине чине: доставни прилаз за доставна возила (економски улаз), простор за сакупљање и одвожење смећа, котларницу (на чврсто и течно гориво, гас и сл.) и простор за складиштење енергената (цистерне, оставе и сл.). Доставне површине морају бити одвојене од дела дворишта који користе ученици и морају бити уређене и опремљене у складу са важећом законском регулативом. Димензије доставних површина пројектују се у складу са организацијом установе, исхране, начином загревања и другим техничким условима специфичним за појединачни објекат. Доставне површине, као и економско двориште и улаз потребно је изоловати, нпр. густим засадом зеленог заштитног појаса, декоративним зеленим зидовима, итд.

Паркиралиште чине површине за паркирање аутомобила и одлагање бицикала и пројектују се у складу са условима надлежног органа локалне самоуправе задуженог за послове саобраћаја, ван дела дворишта са вежбалиштем и травнатим површинама које користе ученици.

Комплекс основне школе се ограђује транспарентном оградом са капијом (контролисаног улаза и излаза) зиданог парапета максимално до висине 80cm. Дозвољено је ограђивање спортских терена транспарентном заштитном мрежом максималне висине до 300cm. У градовима минимална висина ограде износи 150cm, препоручује се висина од 180cm. Дозвољено је постављање живе ограде у комбинацији са жичаном оградом према истим условима. Пешачке и колске капије су у складу са општим изгледом ограде и отварају се ка унутрашњости комплекса.

Блок просторија за Физичко и здравствено васпитање са пратећим просторијама имају све основне школе у складу са развијености, капацитетом и фондом часова Физичког и здравственог васпитања по следећем моделу:

- издвојено одељење основне школе или основна школа мањег капацитета до 100 ученика (ТИП Г) има кабинет за кондицију и корективно вежбање површине најмање 54-60m2, висине најмање 3m или прилагођену учионицу опште намене;

- издвојено одељење основне школе или основна школа до 16 одељења (ТИП Б и ТИП В) има једну мању салу за Физичко и здравствено васпитање, димензија 24m  x  15m х 7m;

- основна школа капацитета од 16 до 24 одељења (ТИП А) има једну већу салу за Физичко и здравствено васпитање, димензија 28m х 16m х 7m и кабинет за кондицију и корективно вежбање површине мин. 54m2, висине мин. 3m;

- основна школа капацитета од 24 до 32 одељења (ТИП А) има једну већу салу за Физичко и здравствено васпитање, димензија 28m x 16m х 7m и 2 кабинета за кондицију и корективно вежбање површине мин. по 54m², висине најмање 3m;

- основна школа са преко 32 одељења има спортску халу димензија 45m x 23m х 8.5m (дељиву параваном), или две сале за Физичко и здравствено васпитање са пратећим просторијама (мања величине 24m x 15m х 6m и већа 28m x 16m х 7m) и један кабинет за кондицију и корективно вежбање или једну салу за Физичко и здравствено васпитање и три кабинета за кондицију и корективно вежбање најмање по 54m².

Нормативи школског простора, опреме и наставних средстава за основну школу уређени су кроз  Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности основне школе ("Сл. гласник РС" - Просветни гласник, број 5/2019 од 27. маја 2019. год.)

Дозвољено је реконструкцијом, адаптацијом, санацијом и доградњом објеката ОШ "Стари град", осавременити простор и опрему и обезбедити услове њиховог коришћења у складу са задатим стандардима.

Планира се изградња нове сале за физичко васпитање са топлом везом са постојећим објектом школе највеће дозвољене спратности две надземне етаже, габарита према графичком прилогу бр. 6 - урбанистичка регулација.

За реализацију планских решења утврђена је обавеза израде Урбанистичког пројекта као урбанистичко-архитектонска разрада локације.

Планирана је изградња основне школе у блоку .......................

ОБЈЕКТИ ДРЖАВНЕ И ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Од објеката из области државне управе у обухвату Плана налази се Министарство просвете, науке и технолошког развоје - Школска управа Ужице за Златиборски управни округ са седиштем у Ужицу. Специфичност објеката од значаја за државну управу, је да се не утврђује њихово гравитационо подручје нити користе посебни нормативи, већ се граде у складу са посебним програмским захтевима и стандардима за одређену област, а максимално до параметара за претежну намену блока  у коме се објекат налази. Ове објекте могуће је организовати у оквиру других компатибилних намена: становања (изузев блокова са претежном наменом породичног становања), јавних служби, централних садржаја. За реализацију планских решења утврђена је обавеза израде Урбанистичког пројекта.

УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

У обухвату Плана, од објеката у смислу Закона о социјалној заштити, постоји Центар за социјални рад "Ужице". У центру за социјални рад остварују се  Законом утврђена права и обезбеђује пружање услуга социјалне заштите у складу са Законом. Центар за социјални рад оснива јединица локалне самоуправе.

Центар за социјални рад "Ужице" располаже са сопственим простором у оквиру објекта у улици Видовданска 32/a, блок ......................

У оквиру Центра за социјални рад "Ужице" послује  Установа за одрасле и старије Ужице, која пружа услуге домског смештаја,  капацитета 80 корисника (ван обухвата овог Плана).

Дозвољена је реконструкција, адаптација, санација и доградња објеката Центара за социјални рад,  максимално до параметара за претежну намену блока  у коме се објекат налази. За реализацију планских решења утврђена је обавеза израде Урбанистичког пројекта.

РЕЗЕРВИСАНЕ ПОВРШИНЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

Планом се резервише  локација за јавне садржаје (функције)  на Пори, у блоку ...............  на којој је могућа изградња  објеката и површина јавне намене.

- СЕКУНДАРНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Представљају преовлађујућу постојећу  намену на појединим парцелама. Концептом  плана су одрећени блокови 182,183,179,171,170 део, 173 са претежном наменом - мешовити центрлални садржаји на којима се могу реализовати објекти секундарне  и терцијалне делатности : пословање, трговина, угоститењство, туризам, производно занатство, услуге, складиштење, велепродаја и сл.

У блоковима са претежном наменом мешовити централни садржаји, минимална новоформирана парлела за секундарне делатности је 15а. На њима се могу градити објекти ссекундарне делатности без лимитираних параметара, уѕ поштовање хоризонталне регулације.

У блоковима рубне зоне у којима је  претежна намена  мешовито становање: реализација  компатибилне намене - секундарне делатности је могућа на парцели   минималне површине 20а ( правило важи и за постојеће и за ноформиране парцеле). У случају изградње објекта секундарне делатности, на истој парцели се могу реализовати и централне активности, док је забрањена изградња стамбеног простора.

Ове делатности морају испуњавати услове који карактеришу здраву животну средину.

    - УРЕЂЕНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ И ОТВОРЕНИ ГРАДСКИ  ПРОСТОРИ

    - САОБРАЋАЈНА  ИНФРАСТРУКТУРА

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Постојеће стање

Oснову путне мреже у оквиру граница Плана генералне регулације чини Државни пут IIБ реда број 339 (Јакаљ-Јелова Гора-Ужице) (према претходном референтном систему број 213).

Планом је обухваћена деоница од око 4360 m од стационаже на km 24+270 до стационаже на km 28+630. Траса државног пута улази у планско подручје са северне стране и према јужном делу улази у централно градско подручје.

Постојећи прикључци на државни пут формирани су ширењем градских насеља, без одговарајућих елемената трасе. Конфигурација терена условила је формирање уличне мреже, а самим тим и саобраћајних прикључака, са неодговарајућим подужним нагибима.

Постојећа саобраћајна матрица планског подручја је формирана од наслеђене уличне мреже. Карактеришу је велики број улица без одговарајућег појаса регулације, са неодговарајућим подужним нагибима, тротоарима који немају континуитет, са недостатком простора за паркирање, и друге неповољности условљене конфигурацијом терена и просторним ограничењима подручја.

Неповољна конфигурација терен по ободу града отежава изградњу саобраћајних веза, интерних и спољашњих прстенова, који би омогућили бржу комуникацију између различитих крајева града и растеретили ужи центар града.

У оквиру граница обухвата плана, постоји велики број раскрсница неповољне геометрије. Поједине саобраћајнице су нагиба већег од дозвољеног, профили улица на појединим местима не омогућавају безбедно мимоилажење два возила, а на великом броју раскрсница ограничена је прегледност. Захтеви за паркирањем у централној зони су велики, са израженим недостатком паркинг места. У појединим зонама пешачки саобраћај је отежан услед недостатка пешачких површина.

Јавни градски превоз одвија се

Поједине приступне улице дужине до 50 m, немају одговарајућу ширину коловоза за саобраћај у једном смеру, а због густо изграђених објеката није могуће извршити проширење коловоза, па се као такве и задржавају.

Ограничења развоја:

-	конфигурација терена,

-	изграђеност објеката непосредно уз саобраћајнице,

-	неодговарајући елементи трасе постојеће уличне мреже.

Циљеви развоја

Основи циљ развоја саобраћајне мреже у обухвату плана је обезбеђивање саобраћајних услова за одрживи социо-економски и просторно-функционални развој, кроз:

-	побољшање просторне организације саобраћајно-транспортног система;

-	модернизацију путне мреже између насеља и гравитационог подручја;

-	резервисање и заштиту простора за побољшање елемената локалног саобраћаја као основног чиниоца просторне организације насеља;

-	повећање укупне мобилности становника и побољшање укупног нивоа услуга;

-	обезбеђивања неопходних пешачких површина,

-	обезбеђивања неопходних бициклистичких површина,

-	обезбеђивања саобраћајних површина за паркирање возила.

ПЛАНИРАНО СТАЊЕ  МРЕЖЕ И ОБЈЕКАТА  ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА

Приликом планирања саобраћајница тежило се задовољавању граничних елемената ситуационог и нивелационог плана према важећем Правилнику о условима које са аспекта безбедности саобраћаја треба да испуњавају путни објекти  и други елементи јавног пута (“Сл. гласник РС”, број 50/11).

Уличну мрежу у оквиру граница граница плана чине следеће категорије саобраћајница:

-	градске саобраћајнице првог реда – део државног пута IIБ реда број 339,

-	градске саобраћајнице другог реда,

-	градске саобраћајнице трећег реда,

-	градске саобраћајнице четвртог реда,

-	сабирне улице,

-	приступне улице.

Градске саобраћајнице имају основну улогу обједињавања и дистрибуције токова на локалном нивоу и мање важним улазно-излазним правцима, при чему опслужују значајан део изворно-циљних кретања.

Сабирне саобраћајнице имају функцију накупљања саобраћајних токова са приступних улица и дистрибуције ка саобраћајницама вишег ранга.

Приступне саобраћајнице обезбеђују приступ појединачним локацијама.

Државни пут IIБ реда број 339 - Елементи трасе државног пута преузети су из плана вишег реда, односно из урбанистичких планова са којима се предметни план граничи. Постојећи прикључци на државни пут се задржавају, као и аутобуска стајалишта. Новопланирани прикључци на државни пут нису предвиђени.

Саобраћајни прикључци на државни пут IIБ реда број 339, који су предвиђени за саобраћајно уређење су:

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице IV реда (крак улице Романијске) на km 25+210,

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице II реда (крак улице Романијске) на km 25+410,

- саобраћајни прикључак сабирне улице (Јеловогорска улица) на km 25+430,

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице III реда (крак улице Јеловогорске) на km 26+000,

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице IV реда (крак улице Пора) на km 26+155,

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице IV реда (крак улице Пора) на km 26+325,

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице IV реда (крак улице Пора) на km 26+510,

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице IV реда (крак улице Пора) на km 26+530,

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице IV реда (крак улице Пора) на km 26+600,

- саобраћајни прикључак сабирне улице (Златарска улица) на km 26+780,

- саобраћајни прикључак сабирне улице (Учитељска улица) на km 26+810,

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице III реда (улица Кондина) на km 27+010,

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице III реда (крак улице Учитељска) на km 27+165,

- саобраћајни прикључак сабирне улице (крак улице Кондине) на km 27+210,

- саобраћајни прикључак сабирне улице (крак улице Кондине) на km 27+380,

- саобраћајни прикључак сабирне улице (крак улице Хајдук Вељкове) на km 27+470,

- саобраћајни прикључак сабирне улице (улица Хајдук Вељкова) на km 27+900,

- саобраћајни прикључак сабирне улице (улица Војводе Бојовића) на km 28+000,

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице IV реда (крак улице Београдске) на km 28+170,

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице III реда (крак улице Београдске) на km 28+220,

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице IV реда (крак улице Милоша Божановића) на km 28+370,

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице III реда (крак улице Милоша Божановића) на km 28+465,

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице III реда (улица Драгојла Дудића) на km 28+500,

- саобраћајни прикључак градске саобраћајнице II реда (крак улице Видовданске) на km 28+630.

- Сагледавањем очекиваних саобраћајних токова и просторних ограничења, планом није предвиђено проширење коловоза у зони саобраћајних прикључака.

Пешачки саобраћај

Услед типа садржаја функционалних целина унутар Плана, тежило се остваривању што боље пешачке комуникације. За овај вид саобраћаја у попречном профилу издвојене су посебно уређене површине, тротоари. Планом су предвиђене и улице са посебним режимом саобраћаја у којима пешаци имају предност у односу на возила.

Јавни градски превоз

Одвија се средствима аутобуског јавног градског превоза преко стајалишта. Као основ за планирање јавног градског превоза послужила је “Студија оправданости локалног јавног превоза на територији града Ужица”. Коридори јавног градског превоза путника поклапају се са трасама државног пута IIБ реда број 339 и општинског пута број 10. Аутобуска стајалишта су, због просторних ограничења, формирана на колозову, обележавањем ознака.

Паркирање

Јавна паркинг гаража Г8 планирана је на локацији непосредно уз улицу Видовданска, према графичким прилозима. Површина предметне локације је око 22 ара.

Према планираној намени површина димензионисати паркиралишта за остале намене ван јавних соабраћајних површина.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

Саобраћајнице и остале саобраћајне површине су одређене координатама осовинских тачака и представљају полазне основе за израду техничке документације. Ови подаци са ситуационим елементима (полупречници хоризонталних кривина, раскрснице, котиране ширине саобраћајних површина) и геометријским карактеристичним попречним профилима дати су на графичким прилозима.

У оквиру графичког прилога број 8.1 и 8.2, дата су  нивелација, функционална организација и ранг саобраћајница.

Државни пут II Б реда број 339 - У заштитном појасу државног пута, забрањена је изградња грађевинских објеката, а могу да се граде, односно постављају инсталације и постројења комуналне инфраструктуре (водовод, канализација, електроинсталације, телекомуникациони каблови), по претходно прибављеној сагласности ЈП „Путеви Србије“.

За инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) предметног државног пута, потребно је прибавити, од ЈП “Путеви Србије”, услове и сагласност за израду пројектне документације, изградњу и постављање истих, у складу са Законом о путевима („Службени гласник РС”, број 41/2018 и 95/2018 – др. закон).

Предвиђено озелењавање (дрвеће и засади) и ограде искључиво планирати у складу са Законом о путевима („Службени гласник РС”, број 41/2018 и 95/2018 – др. закон), тако да не омета прегледност и не угрожава безбедност саобраћаја предметног државног пута.

Висина саобраћајног профила на месту изградње подвожњака или надвожњака потребно је да износи минимум 4.2 m.

Приликом постављања инсталација у заштитном појасу државних путева, мора се предходно прибавити сагласност управљача државног пута.

Приликом укрштања инсталација са државним путем, радити подбушивање предметног пута управно на осовину пута у прописаној заштитној цеви.Ова заштитна цев мора бити дужа од од профила пута са обе стране минимум 3.0м. Минимална дубина на којој се може поставити заштитна цев испод трупа пута износи 1.35 м до врха заштитне цеви, испод путног канала заштитна цев се мора поставити на дубини минималној од 1.0м од дна канала до врха заштитне цеви.

Приликом паралелног вођења инсталација дуж државног пута мора се водити рачуна да растојање предметне инсталације мора бити минимум на 3.0м од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољње ивице путног канала).

Постојеће саобраћајнице, које се овим решењем задржавају, треба регулисати, а нове саобраћајне површине треба формирати према датом урбанистичком решењу.

Приликом израде техничке документације делова уличне мреже могуће су мање корекције нивелационог положаја јавних саобраћајних површина.

У појасу регулације улица, приликом израде техничке документације, могуће су мање корекције елемената трасе и попречног профила.

Коловозне површине треба градити од асфалта, а ивичњаци морају бити беле боје. Тротоаре и паркинге градити од асфалта или од монтажних бетонских елемената који могу бити и у боји, све у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина.

Ефикасно одвијање пешачког саобраћаја планира се изградњом издвојених пешачких површина у виду тротоара уз саобраћајнице. Дуж постојећих и новопланираних саобраћајница предвиђена је изградња тротоара различите ширине са нагибом од 2% ка коловозу. Тротоари у оквиру овог плана по правилу би требало да буду обострани минималне ширине од по 1,50m и денивелисани у односу на коловоз за 12cm.

Изградњу паркинга извршити у складу са СРПС У.Ц4.234, којим су дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите врсте паркирања.

За паркирање возила за сопствене потребе, власници породичних и стамбених објеката свих врста по правилу обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, и то – једно паркинг или гаражно место на један стан. За паркирање возила за сопствене потребе, власници осталих објеката обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута. Број потребних паркинг места се одређује на основу намене и врсте делатности, и то по једно паркинг или гаражно место на следећи начин:

- банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа – 1 ПМ на 70m² корисног простора;

- пошта – 1 ПМ на 150m² корисног простора;

-трговина на мало - 1 ПМ на 100m² корисног простора;

- угоститељски објекат – 1 ПМ на користан простор за 8 столица;

- хотелијерска установа – 1 ПМ на користан простор за 10 кревета;

- производни, магацински и индустријски објекат – 1 ПМ на 200m² корисног простора.

Такође је потребно извршити резервацију паркинга у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којим се осигурава несметано кретање и приступ особа са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", бр.2/2015 од 27.02.2015. године), у складу са картом.

Аналитичко-геодетски елементи и ситуација саобраћајница са попречним профилима.  Димензије паркинг места су:

o	управно паркирање 2.5 x 5.0m –мин. 2.3 x 4.6м(за особе са инвалидитетом 3.7 x 5.0 m)

o	подужно паркирање  2.0 x 5.5m

o	косо паркирање:

o	угао 45º, ширина 2.3 m, дубина 4.3 m (за особе са инвалидитетом, ширина 3.5 m),

o	угао 60º, ширина 2.3 m, дубина 4.6 m (за особе са инвалидитетом, ширина 3.5 m).

На прелазу колског прилаза парцелама преко тротоара, нивелационо решење колског прилаза мора бити такво да је тротоар у континуитету и увек у истом нивоу. Овакво решење треба применити ради указивања на приоритетно кретање пешака у односу на возила која се крећу колским прилазом.

У појединим приступним саобраћајницама немогуће је остварити услове приступачности ватрогасног возила према важећем Правилнику о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара (“Сл.лист СРЈ”, број 8/95). У склопу тих улица обавезна је изградња хидрантске мреже.

Коловозне конструкције димензионисати на основу извршених анализа:

- саобраћајног оптерећења,

- климатских и хидролошких услова,

- физичко-механичког својства тла.

Саобраћајнице I реда димензионисати за осовинско оптерећење од 11.5 t.

Минимална ширина коловоза за једносмерно кретање возила износи 3.5 m, минимална ширина коловоза за двосмерно кретање саобраћаја износи 5.0 m.

Одвод атмосферских вода са свих саобраћајних површина решити затвореном канализацијом путем сливника.

Саобраћајнице пројектовати са параметрима у складу са функционалним рангом у мрежи а раскрснице и кривине геометријски обликовати да омогућавају задовољавајућу безбедност и прегледност.

Код подужног профила и повлачења нивелете, применити падове у распону од 0,3 (ради обезбеђења услова за одвођење воде са коловоза) до 12(15)%.

Код попречног профила, пројектовати улице минималне ширине коловоза и тротоара, у складу са попречним профилима приказаним на графичком прилогу број 8. Попречни пад коловоза на правцу треба да износи 2,50%.

Минимална ширина тротоара је 1,50 m, а за кретање особа за посебним потребама 1,80m, тако да је оптимално препоручена ширина износи 2,0 m.

Обавезна је примена одредби Правилника о техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС“ број 46/13) и то посебно: 1) тротоари и пешачки прелази мора да имају нагиб до 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12), 2) попречни нагиб тротоара на правац кретања износи максимално 2%, 3) за савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза, максимални нагиб закошеног дела износи 20% (1:5).

Обавезно је пројектовати бетонске риголе дуж ивице саобраћајнице на деловима где је подужни нагиб саобраћајнице од 0,3%- 0,5%.

Рачунска брзина у насељу је 50 km/h, коловозну конструкцију димензионисати за осовинско оптерећење које одговара меродавном возилу – теретно возило и путничко возило, за приступне-стамбене улице.

У поступку израде пројектне документације, обавезна је израда синхрон плана инсталација, сарадња са надлежним институцијама на прикупљању података и услова, као и сарадња у вези прибављања водопривредних услова и сагласности, ако је пројектном документацијом предвиђена изградња моста преко водотока.

Бициклистичку стазу пројектовати за двосмерни режим кретања бициклиста, а пешачки саобраћај водити паралелно бициклистичком. Обезбедити услове за вожњу бициклом просечног корисника, у том смислу просечан нагиб стазе је око 6%.

Минимална ширина бициклистичке стазе је 2,50 m, а минимална ширина површине за кретање пешака је 1,50 m.

Бициклистичка стаза представља засебну саобраћајну површину одређену за бициклисте, а за пешаке је физички издвојена стаза уз бициклистичку. Стазу физички извојити од других видова саобраћаја, изузетно у деловима може бити предвиђена за мешовити саобраћај, где је потребно посебном саобраћајном сигнализацијом уредити кретање возила, бициклиста и пешака.

Бициклистичка стаза мора бити означена вертикалном и хоризонталном сигнализацијом и осветљена целом дужином. Стаза мора бити обезбеђена оградом, у зонама где је потенцијално угрожена безбедност бициклиста.

Одводњавање бициклистичко-пешачке стазе решити са попречним нагибом, вода се усмерава ка слободним зеленим површинама.

Аутобуска стајалишта пројектују се  под следећим условима:

- наспрамна аутобуска стајалишта пројектују се и граде, тако да се гледајући у смеру вожње прво наилази на стајалиште са леве стране пута, а подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од краја десног до почетка левог) мора износити минимално 30 m;

- изузетно, аутобуска стајалишта могу да се пројектују, граде и реконструишу, тако да прво аутобуско стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране пута, а међусобни размак крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја десног до почетка левог) не сме бити мањи од 50 m;

- дужина прегледности на деоници предметне улице на којој се пројектује и гради аутобуско стајалиште мора бити најмање 1,5 дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим временским условима (снег на путу) за рачунску брзину од 60 km/h;

- ширина коловоза аутобуских стајалишта мора износити 3,0 m;

- почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен минимално 8,0 m од почетка односно краја лепезе прикључног пута у зони раскрснице, односно почетка или краја додатних саобраћајних трака на предметном путу, за искључење или укључење на исти.

- Уколико се аутобуско стајалиште (на осталој насељској путној и уличној мрежи) планира ван коловоза улице:

- дужина искључне траке са улице на аутобуско стајалиште мора износити 17 m;

- дужина укључне траке са аутобуског стајалишта на улицу мора износити 12 m;

- дужина нише аутобуског стајалишта мора износити најмање 14 m;

- коловозна конструкција аутобуског стајалишта мора бити пројектована и изведена у складу са коловозном конструкцијом предметне улице, мора бити адекватно решено прихватање и одводњавање површинских вода са коловоза аутобуског стајалишта и мора да буду предвиђене површине за кретање пешака и надстрешница.

Приступ грађевинској парцели може бити директан и индиректан. Директан приступ подразумева да парцела својим фронтом излази на јавну саобраћајну површину.

Индиректан приступ једној или више парцела се остварује преко приступног пута, који се формира као посебна парцела у оквиру површина за остале намене.

Једносмерни приступни пут мора бити прикључен на две јавне саобраћајне површине, минималне ширине 3,5 m коловоза. Уколико је приступни пут двосмеран (ширина коловоза минимум 5м), са слепим завршетком, на крају мора имати одговарајућу окретницу.

1.8.5.РЕГУЛАЦИЈА  ВОДОТОКОВА

Планом је обухваћен део корита реке Ђетиње – примарни  водоток I реда  са   уливима  Уремовачког и Глуваћког потока и јаз који је у  систему реке. Уређена регулација реке са јасно дефинисаним минор и мајор коритом (корито за малу и велику воду) , изведена је  по следећој пројектној документацији:

- Главни пројекат регулације реке Ђетиње кроз Т. Ужице, „Завод за пројектовање ЗЈЖ-Београд“, 1982. година;

- Главни пројекат регулације реке Ђетиње од старог железничког моста до Ђулића моста у Ужицу, свеска А, ГП „Златибор-Сектор за пројектовање“-Ужице, август 1994. године;

- Главни пројекат регулације реке Ђетиње од старог железничког моста до Ђулића моста у Ужицу, свеска Б (партерно уређење) ГП „Златибор-Сектор за пројектовање“-Ужице, август 1994. године;

- Главни пројекат регулације реке Ђетиње од старог железничког моста до Ђулића моста у Ужицу, свеска Ц (хортикултурно уређење) ГП „Златибор-Сектор за пројектовање“-Ужице, август 1994. године;

- Регулација реке Ђетиње не делу од Ђулића мост-Мала устава, „Омега пројект“ из Ужица, децембар 2008.

Протицајни профил регулисаног корита изведен је као двогуби несиметричан са трапезним минор коритом. Минор корито је трапезног пресека са 15m у дну и

25m  ширине у врху регулације, са косинама у паду 1:1,5 које су обложене каменом у бетону и ослоњен је на ножицу. Висина минор корита је H=1,50 m. Ширине инундације су различите и крећу се од 2,5m до 3,0m. Мајор корито је шкарпирана затрављена обала у нагибима косина 1:3.

Регугулисано корито је димензионисао на стогодишњу велику воду (Q1%= 173,0 m³/s), са надвишењем обале. Због неусклађености података из поменуте пројектне документације и услова из Мишљења Републичког хидрометеоролошког завода, пројектант је извршио проверу пропусне моћи реке Ђетиње за протицај од 241.00 м3/с. Само корито реке Ђетиње, низводно од бране на плажи, пропушта поменути протицај. Изградњом новог моста на месту старог дрвеног, дошло је до поремећаја стабилности корита,  тиме што се нови мост, ослања на два стуба у  самој кривини реке, што за последицу има промену режима, нарочито приликом наиласка великих вода. Стврањем  вртлога и успора, и таложења суспендованог и вученог наноса, и  формирањем спрудишта у зони испод моста, директно се  утиче  на смањење профила минор корита, лакшег изливања и повећаног степена ризика од поплава у зони десне обале (код објекта кафеа „Риболовац“). Такође, реконструкцијом  слапишта одступило се  од пројектне документације, што је драстично умањило пад регулације и чиме  се , заједно са проблемом који проузрокују стубови у кориту,  доводи до појаве спрудишта изнад и испод слапишта. Решење је да  се постојеће  поруши и изведе по пројекту,  чиме би се изменили падови, спустила кота дна минор корита и убрзао протицај.

Уремовачки  поток се , као зацевљена регулација  (око 1690m), у корито Ђетиње упоја на левој обали. Максимални протицај Qmax (1%), на ушћу у Ђетињу износи 17.81м³/с. Максималне воде не утичу много на режим течења и протока великих вода у Ђетињи. Глуваћки поток се у Ђетињу улива испод Ватрогасног дома, има добро профилисано корито, уређена је регулација до ушћа са Царинским потоком. Максимални протицај Qmax (1%),  на ушћу у Ђетињу износи 38.40 м³/с, делимично има утицај на режим течења реке Ђетиње, док се при великом водостају у самој Ђетињи, на ушћу јавља велики успор Глуваћког потока који директно доводи до проблема са прикључцима кишне канализације који су упојени у овај поток.

Јаз, као део система водотока реке Ђетиње, изгубио је своју основну намену -довод воде за потребе воденица ( користи и као отворени фекални колектор). Обзиром да Закон о водама најстрожије забрањује испуштање фекалних и других отпадних вода директно у реципијент, потребно  је прикључење  стамбених и пословних објеката на систем градске канализације. Тиме би се створили услови за  пејзажно уређење  јаза и амбијентално интегрисање у  парковски уређене површине.

Обзиром да јаз нема посебног утицаја на одбрану од поплава (зато што је доток воде лимитиран системом захватања воде у градском купалишту и пропусном моћи табластог затварача који контролише доток воде у јаз), планом је дозвоњена промена намене, у оквиру јавних намена, кроз израду урбанистичког пројекта. Уз  јасно дефинисане циљеве  и смернице, а у складу са наводима  прописаних услова надлежних институција, омогућена је и изградња пешачке,  бициклистичке стазе,  уређеног  зеленог појаса  као интегралног  простора рекреативних површина.

Изградња планираног пешачког моста,  на локацији срушеног Касапчића моста, омогућена је израдом Урбанистичког пројекта, након анализе утицаја поменутог објекта на режим великих вода и израде Хидролошко-хидрауличког елабората,  као и прибављања осталих техничких услова.

    - КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ И  ПОВРШИНЕ

Планирати локације за рециклажна острва, површине 100-200m2 за одвојено сакупљање рециклабилног отпада.  Видети са Светланом колико и где (узети у обзир планирану локацију у ПГР II фаза, осмислити мрежу локација у складу са SUBREC пројектом и усвојеним концептом примарне селекције). Концепција прикупљања отпада се променила (канте уместо контејнера, уведена примарна селекција...) Нећемо планирати (договор са Светланом)

1.8.7.		ВОДОВОДНА  И  КАНАЛИЗАЦИОНА  ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДОВОДНА МРЕЖА

•	Постојеће стање

Водоснабдевање северног и централног дела подручја обухваћеног Планом остварује се гравитацијом из  резервоара „Церовића брдо I“, преко магистралног цевовода високе зоне, као и преко неколико примарних пумпних система. Водоснабдевање јужног дела подручја обухваћеног Планом се остварује са резервоара на постројењу „Церовића брдо“, као и са резервоара „Церовића брдо I“.

Магистралним цевоводом високе зоне (изведен од азбест цементних цеви Ø400,  Ø350 и Ø250) вода се гравитационо пласира у централни део високог подручја и то из резервоара „Церовића брдо I“, преко резервоара „Пора I“, „Глуваћи I“ па до резервоара „Капетановина“ (само резервоар „Пора I“ припада обухвату Плана).

Примарни пумпни системи:

-„Пора I“-„Пора II”

- „Пора II“-„Пора III”

- Глуваћи I ”- „Глуваћи II”

- „Церовића брдо III”-„Спасовњача”

- Примарни пумпни систем „Пора I “-„Пора II” чине:

- резервоар “Пора I “,  V=1000m3, водостански прикључен на магистрални цевовод

- ЦС „Пора I“

- потисно-разводни цевовод  „Пора I “-„Пора II”

- Примарни пумпни систем „Пора II“-„Пора III” чине:

- -резервоар „Пора II“,  V=300m3

- ЦС “Пора II“

- потисно-разводни цевовод  „Пора II”- „Пора III“

- резервоар „Пора III”,  V=100m3

- Напомена: У затварачници резервоара „Пора III“ налази се  ЦС „Пора III“ којом се вода пумпа у резервоар „Кучанско брдо“ и резервоар „Смаићевина“, који не припадају обухвату предметног Плана.

- Примарни пумпни систем „Глуваћи I”- „Глуваћи II” чине:

- -резервоар „Глуваћи I“,  V=500m3   (не припада обухвату предметног Плана)

- ЦС „Глуваћи I“ (не припада обухвату предметног Плана)

- потисно-разводни цевовод   „Глуваћи I”- „Глуваћи II”

- резервоари „Глуваћи II”, V=300m3

- Примарни пумпни систем „Церовића брдо III”-„Спасовњача” чине:

- -резервоар  „Церовића брдо III”,   V=20m3 (у исти се вода гравитационо допрема са резервоара   „Церовића брдо II”)

- ЦС „Церовића брдо III”

- потисно-разводни цевовод  „Церовића брдо III”-„Спасовњача”

- резервоар „Спасовњача”,    V=50m3

Водоводна мрежа у обухвату предметног Плана је изведена од ливено гвоздених, азбестних, поцинкованих и полиетиленских цеви. Секундарну водоводну мрежу чине цеви промера од 80mm до 200mm.

На планском подручју су заступљене цеви нестандардног пречника, које је потребно заменити цевима стандардних промера. Делове водоводне мреже који својим капацитетом не задовољавају потребе спољне хидрантске мреже (промери мањи од 100mm), такође је потребно заменити цевима промера мин.100mm.

Водоводна мрежа изведена је делом и од азбест цементних цеви које су изграђене пре више од 50 година, па су дотрајале и временом инкрустрирале. Спојеви цеви су углавном изведени Gibault спојницама чији су вијци потпуно кородирали.

Из наведених разлога долази до веома честих кварова, а самим тим и до прекида у снабдевању водом. Чести кварови су на магистралном цевоводу високе зоне, тј. на цевима великог промера. Сваки квар наноси и велику штету на осталим објектима инфраструктуре у виду угрожавања саобраћаја, подземних електро водова, телефонских каблова, топловода и др. Такође су могуће и штете које се директно наносе околним стамбеним или привредним објектима. Често пражњење и пуњење цевовода, услед кварова, условљава и накнадне кварове на самом цевоводу, јер се после санирања квара на једном месту, квар јавља дуж истог цевовода на другом месту.

Због свега напред наведеног, неопходне су интервенције на реконструкцији тј. замени азбест цементних цеви, а превасходно на магистралном цевоводу високе зоне.

•	Планиране активности и циљеви

С обзиром на планирани развој подручја лоцираног изнад резервоара „Спасовњача“, које је делом обухваћено предметним Планом,  а које се тренутно (привремено решење) снабдева са ХС „Спасовњача“, планирано је, као трајно решење, изградња: ЦС „Спасовњача“ и резервоара „Тулековац“ који не би припадао предметном Плану. Потисно-разводни цевовод од будуће ЦС „Спасовњача“ до будућег резервоара „Тулековац“  је изведен због садашњег водоснабдевања потрошача са ХС „Спасовњача“.

Прикључења нових објеката извршиће се на постојећу градску водоводну мрежу. ЈКП „Водовод” Ужице издаће техничке услове за пројектовање и прикључење на градску водоводну мрежу Надлежном органу у поступку обједињене процедуре електронским путем (ЦЕОП).

С обзиром на планирани развој подручја обухваћеног Планом, у смислу повећања потреба за водом изградњом објеката становања или стамбено-пословних објеката (нема знатног повећања), као и изградњом нових инфраструктурних објеката (нове саобраћајнице), планира се следеће:

-	Неопходно је све линије пречника мањег од 100mm заменити цевима са мин. пречником од 100mm у циљу задовољења потребе спољне хидрантске мреже (а не повећане потребе за пијаћом водом), као и заменити све азбест-цементне и цеви нестандардног пречника.

ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

У граду Ужицу усвојен је сепарациони систем каналисања вода, тј. посебно одвођење употребљених санитарних вода путем фекалне канализације, док се кишна канализација евакуише посебном мрежом отворених или затворених канала.

•	Постојеће стање

У обухвату Плана трасиран је део фекалног колектора Ø 300mm изграђен од керамичких цеви.

Остала фекална канализациона мрежа је изграђена од керамичких и полиетиленских цеви.

Минимални пречник градске фекалне канализације износи 200mm.

Градска мрежа фекалне канализације углавном покрива планско подручје и својим капацитетом задовољава планиране потребе. Знатан део градске фекалне канaлизације функционише по општем систему. Због тога је неопходнио извршити раздвајање фекалне и кишне канализације, односно стриктно увођење сепарационог система каналисања вода.

•	Планиране активности и циљеви

-	У делу Улице Светозара Марковића потребно је планирати реконструкцију оштећења фекалне канализације која су настала активирањем клизишта.

•	Услови грађења

-	Објекат се не може повезати са уличном канализацијом ако исти није повезан са водоводом (могући су изузеци).

-	Квалитет отпадних вода, које се испуштају у канализациони систем мора да одговара Правилнику о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију.

-	Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличног прорачуна с тим да пречник цеви не може бити мањи од Ø150mm.

-	Главне одводнике из објекта, где је то могуће, што пре и по правој линији одвести из објекта ка уличној канализацији.

-	Промена правца канала може се вршити само помућу лукова, а не помоћу колена.

-	Изван зграде цеви канализације морају бити укопане 1,0m испод терена.

-	Гранично ревизионо окно извсти 1.5m унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање. Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже извести са  падом 2% до 6%, управно на улични канал, искључиво у правој линији без хоризонталних и верикалних ломова.

Ревизиона окна морају се изградити на местима:

-	где се спаја главни хоризонатални одвод са вертикалним одводима ако је вертикални одводник од тог места удаљен више од 1,0m,

-	на местима где су каскаде,

-	на местима где се мења правац одводника који спроводи фекалну воду,

-	код првих деоница на растојању највише 24m за 150mm.

У правцу тока воде не сме се ни код једне врсте одводника вршити прелаз из шире цеви у ужу, а одводници у једном правцу не смеју мешати пад од већег ка мањем.

Где год је могуће избегавати вертикалне спроводнике са уливима и сифонима у спољним хладним зидовима. Отвори на решеткама сливника могу бити на највећим размацима ребара од 15mm.

Прикључење дренажних вода од објеката извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре граничног ревизионог силаза.

Прикључење гаража, сервиса и других објеката, који испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина и др. вршити преко таложника и сепаратора.

Забрањено је увођење атмосферске воде у одводнике фекалних вода.

Уколико не постоји улична канализација, отпадне воде се привремено спроводе у зидану водонепропусну нужничку-септичку јаму, из које се нечиста вода односи на одређене депоније. које празни овлашћено предузеће.

Мин. дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи:

-	међусобно водовод и канализација					0.4 m

-	до гасовода									0.3 m

-	до топловода, електричних и телефонских каблова		0.5 m

Ископ рова за полагање цеви врши се ручно или машински. Ширина рова  условљена је пречником цевовода и износи мин. 90 cm. После ископа, врши се фино планирање дна рова са тачношћу +-2cm. На дно рова, целом дужином, нанети слој песка или ситног шљунка дебљине 10 cm. Положити цеви, у потребном паду, у слој песка,а затим извршити затрпавање цеви насипањем песка у слојевима од 10-20 cm са набијањем од 95% по Проктору. Укупна висина слоја песка износи мин.10 cm изнад темена цеви. Затрпавање рова земљом из ископа или јаловином у преосталом делу рова до површине терена и око шахтова. Набијање извршити у слојевима од 20-30 cm са набијањем од 95% по Проктору.

Израда канализационих шахтова од префабрикованих бетонских прстенова, за пречнике до 300 cm и касетних шахтова од армираног бетона C25/30, за пречнике веће од 300 cm, са обрадом кинете. Малтерисање  унутрашњих површина зидова и дна шахта вршити цементним малтером са глачањем површинског слоја до црног сјаја. Први слој у размери 1:2 дебљине 1,5 cm. Други слој у размери 1:1 дебљине 1cm. Пењалице се уграђују накнадно, како би се омогућио улазак у шахт. Уградња металног поклопца Ø 60 cm са оквиром, за саобраћајно оптерећење од 40 kN.

Мин. дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи:

-међусобно водовод и канализација   0,4 mm

-до гасовода  0,3 mm

-до топловода, електричних и телефонских каблова  0,5 mm.

КИШНА  КАНАЛИЗАЦИЈА

•	Постојеће стање

Сливно подручјe Ужица се састоји од већег броја подсливова, који гравитирају ка реци Ђетињи, а која је основни реципијент површинских вода. На планском подручју површински токови, поред Ђетиње су Коштички и Уремовачки поток (изворишни краци), који су такође реципијенти кишних вода. Кишне воде се евакуишу улицама до бочних колектора, односно потока, који су углавном регулисани. Највећи део планског подручја се простире на градским падинама, па се због повећаног отицаја стварају услови за бујице и ерозију тла. Велики нагиби терена условљавају брзо формирање површинских отицаја и гравитационо одвођење атмосферских вода.

Део А

За потребе решавања проблема одвођења атмосферских вода са сливног подручја МЗ ''Теразије'', 2008. г. је израђена техничка документација на нивоу Главног пројекта. Ради се о простору који је са једне стране оивичен реком Ђетињом, са друге Коштичким потоком, а са треће: Ул. Ужичке републике, вододелницом дуж Шарганске улице, затим краком Мајданске, па онда делом улица Стефана Првовенчаног и Сердара Мићића, настављајући тако до коте 560 мнв, одакле се вододелницом спушта до Старог Града и даље према реци Ђетињи. Разматрано сливно подручје припада сливу Коштичког потока и сливу реке Ђетиње. Од планираних, изведени су радови у улицама Малише Атанацковића, Лазара Мутапа, Вука Караџића (у укупној дужини од 560 m`) и Херцеговачкој (___m`).

Део Б

Главним пројектом кишне канализације насеља Коштица предвиђено је прикупљање и каналисање атмосферских вода са подручја дела МЗ“Росуље“ и „Теразије“. Подручје је ограничено улицама: Теразије, Радничког батаљона, Ужичке републике и Милутина Бојића на десној обали Коштичког потока, односно, улицама Росуље, Пора и Светозара Марковића на левој обали.

•	Планиране активности и циљеви

ГУП-ом Града Ужица је дефинисан сепарациони систем каналисања вода, тј. посебно одвођење употребљених и кишних вода. Прописани минимални пречник за канализационе колекторе кишне канализације предвиђен овим планским документом је Ø 300 mm.

Атмосферске воде са свих јавних површина и постојећих улица у којима није изграђена кишна канализација, а које су у обухавту Плана, потребно је изградњом система кишне канализације на адекватан начин сакупити и најкраћим путем одвести до постојећег кишног колектора или најближег реципијента.

Унутрашњи систем кишне канализације објеката (бензинске станице, радионице, перионице, већа паркиралишта, јавне гараже и објекти код којих постоји могућност за изливање или долази до изливања нафтних деривата, мазива, хемијских средстава за прање и сл.),  се преко објеката за предтретман (сепаратори, пречистачи…) прикључују на градску мрежу кишне канализације.

•	Услови грађења

Усвојени минимални пречник цеви који се примењује у изградњи градске мреже кишне канализације на подручју Ужица износи Ø300 mm. Ископ рова за полагање цеви врши се ручно или машински. Ширина рова  условљена је пречником цевовода и износи мин. 80 cm. После ископа, врши се фино планирање дна рова са тачношћу +2 cm.

На дно рова, целом дужином, нанети слој песка дебљине 10 cm. Положити цеви,  у потребном паду,  у слој песка, а затим извршити затрпавање цеви насипањем песка у слојевима од 10-20 cm са набијањем до збијености од 95% по Проктору. Укупна висина слоја песка износи мин.10 cm изнад темена цеви. Затрпавање рова земљом из  ископа  или  јаловином  у  преосталом  делу  рова  до  површине  терена и око шахтова. Набијање извршити у слојевима од 20-30 cm са набијањем до збијености од 95 % по Проктору. Израда канализационих шахтова од префабрикованих бетонских прстенова, за пречнике до 300 mm и касетастих шахтова од AB30, за пречнике веће од 300 mm, са обрадом кинете. Малтерисање унутрашњих површина зидова и дна шахта вршити цементним малтером у размери 1:3. Уградња металног поклопца Ø 60 cm са оквиром. У зависности од места уградње бира се одговарајући метални поклопац за оптерећење од 125 kN, 250 kN или 400 kN.

1.8.8.ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

(електроенергетска инфраструктура, топлификација, гасификација)

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА И ОБЈЕКТИ

Процес планирања развоја дистрибутивног система је сложен техничко-економски проблем и у себи обухвата више чинилаца. Планом развоја дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту ДСЕЕ), што је могуће реалније, сагледава се потребна динамика изградње и реконструкције ДСЕЕ на такав начин да се задовоље потребе купаца за електричном енергијом, обезбеди развој ДСЕЕ према урбанистичким плановима, сачињеним у складу са прописима о планирању и изградњи и обезбеди нормалан погон ДСЕЕ.

При планирању развоја ДСЕЕ, поред критеријума за обезбеђивање нормалног погона система, води се рачуна и о свим релевантним економским показатељима, како би се трошкови развоја ДСЕЕ свели на минимум.

Задатак који се пред планера поставља је одређивање стратегије развоја која мора да задовољи и извесна ограничења. За ДСЕЕ, техничка ограничења односе се на: испуњење захтева потрошње (ограничење на снази); дозвољене падове напона (ограничење по напону); дозвољено оптерећење елемената мреже – водова и трансформатора; дозвољени ниво губитака у елементима мреже; поузданост напајања потрошача.

Одређивање оптималне стратегије развоја ДСЕЕ подразумева и одређивање временског распореда увођења нових компонената у мрежу. Различита динамика промене потрошње, која је узрокована прикључењем нових корисника и захтевима за повећање снаге постојећих, захтева стално планирање и преиспитивање усвојених планова развоја.

•	Постојеће стање

На простору у обухвату Плана налазе се електроенергетски објекти у власништву Електродистрибуције Србије д.о.о Београд, Огранак Електродистрибуција Ужице. Део А ТС „Стари град“ 630 kVA, „Мајданска“ 630 kVA, „Херцеговачака“ 1000+630 kVA; Део Б .........  Електрична енергија се користи за различите намене у домаћинствима, пословним објектима, различитим јавним, образовним, објектима културе и спортса (укључујући и грејање).

Централна градска зона се напаја електричном енергијом из трафостаница: ТС 35/10 kV Доварје, ТС 35/10 kV Златиборка, ТС 35/10 kV Уремовачки поток, ТС 35/10 kV Теразије. Све наведене трафостанице напајају се надземним водовима (далеководима) 35 kV из ТС 110/35 kV Ужице 1 (Пора), која је на електроенергетски систем Србије повезана 110 kV далеководима:

-	Ужице 1 (Пора) – Севојно бр. 196,

-	Ужице 1 (Пора) –  Пожега бр. 1208.

Трафостанице 10/0,4 kV напајају се електричном енергијом на предметном подручју преко кабловских водова из наведених трафостаница 35/10 kV. Купци се напајају мрежом 0,4kV из постојећих трафостаница 10/0,4 kV. Мрежа у зони је претежно кабловска. У неким деловима, пре свега због терена, задржана је надземна мрежа. На простору у обухвату Плана налази се и стара хидроцентрала на Плажи.

Главни проблеми у извршавању секторских задатака везани су за коришћење простора око једног броја електроенергетских објеката, на начин да се угрожава њихов нормалан погон.

Посебан проблем представља одржавање шахтова за подземну кабловску канализацију (кроз канализацију нису постављени само енергетски каблови, већ и друга инфраструктура - телекомуникације, јавна расвета, топловоди итд.). Приликом изградње кабловске канализације у централном градском подручју, инвеститор је била, по правилу, локална самоуправа. Досадашња пракса је била да се приликом проширења коловоза не тражи сагласност од ЕД Ужице, тако да су се шахтови неодговарајуће носивости нашли у коловозу. У неким случајевима су површине са шахтовима претворене у паркинг простор, а да се не води рачуна о носивости. Простор испред трговинских радњи се користи за истовар робе, тако да се теретна возила паркирају на површине које нису коловоз, и на којима се у неким случајевима налазе шахтови неодговарајуће носивости. Приликом уређења јавних површина (тргови, стазе, паркови итд.) не тражи се сагласност од ЕД Ужице, па су неки шахтовски поклопци прекривени слојем асфалта.

Преко простора у обухвату Плана једним  својим делом простиру се  електроенергетски  објекти у власништву «Електромреже Србије» А.Д. Ради се о трасама далековода: 110 kV бр. 196 ТС Севојно-ТС Ужице и 110 kV бр. 1208 ТС Пожега-ТС Ужице. У непосредној близини планског подручја (део А) налази се траса далековода 220 kV бр. 291 ТС Бајина Башта-ТС Пожега

•	Планиране активности и развојна концепција

Секторски циљеви:

- Одржавање и побољшавање квалитета рада и поузданости постојеће електропреносне и дистрибутивне мреже и даљи развој  тих система и мрежа;

- Дефинисање и резервација простора за трасе електроенергетских водова и објеката, како постојећих, тако и будућих;

- Интензивније коришћење природног гаса, обновљивих извора енергије и развој централизованих система снабдевања топлотном енергијом имаће велики значај за заштиту, очување и унапређење животне средине.

Дистрибутивна мрежа се конципира уз уважавање следећих општих услова: квалитет електричне енергије, сигурност напајања и економичност. Поред тога, уважавају се и следећи захтеви: заштита животне средине, једноставност, флексибилност, еволутивност и адаптивност, управљивост и могућност уклапања у постојећу мрежу.

Концепција у планирању изградње нових ел.енергетских објеката, поред енергетских елемената садржи и начин обликовања мреже, затим конфигурацију терена (која на овом конзуму има веома значајну улогу – понекад одлучујућу), односно дефинисање и резервацију простора за трасе електропреносних мрежа и објеката.

Конзум ЕД Ужице подељен је на делове (“зоне”), који имају своје специфичности за напонске нивое 10 kV и 0,4 kV, док је за напонске нивое 110 kV и 35 kV, конзум посматран у целини.

Према досадашњем оптерећењу електронергетских објеката у надлежности Огранка “ЕД Ужице”, као и према оптерећењу (снази) које се очекује, у централној градској зони није планирана изградња нових објеката напонског нивоа 110kV и 35kV.

За напајање планираних нових објеката (стамбено-пословних са већим бројем јединица) електричном енергијом потребно је изградити по једну ТС 10/0,4 kV, капацитета 1000 kVA, заједно са напојним водовима 10kV и 1kV, односно у складу са условима који се дају за сваку конкретну локацију на основу расположивих капацитета у постојећим ЕЕО.

У сваком новом објекту који се гради или на његовој парцели, према планском уређењу простора, предвидети могућност изградње нове ТС 10/0,4 kV према правилима градње, осим ако је енергетским условима ЕД Ужице другачије предвиђено.

Приоритет изградње електроенергетских објеката биће усклађен са стратешким плановима града и зависиће од будућег планског размештаја потрошача и вероватно ће захтевати усмеравање према појединим ванградским подручјима града погодним за развој индустрије, мале привреде и насеља.

Није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре «Електромреже Србије» А.Д.

Према Плану развоја преносног система за период 2020.-2029.год. и Плану инвестиција, није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре од стране „Електромреже Србије“ А.Д.

•	Правила грађења за електроенергетску инфраструктуру

Енергетски субјект који обавља делатност преноса, односно дистрибуције електричне  енергије дужан је да спроводи мере заштите у складу са Законом о енергетици (члан 218.). У заштитном појасу – испод, изнад или поред електроенергетских објеката не могу се градити објекти, изводити други радови, нити садити дрвеће и друго растиње.

Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег фазног проводника, има следеће ширине:

За напонски ниво 1kV до 35kV:

-	за голе проводнике, 10 m, кроз шумско подручје 3 m

-	за слабо изоловане проводнике, 4 m, кроз шумско подручје 3 m

-	за самоносеће кабловске снопове, 1 m

За напонски ниво 35kV - 15 m.

За напонски ниво 110kV, укључујући и 110kV - 25 m.

Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи од ивице до армирано-бетонског канала од ивице бетонског канала:

-	за напонски ниво 1kV до 35kV, укључујући и 35kV, 1 m

-	за напонски ниво 110kV, 2 m

-	за напонски ниво изнад 110kV, 3 m

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном, износи:

-	за напонски ниво 1kV до 35kV, 10 m

-	за напонски ниво 110kV и изнад 110kV, 30 m

Власници и носиоци других права на непокретностима које се налазе у заштитном појасу, испод, изнад или поред енергетског објекта не могу предузимати радове или друге радње којима се онемогућава или угрожава рад енергетског објекта без претходне сагласности енергетског субјекта који је власник, односно корисник енергетског објекта.

Изградња електроенергетских објеката на планском подручју може се вршити на основу одобрене инвестиционо техничке документације и прибављених одговарајућих решења и дозвола сагласно Закону о планирању и изградњи и Закона о енергетици.

Код изградње водова средњег и високог напона, утврђују се и обезбеђују трасе и заштитни коридори, у којима се не могу градити друге врсте објеката, без поштовања техничких прописа.

При томе се морају поштовати и други услови дефинисани Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Сл.лист СФРЈ“, бр.65/88 и „Сл.лист СРЈ“, бр.18/92).

Електроенергетски кабловски водови се могу полагати уз услов да су обезбеђени потребни минимални размаци у односу на друге врсте инсталација објеката, који износе:

-		0,4 m - у односу на цеви водовода и канализације,

-		0,5 m - у односу на телекомуникационе каблове и у односу на локалне и сервисне саобраћајнице,

-		0,6 m - од спољне ивице канала за топловод,

-		0,8 m - у односу на гасовод у насељу.

Ако се потребни размаци не могу обезбедити, енергетски каблови се полажу у заштитну цев, дужине најмање 2 m, са обе стране места укрштања или целом дужином код паралелног вођења, при чему најмањи размак не може бити мањи од 0,3 m. Није дозвољено код паралелног вођења, полагање енергетског кабла изнад или испод цеви водовода и канализације, гасовода и топловода. Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод истог, а угао укрштања треба да је најмање 30°, што ближе 90°.

На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл се полаже у заштитну цев на дубини минимално 0,8 m испод коловоза.

Посебни услови за ТС 10/0,4 kVA:

-	све ТС морају имати приступни пут за тешка возила током изградње и током целог века експлоатације (трајно) (возило са дизалицом димензија 8 x 2.5 m);

-	потребни габарити монтажно – бетонских ТС су 6.0 m x 6.0 m;

-	током изградње ТС потребно је да око целе ТС, а због постављања уземљивача, буде слободан појас ширине 2.5 m;

-	пожељно је да се по завршетку изградње ТС и уземљивача асвалтира око целе ТС, појас ширине 1.5 m;

-	прикључење новоизграђених трафостаница 10/0,4 kV предвидети кабловима 10 kV, положеним у енергетску кабловску канализацију.

Посебни услови за енергетску кабловску канализацију:

-	енергетску кабловску канализацију требало би предвидети да буде од префабрикованих  бетонских кабловица са мин. 2x4xØ100 mm отворима или од пластичних цеви са минимално осам отвора унутрашњег пречника 100 mm;

-	минимална дубина полагања је 0.8 m, од површине тла до горње површине кабловица или цеви;

-	ширина зоне за енергетску кабловску канализацију износи 0.8 m;

-	кабловске шахте морају бити димензија 2 m x 2 m x 2 m са ливеним поклопцем за тешки саобраћај;

-	унутрашњи зидови шахти су малтерисани, а на зиду испод отвора шахте постављене металне мердевине;

-	отвори шахте су квадратног облика дијагонале 0.7 m.

Трасе за каблове 0,4 kV и каблове јавног осветљења, биће одређиване кроз појединачна одобрења за прикључење, и кроз услове за изградњу објеката појединачних потрошача, а према динамици њихових потреба.

Приликом планирања будућих објеката придржавати се свих техничких прописа за изградњу објекта.

Објекте градити на прописном одстојању од постојећих електро енергетских објеката ЕД Ужице. Уколико приликом изградње објекта овај услов није могуће испунити, инвеститор је дужан да ЕД Ужице поднесе захтев за измештање, као и да финансира измештање електро енергетских објеката на прописом утврђено одстојање.

Изнад магистралних, регионалних, локалних или прилазних путева који се користе као путеви за јавну употребу, сигурносна висина износи 6 m. Код укрштања са магистралним, регионалним, локалним или прилазним путем, стубови се могу постављати уз саму ивицу путног појаса. Код приближавања или паралелног вођења са путним појасом, хоризонтална сигурносна удаљеност износи 2 m.

Трафостанице 10/0,4 kV, у склопу грађевинских објеката, граде се под следећим условима:

-		просторије за смештај ТС треба да послуже за смештај трансформатора и опреме,

-		просторије за смештај ТС предвидети у нивоу терена или са незнатним одступањем,

-		простор за ТС мора да има два одвојена одељења, одељење за смештај трансформатора и одељење за смештај развода високог и ниског напона; свако одељење мора да има директан приступ споља,

-		просторије за трафостаницу треба да испуне услове предвиђене прописима из области дистрибуције електричне енергије и услове непосредног испоручиоца електричне енергије; између ослонца трансформатора и темеља треба да се поставе еластични подметачи у циљу пресецања преноса вибрација; уколико ТС није непосредно уз јавну саобраћајницу потребно је да се од најближе јавне саобраћајнице до ТС изгради приступни пут, најмање ширине 3 m.

Свака градња испод или у близини далековода условљена је следећом регулативом: видети са Аном да ли преписивати регулативу из услова ЕМС-а

У случају градње испод или у близини далековода, потребна је сагласност ЕМС-а на Елаборат о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу далековода, који мора бити израђен у складу са законском регулативом.

Заштитни појас далековода (Закон о енергетици „Сл.гласник РС“, бр. 145/14, 95/18-др.закон и 40/21) износи 25m  са обе стране далековода напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног проводника.

У Елаборату мора бити обрађена и изградња комплетне инфраструктуре (јавне расвете, саобраћајница, водовод и канализација, топловоди, дистрибутивна мрећа, озелењавање...) и дефинисане безбедносне мере приликом извођења радова и експлоатације објеката.

Првенствено планирати објекте ван заштитног појаса далековода. Минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација, од било ког дела стуба далековода треба да буде 12m (што не искључује потребу за Елаборатом).

Изградњу објеката у заштитном појасу и евентуално измештање (реконструкција или адаптација) далековода вршити у складу са законском регулативом и издатим условима за израду Плана.

Приликом реализације планских решења (извођења радова и касније приликом експлоатације планираних објеката) придржавати се осталих општих техничких услова, наведених у условима за израду Плана. Видети са Аном да ли их наводити

ТОПЛИФИКАЦИЈА

•

ГАСИФИКАЦИЈА

•	Постојеће стање

Гасификација града Ужица се реализује у складу са Студијом оправданости приступању пословима гасификације у Општини Ужице са Идејним пројектом (GAS TERMIK, 2005.год.).

Природни гас се допрема до града из главне мерно регулационе станице (ГМРС) на Сарића осоју, челичним гасоводом радног притиска 6 bar. У мерно-регулационим станицама (МРС) за индустрију и широку потрошњу врши се припрема гаса за дистрибуцију потрошачима, која се састоји у редуковању притиска на вредност која је потребна потрошачима и одорисању гаса.Усвојени радни притисак за дистрибутивну градску гасну мрежу од PE цеви је 4 bar (aps).

Гасоводни систем града Ужица чине:

- гасовод високог притиска са ГМРС – Ужице,

- челични гасоводни прстен и кракови до индустријских потрошача и центара потрошње у сектору широке потрошње,

- одговарајуће МРС за индустријске потрошаче и центре потрошње у сектору широке потрошње,

- дистрибутивна PE гасна мрежа и КМРС (кућне мерно-регулационе станице),

- центар за контролу и управљање гасоводним системом.

Дистрибутивним гасоводом сматра се цевовод од полиетиленских цеви за развод гаса, радног притиска до  4 bar, који почиње иза излазног запорног вентила МРС, а завршава се главним запорним вентилом испред потрошача. МРС и КМРС се сматрају унутрашњом гасном инсталацијом.

Природни гас, који се користи као енергент, а транспортује дистрибутивном гасном мрежом одговара српском стандарду SRPS.H.F1.001.

Према условима добијеним од А.Д.“Ужице гас“, на простору у обухвату Плана изграђена је дистрибутивна гасна мрежа радног притиска од 3bar. Гасна мрежа је трасирана од пешачког моста преко реке Ђетиње код спортске хале у Великом парку пешачком стазом до Ул.Златиборска, даље Ул. Златиборска до Ул. Милоша Црњанског (Ø63 mm), па до Ул. Љубице Чакаревић (Ø40 mm) и закључно са Ул. Хероја Луна (Ø25mm), са припадајућим кућним гасним прикључцима. Гас се у наведену дистрибутивну мрежу допрема из МРС „Плажа“, чији је капацитет 4000Hm3/сат.Овај капацитет МРС је довољан да подмири потребе свих потрошача на дистрибутивној мрежи на Забучју али и потрошача на новопланираној дистрибутивној гасној мрежи на Белој Земљи (у току је прибављање дозвола за почетак извођења радова на изградњи дистрибутивне мреже).

Према условима добијеним од А.Д.“Ужице гас“, на простору у обухвату Плана изграђена је дистрибутивна гасна мрежа радног притиска од 2,5bar и то:

-део А – дистрибутивна гасна мрежа ПЕ Ø125mm, ПЕ Ø90mm, ПЕ Ø63mm и ПЕ Ø40mm, закључно са кућним гасним прикључцима ПЕ Ø25mm (дистрибутивна гасна мрежа је у употреби);

-део Б – дистрибутивна гасна мрежа ПЕ Ø180mm, ПЕ Ø125mm, ПЕ Ø90mm, ПЕ Ø63mm и ПЕ Ø40mm закључно са кућним гасним прикључцима ПЕ Ø25mm (дистрибутивна гасна мрежа је у употреби).

Пројектована је, али није изграђена дистрибутивна гасна мрежа:

-улицама Милутина Бојића, Светозара Марковића-краци, војводе Степе, Кондина, Јеловогорска, Романијска, Милоша Божановића-краци и Ткачка (део А),

-улицама Војислава Илића, Сердара Мићића-део, Шарганска-део и Мајданска-део (део Б).

•	Планиране активности

За потребе објекта нове котларнице ''Међај'' планиран је дитрибутивни гасни прикључак од полиетиленских цеви O 225 mm, радног притиска од 1-4 bara, која ће повезати МРС ''Зона 2-Црвени крст'' и Мерну станицу ''Котларница Међај'', предвиђену у непосредној близини планиране котларнице ''Међај'', преко које се котларница прикључује на дистрибутивну гасну мрежу.

Траса дистрибутивне гасне мреже, од МРС ''Зона 2-Црвени крст'' до Мерне станице ''Котларница Међај'', је планирана дуж Ул.Михаила Пупина и у трупу нове приступне саобраћајнице ка котларници, до прикључења на Мерну станицу ''Котларница Међај''. Мерна станица ''Котларница Међај'' садржаће припадајућу мерну опрему, потребну арматуру за пречишћавање и запорне органе.

Траса постојеће, челичне (DN 150) и дистрибутивне гасне мреже(PE 90), на деоници преко реке Ђетиње, измешта се са постојећег колско-пешачког моста на инфраструктурни мост предвиђен за ношење топловода и гасвода преко реке.

На простору у обухвату Плана планирана је изградња дела трасе дистрибутивне гасне мреже Бела Земља.. Пројектована траса гасовода полази из Ул.Михаила Пупина (испред објекта ресторана „Вагон“) и води улицом до подземног пешачког пролаза код железничке станице, даље левом страном тротоара поред државног пута I Б реда бр. 23 до Ул. Косте Абрашевић, па овом и улицама Бошка Бухе и Љубице Чакаревић до Златиборске улице. Траса гасовода даље води улицама Златиборска, Велико Забучје, поред дома за старе Домско одељење за смештај одраслих и старијих лица Забучје до Беле Земље (до локације будуће фабрике „Први партизан“).Дистрибутивни гасовод ће бити изграђен од полиетиленских цеви Ø 125 mm.

•	Услови грађења гасоводне инфраструктуре

Изградњу дистрибутивне гасне радног притиска до 4 бара или градске дистрибутивне мреже извести у свему у складу са одредбама:

- Правилника о техничким нормативимa за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bar (''Сл.лист СРЈ'', бр.20/92);

- Одлуке о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода (''Сл.лист града Ужица'', бр.15/08);

- Правилника о примени правила грађења гасних мерно-регулационих станица и дистрибутивног гасовода за радни притисак до четири бара (''Сл. лист града Ужица'', бр.15/08).

-	Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бара („Сл.гласник РС“, бр. 86/15).

Дистрибутивни гасовод (ДГ) је цевовод од полиетиленских цеви за развод гаса, који се полаже испод земље, радног притиска до 4 bar, а који почиње непосредно иза МРС, а завршава се на објекту потрошача.

- Дистрибутивни гасовод се поставља у регулационом појасу саобраћајнице, и то у зеленом (ивичном или средњем) појасу или у тротоару исте.

- Уколико ови простори не постоје или су физички попуњени другим инфраструктурним водовима или њиховим заштитним зонама, ДГ се може поставити испод коловоза уз обавезну примену посебних заштитних мера.

- ДГ се може поставити и ван регулационог појаса саобраћајнице, и то у заштитном зеленилу дуж саобраћајнице и изузетно кроз приватну парцелу уколико постоји сагласност њеног власника.

- Растојање трасе ДГ-а до темеља објекта мора бити најмање 1 m, како би се избегло слегање делова објекта поред кога пролази гасовод.

- Подземне инсталације других инфраструктурних водова морају се укрштати на растојању од 20cm, а ако се гасовод води паралелно са њима, растојање мора бити 40 cm.

- Дубина укопавања ДГ-а износи од 0,6 до 1m (у зависности од услова терена).

- Изузетно дубина укопавања ДГ-а може бити и 0,5m, под условом да се предузму додатне мере заштите.

- Минимална дубина укопавања при укрштању ДГ-а са путевима и улицама износи 1 m, железничким пругама 1,5 m рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага

- Укрштање ДГ-а са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно канал; укрштање без заштитне цеви, односно канала врши се када се претходном прорачунском провером утврди да је то могуће

- Приликом укрштања ДГ-а са саобраћајницама, водотоцима и каналима, угао између осе препреке и осе гасовода мора бити од 60° до 90°.

|  | Минимално дозвољено растојање (m) |
| --- | --- |
|  | Укрштање | Паралелно вођење |
| Гасоводи међусобно | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до водовода и канализације | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до вреловода и топловода | 0,30 | 0,50 |
| Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода |  |  |
| Од гасовода до нисконапонских и високонапонских електро каблова | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до ТК и оптичких каблова | 0,20 | 0,40 |
| Од гасовода до резервоара (растојање се мери од габарита резервоара) и других извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају | - | 5,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 |  | 3,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета више од 3 m3, а највише 100 m3 | - | 6,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100m3 |  | 15,00 |
| Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10m3 |  | 5,00 |
| Од гасовода до шахтова и канала | 0,20 | 0,30 |
| Од гасовода до високог зеленила | - | 1,50 |

Није дозвољено паралелно вођење подземних водова изнад и испод гасовода.

Није дозвољено постављање шахта изнад гасовода.

Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода максималног радног притиска 16 bar од недземне електро мреже и стубова далековода су:

|  | Минимално растојање |
| --- | --- |
| Називни напон | при укрштању (m) | при паралелном вођењу (m) |
| 1kV≥U | 1 | 1 |
| 1kV<U≤20 kV | 2 | 2 |
| 20kV<U≤35 kV | 5 | 10 |
| 35 kV<U | 10 | 15 |

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у којима стално или повремено борави већи број људи

| Капацитет m3/h | МОР ≤4bar | 4 bar (МОР≤ 10bar | 10bar (МОР ≤ 16bar |
| --- | --- | --- | --- |
| до 160 | Уз објекат (отвори на објекту морају бити ван зоне опасности) | 3m или уз објекат (на зид или према зиду без отвора) | 5 m или уз објекат (на зид или према зиду без отвора) |
| од 161 до 1500 | 3m или уз објекат (на зид или према зиду без отвора) | 3m или уз објекат (на зид или према зиду без отвора) | 8m |
| од 1501 до 6000 | 5m | 8m | 10m |
| од 6001 до 25000 | 8m | 10m | 12m |
| Преко 25000 | 10m | 12m | 15m |
| Подземне станице | 1m | 2m | 3m |

Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката су:

|  | МОР на улазу |
| --- | --- |
| Објекат | МОР ≤4bar | 4 bar (МОР≤ 10bar | 10bar (МОР ≤ 16bar |
| Железничка пруга | 10m | 15m | 15m |
| Коловоз градских саобраћајница | 3m | 5m | 8m |
| Локални пут | 3m | 5m | 8m |
| Државни пут | 8m | 8m | 8m |
| Интерне саобраћајнице | 3m | 3m | 3m |
| Јавна шеталишта | 3m | 5m | 8m |
| извора опасности станице за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају | 10m | 12m | 15m |
| извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова | 10m | 12m | 15m |
| Трансформаторска станица | 10m | 12m | 15m |
| Надземни електро водови | 0 bar МОР≤ 16bar |
|  | 1kV≥U | Висина +3 m( |
|  | 1kV (U≤110kV | Висина +3 m(( |
|  | 110kV(U≤220kV | Висина +3,75m(( |
|  | 400kV(U | Висина +5m(( |

1.8.9.	ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА  ИНФРАСТРУКТУРА

•	Анализа постојећег стања

Према условима Телеком-а, на простору у обухвату Плана налазе се каблови приступне фиксне ТК мреже Ужице са припадајућим изводима.

Приступна ТК мрежа је изграђена кабловима типа TTTK00V и TK10 са ваздушно-папирном изолацијом жила, кабловима TK59 GM, TK ДСЛ(30) 59 ГМ са изолацијом жила од ПЕ , капацитета 5-600x4 и оптичким кабловима капацитета од 12-144 влакна.Разводна (секундарна мрежа) изграђена је кабловима TK33U, капацитета 1-5x4 (ваздушни развод).Примарна мрежа је завршена на терену у стојећим кабловским разделницама, унутрашњим изводима и спољним изводима на стубу. Пречник проводника приступне мреже је 0,4-0,8mm. Примарна мрежа је у добром и функционалном стању. Извршена је њена делимична реконструкција .

У телефонском саобраћају налазе се следећи капацитети приступне ТК мреже:

-Комутациона мрежа: EWSD „Ужице“,  EWSD/RDLU „Пора“, EWSD/RDLU „Теразије“,

-Комутациона мрежа: MSAN Мало Забучје, MSAN Росуље,

-Комутациона мрежа: mlPAN Омладинска 2,6,10; Д.Туцовића 93, Топличка 11, 15; Н.Пашића 26,32,40; Међај 7; кнеза Лазара 27; Доситејева 3; Видовданска 34, 43; Југ Богданова 29; Романијска 10; Јосифа Панчића 10; Јеловогорска; Николе Тесле 15; Јакшићева 7; Милоша Божановића 82,

-Комутациона мрежа: mDSLAM Д.Туцовића 1, 36, 41, 43, 44, 46, 59, 95, 133, 149, 185; Лазара Мутапа 2,8; Вука Караџића 1, 54; Ужичке републике 1; Крцунова 4; Росуље 7; војводе Маслаћа 5; краља Петра I 30; Марије Маге Магазиновић 7; Буар – Аџићи; „Ужичке републике-Дом Ужице“,

-транспортна мрежа: дигитални систем преноса са припадајућом опремом и спојним оптичким кабловима,

-приступна мрежа: ТК канализација, ПМ Ужице – 22 кабловска правца, завршених на главном разделнику (подземна и ваздушна),

-GPON мммрежа (Гигабитна пасивна оптичка мрежа) – 7 кабловских праваца.

Телефонске централе су повезане са надређеном централомTN Ужице EWSD дигиталним системом преноса преко оптичког кабла, која је повезана преко надређених централа у међумесни и међународни телефонски саобраћај (МЦ Београд).

Степен дигитализације у транспортној мрежи остварен је са 100%.

Приступна мрежа је комбинованог облика (крута-еластична) и сви каблови су завршени на главном разделнику. Главни разделник задовољава потребе за дугорочни плански период.Примарна мрежа је изграђена кабловима типа TK00, TK00V, TK10 са ваздушно-папирном изолацијом жила и кабловима ТК59 GM са изолацијом жила од ПЕ. Разводна (секундарна) мрежа изграђена је кабловима ТК59 М (подземни развод) и кабловима ТК33U, капацитета 1-5x4 (ваздушни развод) у мањем обиму. Примарна мрежа је завршена на терену у стојећим кабловским разделницама, унутрашњим изводима и спољним изводима на стубу. Пречник проводника приступне мреже је 0,4-0,8mm .

Примарна мрежа је делом у добром функционалном стању. Извршена је њена делимична реконструкција у централној и средишњој зони насеља .

Разводна (секундарна) мрежа у великој мери/углавном не задовољава захтеве за поузданим степеном експлоатације и квалитетом преноса (учесталост сметњи).

У планском подручју остварена је добра покривеност 4G сигналом.

Према условима ВИП-а на подручју у обухвату Плана налазе се телекомуникациони објекти  (да ли има радио-релејних веза-погледати у Рателовој бази) на три локације (пронаћи их-дате су координате).

Према условима Ратела на простору у обухвату Плана налазе се локације радио станица ;

Уколико утврдимо локације радио станица написати правила извођења радова и заштитне појасеве у њиховој близини у складу са наведеним законом и правилником у Рателовим условима.

•	Планиране активности и циљеви развоја телекомуникационих система

Из уводног дела услова пасус: Потребно је проширење приступне фиксне мреже са заменом дотрајалих постојећих каблова са ваздушно-папирном изилацијом, кабловима типа ТК ДСЛ(30) 59 ГМ и оптичким кабловима.

У периферним зонама насеља, потребно је проширење примарне мреже (већег обима) са заменом дотрајалих постојећих каблова са ваздушно-папирном изолацијом, кабловима типа ТК ДСЛ.

Предвиђено је проширење постојећих и изградња нових телефонских капацитета.

У циљу проширења приступне мреже предвиђена је децентрализација мреже изградњом више Мултисервисних приступних чворова (mlPAN, mDSLAM, MSAN-MultiService Access Node) и GPON мреже (Гигабитна пасивна оптичка мрежа).Проширење мреже се планира сукцесивно на бази реалних и процењених захтева за новим прикључцима. Изградњу нових капацитета извести:

-применом GPON мреже (оптички приступ FTTH/FTTB) у деловима планског подручја,

-изградњом ТК канализације са ТК окнима у тротоару улица, зеленим површинама, за кориснике у обухвату Плана и обезбеђењем телефонских прикључака и за кориснике на ободу планског подручја.

Планирана је и реконструкција разводне (секундарне) мреже – замена каблова и дрвених стубова, у току децентрализације мреже.

У наредном периоду могуће је дефинисање нових локација РБС за потребе мобилне ТК мреже. ??? Циљ је побољшање квалитета и повећање броја корисника мобилне мреже, са тежњом за даље унапређење 4G мреже.

Поред основних тел.услуга (аналогни тел. прикључак са постојећим сервисима) планира се примена нових дигиталних система преноса на бази xDSL технологије по постојећој приступној мрежи и новопројектованој (оптички и xDSL каблови) са увођењем нових сервиса/услуга. У почетној фази, за велике бизнис кориснике, планира се дигитализација на целој дужини. Дигитална приступна мрежа треба да омогући пренос говорних сигнала, дигиталних сигнала података, широкопојасних сервиса, triple play сервиса и да након увођења локалних централа класе 5 (NGN мрежа) обезбеди нове сервисе (VoIP и сл.).У циљу проширења приступне мреже планирана је децентрализација мреже изградњом GPON мреже. ДА ЛИ ПИСАТИ

Предвиђено је проширење постојећих и изградња нових телефонских капацитета.

Архитектура фиксне тел. мреже у наредном периоду тзреба да има постепену миграцију ка мрежама следеће генерације (NGN), а технологије/медији, који ће се примењивати у појединим деловима мреже су:

-комутациони системи: комутација кола и комутација пакета

-транспортна мрежа: оптички каблови и PP системи преноса, NGN мултисервисни уређаји, WDM, Ethernet и сл.

-приступна мрежа: GPON мрежа, оптички и xDSL каблови, xDSL уређаји, MSAN, WLL, WiMAX...

Увођење поменутих технологија и уређаја у јавну телекомуникациону мрежу омогућиће, поред постојећих (универзални сервис) и пружање нових услуга (услуге интелигентне мреже). Планирано је да степен дигитализације у приступној мрежи буде 100%.  ДА ЛИ ПИСАТИ

Према условима ВИП-а  планирана је инсталација телекомуникационих објеката на седам локација (пронаћи их- дате су координате).Проверити да ли су планиране и радио релејне везе.

Заштитни појасеви и начин извођења радова у близини електронских комуникационих мрежа и припадајућих  средстава, као и захтеви који се односе на утврђивање радио коридора, прописани су одредбама Закона о електронским комуникацијама („Сл. гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-одлука УС, 62/14 и 95/18-др.закон) и Правилника о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Сл. гласник РС“, бр. 16/12). ПАСУС ИЗ УСЛОВА РАТЕЛА

•	Услови грађења телекомуникационе инфраструктуре

Телекомуникациону мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим законским прописима.

Све планиране инфраструктурне водове,  по правилу, смештати у оквиру коридора постојећих и планираних саобраћајница и површина за јавне намене.

Објекте и мреже телекомуникационе  инфраструктуре изводити у складу са техничким условима и нормативима који су прописани за ову врсту инфраструктуре  у складу са прописима о паралелном вођењу и укрштању водова инфраструктуре.

Фиксну телекомуникациону мрежу реализовати на следећи начин:

- комутациону и транспортну мрежу изградњом MSAN-outdoor, mDSLAM-outdoor варијанти,

- јавне телефонске говорнице постављањем у складу са Програмом надлежног органа,

- ТК приступну мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу кабловима xDSL; ТК каблове, односно TK канализацију полагали у профилима саобраћајница испод тротоарског простора и испод зелених површина, а изузетно у коловозу-код уских профила саобраћајница и саобраћајница без тротоара на прописном међусобном растојању од осталих инсталација; на прелазу испод коловоза саобраћајница, као и на местима где се очекују већа механичка напрезања тла каблове обавезно полагати кроз кабловску канализацију (заштитну цев),

- -изводе формирати као унутрашње у зградама и у стојећим кабловским разделницама као спољне на терену; објекте са 5 и више стамбених јединица прикључивати на телефонску мрежу у унутрашњем изводу; индивидуалне стамбене објекте прикључивати такође подземним каблом, мин. капацитета 1x4 у одговарајућем орману на спољнем зиду зграде; капацитет мреже ће се димензионисати на основу принципа - минимално 2 парице у свакој стамбеној јединици и минимално 3 парице у пословном простору, а зависно од потреба и више. У стамбеним објектима мрежа се завршава у прикључној кутији на зиду објекта.У пословним објектима се мрежа завршава у ормару  за унутрашњу монтажу.У истом ормару завршити и телефонске водове кућне инсталације;телефонску инсталацију у пословним и стамбеним објектима планирати са мин. две парице до сваке пословне просторије, односно терминалног уређаја xDSL кабловима положеним у инсталационе цеви (структурно планирање); ако постоји више пословних објеката у оквиру једне локације, концентрацију телекомуникационих инсталација довести у орман у коме се завршава јавна телекомуникациона мрежа; по потреби, приступна мрежа до појединих објеката може бити реализована и кабловима са оптичким влакнима,

- изградња телекомуникационе канализације, капацитета мин. 3 PVC или PE цеви Ø 110mm са стандардним телекомуникационим окнима, за повезивање на постојећу ТК канализацију ''Телеком''-а; окна су димензија 2,0x2,0x1,9m; на површини земље је видљив само поклопац; цеви се полажу у ров дубине 1,3m; дефинисати коридоре за изградњу ТК канализације или полагање телекомуникационих каблова директно у земљу, дуж улица са израдом синхрон плана са коридорима осталих ималаца инфраструктуре; при томе треба узети у обзир постојеће инсталације и мере за њихову заштиту, укључујући измештање у новопланиране коридоре;уз све новоположене каблове треба да буде положен и сноп од 2-3 резервне PE цеви Ø 40mm за потребе будуће дигитализације ТК мреже; телекомуникациони кабл се полаже у ров димензија 0,4x0,8m, а на прелазима улица 0,4x1m уз постављање заштитних PVC цеви Ø 110mm,

- при укрштању са саобраћајницом, угао укрштања треба да буде 90°,

- дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла (ЈУС Н. ЦО. 101) на међусобном размаку од најмање 0,5m за каблове 1kV и 10kV и 1m за каблове 35kV,

- укрштањe енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5m.Угао укрштања треба да буде:

- у насељеним местима, најмање 30°, по могућности што ближе 90°,

- ван насељених места, најмање 45°,

- енергетски кабл се по правилу поставља испод телекомуникационог кабла.Уколико не могу да се постигну захтевани размаци, на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз одговарајућу заштитну цев али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3m,

- размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3m,

- телекомуникациони каблови, који служе искључиво за потребе електродистрибуције, могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући али не мање од 0,2m,

- дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,8m,

- на делу трасе оптичких каблова која је заједничка са кабловима приступне мреже, обавезно полагати полиетиленске цеви у исти ров како би се кроз њих могао накнадно провући оптички кабл; у деловима града са већом густином становања постављати оптичке каблове већих капацитета узимајући у обзир потребе великих корисника телекомукационих услуга,

- на делу трасе оптичких каблова, која је заједничка са кабловима приступне мреже, обавезно полагати полиетиленске цеви у исти ров, како би се кроз њу могао накнадно провући оптички кабл;у деловима града са већом густином становања постављати оптичке каблове већих капацитета, узимајући у обзир потребе великих корисника телекомуникационих услуга,

- дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од најмање 0,6m,

- укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5m; угао укрштања треба да буде што ближе 90°, а најмање 30°,

- дозвољено је паралелно вођење телекомуникационoг кабла и фекалне канализације на међусобном размаку од најмање 0,5m,

- укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације врши се на размаку од најмање 0,5m; угао укрштања треба да буде што ближе 90°, а најмање 30°,

- дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и цевовода централног грејања на међусобном размаку од најмање 0,5m,

- укрштање телекомуникационог кабла и цевовода централног грејања врши се на размаку од најмање 0,8m; угао укрштања треба да буде што ближе 90°, а најмање 30°,

- дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и гасовода на међусобном размаку од најмање 0,4m,

- укрштање телекомуникационог кабла и цевовода централног грејања врши се на размаку од најмање 0,4m; угао укрштања треба да буде што ближе 90°, а најмање 30°,

- од регулационе линије зграда, телекомуникациони кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5m.

Aрхитектура фиксне телефонске мреже у наредном периоду треба да има постепену миграцију ка мрежама следеће генерације (NGN), а технологије/медији који ће се примењивати у појединим деловима  мреже су: комутациони системи (комутација кола и комутација пакета), транспортна мрежа (оптички кабловски и PP системи преноса, NGN мултисервисни уређаји, WDM, Ethernet и сл.), приступна мрежа (xDSL уређаји, MSAN, WLL, WiMAX, оптички и xDSL каблови).Увођење поменутих технологија и уређаја у јавну телекомуникациону мрежу омогућиће поред постојећих (универзални сервис) и пружање нових услуга (услуге интелигентне мреже).План је да степен дигитализације у приступној мрежи буде 100 %.

Плански циљеви MTS су побољшање квалитета и повећање броја корисника GSM мреже са тежњом ка увођењу напредних 2.5G и UMTS-3G система (Universal Mobile Telecommunications Sistem), као и покривање подручја Плана са нивоом сигнала довољним за неометано коришћење услуга у стамбеним објектима и на отвореном простору.

У преферентним зонама и на преферентним локацијама Планирана је изградња објеката телекомуникационе инфраструктуре за системе GSM и UMTS јавне мобилне телефоније, као и за остале телекомуникационе системе који технолошки наслеђују ове системе (телекомуникациони објекти базних радио-станица и радио-релејних станица, са припадајућим антенским системима, стубовима или носачима на зградама за монтажу антена, контејнери или просторије за смештај опреме, као и уређаји за напајање опреме са прикључењем на енергетску мрежу).

Плански циљеви MTC cy побољшање квалитета и повећање броја корисника GSM мреже и UMTS-3G система (Universal Mobile Telecommunications Sistem), као и покривање подручја Плана ca нивоом сигнала довољним за неометано коришћење услуга y стамбеним објектима и на отвореном простору.

2.	КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА

2.1.	ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА БЛОКОВЕ УНУТАР ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Планом генералне регулације одређени су услови грађења за уређење и изградњу на нивоу карактеристичних грађевинских зона  (који су кодирани на графичком прилогу од 102 до 183).

Интензитет коришћења земљишта или  урбани  капацитет блока одређен  је валоризовањем природних услова, могућностима трансформације, нивоом функционалне саобраћајне услуге, положајем  блока и односа са  површинама јавне намене.

Блок 102  у зони градског центра,карактерише га велики централитет садржаја и заступљеност градских функција , јавних простора и  садржаја,  и вишепородичнох становања.

Блокови 103,104 и 115  у ужој  контактној зони градског центра , коју карактерише појачана  концентрација  и интензитет активности на простору мешовитог и породичног  становања,

Блокови 105 - 114, 116 – 164, 169, 170,173 у широј контактној зони градског центра, дефинише породично становање, као примарни начин коришћења простора, са незнатим учешћем централних активностиили мешовитог становања.

Блокови 165 –168 и 17172,174,175,176,177,178,179,180,181,182, 183  у рубној градској зони, која је  настала проширењем, повезивањем и укрупњавањем простора започете, породичне, углавном бесправне градње, са приметно већим учешћем секундарних делатности.

2.2.	ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА  НАМЕНА  –

ПРЕОВЛАЂУЈУЋА И КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ

Основну организацију простора обухваћеног овим  планом, чини просторно изражавање урбаних функција: становање, централне функције,                     централне мешовите функције, саобраћајна, техничка и комунална инфраструктура, зелене површине, отворени градски простори, површине за спорт и рекреацију.

У оквиру дозвољених функција  одређена је  претежна намене површина, где свака намена подразумева преовлађујућу и друге компатибилне намене. Намена  појединачних парцела у оквиру блока (и постојећих и планираних),  може  бити дефинисана у оквиру компатибилних намена   и разрађена кроз Урбанистички пројекат.

ПРЕТЕЖНА НАМЕНА :

ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ

Преовлађујућа : породично становање

Компатибилне: комерцијални садржаји (пословање, занатство и услуге, угоститељство и туризам, трговина),  објекти  у функције друштвеног стандарда, управљања и заштите ( култура, уметност, образовање, здравствена заштита), објекти спорта и рекреације (спортски терени,  објекти и дечија игралишта), саобраћајни објекти и површине  ( јавна гаража, паркиралиште, гараже), објекти техничке и комуналне  иннфраструктуре. Није дозвољена изградња објектата секундарнр делатности.

МЕШОВИТО СТАНОВАЊЕ – ПОРОДИЧНО И ВИШЕПОРОДИЧНО

Преовлађујућа: породично или вишепородично становање

Компатибилне: комерцијални садржаји (пословање, занатство и услуге, угоститељство и туризам, трговина),  објекти  у функције друштвеног стандарда, управљања и заштите ( култура, уметност, образовање, здравствена заштита), објекти спорта и рекреације (спортски терени,  објекти и дечија игралишта), саобраћајни објекти и површине (јавна гаража, паркиралиште, гаража), објекти техничке и комуналне  иннфраструктуре, секундарне делатности (грађевинарство, производно занатство, складиштење) . у блоковима рубне зоне дозвољена је изградња објекта секундарне делатности само кроз формирање грађевинске парцеле минималне поврђине 20а.

ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ

Преовлађујућа: комерцијални садржаји (пословање, занатство и услуге, угоститељство и туризам, трговина, забава),  објекти  у функције друштвеног стандарда, управљања и заштите (култура, уметност, образовање, наука, здравствена и социјална заштита, управне и јавне институције, државна и градска управа).

Компатибилне: становање (осим у блоку 143), објекти спорта и рекреације (спортски терени,  објекти и дечија игралишта), саобраћајни објекти (јавна гаража, паркиралиште, објекти техничке и комуналне  иннфраструктуре. Није дозвољена изградња објектата секундарне делатности.

ЦЕНТРАЛНЕ  МЕШОВИТИ ФУНКЦИЈЕ

Преовлађујућа: комерцијални садржаји : пословање (услуге, промета робе..), занатство и услуге, угоститељство и туризам (ресторан, хотел, хостел...),  трговина ( тржни центар, трговинска радња), забава (коцкарнице, дискотеке, клубови)/,  објекти  у функције друштвеног стандарда, управљања и заштите (култура, уметност, образовање, наука, здравствена и социјална заштита, управне и јавне институције, државна и градска управа).

Компатибилне: породично становање, саобраћајни објекти (јавна гаража, објекти техничке и комуналне  инфраструктуре. Дозвољена је изградња оајекта секундарне делатности само кроз формирање грађевинске парцеле минималне поврђине 15а.

ДЕО СПОРТСКO-РЕКРЕАТИВНИ  ЦЕНТАР „ГРАДСКА ПЛАЖА“

Преовлађујућа: објекти  спорта и рекреација ( отворена игралишта, отворени базен,  трим стаза, дечија игралишта, трим стазе), уређене рекреативне површине.

Компатибилне: комерцијални садржаји (пословање, услуге, угоститељство и туризам, трговина),  објекти  у функције друштвеног стандарда (култура, уметност), објекти техничке и комуналне  инфраструктуре.

ПАРК -ШУМА

Преовлађујућа: уређене зелене  површине,

Компатибилне: спортски објекти за мале спортове, дечја игралишта, шетне стазе, одморишта, објекти техничке и комуналне инфраструктуре

ПАРК

Преовлађујућа:  уређене зелене површине,

Компатибилне:  мрежа  техничке и комуналне  иннфраструктуре.

ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО

Подразумева површине на стрмим теренима, неповољним за градњу, клизиштима, покренутим теренима, теренима изложеним ерозији, теренима уз саобраћајнице.

Обухватају терене са великим нагибом  који су често покренути, или су окарактерисани као клизишта (ове површине су ледине, или су обрасле високом вегетацијом). Активно учествују у формирању слике предела и визуелном доживљају града . На овим површинама је забраљена градња.

ЗАЈЕДНИЧКА БЛОКОВСКА ПОВРШИНА

СКВЕР

САОБРАЋАЈНА  ИНФРАСТРУКТУРА - JAВНА ГАРАЖА

Преовлађујућа: паркирање. Преовлађујућа намена  мора бити заступљена са мин. 50 % површине планираног објекта (надземних и подземних етажа). Урбанистичким пројектом за урбанистичко-архитектонску разраду локације може се утврдити планирана намена  у оквиру планом дефинисаних компатибилности, уз услов да компатибилне намене не могу бити заступљене више од 50% укупне површине објекта (надземних и подземних етажа).

Компатибилне: вишепородично становање,  комерцијалне делатности-пословање, занатство и услуге, угоститељство, трговина, спортски објекти, објекти техничке и комуналне  иннфраструктуре.

САОБРАЋАЈНЕ  ПОВРШИНЕ

Преовлађујућа:  паркирање. Преовлађујућа намена  мора бити заступљена са мин. 50 % површине планираног објекта (надземних и подземних етажа). Урбанистичким пројектом за урбанистичко-архитектонску разраду локације може се утврдити планирана намена  у оквиру планом дефинисаних компатибилности, уз услов да компатибилне намене не могу бити заступљене више од 50% укупне површине објекта (надземних и подземних етажа).

Компатибилне: објекти техничке и комуналне  иннфраструктуре.

- инфраструктурни објекти могу се реализовати  на  свим  површинама за јавне и остале  намене,

- у оквиру саобраћајних површина (друмски и железнички саобраћај), поред преовлађујуће могу се реализовати и објекти и мреже техничке и комуналне инфраструктуре.

2.3.	ИНТЕНЗИТЕТ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

УРБАНИ  КАПАЦИТЕТ - УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ  ПО БЛОКОВИМА

Правила изградње и уређења простора прописују  урбанстичка правила,   која   су дефинисана  као  лимитиране вредности урбанистичких параметара и одређују изградњу и положај објекта на парцели у одређеној зони.

Реализација планских решења у оквиру постојеће или новоформиране грађевинске парцеле мора се спровести  поштујући општа правила , у оквирима прописаних  вредности урбанистичких параметара, тако да  не пређе ниједну лимитирану вредност параметра:

- -максимални индекс изграђености парцеле "Ии",

- -максимална спратност објеката,

- -удаљеност  габарита објекта од бочних граница парцеле и од бочног суседног објекта,

- -међусобна растојања објеката на једној парцели.

Урбанистички параметри на површинама претежна  намене: саобраћајне површине, зелене површине, површине за  спорт и рекреацију, водне површине, комунална инфраструктура, све према Планом  прописаним Урбанистичким  условима за уређење и изградњу заступљених градских функција.

БЛОК  102

Претежна намена: централни  садржаји

- макс. индекс изграђености "Ии": 				3

- макс. спратност објеката: 					5 надземних етажа

БЛОК 103,104,115

Претежна намена: мешовито становање

максимални индекс  изграђености "Ии"			2

максимална спратност објеката				4 надземне етаже

БЛОКОВИ 105,106,107,108, део 110,111,112,113,114,

Претежна намена: породично становање

- макс. индекс изграђености "Ии": 				1.5

- макс. спратност објеката: 					3 надземне етаже

БЛОКОВИ   109 и део блока 110   ( ИИИ Б)

Претежна намена:мешовито становање

- макс. индекс изграђености "Ии": 				1.8

- макс. спратност објеката: 					4 надземне етаже

БЛОКОВИ 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127

Претежна намена: мешовито  становање

- макс. индекс изграђености "Ии": 				1.8

- макс. спратност објеката: 					4 надземне етаже

БЛОКОВИ 128,129, 137, део 130,146,150,151,152,153,154,155,156,157,159,160

Претежна намена: породично становање

- макс. индекс изграђености "Ии": 				1.5

- макс. спратност објеката: 					3 надземне етаже

БЛОКОВИ 130 део, 131, 132, 133,134,135,136,138,139,140,141,142,143,144, 145, 147,148,149,158,161,162,163,164, 169, део 170

Претежна намена: централне активности

- макс. индекс изграђености "Ии": 				3

- макс. спратност објеката: 					4 надземне етаже

БЛОКОВИ 170 део, 171,173,179,183,182

Претежна намена: централни активности

- макс. индекс изграђености "Ии": 				3

- макс. спратност објеката: 					4 надземне етаже

БЛОКОВИ 172,174,175,176,177,178,180,181

Претежна намена: породично становање

- макс. индекс изграђености "Ии": 				1.0

- макс. спратност објеката: 					2 надземне етаже

3.	УСЛОВИ И  МЕРЕ ЗАШТИТЕ И

ОГРАНИЧЕЊА  КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

3.1.	ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На простору обухваћеном Планом нису планирани објекти који својим радом негативно утичу на животну средину.

Урбанистичке мере заштите животне средине су имплементиране у планска решења.

Придржавањем утврђених услова из Плана у погледу врсте и намене новопланираних објеката, њиховог утврђеног положаја у односу на регулационе линије улице, дефинисаних индекса заузетости простора - парцела и утврђених максималних спратности и висина објеката, уз поштовање ограничења у погледу врста пословних делатности које су дозвољене у простору обухваћеном Планом и прописаних мера заштите животне средине, обезбеђују се услови квалитетног хуманог живљења у урбаној градској средини.

•	Заштита ваздуха

Заштита ваздуха на планском подручју ће се вршити у складу са Законом о заштити ваздуха и подзаконским актима из ове области. С обзиром на квалитет ваздуха (III категорија) у агломерацији Ужице, неопходно је предузети мере у циљу заштите и смањења загађивања ваздуха:

-	топлификација подручја

-	развој дистрибутивне гасне мреже у планском подручју и обезбеђивање субвенција за прикључење индивидуалних домаћинстава на дистрибутивну гасну мрежу,

-	за загревање објеката, који нису укључени или немају могућност прикључења на топлификациони систем грејања или гасну мрежу, користити енергенте (струја, биомаса и сл.) чије сагоревање не утиче битно на појаву веће количине полутаната у ваздух, а задржати их и као алтернативни енергент и после реализације планских решења,

-	рационална употреба енергије и повећање енергетске ефикасности, увођење економски оправданих нових и обновљивих извора енергије,

-	максимално очување постојеће вегетације и зелених површина и развој система зеленила (међусобно повезивање зелених површина, дрвореда са ванградским зеленилом-шумама, подизање зелених заштитних појасева поред саобраћајница...),

-	смањити ниво емисије  суспендованих честица, које се јављају као последица комуналних и грађевинских активности (правовремено уклањање ризле са коловоза посуте у току зимског одржавања уличне мреже; редовно прање улица; контролисање примене техничких мера спречавања дизања прашине приликом рушења, реконструкције и изградње објеката; коришћење течних средстава за зимско одржавање саобраћајница),

-	повећање мобилности саобраћајне мреже и протока саобраћаја, изградња паркинга и јавних гаража, афирмација видова масовног превоза, као и видова погона који не угрожавају квалитет ваздуха

•	Заштита вода и земљишта

Мере заштите вода, у складу са законским прописима, претпостављају могућност коришћења и оптерећивања вода, с тим да се отпадне воде могу испуштати у реципијенте уз примену одговарајућег третмана.

У складу са Законом о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон) неопходно је постављање уређаја за континуирано мерење количине отпадних вода које се испуштају у пријемник и јавну канализацију, као и испитивање биохемијских и механичких параметара квалитета отпадних вода.

Генерална заштита земљишта и његовог одрживог коришћења, у складу са Законом о заштити животне средине, остварује се мерама систематског праћења квалитета земљишта, праћењем индикатора за оцену ризика од деградације земљишта, као и спровођењем ремедијационих програма за отклањање последица контаминације и деградације земљишта, било да се они дешавају природно или да су узроковани људским активностима.

Мере заштите вода и земљишта, које се утврђују овим Планом су:

-	очувати и заштити водотокове (Ђетиња, Коштички, Уремовачки и Глуваћки поток),

-	омогућити сигурно и квалитетно водоснабдевање свих категорија потрошача воде, уз минималне губитке; извршити замену свих азбест-цементних цеви, које су дотрајале, односно годинама су инкрустрирале,

-	санација јавних чесми и обезбеђивање здравствено исправне воде за пиће на њима,

-	развој сепарационог система каналисања вода, односно раздвајање санитарно-фекалне и кишне канализације,

-	реконструкција канализационих линија (замена бетонских и других дотрајалих цеви услед абразивног дејства фекалија),

-	изградња нових канализационих линија, како би сви корисници са планског подручја били прикључени на градску канализациону мрежу и одвођење свих употребљених санитарних вода у постојећи главни фекални колектор и даље у планирано ЦППОВ;  до реализације планских решења постојеће септичке јаме празнити преко овлашћеног предузећа,

-	изградња кишне канализације која ће омогућити сакупљање и одвођење атмосферских вода до најближег реципијента (адекватан предтретман потенцијално контаминираних атмосферских вода),

-	одговарајући третман технолошких отпадних вода, којим се обезбеђују прописани захтеви емисије, односно прописани услови за испуштање у јавну канализацију или одређени реципијент,

-	управљање отпадом вршити у складу са Локалним планом управљања отпадом, како би се спречио настанак „дивљих депонија“ и расутог отпада на планском подручју, даљи развој примарне селекције отпада

•	Заштита од буке

Заштита од буке спроводиће се у складу са Законом о заштити од буке у животној средини, подзаконским актима из ове области и Одлуком о мерама за заштиту од буке („Сл.лист града Ужица“, бр. 33-1/15).

Према Одлуци о мерама за заштиту од буке, којом је извршено и акустичко зонирање територије града Ужица према највећем допуштеном нивоу буке,

Део Б (налази се у 2 акустичке зоне – II и IV) Изнад Туриста

Део А (налази се у свим акустичким зонама – од I до VI)

Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.гласник РС, бр.75/10) прописане су граничне вредности индикатора буке у животној средини. За зоне, којима припадају делови планског подручја, оне износе:

Табела : Дозвољени ниво буке

| Зона | Намена простора | Максимални дозвољени ниво буке у db(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | за дан и вече | за ноћ |
| 1. | Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-историјски локалитети, велики паркови | 50 | 40 |
| 4. | Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечија игралишта | 60 | 50 |
| 5. | Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница | 65 | 55 |

*Гранична вредност индикатора буке дата у табели, односи се на укупну буку која потиче из свих извора буке на посматраној локацији.

У циљу заштите од притиска који бука врши на животну средину и људе, треба спроводити следеће мере:

-	у оквиру систематског мерења буке на територији града пратити ниво комуналне буке и на мерним местима на простору обухваћеном Планом,

-	у складу са резултатима мерења, у случају прекорачења дозвољених вредности, предузимати одговарајуће мере (регулисањем саобраћаја, решавањем стационарног саобраћаја, забраном саобраћаја за поједине категорије и њиховим усмеравањем на нове правце, побољшање акустичких својстава коловозне површине уградњом специјалних врста вишеслојног порозног асфалта који може у одређеној мери редуковати буку, подизањем заштитног зеленила, постављањем вертикалних акустичких баријера у зони саобраћајница – првенствено државног пута, које доводе до смањења буке на месту пријемника),

-	приликом пројектовања, грађења и реконструкције објеката саобраћајне инфраструктуре, стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката у простору обухваћеном Планом, обавезно спроводити мере звучне заштите у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10),

-	применом изолационих материјала који ће онемогућити продор буке у животни и радни простор, обезбедити услове за смањење њеног штетног деловања; ниво буке, пре свега од стране моторних возила, и оне која се емитује из радних комплекса, не сме да прелази законски дозвољене норме и ограничења,

-	где год је могуће, подићи заштитни зелени појас у коридору улица или улице/дуж саобраћајнице, као вид заштите од буке, прашине и вибрација, који се очекују као последица одвијања саобраћаја, а што је естетски, еколошки и економски најповољније решење за заштиту од буке; такође, у сврху заштите од буке подићи заштитно зеленило и око, новопланираних паркинга,

-	ради обезбеђивања акустичног комфора на простору у обухвату Плана обезбедити услове да највиши ниво буке не прелази прописане граничне вредности за дату зону.

•	Заштита од нејонизујућих и јонизујућих зрачења

Поштовати препоруке Светске здравствене организације у вези са коришћењем извора нејонизујућих зрачења, у којима се саветује опрезан приступ као превентивна мера, која би подразумевала: стриктну примену националних и међународних стандарда, примену мера заштите од нејонизујућих зрачења, активно учешће локалне власти и становништва и информисање јавности.

Услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења спроводити у складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења и подзаконским актима.

Изградњу и постављање извора нејонизујућих зрачења и извођење предвиђених мера заштите вршити у свему у складу са законском регулативом која то регулише.

Излагање нејонизујућим зрачењима изнад прописане границе и свако непотребно излагање нејонизујућим зрачењима није дозвољено. Подаци о нејонизујућим зрачењима доступни су јавности.

Постављање антена нових РБС планирати на објектима који својом висином доминирају датим простором, а тамо где има могућности планирати постављање антенских стубова.

Инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу за заштиту животне средине који ће утврдити потребу израде процене утицаја на животну средину.

У циљу заштите од нејонизујућих зрачења није дозвољено планирање и постављање уређаја и припадајућег антенског система базних станица мобилне телефоније на објектима дечијих вртића, школа и простора дечијих игралишта.

Мере заштите живота и здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства јонизујућих зрачења спроводити у складу са Законом о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности.

•	Управљање отпадом

Управљање отпадом у свему треба спроводити у складу са Законом о управљању отпадом, подзаконским актима и Локалним планом управљања отпадом у граду Ужицу.

Неопходно је обезбедити одговарајући број и капацитет контејнера и других посуда за одлагање отпада, према стандарду, за становање, 1 контејнер за највише 15 стамбених јединица, а за пословне објекте капацитети и врсте посуда зависе од делатности које се обављају у објектима.

Постављање комуналне опреме за прикупљање чврстог отпада вршити у складу са Одлуком о комуналном уређењу, на локације дефинисане Програмом постављања комуналне опреме за прикупљање комуналног отпада на територији града Ужица.

За сваки новопланирани објекат вишепородичног становања или пословања неопходно је у оквиру парцеле или објекта обезбедити простор за постављање комуналне опреме за прикупљање отпада (тачну позицију и капацитет одредити у Законом предвиђеној процедури прибављања грађевинске дозволе.) Простори за контејнере за комунални отпад треба да буду доступни специјалним возилима за одвоз отпада и радницима комуналног предузећа задуженог за одношење отпада и испуњавати све хигијенске услове, у смислу редовног чишћења, одржавања и дезинфекције. Места за контејнере су од тврде подлоге (бетон, асфалт…). Одвођење атмосферских отпадних вода решити тако да се отпадна вода са места за контејнере одлива у јавну канализациону мрежу. Уклањање комуналног отпада вршити преко овлашћеног комуналног предузећа, односно предузетника коме су поверени послови изношења отпада, што треба регулисати уговором.

Одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката вршити на локацији oдређеној Градском одлуком о одређивању локације за одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката.

Одлагање и прикупљање кабастог и зеленог отпада вршити у складу са Програмом ЈКП "Биоктош".

У складу са законом неопходан је развој примарне селекције отпада на планском подручју

Управљање осталим врстама отпада у обухвату Плана вршити у складу са законским прописима из области управљања отпадом.

3.2.	УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ДОБАРА КУЛТУРНОГ  НАСЛЕЂА

У  Условима  чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара која уживају претходну заштиту и утврђених мера заштите које је, за потребе израде Плана, доставио Завод за заштиту споменика културе Краљево се наводи да се:

- на простору у обухвату Плана не налазе се/нису убележена непокретна културна добра, као ни евидентирана добра, која уживају заштиту на основу Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др.закон, 99/11-др.закон и 6/20-др.закон),

- у планском подручју не постоје објекти од интереса за службу заштите јер се ради углавном о новијим објектима,

- услови изградње на планском подручју треба да буду прилагођени терену; новопројектовани објекти не треба да нарушавају карактеристичне визуре Ужичког града и центра града, висином, обликом и габаритом,

- новопројектовани објекти треба да буду усклађени са доминантним и препознатљивим изгледом окружења (облик крова, тип кровног покривача, материјал градње...),

- максимална спратност на простору у обухвату Плана треба да буде П+2,

- приликом израде урбанистичких планова и планских докумената поштовати традиционалне трасе улица и пешачких стаза и пролаза приликом у циљу побошшања инфраструктуре и услова становања.

(Ако се у току извођења грађевинских и другин радова наиђе на археолошка налазишта/локалитете са археолошким садржајем или археолошке предмете (укључујући археолошке налазе), извођаћ радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. Извођач/Инвеститор је дужан да предузме мере заштите како локалитет не би био уништен и оштећен. Археолог завода има право да након увида у материјал пропише праћење радова или заштитна археолошка истраживања.

Ако се на основу закона утврди да је односна непокретност или ствар културно добро, даље извођење грађевинских радова и промене облика терена могу се дозволити након претходно обезбеђених археолошких истраживања, уз адекватну презентацију налаза и услове и сагласност службе заштите,

Инвеститор објекта дужан је да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту, које се открије приликом изградње инвестиционог објекта – до предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.)

На простору у обухвату Плана (дефинисани ГУП-ом града Ужица) налазе се евидентирани објекти од историјске, културне, естетске или духовне вредности изван просторно културно-историјаких целина:

-	стамбено-пословни објекат у Улици Видовданска бр. 22,

-	стамбени објекат „Кућа Прохоров“ у Улици Видовданска бр.2,

-	стамбено-пословни објекат „Клисура“ у Улици Југ Богданова бр. 8 и

-	стамбени објекат „Кућа Осипов“ у Улици Шумадијска бр. 5.

Планом је предвиђена валоризација евидентираних објеката изван граница просторних културно-историјских целина приликом израде регулационих планова нижег реда, која подразумева истраживање и оцену вредности појединих објеката, према критеријумима за валоризацију којима се одређује ниво значаја културног  добра.

Потребно прибавити Мишљење Завода пре усвајања Плана

ОПШТЕ MEPE ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И СТЕПЕН ИНТЕРВЕНЦИЈА

HA ОБЈЕКТИМА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА

- Прописује се обавеза инвеститору/извођачу да уколико приликом земљаних радова наиђе на археолошки материјал или налаз, обустави радове и обавссти Завод.

- Ипвеститор/извођач је дужан да предузме мере заштите како налаз не би био уништен и оштећен.

- Након увида у налаз стручно лице Завода има право да обустави радове и у зависности од вредности палаза, пропишс стручпи надзор или археолошка истраживања.

- Извођач је дужан да предузме мере заштите како напаз не би био уништен и оштсћен.

- Инвеститор је дужан да сачини нанрт планске документације и на њега прибави мишљење овог Завода.

3.3.	УСЛОВИ  И  МЕРЕ  ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

На основу Решења 03 бр. 019-297/2 од 21.02.2020.год., које је издао Завод за заштиту природе Србије за израду Плана, на простору обухваћеним овим Планом налази се Споменик природе „Мечја леска у Мајданској улици “, заштићено природно добро III категорије, тј. од локалног значаја, са режимом заштите трећег степена („Сл.лист града Ужица, бр.19/11), као и део еколошки значајног подручја „Клисура Ђетиње“ еколошке мреже Републике Србије (Уредба о еколошкој мрежи „Сл.гласник РС“, бр. 102/10).Ђетиња са приобалном вегетацијом у природном и блиско-природном стању и предеони елементи унутар културног предела (појасеви зеленила, групе стабала, појединачна стабла, кошанице, међе, живице и сл.) у границама Плана, имају улогу локалних еколошких коридора еколошке мреже. У близини планског обухвата је подручје у поступку заштите - Предео изузетних одлика „Клисура Ђетиње“. Ако се у току извођења грађевинских радова, водопривредних и других радова наиђе на геолошко-палентолошка документа или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач радова је дужан да у року од осам дана  обавести Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе, до доласка овлашћеног лица.

3.4.	ЗАШТИТА  ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОД ИНТЕРЕСА

ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ

У складу са Обавештењем, бр. 1647-2 од 30.01.2020.год,, које је доставило Министарство одбране, нема посебних услова и захтева за прилагођавање

потребама одбране земље.

3.5.	ОСТАЛИ ОПШТИ  УСЛОВИ  ЗА  УРЕЂЕЊЕ  ПРОСТОРА

- Услови за кретање oсоба  са инвалидитетом

У решавању саобраћајних површина, прилаза објектима и других елемената уређења и изградње простора и објеката применити одредбе Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС”, бр. 33/2006 и 13/2016)  и Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којим се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Сл. гласник РС", 22/2015).

У складу са стандардима приступачности обезбедити услове за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама на следећи начин:

- на свим пешачким прелазима висинску разлику између тротоара и коловоза неутралисати обарањем ивичњака,

- пословним објектима обезбедити приступ особама са посебним потребама на коту приземља спољњим или унутрашњим рампама, минималне ширине 90 cm и нагиба 1:20 (5 %) до 1:12 (8,3 %),

- стамбени и стамбено-пословни објекти са десет и више станова морају се пројектовати и градити тако да особама са инвалидитетом, деци и старим особама буде омогућен несметан приступ, кретање, боравак и рад.

- у оквиру сваког појединачног паркиралишта или гараже обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида у складу са стандардом.

- Мере заштите од пожара, елементарних и других већих непогода

У складу са Мишљењем 09/32 бр. 217-1461/18, које је издало Одељење за ванредне ситуације у Ужицу Сектора за ванредне ситуације, израда планског решења подразумева придржавање општих услова заштите од пожара,  прописаних у  законима и подзаконским актима:

- Закон о заштити од пожара ("Службени гласник  РС", бр. 111/2009 и 20/2015),

- Закон о ванредним ситуацијама ("Службени  гласник РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012),

- Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95),

- Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Службени гласник  РС", бр. 3/18),

- Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара ("Службени  лист СФРЈ", бр. 7/84),

- Правилник о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Службени лист СЦГ", бр. 31/2005) ,

- Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила  и о ускладиштавању и претакању горива („Сл. лист СфРЈ", бр. 27/71 и 29/71-исправка и „Службени гласник РС“, бр. 108/13),

- Правилника за електроинсталације ниског напона Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл. лист СФРЈ", бр. 53/88, 54/88, 28/95) ("Службени лист СРЈ", бр. 28/95),

- Правилника о заштити објеката од атмосферских пражњења Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Службени лист СРЈ", бр. 11/96),

- Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима сеизмичком подручју ("Службени  лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88, 52/90),

- Закона о одбрани („Сл.гласник РС“, бр.116/07, 88/09, 88/09-др.закон, 104/09-др.закон,  10/15 и 36/18),

- Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл.гласник РС“, бр.54/15),

- Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија постројења и објеката за запаљиве и гориве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих и горивих течности („Сл.гласник РС“, бр.114/17),

- Правилник о бензинским пумпама,

- Правилник о постројењу ТНГ ,

- Одлука о условима и техничким нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода («Сл. Лист града Ужица, бр. 15/08)

- Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл. лист СФРЈ", бр. 10/90 и 52/90),

- Као мера заштите од пожара потребно је обезбедити прилаз за ватрогасна возила у унутрашње двориште зграда и гараже, а према Техничким препорукама за заштиту од пожара стамбених, пословних и јавних објеката:

- За зграде које чине блок зграда, са површином дворишта већом од 400m² и најмање једном зградом вишом од 15m, П+3 или више, треба да се оствари улаз у двориште, како би се омогућила ватрогасна интервенција и са дворишне стране.

- За дворишта већа од 2000m² у којима постоје окретнице у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 5/95 8/95),  може се извести само један улаз  /излаз. У осталим случајевима се изводе путеви са два улаза /излаза у двориште,

- За зграде које се граде на на парцелама мањим од 400 m², у зградама које формирају блок око дворишта изводе се пролази ширине најмање 2,8m и висине 3,3m у нивоу улице, да би се унела ватрогасна опрема (опрема за гашење, лестве, јастук, вентилатори и др.) и омогућило гашење пожара из дворишта.

Изградња јавне гараже мора бити у складу  и са Правилником  о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија ("Службени лист СЦГ", бр. 31/2005).

- Општи план одбране од поплава за подручје града Ужица „Сл.лист града Ужица“, бр.13/11

- План заштите од ерозије земљишта на територији града Ужица „Сл.лист града Ужица“, бр 23/14

- Годишњи оперативни планови одбране од поплава.

У складу са Мишљењем 09.31 бр. 217-1551/20, које је издало Одељење за ванредне ситуације у Ужицу Сектора за ванредне ситуације, израда планског решења подразумева придржавање општих услова заштите од пожара и примену мера,  прописаних у  законима и подзаконским актима:

-	За приступне путеве за безбедно и прописно кретање ватрогасних возила, Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила ("Службени лист СРЈ", бр. 8/95),

-	Инсталацију хидрантске мреже за гашење пожара, Правилник о техничким нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење пожара ("Службени гласник  РС", бр. 3/18),

-	За лоцирање објеката у којима се складишти и/или користе запаљиве и гориве течности и/или запаљиви гасови, Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл.гласник РС“, бр. 54/15),

-	За гасоводну мрежу и објекте који користе природни гас, Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бара („Сл.гласник РС“, бр.86/15),

-	За лоцирање објеката гасних котларница, Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Сл. лист СФРЈ", бр. 10/90 и 52/90),

-	За лоцирање складишних резервоара уља за ложење, Правилник о смештају и држању уља за ложење ("Сл. лист СФРЈ", бр. 45/67),

-	За пројектовање, и изградњу стамбених, пословних и јавних објеката (да ли издвојити, па набројати прописе - Ана)

-	За пројектовање и изградњу угоститељских објеката, Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара („Сл.гласник РС“, бр.20/19),

-	За пројектовање и изградњу индустријских објеката, технички прописи, стандарди и друга акта којима су уређене грађевинске и техничке мере заштите од пожара индустријских објеката

3.6.	МЕРЕ  ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Мере за енергетску ефикасност објекта треба да обезбеде што је могуће нижи  ниво потрошње енергије, током грађења, употребе и одржавања. Да би био испуњен основни захтев "економично коришћење енергије и очување топлоте" треба кроз одговарајући избор термичке заштите, инсталација грејања, вентилације, осветљења и припреме топле воде обезбедити што је могуће нижи ниво потрошње енергије, водећи рачуна о корисницима и климатским условима локације.

Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима, који чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

У циљу повећања енергетске ефикасности применити следеће мере:

- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији;

- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом изградње објеката;

- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама јавне и декоративне расвете употребљавати енергетски ефикасна расветна тела,

- користити обновљиве изворе енергије (соларни грејни систем) као допунски систем грејања, првенствено за припрему топле потрошне воде,

- размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у објекту.

4.	ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

    - СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Локацијски услови се издају на основу Плана генералне регулације, за делове територије за које није предвиђена израда плана детаљне регулације и садрже правила уређења и  грађења прописана планом за блок или део блока.

План представља основ за израду урбанистичко-техничких докумената - Пројекта препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Урбанистичких  пројеката за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локација, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.

Уколико је планским документом предвиђена израда урбанистичког пројекта, или је урбанистички пројекат израђен по захтеву инвеститора, локацијски услови се издају на основу Плана  и урбанистичког пројекта.

Дозвољено је кроз израду Локацијских услова кориговати планско решење траса и капацитете комуналне инфраструктуре у границама површина за јавне намене, у случају измене услова надлежних комуналних предузећа. Такође, дозвољена је корекција планских решења јавне саобраћајне мреже у  границама саобраћајних површина које су аналитички дефинисане у Плану.

Прописана је

ПДР  за део СРЦ у граници која је нанета на грфицком прилогу

Урбанистички пројекти

- за изградњу објекта  на кат. парцели 4951 КО Ужице.

- За реализацију објеката компатибилних намена на нивоу блока

- за реализацију  објеката  техничке или комуналне инфраструктуре, у случају да објекат  није   предвиђен Планом.

- За изградњу на грађевинском земљишту ван грађевинског подручја за изградњу компатибилних намена.

- За промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште изван грађевинског подручја.

- За изградњу или уређење површине за јавну намену.

- За изградњу објекта у блоку 102 , на парцелама на којима се примењује индекст изграђености већи од 2.6.

ОСТАЛО

План је израђен у три  примерака оргинала у аналогном облику и пет у дигиталном облику.

- један  примерак у аналогном облику и један примерак у дигиталном облику Плана чува се трајно у архиви Скупштине града Ужица, као доносиоца Плана,

- два примерка у аналогном облику и два  примерка у дигиталном облику у Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, као надлежном органу за спровођење Плана,

- један  примерак у дигиталном облику органу  надлежном за послове државног премера и катастра, као органу надлежном за вођење Централног  регистра планских докумената.

- један  примерак Плана у дигиталном облику доставити за потребе локалног информационог система планских докумената.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.

ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

---------------------------------------

Бранислав Митровић